# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：  隆德县温堡罐区水源连通及高效节水改造工程

建设单位（盖章）：隆德县水务局

编制日期：          2022年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 隆德县温堡罐区水源连通及高效节水改造工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2112-640423-19-05-903505 |
| 建设单位联系人 | 刘巧玉 | 联系方式 | 13995146318 |
| 建设地点 | 宁夏回族 自治区 固原 市 隆德 县 温堡乡 |
| 地理坐标 | 起点东经：105°54′9.64″，北纬：35°26′41.14″ 终点东经：106°6′16.29″，北纬：35°29′37.48″ |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利、125罐区工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 30833 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 隆德县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 隆发改审[2021]224号 |
| 总投资（万元） | 7675.85 | 环保投资（万元） | 43.25 |
| 环保投资占比（%） | 0.56 | 施工工期 | 7个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称∶《宁夏水安全保障"十四五"规划》审批机关∶宁夏回族自治区人民政府 审查文件名称及文号∶《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自 治区水安全保障"十四五"规划的通知》（宁政办发【2021】82号） |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《宁夏水安全保障"十四五"规划环境 影响报告书》 审查机关：自治区生态环境厅 审查文件名称及文号：自治区生态环境厅关于《宁夏水安全保障"十四五"规划环境影响报告书》审查意见的函（宁环函【20211721号） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《宁夏水安全保障"十四五"规划》的符合性 根据《宁夏水安全保障"十四五"规划》： “围绕先行区建设水安全保障目标，加快完善现代水网体系、水资源节约集约利用体系、水利科技创新体系、水利公共服务体系"四大体系”；努力建成流域河段堤防安全标准区、“互联网+城乡供水”示范省（区）、现代化灌区示范区“三个示范区”；全面推进深化用水权改革和水利投融资体制改革“两项改革”；聚力攻坚深度节水控水行动、美丽河湖示范建设行动、生态经济型小流域建设行动、水利工程建设领域重点问题专项整治行动、水利安全生产三年专项整治行动、引黄灌区管理服务体系建设行动、水利人才队伍建设行动、数字治水推进行动“八大行动”。到2025年，率先在全国基本建成以现代化灌区、城乡供水一体化和现代化防灾减灾体系为重点的现代水网体系，水资源节约集约利用水平全国一流，黄河宁夏段保护治理水平流域领先，覆盖各领域各层级的水利监管体系基本形成，水利社会服务能力显著提升，在持久水安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化方面明显提升，基本实现水利现代化。””完善自治区骨干供水网架。加快推进银川都市圈西线、东线、中线城乡供水工程以及清水河流域城乡供水、中卫市城乡供水一体化等一批骨干水源和重点供水工程，改造提升固海扩灌扬水更新改造工程、中南部城乡供水水源工程，构建水系互联互通、资源统筹调配、南北山川互济、安全保隆有力的骨于供水主动脉，提高区域水资源配置能力，解决供水水源不稳定问题，本工程符合《宁夏水安全保障“十四五”规划》。 2、与《宁夏水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》的符合性 本工程符合《宁夏水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》的要求，具体分析见表1-1。 表1-1 本工程与《宁夏水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》的符合性 序号 规划环评要求 本工程具体情况 是否符合 1 空间布局约束： 1.项目的永久、临时占地（包括水库淹没区）原则上不占用生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区等各类环境敏感区 2.确实无法避让、需占用环境敏感区的，应符合相关法律法规要求，并采取有效的恢复和补偿措施。 3.项目占用耕地、林地等应符合相关法律法规、规划、政策要求，并采取必要的补偿措施。 本工程占地不涉及用生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区等各类环境敏感区。项目施工临时占地通过生态保护与恢复措施和水土保持措施的落实，可恢复原有使用功能。 符合 2 污染物排放管控： 1、项目的建设运行不新增主要水污染物排放，或主要水污染物排放量在相关河段或流城的水环境承载能力范围内。 2.因水资源开发和配置造成河段水量减少、对水污染物稀释扩故能力减弱的，应确保相关河段水质满足环境质量底线和水功能区要求。 本工程施工期废水处理后利用，不外排。运营期无废水排放。本工程不新增取水口、不增加取水量、不改变现有输水规模，项目运行不新增水污染物排放。 符合 3 资源利用效率要求： 1.项目取水量须满足区域水资源利用上线和相关河湖基本生态水量控制要求。 2.坚持"以水定城、以水定地、以水定人、以水定产"的原则，在优先保障人居用水和生态环境用水的基础上，合理确定供水规模。 本工程不新增取水口、不增加取水量，不改变现有输水规模，通过本工程的实施，可进一步提高输水效率，提高水资源节约集约利用平。 符合 4 环境风险防控： 1.项目建设不会影响现有饮用水水源地的供水能力和水质。 2.新建水源或取水口应采取有效的水污染风险防控措施。 本工程不涉及饮用水水地。 符合 5 重点工程在开展环境影响评价时，应就以下内容重点论证： （1）项目符合生态环境及资源相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水（环境）功能区划、水污染防治规划、生态环境保护规划等相协调，项目开发任务、供水量、供水范围和对象、灌区规模、种植结构等主要内容总体符合流域区域综合规划、水资源规划、灌区规划、农业生产规划、节水规划等相关规划及规划环评要求。 （2）水资源开发利用符合以水定产、以水定地原则，未超出流域区域水资源利用上限，灌溉定额、灌溉用水保证率、灌溉水有效利用系数满足流域区域用水效率控制要求。 （3）选址选线、取（蓄）水工程淹没、施工布置等不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区、重要湿地等环境敏感区的保护要求相协调。 （4）取（蓄）水造成河、湖或水库水文情势改变且带来不利影响的，应统筹考虑上、下游河道水环境、水生生态、景观、湿地等生态用水及生产、生活用水需求，提出优化取水方案、泄放生态流量、实施在线监控等措施。通过节水、置换等措施获得供水水量的，用水方式和规模具有环境合理性和可行性。采取上述措施后，不会造成河道脱水，河道生态环境及生产、生活用水需求能够得到满足。 本工程不新增取水口、不增加取水量，不改变现有用水规模，占地不涉及用生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区等各类环境敏感区，符合规划要求。 符合 6 规划方案设计阶段，对于新建水库、输水管线等工程，应从工程占地、环境影响、输水安全、施工条件等方面进行多方案技术经济比选确定，尽量避开自然保护区、水源地保护区、风景名胜区、湿地保护区、基本农田等生态环境敏感区。 本工程在须在设计阶段通过优化临时工程占地，本工程不涉及自然保护区、水源地保护区、风景名胜区、湿地保护区、基本农田等生态环境敏感区。 符合 7 建设项目环境影响评价阶段，应重点调查受保护的国家级和省级保护物种、珍稀濒危物种、地方特有物种和古树名木的类型、级别、分布、数量、保护状况等进行详细调查，明确影响性质与影响程度，尽量通过优化工程设计避让影响;对通过优化工程设计无法避让影响的，采取迁地保护措施进行保护。 本工程环评阶段通过资料查阅、实地踏勘、走访调查当地居民等，未发现拟建工程选址涉及国家级和省级保护物种、珍稀濒危物种、地方特有物种和古树名木。 符合 8 施工阶段，应注意优化施工方案、采用先进施工工艺，尽量减小开挖、取料对地表的扰动，减少资源消耗；合理布置和规划施工场地及其他临时用地，不影响河道行洪;采取工程措施和植物措施相结合的水土保持综合措施，以工程措施控制水土流失，必要时增加临时防护措施，以减少施工扰动产生的新增水土流失，并为植物措施的实施创造条件，对施工迹地进行绿化恢复；土石弃渣的堆放应遵循"先挡后弃"的原则，同时以植物措施与工程措施配套，提高水保效果，减少工程施工带来的新增水土流失量，恢复原有植被;对于涉及自然保护区、水土流失重点防治区、风景名胜区、湿地公园、水源地保护区等重要生态敏感区的施工区域，应保证施工效率和施工质量，巨，做到施工快，效果好，临时占地少的原则。 对施工期提出优化施工方案，采用先进施工工艺，尽量减小开挖、取料对地表的扰动，合理布置和规划施工工区和临时用地；采取工程措施、植物措施、临时措施等相结合的水土保持综合措施，减少施工扰动产生的新增水土流失，对施工迹地进行绿化恢复。本工程不设置弃渣场，不能利用的建筑垃圾按照当地环境卫生主管部门的规定进行置。 符合 3、本工程与自治区生态环境厅关于《宁夏水安全保障"十四五规划环境影响报告书》审查意见的符合性 本工程符合《宁夏水安全保障"十四五"规划环境影响报告书》审查意见的要求，具体分析见表1- 2。 表1-2 本工程与《宁夏水安全保障"十四五"规划环境影响报告书》 审查意见符合性 序号 审查意见要求 本工程具体情况 是否符合 1 严守生保护红线，加强空间管控。将生态保护红线作为保障和维护区域生态安全的底线，依法实施严格保护，对所涉及的水利工程设施，严格执行各项生态环境保护要求。 本工程不涉及生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等区域，不属于依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动，通过严格落实临时占地的生态读复措施及水十流失控制措施的实施，确保临时占地生态环境的恢复。 符合 2 严守环境质量底线，推进区域环境质量持续改善。坚持生态优先、绿色发展、协调发展理念，《规划》的环境目标应立足于生态环境的稳定和环境质量的改善，明确规划期重点工程、开发区域的生态环境质量底线，作为《规划》实施的硬约束，同步实现环境质量改善目标与水资源开发目标。 本工程不触及环境质量底线和资源利用上线。 符合 3 严格水利工程建设的环境准入条件。严格水利工程准入要求。从源头上避免对区域水环境质量及水生态造成影响。加强水资源综合利用，提高资源节约集约利用水平。 本工程不新增取水口、不增加取水量，不改变现有输水规模，从源头上避免对区域水环境质量及水生态造成影响。同时，通过本工程的实施，可进一步提高输水效率，提高水资源节约集约利用水平。 符合 4 加强水生态修复和水环境治理。统筹流域、区域，通过水土流失综合治理、重点河湖生态修复、水系连通和水美乡村建设、盐碱地改良和地下水超采区治理，推进水环境顾量持续稳定改善、维护水生态系统安全，助力黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设。 本工程不新增取水口、不增加取水量、不改变现有输水规模施工期废水处理后利用，不外排；运营期无废水排放，对水环境影响较小。 符合 5 在《规划》实施过程中，加强环境监督管理，落实各项生态环境保护措施，适时开展环境影响跟踪评价，在《规划》修编时应重新编制环境影响报告书。 本工程严格落实各项生态环境保护措施。 符合 6 《规划》包含的重点建设项目在依法开展环境影响评价时，应符合规划环评结论和审查意见，落实规划环评提出的要求，加强与规划环评的联动，重点开展选址选线方案比选、工程分析，着重评价项目建设对区域生态系统、水环境等影响的途径、范围和程度，深入论证生态修复工程、环境保护指施的可行性。 本工程建设符合规划环评结论和审查意见，严格按照环评要求，评价项目建设对区域生态系统和水环境的影响，并提出切实可行的环境保护措施和生态保护与恢复措施。 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为水利工程，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，属于鼓励类中“水利-城乡供水水源工程”，符合国家产业政策要求。 根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发【2005】40号）中的十三条，“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的为允许类”，因此项目建设符合国家产业政策。 2、与“三线一单”符合性分析 ①生态保护红线 根据《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》及《生态保护红线划定指南》，识别可能涉及的禁止开发区、重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、生物多样性保护优先区，以及其他对于维持生态系统结构和功能具有重要意义的自然生态用地等区域，划定应严格保护的生态空间。 根据《宁夏回族自治区生态保护红线》（宁政发〔2018〕23号）：“宁夏回族自治区生态保护红线在空间上呈现出“三屏一带五区”的分布格局：“三屏”是指贺兰山生态屏障、六盘山生态屏障、罗山生态屏障；“一带”是指黄河岸线生态廊道；“五区”为东部毛乌素沙地防风固沙区、西部腾格里沙漠边缘防风固沙区、中部干旱带水土流失区、东南黄土高原丘陵水土保持区、西南黄土高原丘陵水土保持区。”对照《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》及《生态保护红线划定指南》，项目占地不位于生态保护红线之内，本项目不占用生态保护红线，符合《宁夏回族自治区生态保护红线管理条例》要求。本项目在隆德县生态保护红线图中位置见附图1，在固原市生态保护红线图中的位置见附图2。 ②环境质量底线 A、环境空气质量 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。 项目区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区，根据《2020年固原市环境质量报告书》中隆德县县站点的监测数据可知，项目区域细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳和臭氧污染物六项基本污染物监测值均达标，本项目所在区域为环境空气质量达标区；本项目水利工程项目，项目建设完成后不产生废气，不会对区域环境空气质量产生影响，项目建设完成后将灌溉面积1.6万亩，本项目为实现区域环境空气质量达标有所助益。 B、地表水环境质量 渝河位于本项目地界北侧14km处，水质执行地表水Ⅲ类标准。根据《宁夏生态环境状况公报（2020年）》中相关数据，渝河监测的峰台（上游源头）、联财省界（宁夏－甘肃）2个断面均为Ⅱ类水质。能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 C、声环境质量 声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类功能区，经声环境质量现状监测结果显示，评价区域声环境昼间、夜间所有监测点均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准。区域环境质量现状较好，具有环境容量。 本项目建设完成后不排放生产废水及生活污水，废水不排至渝河，不会降低渝河水环境功能。 ③资源利用上线 原辅材料：本项目生产所使用的水泥由区内建材公司提供，砂、石料由头营镇张崖村宁夏富雷建材有限公司砂石料矿厂提供，外加剂采用市面成熟产品。本项目原辅材料均有稳定的供应来源。 水资源：根据《宁夏回族自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办发[2020]20号）文件，商品混凝土单位产品取水定额为0.2m3/m3-产品，本项目单位产品水耗为0.0531m3/m3-产品，符合取水定额指标要求，符合水资源利用上线要求。 土地资源：本项目永久占地30833m2（46.25亩），按地类划分耕地1.3亩（一半旱地），林地0.48亩，天然草地44.48亩（为一般草地，不属于特殊保护要求的），永久占地为农田配套建设的管网工程中的配套检查井等，占用耕地面积较小，不影响区域土地资源总量，不会突破土地资源上线。 ④生态环境准入清单 本项目所在区域环境准入负面清单见表1-1。 表1-1 固原市环境准入负面清单 管控纬度 准入要求 是否属于 A1空间布局约束 A1.1禁止开发建设活动的要求 严禁产能过剩行业新增产能，各开发区主导产业产值占比达到60%以上，严防发达地区淘汰退出的高污染企业落户固原 不属于 严禁在“五河”临岸1公里范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区 不属于 城市建成区一律禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉 不属于 A1.2 限制开发建设活动的要求 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业 不属于 A1.3 不符合空间布局要求活动的退出要求 在一定过渡期并给予合理补偿的基础上，依法依规关闭或搬迁禁养区内确需关闭或搬迁的畜禽规模养殖场（园区） 不属于 全面取缔保护区违法建设项目，全面解决保护区矿产资源开发等历史遗留问题，自然保护区内全面禁止一切与保护无关的开发建设活动 不属于 对六盘山水源核心区，坚决退出旅游项目，严禁游客进入 不属于 城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉 不属于 A2 污染物排放管控 A2.1 允许排放量要求 化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量及减排量完成自治区下达任务 不属于 新改扩建耗煤项目（除煤化工、火电）一律实施煤炭减量等量置换，所有新建、改建、扩建耗煤1万吨及以上项目（除热电联产外）一律实施煤炭等量替代 不属于 严格重金属排放项目准入，坚持“减量置换”或“等量置换”原则 不属于 在“五河”干流已覆盖集污管网的区域配套建设污水处理设施，确保所有建制镇和中心村污水处理全覆盖 不属于 火电、水泥等重点行业及燃煤锅炉，严格按照大气污染物排放标准及特别排放限值要求执行 不属于 到2025年，全市工业固体废弃物综合利用率达到80%，中水利用率达到85%以上 不属于 A2.2 现有源提标升级改造 全市65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造；新建燃气锅炉要同步实现低氮改造 不属于 加快农村养殖“出户入园”，落实“一控两减三利用”，减少化肥和农药使用量；实现畜禽粪便、农作物秸秆、农膜资源化利用，到2025年，农业废弃物综合利用率达到94%以上 不属于 A3 环境风险防控 A3.1 联防联控要求 在清水河城镇产业带、黄河支流、饮用水源地及其周边范围内的企业开展环境风险排查 不属于 合理布局危险化学品生产装置和仓储设施，严格控制环境风险 不属于 实施环境风险分级管理制度，建立“分类管理、分级负责、属地管理”为主的环境应急管理体系；构建突发环境事件应急响应机制和应急指挥系统，实行环保、公安、交通、消防、卫生、安监部门环境应急联动 不属于 A4 资源利用效率要求 A4.1 能源利用总量及效率要求 严控煤炭消费总量，实行新（改、扩）建耗煤项目煤炭消费等量或者减量替代 不属于 A4.2 水资源利用总量及效率要求 落实节水指标纳入县（区）政绩考核，对水资源超载地区实行用水和项目“双限批”，到2025年全市用水总量控制在2.89亿立方米，单位GDP用水量较2020年下降8%。积极推广农业成套综合节水技术，到2025年农田灌溉水有效利用系数达到0.7以上 不属于 由上表可知，项目不在所在区域环境功能区的负面清单中，因此，整体而言，项目符合“三线一单”的要求。 3、与《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发【2021】6号）符合性分析 根据《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发【2021】6号）文件要求，固原市共划分优先保护、重点管控、一般管控等三类95个环境管控单元，本项目位于一般管控单元。根据一般管控单元要求：“以优化空间和产业布局、强化底线约束为导向，突出污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量”。 本项目位于一般管控单元（3301），本项目与固原市环境管控单元位置关系图见附图3。 本项目与固原市环境管控单元生态环境准入清单的符合性分析见下表1-2。 表1-2 本项目与《固原市环境管控单元生态环境准入清单》符合性分析一览表 环境管控单元名称 行政区划 要素属性 管控单元分类 管控要求 符合性分析 省 市 县 空间布局约束 污染物排放管控要求 环境风险防控 隆德县温堡乡一般管控单元 宁夏回族自治区 固原市 隆德县 一般管控区 一般管控单元 1.禁止在水源涵养地、天然林地、草原等植被覆盖度在40%以上和治理程度达70%以上的小流域进行开发建设。 2.严格限制占用林地、草地及清水河等河流沿线湿地进行开发建设活动。 3.在满足产业准入、总量控制、排放标准等国家和地方相关管理制度要求的前提下，集约发展。 / / 本项目属于水利项目。 符合管控要求 隆德县观庄乡生态红线优先保护单元 宁夏回族自治区 固原市 隆德县 生态空间 优先保护单元 1.禁止在水源涵养地、天然林地、草原等植被覆盖度在40%以上和治理程度达70%以上的小流域进行开发建设。 2.原则上禁止新建排放污染物的各类工业和规模化养殖项目。 3.生态保护红线内，除国家重大战略项目以及对生态功能不造成破坏的八类有限人为活动之外，严格禁止各类开发性、生产性建设活动。一般生态空间内，在生态保护红线正面清单的基础上，仅允许开展生态修复等对生态环境扰动较小、不损害或有利于提升生态功能的开发项目。 / / 本项目属于水利项目。不涉及生态红线， 符合管控要求 隆德县好水乡- 观庄乡-城关镇生态空间优先保护单元 宁夏回族自治区 固原市 隆德县 生态空间 优先保护单元 1.禁止在水源涵养地、天然林地、草原等植被覆盖度在40%以上和治理程度达70%以上的小流域进行开发建设。 2.原则上禁止新建排放污染物的各类工业和规模化养殖项目。2.生态保护红线内，除国家重大战略项目以及对生态功能不造成破坏的八类有限人为活动之外，严格禁止各类开发性、生产性建设活动。一般生态空间内，在生态保护红线正面清单的基础上，仅允许开展生态修复等对生态环境扰动较小、不损害或有利于提升生态功能的开发项目。 / / 本项目属于水利项目。不涉及生态红线， 符合管控要求 隆德县联财镇生态红线优先保护单元 宁夏回族自治区 固原市 隆德县 生态空间 优先保护单元 1.禁止在水源涵养地、天然林地、草原等植被覆盖度在40%以上和治理程度达70%以上的小流域进行开发建设。 2.原则上禁止新建排放污染物的各类工业和规模化养殖项目。 3.生态保护红线内，除国家重大战略项目以及对生态功能不造成破坏的八类有限人为活动之外，严格禁止各类开发性、生产性建设活动。一般生态空间内，在生态保护红线正面清单的基础上，仅允许开展生态修复等对生态环境扰动较小、不损害或有利于提升生态功能的开发项目。 / / 本项目属于水利项目。不涉及生态红线， 符合管控要求 隆德县陈靳乡一般管控单元 宁夏回族自治区 固原市 隆德县 一般管控区 一般管控单元 1.禁止在水源涵养地、天然林地、草原等植被覆盖度在40%以上和治理程度达70%以上的小流域进行开发建设。 2.严格限制占用林地、草地及清水河等河流沿线湿地进行开发建设活动。 3.在满足产业准入、总量控制、排放标准等国家和地方相关管理制度要求的前提下，集约发展。 / / 本项目属于水利项目。 符合管控要求 4、与《隆德县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析 根据《隆德县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》要求，建设现代水网体系：对标水土保持、水源涵养、水系贯通、水量增加、水质改善“五个结合”要求，以民生水利为核心，按照可持续发展的治水思路，针对水资源南丰北枯的现状，盘活境内水资源，建设现代水网体系。实施“南水北调”工程，把庄浪河、甘渭河、渝河、好水河、什子河五条水系与城乡饮水水源工程、苦咸水改造工程联通，建成水源互调、水量互补的联蓄联调联用工程，保证河流基础径流，解决农田灌溉用水。进一步推动“互联网+城乡供水”工程，建设完善县级水利工程信息及自动化监控中心，实现智能水利、便民水利，提高水资源利用效率。建设蓄水、供水、用水、节水“四位一体”的统筹使用体系，形成引得来、蓄得住、用得好、可调控的水资源科学利用和水安全保障体系，初步实现全县水资源配置一体化、供水工程网络化、城乡供水一体化、水务管理一体化。 灌区续建配套与节水改造项目：维修改造联财镇、沙塘镇、神林乡、观庄乡、好水乡、温堡乡、阳洼、兵进湾、郭家台子等小水资源利用支线管道，配套田间管理自动化控制系统。 本项目为温堡罐区水源连通及高效节水改造工程，符合《隆德县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》要求。 5、与《隆德县水资源配置规划》（2020-2035）相符性分析 《隆德县水资源配置规划》（2020-2035）中“隆德县水务局计划将县内40座水库供水对象全部进行重新分配，水库供水由现状人饮、灌区等供水对象进行分离，对县城及农村居民用水和工业供水水库为黄家峡、直峡、清凉、张士、地湾、余家峡、边庄和苏台共计8座水库（其中5座为已建水库，余家峡、边庄和苏台为规划新建水库），其他35座水库用于灌溉和生态绿化。 目标任务：建立全县水资源综合配置体系，使全县七条水系管网互通，水量互补，优化配置，高效利用。全县需水总量控制在县级初始水权分配指标以内。进行灌区节水配套改造，到2020年全部发展为高效节水灌区，同时，调整产业结构，打造以设施农业为支点，以花卉、中药材、菊芋等特色种植为主体的农业结构，在原设计灌溉面积的基础上，以水定规模，合理确定各流域灌区规模，不新增灌溉面积。 综合上述规划配置原则，本项目的建设符合《隆德县水资源配置规划》（2020-2035）的相关要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目建设地点位于固原市隆德县温堡乡，项目干管起点位于温堡乡杜川村，起点地理坐标为东经：105°54′9.64″，北纬：35°26′41.14″，终点至于桃山水库取水口，坐标为东经：106°6′16.29″，北纬：35°29′37.48″。项目地理位置图见附图4，项目卫星影像以及周边关系图见附图5。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 项目建设背景 “十四五”是迈进新时代、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年规划，既要巩固提升全面建成小康社会成果，又要为实现第二个一百年第一阶段的奋斗目标即基本实现社会主义现代化开好局、起好步，打下坚实的基础。隆德县围绕党的十九大新目标、新部署、新要求，围绕落实自治区“三大战略”，紧盯“乡村兴旺”“产业聚集”“生态优美”“百姓富足”目标，坚持乡村振兴，发展多元化乡村产业。甘渭河流域是隆德县重要的粮食生产基地，近年来随着乡村经济的发展，流域内蔬菜、瓜果、旅游、养殖等产业发展迅速，逐步成为了区域经济发展的主要动力，但现状流域水利设施老旧、现状灌溉管道供水能力不足，水资源短缺等问题已经成为制约当地经济发展的主要因素，通过项目建设完善区灌区供水系统和水利设施，提高供水保障率，实现水资源的合理开发与优化配置。有效调整农村产业结构，实现由单一的粮食作物种植向多产出、多收入经济作物发展，促进当地经济发展，促进农业增产，农民增收和可持续发展。 目前，流域内各水库水源与灌区未形成灌溉体系，灌溉调度、计量基本靠人工控制，自动化水平低，水资源利用率低。因此，通过整合和标准化建设，提高灌溉自动化水平，提高水资源的利用率，减少管理人员劳动强度，实现项目区高效化、精细化、一体化、科学化和自动化的用水管理模式是推进水权制度改革的需要。 综上所述，隆德县温堡灌区水源联通及高效节水改造工程是十分必要、极为迫切的。 2、项目内容 温堡灌区沿甘渭河两侧台地分布，总灌溉面积1.6万亩，本次利用现有管道为灌区上游0.18万亩面积供水。剩余1.42万亩面积由本次新建干管供水，干管自桃山水库坝后调节池取水，沿甘渭河河台地自东向西平行于现有管道布设20.03公里，沿线连通吊岔、田柳沙、温堡、杨堡、杜川、桃山等小型水库，沿线设13个分水口。田间工程分滴灌区和低压管灌区，均从现有主管道分水口取水，田间管道在充分利用现有管道的基础上，结合道路和地形地块等综合因素进行管道布置，设分干管、支管、分支管和毛管（辅管和滴灌带）。温堡乡境内有水库7座，分别是桃山、吊岔、温堡、田柳沙、杜川、杨堡、杨坡水库，杨坡水库位于温堡灌区稍段，无灌溉功能，其他6座水库均具有灌溉功能，灌溉面积共计2.04万亩。 灌溉输水工程主要建设内容： 铺设球墨铸铁管长20.03公里，管径600~250毫米；铺设PE管长5.48公里，管径300~250毫米，压力等级0.8~1.25兆帕；新建管道建筑物138座，其中：排气阀井34座，排水阀井4座，分水阀井15座，流量计阀井2座，减压阀井4座，分水口6处，过沟建筑物10座，过路建筑物63座。 田间配水工程建设内容： 铺设PVC管道长99.64公里，管径315~ 110毫米，压力等级1.0~0.63兆帕；铺设移动软管150.50公里，管径63毫米，压力等级0.4兆帕。新建管道建筑物 866座，其中：各类阀井744 座，过沟建筑物17座，过路建筑物105座。 本工程永久占地共46.25亩，其中连通主管线永久占地面积共41.18亩，支管线永久占地面积共4.77亩。 施工临时工程占地共524.89亩，其中管线施工作业带临时用地489.3亩，管材临时堆放点15.93亩，施工围堰临时用地1.8亩，施工生产生活区8.85亩， 临时拌合点9.0亩。项目由主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程和环保工程组成，具体项目组成情况见下表2-1，工程主要经济技术指标见表2-2。 表2-1 本项目组成一览表 分类 工程名称 主要建设内容 主体工程 灌溉输水工程 铺设球墨铸铁管长20.03 公里，管径 600~250毫米；铺设PE管长5.48公里，管径300~250毫米，压力等级0.8~1.25兆帕；新建管道建筑物138座，其中：排气阀井34座，排水阀井4座，分水阀井15座，流量计阀井2座，减压阀井4座，分水口6处，过沟建筑物10座，过路建筑物63座 田间配水工程 铺设PVC管道长99.64公里，管径315~ 110毫米，压力等级1.0~0.63兆帕；铺设移动软管150.50公里，管径63毫米，压力等级0.4兆帕。新建管道建筑物866座，其中：各类阀井744 座，过沟建筑物17座，过路建筑物105座 辅助工程 管沟开挖及管道安装临时占地 管沟开挖及管道安装时，考虑管沟开口宽度、管沟临时弃土及管材堆放、临时施工交通要求等，管线临时占地505.25 亩 施工道路临时占地 灌溉干管工程 主管管道新建临时道路24km，土路基，5m宽 吊岔支线新建临时道路1.83km，土路基，5m宽 田柳沙支线新建临时道路1.83km，土路基，5m宽 温堡支线新建临时道路0.78km，土路基，5m宽 杨堡支线新建临时道路0.78km，土路基，5m宽 杜川支线新建临时道路0.81km，土路基，5m宽 吊岔支线新建临时道路1.01km，土路基，5m宽 田间灌溉工程 新建临时道路17.95km，土路基，5m宽 施工营地临时占地 施工场占地包括管道堆放场地、材料场地、临时仓库和施工人员施工临时办公、生活用房占地等，每个施工分区占2950m2，本工程总工设置2个施工分区，占地面积为5900m2，折合8.85 亩；设临时拌合点及材料堆放场20处，每处占地300m2，小计9.0亩。总计施工工区及临时拌合点占地为17.85亩 施工围堰临时占地 施工围堰共5处，底宽按12m 占地考虑计算，围堰总长 100m，占地面积1.80亩 取、弃土场 本项目管线随地形起伏变化，土石方挖填可就近平衡，不再单独设弃土场及取土场。各取水口挖填基本平衡，也不再考虑设置弃土场及取土场。拆除混凝土路面、沥青砼等弃渣由于较为分散，拆除量较小，运至指定的建筑垃圾填埋场处置，不得在生态保护红线及耕地内弃渣。 公用工程 给水 施工期供水由附近的村镇拉水解决 排水 施工废水经沉淀后泼洒抑尘。施工人员生活污水采用环保厕所+化粪池收集处理，化粪池定期清掏作为农肥外运。项目主要为水利项目，营运期无废水排放 供电 由隆德县乡镇供电电网统一供给 环保工程 废水治理措施 施工废水设置简易沉淀池收集回用不外排，施工人员洗漱废水洒水降尘；运营期不新建管理站、不新增人员，无废水排放。 废气治理措施 设置施工区围挡设施、洒水抑尘、材料遮盖，施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，及时清运建筑垃圾，采用湿法作业；运营期不新建管理站、不新增人员，无废气排放。 噪声治理措施 施工期选用低噪声设备，设置设备消声、减振垫、隔声等设施；运营期水流采取自流方式，无泵站，无噪声产生 固体废物治理措施 弃土回用于区域冲沟、洼地填平和绿化回填；生活垃圾分类收集，运至当地乡镇垃圾中转站；建筑垃圾能综合利用的全部综合利用，不能综合利用的全部由建设单位统一运至政府指定地点，运营期无固废产生 生态治理措施 实施水土保持方案。工程措施：管道管沟分层开挖，土方分层堆放，恢复耕地，回填复垦。生态措施：在施工所在地荒地上撒草籽、种植植被 其他 施工期环境监理 表2-2 隆德县温堡灌区水源连通及高效节水改造工程特性表 序号 项目 单位 数量 备注 一 工程规模 1 设计灌溉面积 万亩 1.6 2 灌溉保证率 % 85 3 年需水量 万m3 210.8 4 新增灌溉干管设计流量 m3/s 0.52 5 水库连通支管设计流量 m3/s 0.06 二 设计水平年 基准年 2020 设计水平年 2025 工程等别 Ⅴ等小（2）型 建筑物级别 5 级 三 工程内容 （一） 灌溉干管工程 1 干管(φ600~φ250mm) km 20.03 球墨铸铁管 2 水库连通支管（φ300~φ250mm） km 5.48 PE管 3 干管建筑物 座 138 分水口 处 6 过沟建筑物 座 10 过路建筑物 座 63 排气补气阀井 座 38 分水阀井 座 15 流量计井 座 2 减压阀井 座 4 排水阀井 座 4 （二） 田间配套工程 1 管道长（φ315~φ110mm) km 99.64 1.0~0.63MPaPVC 管 2 移动软管（φ63mm) km 150.50 3 管网建筑物 座 866 过沟建筑物 座 17 过路建筑物 座 105 各类阀井 座 744 四 施工工期 月 7 五 工程投资估算 万元 7675.85 1 水利工程 万元 6452.3 2 供电工程 万元 195.01 3 建设征地补偿工程 万元 869.75 4 水土保持工程 万元 115.53 5 环境保护工程 万元 43.25 3、设备选型 本项目灌溉干管设备选型表见表2-3。 表2-3 灌溉干管设备选型 序号 设备名称 规格及型号 单位 数量 阀井名称 灌溉干管排气补气阀井 1 柔性穿墙套管 DN600 δ=10.0mm B=150mm 台 8 排气补气阀井 （4 座） 手动弹性座封闸阀 DN125 PN1.0MPa 台 4 缓冲塞阀 DN125 PN1.0MPa 台 4 复合式排气补气阀 DN125 PN1.0MPa 台 4 2 柔性穿墙套管 DN500 δ=10.0mm B=150mm 台 42 排气补气阀井 （21 座） 手动弹性座封闸阀 DN100 PN1.6MPa 台 21 缓冲塞阀 DN100 PN1.6MPa 台 21 复合式排气补气阀 DN100 PN1.6MPa 台 21 3 柔性穿墙套管 DN250 δ=8.0mm B=150mm 台 6 排气补气阀井 （3 座） 手动弹性座封闸阀 DN65 PN1.6MPa 台 3 缓冲塞阀 DN65 PN1.6MPa 台 3 复合式排气补气阀 DN65 PN1.6MPa 台 3 灌溉干管分水阀井 1 柔性穿墙套管 DN600 δ=10.0mm B=200mm 台 2 0+003 分水阀井 柔性穿墙套管 DN500 δ=10.0mm B=200mm 台 2 电动蝶阀 D941X-10 DN600 台 1 电动蝶阀 D941X-10 DN500 台 1 钢制伸缩节 PN1.0MPa DN600 台 1 钢制伸缩节 PN1.0MPa DN500 台 1 2 柔性穿墙套管 DN600 δ=10.0mm B=200mm 台 1 2+112 分水阀井 柔性穿墙套管 DN500 δ=10.0mm B=200mm 台 1 柔性穿墙套管 DN300 δ=10.0mm B=200mm 台 1 电动蝶阀 D941X-16 DN300 台 1 波纹伸缩节 PN1.6MPa DN300 台 1 3 柔性穿墙套管 DN500 δ=10.0mm B=200mm 台 2 12+985 分水阀井 柔性穿墙套管 DN250 δ=8.0mm B=200mm 台 1 电动蝶阀 D941X-16 DN250 台 1 波纹伸缩节 PN1.6MPa DN250 台 1 4 柔性穿墙套管 DN500 δ=10.0mm B=200mm 台 2 15+274 分水阀井 柔性穿墙套管 DN250 δ=8.0mm B=200mm 台 1 电动蝶阀 D941X-16 DN250 台 1 波纹伸缩节 PN1.6MPa DN250 台 1 5 柔性穿墙套管 DN500 δ=10.0mm B=200mm 台 1 K17+566 分水阀井 柔性穿墙套管 DN250 δ=8.0mm B=200mm 台 2 电动蝶阀 D941X-16 DN250 台 1 波纹伸缩节 PN1.6MPa DN250 台 1 6 柔性穿墙套管 DN250 δ=10.0mm B=200mm 台 2 20+033 分水阀井 电动蝶阀 D941X-16 DN250 台 1 波纹伸缩节 PN1.6MPa DN250 台 1 灌溉干管检修放空阀井 1 柔性穿墙套管 DN500 δ=10.0mm B=250mm 台 6 检修放空阀井 (3 座) 柔性穿墙套管 DN125 δ=8.0mm B=250mm 台 3 电动蝶阀 D941X-16 DN500 台 3 蝶阀 D341X-16 DN125 台 3 钢制伸缩节 PN1.6MPa DN500 台 3 钢制伸缩节 PN1.6MPa DN250 台 3 2 柔性穿墙套管 DN250 δ=8.0mm B=200mm 台 2 检修放空阀井 柔性穿墙套管 DN80 δ=8.0mm B=200mm 台 1 电动蝶阀 D941X-16 DN250 台 1 蝶阀 D341X-16 DN80 台 1 钢制伸缩节 PN1.6MPa DN250 台 1 钢制伸缩节 PN1.6MPa DN80 台 1 灌溉干管减压井 1 柔性穿墙套管 DN500 δ=10.0mm B=200mm 台 6 减压井 (3 座) 减压阀 PN1.6MPa DN500 台 6 Y 型过滤器 PN1.6MPa DN500 台 6 蝶阀 D341X-16 DN500 台 12 钢制伸缩节 PN1.6MPa DN500 台 6 2 柔性穿墙套管 DN250 δ=8.0mm B=200mm 台 2 减压井 减压阀 PN1.6MPa DN250 台 2 Y 型过滤器 PN1.6MPa DN250 台 2 蝶阀 D341X-16 DN250 台 4 钢制伸缩节 PN1.6MPa DN250 台 2 灌溉干管电磁流量计井 1 柔性穿墙套管 DN600 δ=10.0mm B=200mm 台 2 电磁流量计井 电磁流量计 PN1.0MPa DN600 台 1 钢制伸缩节 PN1.0MPa DN600 台 1 柔性穿墙套管 DN500 δ=10.0mm B=200mm 台 2 电磁流量计 PN1.0MPa DN500 台 1 钢制伸缩节 PN1.0MPa DN500 台 1 吊岔支线排气补气阀井 1 柔性穿墙套管 DN300 δ=10.0mm B=150mm 台 4 排气补气阀井 （2 座） 手动弹性座封闸阀 DN80 PN1.0MPa 台 2 缓冲塞阀 DN80 PN1.0MPa 台 2 复合式排气补气阀 DN80 PN1.0MPa 台 2 吊岔支线分水阀井 1 柔性穿墙套管 DN500 δ=10.0mm B=200mm 台 2 分水阀井 柔性穿墙套管 DN300 δ=10.0mm B=200mm 台 1 蝶阀 D341X-10 DN500 台 1 蝶阀 D341X-10 DN300 台 1 钢制伸缩节 PN1.0MPa DN500 台 1 钢制伸缩节 PN1.0MPa DN300 台 1 吊岔支线电磁流量计井 1 柔性穿墙套管 DN300 δ=10.0mm B=150mm 台 2 电磁流量计井 电磁流量计 PN1.0MPa DN300 台 1 钢制伸缩节 PN1.0MPa DN300 台 1 田柳沙支线排气补气阀井 1 柔性穿墙套管 DN250 δ=8.0mm B=150mm 台 2 排气补气阀井 手动弹性座封闸阀 DN65 PN1.6MPa 台 1 缓冲塞阀 DN65 PN1.6MPa 台 1 复合式排气补气阀 DN65 PN1.6MPa 台 1 田柳沙支线分水阀井/控制阀井 1 柔性穿墙套管 DN250 δ=8.0mm B=200mm 台 3 分水阀井 电动蝶阀 D941X-16 DN250 台 2 波纹伸缩节 PN1.6MPa DN250 台 2 2 柔性穿墙套管 DN250 δ=8.0mm B=200mm 台 2 控制阀井 电动蝶阀 D941X-16 DN250 台 1 波纹伸缩节 PN1.6MPa DN250 台 1 温堡支线排气补气阀井 1 柔性穿墙套管 DN250 δ=8.0mm B=150mm 台 2 排气补气阀井 （1 座） 手动弹性座封闸阀 DN65 PN1.0MPa 台 1 缓冲塞阀 DN65 PN1.0MPa 台 1 复合式排气补气阀 DN65 PN1.0MPa 台 1 温堡支线分水阀井/控制阀井 1 柔性穿墙套管 DN250 δ=8.0mm B=200mm 台 3 分水阀井 电动蝶阀 D941X-10 DN250 台 2 钢制伸缩节 PN1.0MPa DN250 台 2 2 柔性穿墙套管 DN250 δ=8.0mm B=200mm 台 2 控制阀井 电动蝶阀 D941X-10 DN250 台 1 波纹伸缩节 PN1.0MPa DN250 台 1 杨堡支线排气补气阀井 1 柔性穿墙套管 DN250 δ=8.0mm B=150mm 台 2 排气补气阀井 （1 座） 手动弹性座封闸阀 DN65 PN1.6MPa 台 1 缓冲塞阀 DN65 PN1.6MPa 台 1 复合式排气补气阀 DN65 PN1.6MPa 台 1 杨堡支线分水阀井/控制阀井 1 柔性穿墙套管 DN250 δ=8.0mm B=200mm 台 3 分水阀井 电动蝶阀 D941X-16 DN250 台 2 波纹伸缩节 PN1.6MPa DN250 台 2 2 柔性穿墙套管 DN250 δ=8.0mm B=200mm 台 2 |
| 总平面及现场布置 | 1、工程总体布局 灌区灌溉面积1.6万亩，其中改造田间灌溉系统0.21万亩，新建田间灌溉系统1.39万亩。田间灌溉系统根据行政村界、道路、沟道等实际地形划分为14个片区，其中L1#（新庄村）、L2#（夏坡村1）片区，总面积0.184万亩，自现状灌溉干管取水；其他12个片区，总面积1.416万亩自新建灌溉干管取水。 （1）干管工程布置 利用现有干管向新庄村、夏坡村 1#片区供水，控制灌溉面积 0.184 万亩，现状干管维持现有工程布置不便，在干管新建支管分水井向灌区供水。 新建灌溉干管1条，向下游12个片区供水，控制面积1.416万亩。新建干管自桃山水库坝后调节池取水，沿河台地自东向西铺设至吊岔沟口，在吊岔沟口上游1.5km 处新建取水口，截流吊岔水库下泄尾水，新建吊岔支线管道引吊岔水库来水入新建干管。干管集桃山、吊岔水库来水，继续沿河台地向西布置，走向与现状灌溉干管平行，平均间距 10m，依靠桃山、吊岔取水口地形高度，重力输水至下游灌区输水。新建田柳沙、杨堡、温堡、杜川 4 条支线，自水库取水适时向 新建灌溉干管补水。 利用本次新建干管和吊岔等5条支线连通桃山、吊岔、田柳沙、杨堡、温堡、 杜川6 座水库，形成甘渭河流域“丰枯补剂”的供水保障体系，增强水库调蓄能力。 （2）田间高效节水灌溉布置 田间灌溉系统采用干管+支管+分支管+农管+灌溉软管（滴灌管）：干管利用现状灌溉干管和本次新建干管供水，各片区分别设支管自干管取水，支管、分支管沿田间农路布置、农管垂直农作物沿田边界布置，每隔50m左右设出地给水栓，给水栓根据实际种植作物采用连接“移动式输水软管”或“滴灌辅管、毛管系统”两种灌溉方式。软管连接采用快速接头，每个给水栓的控制面积为3~6亩。 2、施工布置 2.1施工总布置原则 工程规模虽然较大，但工程相对比较分散，迁移性比较大。基于上述特点，施工布置应尽量利用永久工程设施，临时工程要因地制宜，经济合理，安全可靠，有利生产，方便生活与管理，妥善处理施工场内外关系，少占耕地。 2.2施工总布置条件 本工程施工区交通网和供电系统发达，为工程施工创造了优越的条件。 本工程可与对外交通连成一个系统，再由此确定辅助施工及重要仓库的位置， 最后布置管理、文化、生活福利及水、电和动力供应系统等。施工中的场内场外交通，临时结合永久，利用现有乡村道路解决。 2.3 施工分区规划 本工程属于配水管线工程，比较分散。考虑工程线路长、管线建筑物多，为了便于协调各部位施工，以配水主管线K12+985阀井为分界点，整个项目划分为2个施工分区，每个施工区完成配套的主管线、田间高效节水灌溉管线以及管线建筑物施工等任务。 表2-4 主体工程施工分区规划表 序号 施工分区 主要控制性施工项目 1 施工分区一 K0+000~K12+985 段配水管线及管线建筑物、吊岔支线、田柳沙支线以及区域内 田间灌溉管线 2 施工分区二 K12+985~K20+033 段配水管线及管线建筑物、温堡支线、杨堡支线、杜川支线 以及区域内田间灌溉管线 2.4 布置方案 取水口施工采用集中布置方案，遵循以下原则布置： ①对外运输的汽车基地布置在施工现场的入口附近； ②工地的一般器材仓库靠近汽车基地布置，并用线路和汽车基地相连； ③砼拌和站布置在接近预制场、取水口建筑物的地区，水泥仓库、骨料仓库、钢筋加工厂、模板加工厂、钢筋砼预制构件厂等，靠近混凝土工厂布置； ④现场只考虑大型机械的日常维修和小型机械设备的修配，大型机械的大修一般在海原县专用修理厂修理； ⑤低压变电所布置在电能需要量集中的地点，如砼系统、机械修配厂附近； ⑥料堆、堆场不得占用永久建筑物和其它临时建筑物的施工场地，避免造面物资多次运转。 2.5施工临时占地汇总 ①管沟开挖及管道安装占地 管沟开挖及管道安装时，考虑管沟开口宽度、管沟临时弃土及管材堆放、临时施工交通要求等，具体见表2-5。由表可知，管线临时占地505.25亩。 表2-5 管线临时占地统计表 项目区 序号 项目 单位 数量 临时占地（亩） 连通工程 1 连通主管 km 20.03 390.07 2 吊岔支线 km 1.529 29.48 3 田柳沙线 km 1.21 20.89 4 温堡支线 km 0.65 11.40 5 杨堡支线 km 1.24 21.42 6 杜川支线 km 0.84 16.06 7 管材堆放点 个 25 15.93 总 计 亩 505.25 ②施工临时道路占地 管线临时道路：布置在管线一侧临时征地范围内，道路修筑为土路基，平均宽度为 5.0m，以能满足施工运输车辆正常进入施工以及管材转运吊装需要为原则；管沟建筑物在沟底施工时需布置临时道路，道路标志与其他临时道路一致，比降不陡于1/10。 临时道路修筑总长度47.17 km，管线临时道路占地已包含在管线临时征地范围内，不在单独考虑临时占地，具体见施工道路统计表2-6。 表2-6 临时施工道路统计表 项目区 序号 项目 单位 管线长度 （km） 新建临时道路 （5m 宽） 备注 灌溉干管工程 1 主管 km 20.03 24 土路基，考虑地形及岔路口 2 吊岔支线 km 1.529 1.83 土路基，考虑地形及岔路口 3 田柳沙支线 km 1.21 0.78 土路基，考虑地形及岔路口 4 温堡支线 km 0.65 0.79 土路基，考虑地形及岔路口 5 杨堡支线 km 1.4 0.81 6 杜川支线 km 0.84 1.01 土路基，考虑地形及岔路口 合计 km 25.499 29.22 田间灌溉工程 1 管线 km 241.11 17.95 土路基，考虑地形及岔路口 合计 km 241.11 17.95 总计 km 266.609 47.17 ③ 施工场地临时占地 施工场占地包括管道堆放场地、材料场地、临时仓库和施工人员施工临时办公、生活用房占地等，每一个施工分区生产生活临时占地统计见表2-6。每个施工分区占地 2950m2，本工程总工设置2个施工分区，占地面积为5900m2，折合 8.85亩；设临时拌合点及材料堆放场20处，每处占地300m2，小计9.0亩。总计施工工区及临时拌合点占地为 17.85亩。 表2-7 生产生活临时设施占地统计表 序号 项目 建筑面积（m2） 占地面积（m2） （一） 生活区 800 1800 （二） 生产区 450 1150 1 钢筋加工厂 150 200 2 模板加工厂 100 150 3 材料堆放区 200 300 4 机械设备停放区 0 500 合 计 1250 2950 ④施工围堰临时占地 施工围堰共5处，底宽按12m占地考虑计算，围堰总长100m，占地面积1.80亩。 ⑤施工临时占地合计 施工临时占地主要包括管线占地、施工区、材料堆放场及施工临时道路等临时用地，共计524.89 亩，具体统计见表2-8，地类主要为天然草地。 表2-8 临时占地统计表 序号 项目 面积（亩） 1 管线临时占地 505.25 2 施工工区占地 8.85 3 临时拌合点 9 4 施工围堰临时占地 1.80 合计 524.89 |
| 施工方案 | 1、施工条件 1.1工程概况 隆德县温堡灌区水源连通及节水改造工程主要包括灌溉干管及高效节水灌溉工程。其中灌溉干管自桃山水库坝后调蓄水池取水，沿河台地自东向西铺设至吊岔沟口，在吊岔沟口上游1.5km处新建取水口，截流吊岔水库下泄尾水，新建的吊岔支线引吊岔水库来水入灌溉干管。主管集桃山、吊岔水库来水，继续沿河台地向西布置，走向与现状灌溉主管平行，平均间距10m，依靠桃山、吊岔取水口地形高度，重力输水至下游田柳沙、杨堡、温堡、杜川支线。田柳沙、杨堡、温堡、杜川支线沿各山洪沟道南北布置，灌溉干管及各支线水库。 高效节水灌溉系统采用干管+分干管+支管+灌溉软管+沟灌组成：干管直接利用现状灌溉主管及新建连通干管，各片区分别设分干管自干管取水，分干管沿田间农路布置、支管、分支管垂直农作物沿田边界布置，每隔50m左右设出地给水栓，给水栓后接移动软管向灌水沟灌水。 1.2工程条件 本工程为灌区续建配套工程呈线性分布，管线布置于河岸台地灌区耕地内，管线主要沿道路、耕地铺设，局部穿沟、跨台段地势起伏较大，但总体地势相对平坦。管道直径较小、土石方开挖量较小，弃渣场、施工生产、生活区可根据管线设计位置结合现有交通道路灵活布置，施工场地条件较差。根据工程地质勘察，管道沿线地下水位低，无施工排水问题。因管线穿越沟道较多，管道过沟道建筑物施工尽量避开雨季进行施工。 1.3交通运输条件 项目区内有S203、S313、大马公路以及乡道等、村与村之间已形成公路网，交通道路通畅各种机动车辆均可通行。工程所用的外来物资主要为钢材、水泥等。钢材主要从固原市钢材市场就近选择，品种齐全，储备量大，距离工地运距在90km左右，可通过高速公路运抵。水泥从中宁拉运，运距280km，水泥质量稳定、生产量大、产品质量好，可满足工程的供应需求。砂石料、块石主要从头营镇料场拉运，运距130km。管线穿越区基本无施工道路，需修筑临时施工道路满足管道安装施工，临时道路路基宽5.0m，修筑总长度 47.17km。 1.4水、电供应条件 生活区用水及施工用水均可从沿线各村镇拉水解决。新建取水口施工用电可就近利用水库附近现有网电，管道安装用电考虑采用柴油发电机解决。 1.5主要建筑材料供应条件 普通硅酸盐水泥选用赛马水泥厂产品，质量可靠，产量大，满足本工程需要。钢材、木材从固原市采购，平均运距90km；油料从隆德县城附近加油站采购配送。考虑到工程线路长，建筑物较分散，综合比较投资、施工和管理各方面的因素，取水口、减压池、管线建筑物等混凝土及浆砌石砂浆用量较分散且工程量较小，可在沿线适当位置分别设置 JDC350或JS500型砼拌和机自拌使用。 2、料场的选择与开采 本工程需要的天然建筑材料主要有块石料、混凝土粗细骨料，回填土方可利用管线开挖土方。块石料及混凝土粗骨料、细骨料均采用外购解决。 2.1料场基本情况 （1）块石料场 工程可选择的块石料料场有原州区头营镇张崖村、甘肃白银料场等，储量及开采强度均满足设计需求。 （2）粗骨料场 工程可选择的粗骨料料场有原州区头营镇张崖村、甘肃白银料场、原州区碳山乡新山村、原州区张易镇上马泉村料场等，储量及开采强度均满足设计需求。 （3）细骨料场 工程可选择的细骨料料场有原州区头营镇张崖村、甘肃白银料场、原州区碳山乡新山村、原州区张易镇上马泉村料场等，储量及开采强度均满足设计需求。 （4）土料 建筑物及管线土方填筑料利用开挖料进行填筑。 2.2料场选择 根据当地实际情况，按照运距近、质量优等原则，本工程砂石料供应地和运距见表2-9。 表2-9 砂、石料场及运距表 砂、石料名称 砂、石料产地 运距（km） 块石 头营镇 130 粗骨料(石子) 头营镇 130 细骨料（砂料） 头营镇 130 3、主体工程施工 本项目工程共布置灌溉干管道6条（主管1条、支管5条）共计25.514km，管材主要为DN250mm~DN600mm 球墨铸铁管、DN250、DN300mmPE管；田间灌溉管道共 250.14km，主要为DN315、DN250、DN200、DN160、DN110、DN63PVC管及PE管。主要涉及建筑物混凝土工程、管线土石方工程、管道安装工程、机电设备安装等。 3.1土方工程 （1）土方开挖施工 土方开挖采用反铲直接开挖并装车，自卸汽车运输。开挖深度大于5.0m的部位应自上而下分层开挖，土方永久边坡首先采用反铲挖掘机进行开挖，预留 10～20cm 保护层，再采用人工对保护层进行人工开挖修坡，确保边坡土方不受扰动和边坡美观。 （2）土方回填施工 填筑前，必须清除基坑底部的积水、杂物等，填筑土料应符合设计要求。建筑物基坑回填采用分层回填，分层碾压的铺土厚度控制在 300mm 以下，并使其压实系数不小于 0.96。土料采用 ZL50装载机配合溜槽或溜板下料，人工进行摊铺，具备条件时采用推土机或反铲摊铺平整，局部采用人工整平。场地狭窄时，采用人工摊铺平整。碾压可采用 YZK16 振动碾和 YZS-0.6 手扶式振动碾进行，狭窄区域采用振动平板夯或人工进行夯实。回填时保持建筑物两侧同步进行，其两侧回填土高差不大于 0.5m。岸坡的回填土用人工或小型机具夯压密实，铺土厚度应适当减薄；分段处应留有坡度，错缝搭接，并注意密实。 3.2管道工程施工 管道工程主要包括混凝土路面破除、管沟土方开挖、PE管安装、球墨铸铁管安装、拉管施工、管沟土方回填等。 ⑴管沟土方开挖 该工程管网沟槽开挖根据基槽大小采用1.0m3或0.6m3挖掘机按照从上至下分段退挖方式进行，土方就近存放。管沟土方开挖采用梯形断面型式，开挖边坡严格按照设计坡比进行控制，管槽开挖深度需满足设计埋深要求。根据挖填平衡，调配好土方堆放量，减少土方外运，组织流水施工，尽可能就近施工段的土方回填在本段或上一施工段。 A.挖土施工方法： ①挖土至设计标高时应及时检查沟深、沟宽及土质情况，以保证铺管质量。 ②沟底保持平直，不得超挖。如发现超挖，其复土宜超高并夯实到设计标高。 ③挖土至沟底设计标高时应做到当天铺管，否则保留适当深度厚土层，待铺管当天开挖。 ④挖掘机顺沟方向设置，随挖随后退。 B.堆土要求： ①为便于下管运输堆料，通常一侧堆土，一侧堆料，且距沟边1.0m内不得堆土。 ②堆土不得紧靠建筑物外墙，墙边确需堆土其高度不得大于1.5m。 ③在高压线下堆土时，起堆土顶与高压线之间垂直净距不得小于3m。 ⑵管沟土方回填 土方回填采用小型挖掘机分层铺土填筑，由于填筑面狭窄，土方压实采用人工结合蛙式打夯机夯打至设计要求的密实度，具体措施如下： ①由于管道沟回填土方量相对集中，土方回填采用机械配合人工回填，填筑前首先清除杂土、杂物以及积水。管道铺设后需及时进行回填，回填时需留出管道连接部位，连接部位应待管道水压试验合格后再进行回填，回填前须检查管道系统是否按照要求进行加固。回填时须先填实管底，再同时对称回填管道两侧，然后回填至管顶0.5m处；管道两侧及管顶0.5m内的回填土，不得含有碎石、砖块、垃圾等杂物。 ②回填土应按照设计要求达到相应的压实度。管两侧应同时回填，以防管道发生位移。胸腔部位紧靠管道部位宜采用人工夯实，每层厚15cm，采用木夯或尖头铁锤夯打3遍，做到夯夯相连。远离管道部位可采用蛙式打夯机夯填。 ⑶管沟土方平衡及调配 鉴于管道截面积较小，该工程的土方挖填量基本相当，无需外运，局部少量余土可就近平整。施工时合理划分施工段，局部低洼地段可通过施工段之间的调配、平衡，以减少土方的运输量。施工时土方尽量就近堆放，场地受限时，将土方存放与最近的上一个施工段。 ⑷PE管材及管件安装 A.施工工艺: 施工准备→测量放样→管沟开挖→管道安装→土方回填→水压试验→管道冲洗→竣工验收 B.施工原则： 根据现场条件按照先总管后支管，先低后高的顺序施工，先系统调试后冲洗，最后进行隐蔽工程验收。 C.施工技术要点: ①安装前检验管槽是否达到安装要求。 ②查看管材外观有无明显凹陷、裂痕、擦伤、划伤、发现质量隐患及时更换。 ③在管道隆起部位或上坡地均应设置排气伐，以减少气、水混压对管道的冲击。 D.管道连接方法及施工要求: （1）管道连接： PE排水管道连接拟采用热熔对接连接方式施工，主要步骤有： ①材料准备：将管道或管件置于平坦位置，放于对接机上，留足10-20mm的切削余量。 ②夹紧：根据所焊制的管材、管件选择合适的卡瓦夹具，夹紧管材，为切削做好准备。 ③切削：切削所焊管段、管件端面杂质和氧化层，保证两对接端面平整、光洁、无杂质。 ④对中：两焊管段端面要完全对中，错边越小越好，错边不能超过壁厚的10%。否则，将影响对接质量。 ⑤加热：对接温度一般在210-230℃之间为宜，加热板加热时间冬夏有别，以两端面熔融长度为1-2mm为佳。 ⑥切换：将加热板拿开，迅速让两热融端面相粘并加压，为保证熔融对接质量，切换周期越短越好。 ⑦熔融对接：是焊接的关键，对接过程应始终处于熔融压力下进行，卷边宽度以2-4mm为宜。 ⑧冷却：保持对接压力不变，让接口缓慢冷却，冷却时间长短以手摸卷边生硬，感觉不到热为准。 ⑨对接完成：冷却好后松开卡瓦，移开对接机，重新准备下一接口连接。 （2）安装施工 ①安装前检验管槽是否达到安装要求，然后查看管道外观有无明显凹陷、裂痕、擦伤、划伤，发现质量隐患及时更换。 ②在管道弯头、三通、渐缩接头、消防栓等处均设置混凝土支礅加固。 ③PE排水管与金属管道、阀门、消防栓连接时，必须采用钢塑过渡接头或专门的法兰连接。 ④在管路隆起部位或上坡地段均应设置排气阀，以减小气、水混压对管道的冲击。 ⑤由于PE管材本身具有较好的柔韧性和伸缩性，所有管道安装均未考虑伸缩节的安装。管网工程施工工艺及产污环节见图2-1。 图2-1 管道工艺流程及产污环节图 图2-2 管沟横断面图 3.3过沟防护工程施工 本工程管线过沟建筑物尽量选择非汛期期施工，可节省施工导流费用。工程的施工顺序如下： （1）土方开挖及回填 土方开挖采用机械开挖，采用1.0m3挖机开挖，土方回填采用机械结合人工压实开挖应自上而下进行。高度较大的边坡分梯段开挖；沟床部位开挖深度较大时，应采用分层开挖方法。梯段（或分层）的高度应根据施工机械性能及开挖区布置等因素确定，严禁采取自下而上的开挖方式。 （2）浆砌石工程 护坡采用浆砌石砌筑，主要是坡脚基础和护坡下部，采用人工砌筑，施工时严格执行浆砌石施工技术规范。浆砌石采用 MU30毛石、M7.5 水泥砂浆砌筑。干砌石采用 MU30 毛石。砌石材质应坚实新鲜，无风化剥落层或裂纹，石材表面无污垢、水锈等杂质。 砌石体应采用铺浆法砌筑，砂浆稠度应为 30～50mm，当气温变化时，应适当调整。 灰缝厚度应为20～30mm，砂浆应饱满，石块间较大的空隙应先填塞砂浆，后用碎 块或片石嵌实，不得先摆碎石块后填砂浆或干填碎石块的施工方法，石块间不应相互接触。毛石砌体第一层应选用较大的平毛石砌筑。浆砌块石施工前应对石料清洗干净，洒水湿润，使表面充分吸水，但不得残留积水。砌石工程中的水泥砂浆和铺板用的砂浆均应采用机械拌和，拌和时间不少于2～3Min。拌和过程中应保持骨料含水率的稳定性，根据骨料含水量的变化情况，随时调整用水量，以保证水灰比的准确性。在运输或贮存中发生离析、析水的砂 浆，砌筑前应重新拌和，已初凝的不得使用。 3.4过路建筑物 经实地勘测，新建灌溉干管需布置过路建筑物63座，根据已建工程经验，过路建筑物采用顶管或开挖两种穿越方式，其中顶管过路56座，拉管过路7座。 顶管采用钢筋砼或钢管顶管穿路，顶管做为套管使用，管道从套管中穿过，根据实际施工经验，顶管管径根据输水管道管径选择400-800mm；条件允许开挖的混凝土道路，根据现场协调情况，直接开挖铺设管道回填恢复原路面方式，埋设Φ400~800mm的钢筋砼套管，输水管从砼套管中穿过，设计按破坏2.62-3.10m 宽硬化路恢复，恢复结构为上部20cm 厚混凝土路面，下部20cm厚砂砾石垫层。 图2-3 管道过路设计方案图 3.5过沟建筑物 过沟建筑物采用沟底设防冲墙及岸坡砌护型式，在管道下游侧铺设防冲墙，梯形断面浆砌石结构，梯形挡土墙顶宽0.4m，上游侧垂直，下游侧边坡1:0.4，墙顶与河床齐平，长度依各沟道沟宽确定，深度根据河道最大冲刷深度确定。管道埋设在齿墙前0.5m处，在沟道两岸岸坡设防洪导流墙，以防止岸坡坍塌，岸坡砌护采用浆砌石挡土墙结构，砌护长度为管道上下游各8.0m，合计每侧护坡长16.0m。 图2-4 管道过沟设计方案图 过路及过沟建筑物工艺流程及产污环节见图2-5。 图2-5 过路及过沟建筑物工艺流程及产污环节图 4、道路工程 本工程管沟铺设需要对道路进行开挖。道路工程施工工艺及产污环节见图2-6。 图2-6 道路工程工艺流程及产污环节图 5、施工总进度 5.1施工进度安排原则 结合本工程特点，编制施工总进度遵循下列原则： （1）遵守基本建设程序； （2）采用国内平均先进施工水平合理安排工期； （3）人力、物资和资金等资源尽可能均衡分配； （4）单项工程施工进度与施工总进度相互协调，各项施工程序前后兼顾、衔接合理、干扰少、施工均衡。 5.2施工进度计划及总工期 （1）工程筹建期 工程筹建期主要建设内容包括工程正式开工前，由业主单位负责征地、移民、招标评标、合同签约等工作，为承包人进场顺利开工创造条件。同时为了工程开工后，主体工程能很快进入施工状态，在工程筹建期对外交通的改扩建、业主单位生产生活房屋、用水、用电系统也可同步动工建设。工期筹建期 3 个月，不计入总工期。 （2）施工准备工期 根据本工程的施工条件分析，准备期内的重点施工项目包括：砂石料供应系统、施工供电、对外交通、场内交通、施工用水以及通信、征地等工作，施工准备期初步计划安排 2 个月。 （3）主体工程施工期 ①配水管线工程 配水主管线工程全长20.03km、支管线全长5.469km、田间高效节水灌溉管线250.14km，可考虑分两个工区分段进行实施，配水管线及灌溉管线安装工期控制在6个月以内。 ④竣工验收工期 本工程拟计划安排竣工验收2个月工期。 ⑤总工期 综上所述，考虑尾工及竣工验收等工作，在资金落实、连续施工的情况下，总工期按 7个月控制。 |
| 其他 | 方案比选 1.1管材比选 （1）管道性能比选 根据管线流量、管径、工作压力等因素，本阶段主要比选了球墨铸铁管、钢管、PE给水管、UPVC管。各种管材特性简述如下适应地形变化能力： PE给水管>UPVC管>球墨铸铁管>钢管； 管道防腐性能：PE给水管=UPVC管>钢管（3PE）>球墨铸铁管（镀锌）； 使用寿命：PE给水管=球墨铸铁管>钢管>UPVC管。 （2）价格对比 据查《宁夏水利工程造价信息》（2021年第4期）价格信息。 0.8MPa压力等级下，对于同管径的管材，价格差异为：钢管>球墨铸铁管>PE管>钢丝网骨架 PE管>UPVC管。 1.25MPa压力等级下，对于DN315mm 以上管径的管材，价格差异为：PE管〉钢管>球墨铸铁管>UPVC管>钢丝网骨架 PE 管；对于DN250mm 管径的管材，价格差异为：钢管>球墨铸铁管>钢丝网骨架PE管>PE管〉UPVC管。 ⑶管材选择 PVC管虽价格便宜，但使用年限短、管道较脆，易发生爆管事件，对回填要求高，连通管道为灌供水干管不推荐使用，田间灌溉管道可选择PVC管。干管使用球墨铸铁管、钢管。 1.2管线布置方案比选 为方便工程管理，新建灌溉干管自桃山水库输水渠取水，沿河台地向西布置，走向与现状灌溉干管平行，平均间距10m，依靠桃山地形高度，重力输水至下游田柳沙、杨堡、温堡、杜川支线。现状灌溉干管温堡乡段因镇区建设等原因被损毁，2021年3月，为保障灌区灌溉，对温堡镇区段灌溉干管进行了改线，改线后干管自镇区北部绕行。本次设计温堡镇区管道布置拟选以下三种方案进行比选。 方案一：管道穿越温堡乡-路面开挖施工方案 （1）工程布置 新建干管自温堡乡东侧（12+168）处沿乡政府北路北侧农田布置，至乡政府转至政府北路埋设（路面开挖恢复施工）280m后转回路北农田布置，向东延伸至13+890 结束。比选段干管长度1.72km。 田柳沙支线沿温堡十字路口沿柏油路向南埋设（路面开挖恢复施工）340m，然后沿田柳沙沟埋设至田柳沙水库结束，支线长度 1.21km。 （2）主要建设内容 铺设管道2.93km，其中干管道 D500mm 球墨铸铁管（K8）1.72km，支管道 D250mmPE 管（1.25MPa）1.21km。配套主要建筑物3座，其中干管分水阀井1座，穿乡村路2处。 （3）工程投资 方案一比选段工程直接费241.25万元。 方案二：管道穿越温堡乡-路面拉管施工方案 （1）工程布置 新建干管自温堡乡东侧（12+168）处沿乡政府北路北侧农田布置，至乡政府转至政府北路埋设（路面拉管施工）280m后转回路北农田布置，向东延伸至13+890结束。比选段干管长度1.72km。田柳沙支线沿温堡十字路口沿柏油路向南埋设（路面拉管施工）340m，然后沿田柳沙沟埋设至田柳沙水库结束，支线长度1.21km。 （2）主要建设内容 铺设管道2.93km，其中干管道 D500mm 球墨铸铁管（K8）1.44km、D500mm拉管段 PE管（1.25MPa）0.28km，支管道D250mmPE管（1.25MPa）1.21km。配套主要建筑物3 座，其中新建灌溉干管分水阀井1座，穿乡村路2处。 （3）工程投资 比选段方案二工程直接费238.03万元。 方案三：管道绕行温堡乡方案 （1）工程布置 新建干管至温堡乡东侧（12+168）处向北绕行，过S313省道至甘渭河南岸农田向西延伸，过温堡乡镇区后向南绕回，过S313省道至温堡乡东侧农田（14+368）结束，比选段干管长度2.30km。 田柳沙支线因干管绕行，需在温堡乡东侧干管12+168处引支线向西南方向至田柳沙沟，然后沿田柳沙沟向南送水至田柳沙水库。灌溉期因水库水位高程限制，田柳沙支线沿田柳沙沟向西北方向至新建干管14+368处结束，支线长度2.66km。 （2）主要建设内容 铺设管道4.96km，其中干管D500mm 球墨铸铁管（K8）2.30km、支管道D250mmPE 管（1.25MPa）2.66km。配套主要建筑物8座，其中干管分水阀井2座，穿省道2处、乡道2处、硬化路2处。 （3）工程投资 比选段方案三工程直接费302.73万元。 方案比选 根据上节分析：方案三总管线较方案一、二长2.03km，其中D500mm 干管长0.58km、支管线长1.45km，工程直接费投资较方案一、二多61.5、64.7万元，且需要穿越2次公路，涉及征地补偿农户多，不经济且施工协调难度不小，本次不推荐。 方案一、方案二管线布置一致，工程投资基本一致，主要区别在施工过程中采用路面开挖恢复或拉管方案。考虑方案二拉管施工存在施工坑路面破除，需要道路管理部门协调，且拉管段管材采用 PE 管，安全性可靠性较球墨铸铁管低，故本阶段推荐方案一：管道穿越温堡乡-路面开挖施工方案。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 生态环境现状 1.1、主体功能区划情况 本工程位于固原市隆德县温堡村，根据《宁夏回族自治区主体功能区规划》可知，隆德县为葫芦河干支流河谷节灌农田生态功能区，需要在国土空间开发中限制进行大规模高强度工业化、城镇化开发，以保持并提高生态产品供给能力的区域。 1.2、生态功能区划情况 根据《宁夏生态功能区划》，本工程所处生态功能区划为葫芦河干支流河谷节灌农田生态功能区，土壤类型主要有暗灰褐土等。本工程所在区域生态功能区划图见附图6，土壤分布图见附图7。 1.3地表水系 本工程主要涉及地表水体为渝河。渝河是宁夏回族自治区固原市隆德县最大的河流，发源于六盘山西麓，自东向西流经陈靳乡、城关镇、沙塘镇、凤岭乡、神林乡、张程乡和联财镇7个乡镇61个行政村，渝河发源于六盘山西麓，从隆德县联财镇流入甘肃静宁县境内，汇入葫芦河，为黄河的三级支流。主要有清凉河（含南河）、甜水河、朱庄河、筛子河四条支流。渝河在宁夏境内全长47.1km，流域面积为481.2km2，占隆德县总面积的49%；保障流域内11万人的基本生产生活用水。 1.4植被 所在地无名木古树，植被为常见乔木、灌木、草地，以及常见农作物，区域植被类型主要有一年一熟粮食作物及耐寒经济作物以春小麦为主，含洋芋、糜谷、豆类、油料、等，温带半灌木、矮半灌木荒漠，温带丛生矮禾草、矮半灌木荒漠草原。本工程所在区域植被类型分布图见附图8。 1.5动物 主要为鼠、麻雀、青蛙等野生动物，无珍惜濒危的保护动物。主要地表水体为渝河、及高坪水库，根据现场踏勘，渝河以及各个水库水生物较为简单，只有部分的小鲫鱼和蝌蚪青蛙之类，无珍稀濒危鱼类“三场”存在。 2、环境空气质量现状 本项目所在区域环境空气质量引用《宁夏生态环境状况公报（2020年）》中公布数据。2020年隆德县区域环境空气质量评价见下表。 表3-1 2020年隆德县区域环境空气质量现状评价表 污染物 名称 年评价指标 标准值/（µg/m3） 现状浓度/（µg/m3） 占标率/% 超标 倍数 达标 情况 SO2 年平均 60 4 6.7 / 达标 NO2 年平均 40 16 40.0 / 达标 PM10 年平均 70 37 52.9 / 达标 PM2.5 年平均 35 16 45.7 / 达标 CO 24h平均第95百分位数 4mg/m3 0.7mg/m3 17.5 / 达标 O3 日最大8h滑动平均值的第90百分位数 160 132 82.5 / 达标 注：1、CO现状浓度和标准值单位均为mg/m3。 2、现状浓度中PM10、PM2.5为剔除沙尘天气后的数值。 根据表3-1可知，隆德县2020年PM10、PM2.5、SO2、NO2的年均浓度达标，CO24h 平均第95百分位数评价为达标，O3日最大8h滑动平均值的第90百分位数评价为达标。因此，2020年度剔除沙尘天气后，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，区域属于达标区。 3、地表水环境质量现状 距离本项目最近的地表水体为北侧14km的渝河，水质目标为Ⅲ类。根据《宁夏生态环境状况公报（2020年）》中渝河监测的峰台（上游源头）、联财省界（宁夏－甘肃）2个断面均为Ⅱ类水质。2020年全年水质监测结果中各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。与本项目先关的取水水库共计6个，分别桃山、吊岔、温堡、田柳沙、杜川、杨堡水库，环评阶段，由于其他水库无蓄水，只对温堡水库、田柳沙水库进行了现状监测，本次委托宁夏华鼎环保科技有限公司于2022年5月19日-5月20日对1#温堡水库及2#田柳沙水库水质进行了监测。 ⑴监测内容 表3-2 监测内容一览表 检测内容 项目 检测点位 检测因子 频次 地表水 1#温堡水库 pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、阴离子表面活性 剂、氯化物、硫化物、全盐量、 总铅、总镉、铬（六价）、总汞、总砷、粪大肠菌群、蛔虫卵数 1 天/次 检测 2 天 2#田柳沙水库 执行标准 地表水：《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准。 ⑵检测方法及仪器设备 检测方法及主要仪器设备见表3-3。 表3-3 地表水检测方法及仪器设备一览表 序号 检测因子 方法名称及来源 检出限 仪器名称及 型号 仪器检定/ 校准有效期 1 pH 《水质pH值的测定 电极法》 HJ 1147-2020 / 便携式 pH 计 PHB-1 2021.6.17- 2022.6.16 2 悬浮物 《水质悬浮物的测定 重量法》 GB 11901-89 / 万分之一电子天平 AUW-220 2021.7.16- 2022.7.15 3 五日生化 需氧量 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009 0.5 mg/L 生化培养箱 LRH-150 2021.6.30- 2022.6.29 4 化学需氧 量 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017 4mg/L COD 消解器 JC-102-1 / 5 阴离子表 面活性剂 《水质 阴离子表面活性剂的测定亚甲基蓝分光光度法》GB 7494-87 0.05mg/L 可见分光光 度计 7230G 2021.7.30- 2022.7.29 6 氯化物 《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》GB 11896-89 10mg/L / / 7 硫化物 《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 1226-2021 0.01 mg/L 可见分光光 度计 7230G 2021.7.30- 2022.7.29 8 全盐量 《水质 全盐量的测定 重量法》 HJ/T 51-1999 / 万分之一电子天平 AUW-220 2021.7.16- 2022.7.15 9 总铅 铜、铅、镉 石墨炉原子吸收分光光度法《水和废水监测分析方法》 （第四版）国家环境保护总局 （2002 年） 1.0×10-3 mg/L 原子吸收光谱仪 Ice 3500 2021.8.2- 2023.8.1 10 总镉 铜、铅、镉 石墨炉原子吸收分光光度法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002 年） 1.0×10-4 mg/L 原子吸收光谱仪 Ice 3500 2021.8.2- 2023.8.1 11 铬（六价） 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》 GB 7467-87 0.004 mg/L 可见分光光度计 7230G 2021.7.30- 2022.7.29 12 总汞 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 HJ 694-2014 4.00×10-5 mg/L 原子荧光光度计 AFS-8220 2021.7.2- 2022.7.1 13 总砷 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 HJ 694-2014 3.0×10-4 mg/L 原子荧光光度计 AFS-8220 2021.7.2- 2022.7.1 14 粪大肠菌 群 《水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法》HJ 755-2015 / 干燥箱/培养箱 pH-070(A) 2021.6.30- 2022.6.29 15 蛔虫卵数 《水质 蛔虫卵的测定 沉淀集卵法》HJ 775-2015 5个/10L / / ⑶检测结果 地表水检测结果见表3-4。 表3-4 地表水检测结果一览表 检测因子 单位 检测结果 标准限值 达标情况 1#温堡水库 2022年 5月19日 1#温堡水库 2022年 5月20日 2#田柳沙水库2022年 5月19日 2#田柳沙水库2022年 5月20日 pH 无量纲 7.5 7.4 7.4 7.6 5.5~8.5 达标 悬浮物 mg/L 8 7 9 7 80 达标 五日生化 需氧量 mg/L 2.7 2.8 2.7 2.8 50 达标 化学需氧量 mg/L 16 16 17 18 150 达标 阴离子表面活性剂 mg/L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L 5 达标 氯化物 mg/L 20 31 19 30 350 达标 硫化物 mg/L 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L 1 达标 全盐量 mg/L 133 151 138 159 1000c 达标 总铅 mg/L 1.0×10-3L 1.0×10-3L 1.0×10-3L 1.0×10-3L 0.2 达标 总镉 mg/L 1.0×10-4L 1.0×10-4L 1.0×10-4L 1.0×10-4L 0.01 达标 铬（六价） mg/L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.1 达标 总汞 mg/L 4.00×10-5L 4.00×10-5L 4.00×10-5L 4.00×10-5L 0.01 达标 总砷 mg/L 3.0×10-4L 3.0×10-4L 3.0×10-4L 3.0×10-4L 0.05 达标 粪大肠菌群 MPN/L ＜20 ＜20 ＜20 ＜20 4000 达标 蛔虫卵数 个/10L 未检出 未检出 未检出 未检出 2 达标 检测期间，本项目 1#温堡水库、2#田柳沙水库检测点位地表水pH、悬浮物等 15项检测因子均满足《农田灌溉水质标准》 GB 5084-2021中表1标准限值。 4、噪声环境质量现状 本工程所在区域为农村地区，该区域无工业噪声源，声环境质量较好。本次评价委托宁夏华鼎环保科技有限公司于2022年5月19日对项目管线沿线声环境保护目标进行声环境质量现状监测。 ⑴监测点位 共布设12个噪声监测点位，监测点位布置情况见表3-2，监测布点见附图7。 表3-5 噪声监测点位布设一览表 编号 监测点名称 点位坐标 △1# 前进村 东经：106°02′58.823″，北纬：35°29′21.748″ △2# 温堡乡 东经：105°58′26.332″，北纬：35°27′50.248″ △3# 杜堡村 东经：105°57′13.770″，北纬：35°27′07.751″ △4# 杨堡村 东经：105°55′37.778″，北纬：35°26′53.471″ △5# 杜川村 东经：105°54′17.672″，北纬：35°26′43.738″ △6# 杨坡村 东经：105°53′28.86″，北纬：35°26′40.34″ △7# 老庄村 东经：105°54′55.54″，北纬：35°26′42.74″ △8# 张杜沟村 东经：105°56′27.92″，北纬：35°26′55.56″ △9# 张杨村 东经：105°57′48.11″，北纬：35°27′20.59″ △10# 张德明村 东经：105°59′45.29″，北纬：35°28′5.93″ △11# 吴川村 东经：106°0′12.02″，北纬：35°28′29.73″ △12# 新庄村 东经：106°4′56.83″，北纬：35°29′8.77″ ⑵监测时间及频率 监测时间为2022年5月19日，连续监测1天，昼夜各一次。 ⑶监测结果统计与评价 本项目环境噪声现状监测统计结果见表3-6。 表3-6 噪声检测结果一览表 单位：dB(A) 检测因子 检测点位 检测结果 2022年5月19日 昼间 夜间 等效连续A声级 1#前进村 50 40 2#温堡乡 50 40 3#杜堡村 51 39 4#杨堡村 51 40 5#杜川村 51 39 6#杨坡村 50 39 7#老庄村 51 40 8#张杜沟村 50 38 9#张杨村 50 40 10#张德明村 51 40 11#吴川村 51 39 12#新庄村 50 39 标准限值 55 45 评价 达标 达标 检测期间，本项目1#前刘村、2#温堡乡、3#温堡村、4#杨堡村、5#杜川村、6#杨坡村、7#老庄村、8#张杜沟村、9#张杨村、10#张德明村、11#吴川村、12#新庄村检测点位昼、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值。 5、地下水及土壤环境质量状况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行）要求，项目涉及的水、大气、声、土壤等其他环境要素，应明确项目所在区域的环境质量现状。本项目为灌区工程项目，不存在十壤环境污染途径，因此本项目不再开展地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，项目主要修建输水及配水工程管线，故无与本项目有关的原有环境问题。温堡乡境内有水库7座，分别是桃山、吊岔、温堡、田柳沙、杜川、杨堡、 杨坡水库，杨坡水库位于温堡灌区稍段，无灌溉功能，其他6座水库均具有灌溉功能，本项目管线工程建设完成后将与这6座水库连通进行灌溉，与本项目有关的水库有6座，见统计表3-7。 表 3-7 隆德县温堡灌区与本项目有关的水库现状统计表 序号 水库名称 工程规模 建设时间 （年月） 坝址以 上汇流面积 总库容 调洪库容 除险加固 后设计淤积库容 兴利库容 可利用蓄水库容 水库 建成 除险 加固 （km2） (万m3) (万m3) (万m3) (万m3) (万m3) 合 计 503.06 347.8 1 桃山 小(1) 1968 2021 48 352.2 138.9 90 183 273.0 2 吊岔 小(2) 1976 2013 3.4 47.76 17.5 12.2 18.1 30.3 3 田柳沙 小(2) 1973 2013 5 43.3 32.2 7 6.6 13.6 4 温堡 小(2) 1976 2014 2.9 19.2 15.4 3.8 4.3 8.1 5 杨堡 小(2) 1973 2014 2.6 17.1 13.1 4 6.1 10.1 6 杜川 小(2) 1975 2014 3.3 23.5 16.5 7 5.7 12.7 |
| 生态环境保护目标 | 1、主要环境保护目标 本工程不涉及生态保护红线。自然保护地，饮用水水源保护区等区域，主要环境保护目标见表3-8。 表 3-8 环境保护目标及保护要求一览表 环境要素 名称 方位 相对距离（m） 户数 环境功能区 保护要求 大气环境、声环境 前进村 S 20 约15 大气二类区、噪声1、4a类区 满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类、4a标准限值 温堡乡 N 30 约600 杜堡村 S 20 约300 杨堡村 N 35 约200 杜川村 S 25 约150 杨坡村 N 30 约80 老庄村 N 50 约50 张杜沟村 S 40 约200 张杨村 S 35 约100 张德明村 S 50 约30 吴川村 N 45 约150 新庄村 S 35 约50 地表水环境 桃山水库 E / 支线临近 Ⅴ 满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1限值 吊岔水库 S / 支线临近 田柳沙水库 S / 支线临近 温堡水库 S / 支线临近 杨堡水库 S / 支线临近 杜川水库 S 支线临近 生态环境 保护施工区域内及周边植被、动物、景观、土壤等自然生态环境不被破坏 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 ⑵环境空气质量标准 项目环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体标准值见表3-9； 表3-9 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 序号 污染物项目 平均时间 二级（浓度限值） 单位 1 二氧化硫（SO2） 年平均 60 μg/m3 24小时平均 150 1小时平均 500 2 二氧化氮（NO2） 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 3 PM10 年平均 70 24小时平均 150 4 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 5 CO 10mg/m3（一小时平均） 4（mg/m3） 6 O3 160（日最大8小时平均） 200（1小时平均） ⑵地表水环境 本项目所在地渝河地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，桃山水库表水环境质量标准执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1限值，具体标准限值见表3-10、3-11； 表3-10 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg/L 序号 项目 Ⅲ类标准值 序号 项目 Ⅲ类标准值 1 pH值 6-9 12 石油类 ≤0.05 2 溶解氧 ≥5 13 铅 ≤0.05 3 高锰酸盐指数 ≤6 14 总磷 ≤0.2 4 生化需氧量 ≤4 15 氟化物 ≤1.0 5 NH3-N ≤1.0 16 铜 ≤1.0 6 挥发酚 ≤0.005 17 锌 ≤1.0 7 总氮 ≤1.0 18 硒 ≤0.01 8 化学需氧量 ≤20 19 镉 ≤0.005 9 砷 ≤0.05 20 氰化物 ≤0.2 10 汞 ≤0.0001 21 阴离子表面活性剂 ≤0.2 11 六价铬 ≤0.005 22 硫化物 ≤0.2 表3-11 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1限值 单位：mg/L 序号 项目类别 标准限值 1 pH 5.5-8.5 2 水温/℃ ≤35 3 悬浮物 ≤100 4 五日生化需氧量 ≤100 5 化学需氧量 ≤200 6 阴离子表面活性剂 ≤8 7 氯化物 ≤350 8 硫化物 ≤1 9 全盐量 ≤1000 10 总铅 ≤0.2 11 总铬 ≤0.01 12 六价铬 ≤0.1 13 总汞 ≤0.001 14 总砷 ≤0.1 15 粪大肠菌群数/（MPN/L） ≤40000 16 蛔虫卵数/（个/10L） ≤20 ⑶声环境 本工程声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 表3-12 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 1 55 45 2、污染物排放标准 ⑴大气污染物排放标准 施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度，见表3-13； 表3-13 《大气污染物综合排放标准》 单位：mg/m3 污染物名称 适用时段 无组织排放监控浓度（mg/m3） 颗粒物 施工期 周界外浓度最高点1.0 ⑵噪声排放标准 项目施工期间场界噪声控制执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见表3-14； 表3-14 《建筑施工场界环境噪声排放限值》 单位：dB(A) 昼间 夜间 70 55 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态影响分析 工程永久征收土地共46.25亩，按地类划分耕地1.3亩，林地0.48亩，天然草地44.48亩（为一般草地，不属于特殊保护要求的）。 本工程永久占用耕地1.3亩，不拆迁百姓房屋，征收土地主要为管线建筑物占地，占地对工程沿线农户的影响甚微，且占地范围内无房屋等附属建筑物，考虑到本工程特点，工程永久占地耕地面积小，且工程建设前的现状耕地为旱地，粮食产量低而不稳，工程建设后，通过占地资金的补偿及对涉及百姓采取调剂当地土地，提高农业综合生产能力的措施，使移民具备恢复原有生活水平的条件，使单位面积作物产量和经济效益都将有所提高。 因此本工程不涉及移民安置问题，移民安置设计的主要任务是对土地减少的人口进行生产措施补偿。 工程永久征收土地按宁夏回族自治区人民政府《自治区人民政府关于公布自治区征收农用地区片综合地价的通知》（宁政规发〔2020〕8号）相关规定，隆德县区片补偿单价25000元/亩。宁夏回族自治区人民政府《自治区人民政府关于公布自治区征收农用地区片综合地价的通知》（宁政规发〔2020〕8号）文件第一条规定：征收园地按所在片区综合地价标准执行，征收乔木林地按不低于所在片区综合地价0.7倍标准执行，征收天然牧草地、灌木林地按不低于所在片区综合地价0.1倍标准执行。工程征地区补偿单价耕地25000 元/亩，天然草地2500元/亩。工程永久征收林地地上附着物，根据现场调查，多为杨树林地，成树株行距1.5m×2m，杨树成树单价65元/株，建设单位需做林评，计算工程永久征收林地补偿单价为31952元/亩。 工程施工新增临时征用土地共524.89 亩，按地类划分耕地339.34 亩，有林地131.39 亩，天然草地54.16亩。 ⑴陆生植物影响 工程建设对陆生生态环境的影响主要表现在施工期，在施工作业过程中、工程占地对土地利用、水土流失等产生的影响，改变部分原有的地形地貌。输水沿线植物群落类型以草本植物和灌丛为主，在施工期会对草本植物群落和灌丛产生一些影响，包括群落面积、群落结构等，使植物群落面积有所减少，群落结构在短时间内可能会有改变，随着管线施工完成后，对临时占地进行植被恢复，工程周边植物群落次生演替过程中逐渐发展起来，因此对当地的植物群落不会产生太大影响。 ⑵农田生态影响 本工程临时占地主要为耕地，造成的生物量及农业生产力损失较大，根据工程施工组织安排，工程主体工程施工期 5个月，单位长度上的施工时间短，可施工结束后进行复耕并给予经济补偿，本工程按照宁夏回族自治区人民政府关于公布《宁夏回族自治区征地补偿标准的通知（宁政发[2015]101号）和《宁夏回族自治区土地管理实施条例相关规定》，工程制定了详细的征地补偿方案。 ⑶陆生动物影响 项目沿线区域人类活动较为频繁，动物主要为一些鸟类及小型啮齿类动物等，无大型野生动物，爬行类动物主要有沙蜥、麻蜥和蛇类等；且在现场踏勘及走访过程中，项目区及其周边无珍稀、濒危或国家及自治区级保护动物的栖息地和繁殖地分布。项目管沟的开挖、土方填筑等施工作业中，车辆运输、机械噪声对上述动物不会产生较大的影响，且沿线施工影响主要集中在管沟开挖工区有限的范围内，施工结束后上述影响随即消失。 ⑷土壤环境影响分析 管道过程中的土方开挖、回填、机械碾压对土壤的理化性质和土壤肥力有不利影响。其中，表土损失，使土壤内有机质含量降低，土壤压实板结，降低土壤的孔隙度，土壤水分下渗和水力保持能力降低，土壤气体和空气交换受阻，土壤含水量下降，其结果不利于植物的重新生长。另外，由于施工破坏和机械挖运，使土地受到扰动，土壤养分富集过程受阻，阻断生物与土壤间的物质交换。上述过程直接影响到植被的恢复，因此，要求在施工中注意尽量维持土壤现状，剥离表土用于土壤修复与植被恢复。 本项目为典型的管线工程，项目的建设将会对施工区域的土壤理化性质产生一定的影响，由于项目永久占地面积小，对临时占地采取了松土及覆盖剥离表土后植被恢复，不足以对整个区域的土壤理化性质产生影响，不会使区域土壤理化性质恶化。 2、其他环境影响分析 ⑴水环境影响 ①施工期对地表水水体影响 项目施工期间产生的废水主要为施工过程中产生的施工废水和施工人员的生活污水。 施工生活污水：施工期生活污水主要为少量日常洗漱水和生活污水，施工人员用水以 20L/人·d计，排水量按用水量的80%计，施工人员估算240人，则施工期生活污水产生量为3.84m3/d，工程设置施工营地2处，每个工区洗漱产生量约为1.92m3/d，施工期盥洗水与生活污水采用环保厕所+化粪池收集处理，定期由槽车拉运至污水处理厂处理，化粪池定期清掏作为农肥外运。施工机械冲洗废水：根据施工组织设计章节，本项目不专设修配厂，无大量含油废水产生。 施工排水及围堰废水：根据水文地质资料，本次灌溉管道穿越天然沟道内基本无明流，为减少工程投资，选择非汛期期施工，可节省施工导流费用，可不考虑施工导流问题，本次仅对取水口处建筑物施工考虑设置施工围堰。围堰截留的河水水质接近《污水综合排放标准》，污染物种类少、含量低，主要污染物为SS。 管线降排水：取水口施工时需设置降水井，每处取水口处降水井按2眼考虑，每眼深 25m。施工降排水为当地浅层地下水，本身不含污染物，抽的过程会有泥沙，经简易沉淀池沉淀后废水回用于混凝土拌合及养护。回用不完的部分满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中一级标准排入附近沟渠。混凝土拌合冲洗废水：本项目主要使用商品混凝土，田间工程使用自拌混凝土，混凝土拌合清洗废水施工水质为pH9～12，SS500～5000mg/L。 ⑵环境空气影响 本项目施工期大气污染物主要来源于施工扬尘、机械设备产生的燃油废气和运输车辆产生的汽车尾气、道路扬尘等，项目业主和施工单位应采取积极的大气污染防治措施降低项目建设期间对周围大气环境产生的不利影响。 ①施工扬尘 根据国内外的有关研究资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关，如挖土机在工作时的起尘量与挖坑深度、挖土机抓斗与地面的相对高度、风速、土壤的颗粒度、土壤含水量等因素有关。对于渣土堆场而言，起尘量还与堆放方式、起动风速及堆场有无防护措施等有关。国内外的研究结果和类比调查表明，在起动风速以上，影响起尘量的主要因素分别为：防护措施、风速、土壤湿度、挖土方式或泥土的堆放方式等。 在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的 60%。在完全干燥情况下，一辆载重 5t的卡车，通过一段长度为500m 的路面时，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量见下表所示。 表4-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/km·辆 P(kg/m2)车速(km/h) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 5 0.0283 0.0476 0.0646 0.0801 0.0947 0.1593 10 0.0566 0.0953 0.1291 0.1602 0.1894 0.3186 15 0.0850 0.1429 0.1937 0.2403 0.2841 0.4778 20 0.1133 0.1905 0.2583 0.3204 0.3788 0.6371 由上表可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右。施工场地洒水抑尘的试验结果如下表。 表4-2 施工场地洒水抑尘试验结果 单位：mg/m3 距离 5m 20m 50m 100m TSP小时平均浓度 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 由上表数据可看出，对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20-50m范围。 施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。 ②施工机械尾气 施工机械尾气来源于各类燃油动力机械（如汽车、推土机、铲运车、柴油车等）在进行场地平整、挖填、土方运输等作业时排放的废气，其中主要含有 HC、NOX、CO等；污染物排放时间及排放量相对较少，且项目周围无较高障碍物遮挡， 大气扩散条件较好，对周围环境空气影响较小。 ③道路扬尘 运输车辆将产生道路二次扬尘污染。根据类似施工现场汽车运输引起的扬尘现场监测结果，灰土运输车辆下风向 50m处浓度为 11.625mg/m3；下风向 100 m处为 9.694mg/m3；下风向 150m处浓度为 5.093mg/m3，超过环境空气质量二级标准。 ⑶声环境影响 本工程施工期所涉及的机械设备主要有挖掘机、装载机、运输车辆等。本项目分段施工，各分段工程施工时间较短，沿线施工作业具有阶段性和分散性，仅短期内对局域声环境产生不利影响，施工结束后噪声影响随之消失。 ①预测方法 施工机械噪声采用点声源预测模式进行预测计算： 式中：Li ——距声源 ri 处的声级 dB(A)； L0 ——距声源 r0 处的声级 dB(A)； △L——其它因素引起的噪声衰减量 dB(A)。 各声源在预测点产生的合成声级采用以下公式计算： ②预测结果 根据施工机械满负荷运行单机噪声值，采用前述噪声随距离衰减公式，便可计算得到施工期主要施工机械满负荷运行时不同距离处的噪声影响预测结果，具体值如下表所示。 为了预测最不利情况下的环境影响，特选取施工期噪声级最高操作考虑。噪声级的预测结果见下表4-3。 表4-3 施工期主要机械设备噪声源排放 噪声源 距噪声源不同距离（m）噪声级 噪声级 20 40 80 200 300 推土机 96 70 64 58 50 46.5 挖掘机 96 70 64 58 50 46.5 装载机 98 72 66 60 52 48.5 汽车起重机 91 65 59 53 45 41.5 振捣器 100 74 68 62 54 50.5 运输卡车 94 68 62 56 48 44.5 ⑷固体废物 本项目施工期产生的固体废弃物主要为土方平衡弃土、建筑垃圾和生活垃圾。 ①弃土、弃渣 本项目管线随地形起伏变化，土石方挖填可就近平衡，不再单独设弃土场及取土场。各取水口挖填基本平衡，也不再考虑设置弃土场及取土场。拆除混凝土路面、沥青砼等弃渣由于较为分散，拆除量较小，运至指定的建筑垃圾填埋场处置，不得在生态保护红线及耕地内弃渣。 ②生活垃圾、建筑垃圾 本项目施工平均人数估算为240人，共分布在2个工区，人均每天生活垃圾产生量按0.5kg计算，则高峰期总产生量为0.12t/d，每个工区60kg/d。施工营地设置垃圾桶和垃圾箱，垃圾箱为钢制垃圾箱，容积大于4m3，垃圾箱垃圾应及时清运至生活垃圾中转站，减少施工期固废影响。建筑垃圾优先回收利用处理，工程结束后，场地清理的部分建筑垃圾可至建筑垃圾指定处置地点堆弃。 综上：施工期施工营地生活污水采用环保厕所+化粪池收集处理，定期清运，生活污水不外排；加强施工管理，严格划定施工范围，施工结束后植被恢复等措施；大气环境保护加强施工、渣土车辆密闭运输，运输扬尘控制等措施；声环境保护对临近居民点控制行车车速、禁止夜间施工等措施；固体废物妥善处置。工程施工期对周边环境会有短期的不利影响，采取污染治理和生态恢复措施后，施工期对环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 运营期采用高效节灌，无退水产生，选用高效、低毒、低残留新型农药，灌区土壤产生次生盐渍化、沙化及土壤重金属累积污染的风险很小。工程建设符合国家产业政策及相关规划。本项目不在固原市生态保护红线管控范围，不涉及自然保护区、水源地、风景名胜区、森林公园等。工程建设符合固原市固原市“三线一单”生态环境分区管控要求。 拟建项目为灌溉项目，项目建成后相关设施的维护由当地水务部门负责，项目不增设工作人员或工作站，因此营运期不存在新增水、气、声、固废等污染问题。 本项目建设完成后，既可以高质量保障压砂地生态修复和生态产业高质量发展用水安全，助推稳步实现压砂地良性利用、永续发展，对保护香山生态环境具有重要作用，又改善渠系输水条件，提升灌区调控能力，健全灌溉管理体制，对促进节水型现代化灌区建设具有重要的作用和正向影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 为方便工程管理，新建灌溉干管自桃山水库输水渠取水，沿河台地向西布置，走向与现状灌溉干管平行，平均间距10m，依靠桃山地形高度，重力输水至下游田柳沙、杨堡、温堡、杜川支线。现状灌溉干管温堡乡段因镇区建设等原因被损毁，2021年3月，为保障灌区灌溉，对温堡镇区段灌溉干管进行了改线，改线后干管自镇区北部绕行。本次设计温堡镇区管道布置拟选以下三种方案进行比选。 方案一：管道穿越温堡乡-路面开挖施工方案 （1）工程布置 新建干管自温堡乡东侧（12+168）处沿乡政府北路北侧农田布置，至乡政府转至政府北路埋设（路面开挖恢复施工）280m后转回路北农田布置，向东延伸至13+890 结束。比选段干管长度1.72km。 田柳沙支线沿温堡十字路口沿柏油路向南埋设（路面开挖恢复施工）340m，然后沿田柳沙沟埋设至田柳沙水库结束，支线长度 1.21km。 （2）主要建设内容 铺设管道2.93km，其中干管道 D500mm 球墨铸铁管（K8）1.72km，支管道 D250mmPE 管（1.25MPa）1.21km。配套主要建筑物3座，其中干管分水阀井1座，穿乡村路2处。 （3）工程投资 方案一比选段工程直接费241.25万元。 方案二：管道穿越温堡乡-路面拉管施工方案 （1）工程布置 新建干管自温堡乡东侧（12+168）处沿乡政府北路北侧农田布置，至乡政府转至政府北路埋设（路面拉管施工）280m后转回路北农田布置，向东延伸至13+890结束。比选段干管长度1.72km。田柳沙支线沿温堡十字路口沿柏油路向南埋设（路面拉管施工）340m，然后沿田柳沙沟埋设至田柳沙水库结束，支线长度1.21km。 （2）主要建设内容 铺设管道2.93km，其中干管道 D500mm 球墨铸铁管（K8）1.44km、D500mm拉管段 PE管（1.25MPa）0.28km，支管道D250mmPE管（1.25MPa）1.21km。配套主要建筑物3 座，其中新建灌溉干管分水阀井1座，穿乡村路2处。 （3）工程投资 比选段方案二工程直接费238.03万元。 方案三：管道绕行温堡乡方案 （1）工程布置 新建干管至温堡乡东侧（12+168）处向北绕行，过S313省道至甘渭河南岸农田向西延伸，过温堡乡镇区后向南绕回，过S313省道至温堡乡东侧农田（14+368）结束，比选段干管长度2.30km。 田柳沙支线因干管绕行，需在温堡乡东侧干管12+168处引支线向西南方向至田柳沙沟，然后沿田柳沙沟向南送水至田柳沙水库。灌溉期因水库水位高程限制，田柳沙支线沿田柳沙沟向西北方向至新建干管14+368处结束，支线长度2.66km。 （2）主要建设内容 铺设管道4.96km，其中干管D500mm 球墨铸铁管（K8）2.30km、支管道D250mmPE 管（1.25MPa）2.66km。配套主要建筑物8座，其中干管分水阀井2座，穿省道2处、乡道2处、硬化路2处。 （3）工程投资 比选段方案三工程直接费302.73万元。 比选结果： 根据上节分析：方案三总管线较方案一、二长2.03km，其中D500mm 干管长0.58km、支管线长1.45km，工程直接费投资较方案一、二多61.5、64.7万元，且需要穿越2次公路，涉及征地补偿农户多，不经济且施工协调难度不小，本次不推荐。 方案一、方案二管线布置一致，工程投资基本一致，主要区别在施工过程中采用路面开挖恢复或拉管方案。考虑方案二拉管施工存在施工坑路面破除，需要道路管理部门协调，且拉管段管材采用PE管，安全性可靠性较球墨铸铁管低，故本阶段推荐方案一：管道穿越温堡乡-路面开挖施工方案。 表4-4 管线布置方案比选结果表 序号 名称 单位 方案一 方案二 方案三 1 管道长度 km 2.93 2.93 4.9 2 干管(500mm) km 1.72 1.72 2.3 3 支管(250mm) km 1.21 1.21 2.6 4 主要建筑物 座 3 3 8 5 阀井 座 1 1 2 6 过村道 座 2 2 2 7 过省道 座 2 8 过硬化路 座 2 9 拉管 m 660 10 路面恢复 m 660 11 投资 万元 241.25 238.03 302.73 推荐方案 推荐 施工生产生活区及预制场属于临时占地，不涉及自然保护区、水源保护区、风景名胜区等生态保护红线，不占压文物，避让基本农田，占地类型为草地和耕地，涉及的植物种类为常见的乔、灌、草等，植被类型相对较为单一，不涉及濒危保护物种。通过合理布置物料堆放、加工、机械设备停放、生活区等，尽量减少占地，减少地表扰动。施工前对施工生产生活区临时占用的耕地、草地表土剥离，妥善堆放并采取围挡、遮盖等防尘和水保措施，施工结束后利用剥离的表土进行回覆和土地整治，及时复耕或植被恢复。生活区设置环保型旱厕和生活污水收集池，生活污水经收集池收集后用于施工场地洒水降尘，不得排入周边沟渠，环保型早厕定期清运。在采取施工期污染防治、生态保护和恢复措施后，本工程生产生活区及预制场布置合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 ⑴临时占地植被保护及恢复措施 严格划定施工范围，施工过程中，应严格管理，确保在规定的施工范围内施工，施工机械应严格按照规定的临时施工道路行驶，严禁占用施工区域以外的土地。施工结束后，施工单位及时拆除临时设施，包括占地四周遗留弃土的处理，地貌恢复及裸露地的生态恢复，清理施工迹地，按照水土保持措施要求恢复被破坏的植被及恢复地貌，对被破坏的植被等及时进行生态重建的工作，减轻施工的不良影响。 ⑵陆生动物保护 设置宣传标语，加强对施工人员的宣传教育，严令禁止乔木砍伐破坏，禁止惊吓、驱赶、捕杀鸟类，禁止猎捕蛇、青蛙、蟾蜍等两栖爬行动物。合理安排施工组织、施工机械，严格按照施工规范进行操作，施工单位必须选用符合国家标准的施工机械和运输工具，对强噪声源安装控噪装置，减小噪声对野生动物的影响。必须根据野生动物的生活习性，妥善安排各区块的施工时间、范围与施工进度，避开野生动物的敏感期，严禁在野生动物繁殖期开展施工活动；施工过程中遇到的幼兽、幼鸟、卵等未发育、未成熟个体，在保护部门的专业人员指导下妥善安置。 ⑶水土保持措施 新增水土保持防治措施由工程措施、植物措施和临时防护措施三大部分组成，在设计中分不同区域、不同措施类型进行设计。通过分析，主体工程中具有水土保持功能的措施能够满足要求，为避免重复设计和投资，本设计根据工程实际情况有针对性的在各防治分区新增水土保持措施进行设计。 取水口防治区： 取水口工程包括桃山取水口、吊岔取水口等，占地总面积 0.41hm2，其中永久占地 0.29hm2，临时占地 0.12hm2。本方案新增水土保持措施主要有施工扰动区域的机械土地整治及种草，具体设计如下： ①工程措施 施工结束后对取水口施工周边扰动区域进行土地整治，以备后期植被恢复。整地方式为机械土地整治，施工方式采用人工施农家肥，拖拉机牵引铧犁耕翻地，整地深度30cm，整地面积0.18hm2。 ②植物措施 取水口施工周边扰动区域土地整治结束后，通过种草措施进行原有植被恢复，草种选用牛尾蒿和狗尾草混播。混播比为按单位面积播种量的1:1，播种量牛尾蒿为50kg/hm2，狗尾草为60kg/hm2。播种前采取草籽包衣或拌成泥丸后掺沙撒播，种草面积为0.18hm2，所需牛尾蒿5kg，狗尾草6kg。 管线工程防治区： 管线工程包括主线工程和支线工程，总占地面积35.41hm2，其中：永久占地2.79hm2，临时占地32.62hm2。主体工程已对管线临时占用的22.28hm2耕地进行复耕措施。本方案新增水土保持措施主要有表土剥离与回覆、机械土地整治、种草、临时堆土苫盖，具体设计如下： ①工程措施 表土剥离与回覆：施工前对管线工程临时占用的耕地、林地及天然草地进行表土剥离，剥离的区域为管沟开挖开口宽度及两侧各0.5m的范围，剥离的表土堆放于沿线管沟开挖临时堆土区域外侧底部，待施工结束后均匀的回覆于管沟开挖区域顶部，表土剥离厚度30cm。剥离面积9.78hm2，剥离量共计29340m3。 机械土地整治：管线施工完毕后，对管线工程除沿线建筑物永久占压区域进行土地整治，以备后期复耕及原有植被恢复，整地方式为机械土地整治，施工方式采用人工施农家肥，拖拉机牵引铧犁耕翻地，整地深度30cm，整地面积32.62hm2。 ②植物措施 土地整治后，对临时占用的林地及天然草地通过种草措施进行植被恢复。草种选择、混播比及播种量同取水口防治区。种草面积为 10.34hm2，所需牛尾蒿259kg，狗尾草311kg。 ③ 临时措施 临时堆土苫盖：管道采取埋管铺设，管沟断面采用梯形断面，管沟开挖的土方按原土层顺序堆放于管沟一侧的堆土区，堆土不高于2.0m，堆土边坡比1:1。由于临时堆土结构比较松散，易发生风蚀和水蚀，采用防尘网对裸露面进行苫盖措施。考虑管线工程分段进行施工，防尘网可以重复利用，苫盖面积为33500m2。 管材堆放防治区： 管材堆放区主要用于临时堆放主线及支线管材所用，占地面积为1.06hm2，全部为临时占地，占地类型为耕地、林地和天然草地。主体工程已对临时占用的0.34hm2，耕地采取复耕设计，本方案水土保持措施主要有机械土地整治、种草措施，具体设计如下： ①工程措施 机械土地整治：施工结束后，对管材堆放临时占地区域外进行土地整治，以备后期复耕及植被恢复。整地方式为机械土地整治，施工方式采用人工施农家肥，拖拉机牵引铧犁耕翻地，整地深度30cm，整地面积1.06hm2。 ② 植物措施 土地整治结束后，对临时占用的林地和天然草地通过种草措施进行水土流失防护，草种选择、混播比及播种量同取水口防治区。种草面积为0.72hm2，所需牛尾蒿18kg，狗尾草 22kg。 施工生产生活防治区： 本工程共布设施工生产生活区2处及20处临时拌合点，占地面积为1.20hm2，占地类型为林地和天然草地。本方案新增水土保持措施主要有表土剥离与回覆、机械土地整治、种草以及施工期间剥离表土防尘网苫盖措施，具体设计如下： ①工程措施 表土剥离与回覆：对施工生产生活临时占用的林地和天然草地区域进行表土剥离，剥离的表土堆放于该区域一角，与施工材料分开堆放，待施工结束后进行回覆平整。表土剥离厚度30cm，剥离面积1.20hm2，剥离量共计3600m3。机械土地整治：施工结束后，对剥离的表土区域进行相应的表土回覆及全部临时占地进行土地整治，以备后期植被恢复所需。整地方式为机械土地整治，施工方式采用人工施农家肥，拖拉机牵引铧犁耕翻地，整地深度30cm，整地面积1.20hm2。 ②植物措施 土地整治结束后，对施工生产生活临时占地区域通过种草措施进行植被恢复，草种选择、混播比及播种量同取水口防治区。种草面积为1.20hm2，所需牛尾蒿30kg，狗尾草36kg。 ③临时措施 表土苫盖：为防止风蚀和减小面蚀强度，对临时剥离的表土根据占地区实际情况定点堆放，堆高不大于3m，表面采用防尘网进行苫盖，苫盖面积为2030m2。 2、水环境保护措施 ⑴施工导流围堰废水 主要产生于土石围堰内原来的河水、渗水和降水，废水中具有高悬浮物、连续排放的特点。为减轻对水体的影响，围堰废水沉淀2h后抽排处理即可。 ⑵施工降排水 施工降排水为当地浅层地下水，本身不含污染物，抽的过程会有泥沙，经简易沉淀池沉淀后废水回用于混凝土拌合及养护。 ⑶混凝土拌合冲洗废水 混凝土拌和清洗废水排至沉淀池，每个施工工区设置一处，沉淀池分为一级、二级沉淀池，规模为4720mm×2480mm×1800m，有效容积10m3，池壁采用 24cm厚M7.5浆砌标砖砌筑，20cm厚C25砼底板和10cm厚C15砼垫层，上用2cm厚M10水泥砂浆抹面。混凝土拌和清洗废水经沉淀后回用于混凝土拌和及混凝土养护用水，不外排。 ⑷生活污水治理措施 本项目各施工区分布较为分散，共设置2个施工工区，单个施工区排水量较小，排放时间短。针对施工期生活污水产生量较少，主要集中在施工期的特点，生活污水采取环保厕所+化粪池(5m3)收集方案，定期由吸污车清掏外运，不得排放至周边地表水。 3、大气环境保护措施 项目施工时扬尘主要来自于施工场地开挖扬尘、汽车运输道路扬尘；废气主要有施工机械废气。 ⑴洒水降尘 在路面拆除前对作业区域进行反复洒水增湿，以防明显扬尘；装运土方车辆进行遮盖减少途中撒落，对施工现场抛洒的砂石、水泥等物料应及时清扫；施工道路定时洒水抑尘。 ⑵渣土车辆密闭运输 进出工地的渣土运输车辆应尽可能采用密闭斗车。若无密闭斗车，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm。车辆应按照批准的路线时间进行物料、渣土、垃圾的运输。施工运输车辆严格控制装载量，不超载。 ⑶限制车速 施工场地的扬尘，大部分来自施工车辆。在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。本场地施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于5km/h。此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h 计）情况下的1/3。 ⑷避免大风天气作业 应避免在大风天气进行水泥、黄沙等的装卸作业，使用商品混凝土时不应露天堆放，即使必须露天堆放，也要注意加盖防雨布，减少大风造成的施工扬尘。 ⑸管理措施 避免在大风天气下进行土建作业；对易起尘的建筑材料加盖篷布或堆放在库房或临时工棚内，实行库内堆放管理；加强施工机械的使用管理和保养维修，合理降低使用次数，提高机械使用效率，降低废气排放，减轻燃油动力机械排放的废气对环境空气的影响。 根据施工场地实际情况，参照执行建筑工地“六个百分百”（施工工地周边100%围挡；物料堆放100%覆盖；出入车辆100%冲洗；施工现场地面100%硬化；拆迁工地100%湿法作业；渣土车辆100%密闭运输）和“六到位”（出土工地和拆迁工地应做到施工围挡到位； 出入口道路混凝土路面硬化到位；基坑坡道硬化处理到位；全自动冲洗设备安装和使用到位； 建筑垃圾运输车辆密闭到位；拆迁工地拆除过程中使用专业降尘设施湿法作业到位)。 采取以上措施后，施工扬尘对周围大气环境的影响在可接受的范围内。 4、声环境保护措施 ⑴噪声源控制 选用符合国家相关标准的低噪声施工机械设备，并加强对机械设备的检查、维护和保养，从源强和运行上降低噪声影响。尽量避免在同一施工地点放置较多的动力设备，以避免局部声级过高。 ⑵管理措施 施工交通穿过村庄、学校区域路段，行车速度控制在 20km/h 以内，每个工区设置限速标志 2 个和禁止鸣笛 2 个。禁止夜间（22:00-6:00）施工，确需夜间施工的工序，必须报请环保主管部门批准。 5、固体废弃物防治措施 本项目固体废弃物主要为建筑垃圾和生活垃圾。 ⑴建筑垃圾 项目建筑物拆除产生的建筑废料要尽量回收和利用其中的有用部分，剩余废料应及时外运作施工填方，严禁乱堆乱放。本项目建筑垃圾均运至温堡乡指定的市政建筑垃圾填埋场进行处理，不得随意弃置，在得到妥善出之后，施工建筑垃圾不会对环境带来二次污染。 ⑵生活垃圾 施工营地设置垃圾桶和垃圾箱，垃圾箱为钢制垃圾箱，垃圾箱垃圾应及时清运至生活垃圾中转站，减少施工期固废影响。 ⑶土石方 本工程土石方填筑工程量稍大，但呈线性分布，断面挖方略大于填方，管道安装完成后就地回填，多余弃土就地整平，不再另设弃渣场。 本项目不产生弃土和弃渣，全部用于沿线沟槽、冲沟、荒沟、洼地填平，平整土地，全部综合利用。 施工结束后，施工单位应将现场丢弃的垃圾袋、废建筑垃圾、生活垃圾分类收集，统一分类外运处理，将施工现场清理打扫干净，恢复原貌。 采取上述固废污染防治措施后，项目施工固废对周边环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目为灌区工程项目，工程建设完成后，无废气、废水及固废产生。运营期对生态恢复措施进行监测，确保临时用地的生态恢复。 |
| 其他 | 1、环境管理与监测 ⑴环境管理 根据国家环境保护管理规定，工程可在工程建设期组建环境管理机构，建立与培训环保管理队伍，以完成工程环境管理任务。环境管理计划与管理内容为： 筹建期： ①执行和宣传国家有关环境保护的方针、政策、法规、条例，结合本次工程特点及环境特征，制定和执行相关环境管理的规定； ②监督环境保护措施实施。 ⑵施工期： ①制订施工期环境保护计划，全面监督、管理施工期环保工作； ②负责制定施工期废水、废气、噪声、固废污染防治措施，并监督各项污染防治措施的落实情况； ③负责施工期生态环境保护措施的实施、监督与管理工作，确保各项措施落实； ④负责检查和监督施工期弃土、弃渣堆放情况，对不合理堆放现象及时处理，尽量减少对土地的不利影响； ⑥负责组织检查施工人员生活区防疫工作，定期负责施工人员体检工作； ⑦做好施工期各种突发性污染事故的预防工作，准备好应急处理措施； ⑧参与环境保护竣工验收； ⑨加强对施工人员的环保宣传教育，增强其环保意识。 运行期： ①负责制定运行期工程水质安全保护监测计划及措施，定期进行水质监测确保水质安全； ②负责运行期生态恢复措施的制定及监督各项生态保护措施落实的情况，定期检查植被恢复情况，发现问题及时作出处理； 2、环境监测 （一）施工期环境监测 ⑴环境空气监测 监测点位：管线施工区设置设置2处。 监测因子：TSP、PM10、PM2.5； 监测频率：施工期高峰期监测1期，每次连续监测2天； 监测方法：按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求执行。 ⑵声环境监测 监测点位：管线施工区设置设置2处。 监测因子：等效连续A声级； 监测频率：施工高峰期至少监测1次，每期2天，昼夜各一次； 监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求执行。 （二）运营期环境监测 ⑴水质监测 监测点位：桃山水库、吊岔水库、田柳沙水库、温堡水库、杨堡水库、杜川水库、杨坡水库，各水库地表水下0.5-1m处设置监测点； 监测因子：《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）基本控制项； 监测时间及频次：每季度监测1次； 执行标准：执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作限值要求； ⑵临时占地恢复监测 ⑴样方调查 ①调查周期 项目建成运营后每年7-8月，进行一次。共监测3年。 ②调查范围 管线中线线两侧5m、施工生产生活区。 ③调查点位 针对农田、天然草地、林地样方，分别选取有代表性的点位进行调查。在样带内选择不同植物群落布设lm×1m的样方进行调查。 ④调查内容 植物种类、物种丰富度、群落盖度、地上生物量、植物高度等。 |
| 环保投资 | 本工程总投资7675.85万元，其中环保投资43.25万元，占总投资的0.56%，具体环保投资见下表。 表5-1 环保投资一览表 单位: 万元 序号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 合价（万元） 一 环境保护措施 0.00 二 环境监测费 0.40 1 环境空气监测 点·次 16.00 200.00 0.32 2 噪声监测 点·次 8.00 100.00 0.08 三 环境保护临时措施 26.92 1 施工期生产废水与生活污水治理 12.32 1.1 施工营地生活污水处理 11.00 环保厕所 工区 2.00 30000.00 6.00 pE 化粪池 工区 2.00 5000.00 1.00 污水清运 工区 2.00 20000.00 4.00 1.2 混凝土拌合废水沉淀池（砖砌10m3） 个 2.00 6609.04 1.32 土方开挖 m3 76.55 10.72 0.08 土方回填 m3 51.23 22.92 0.12 240mm 厚砖砌体 m3 11.67 481.00 0.56 现浇C25混凝土底板 m3 4.91 642.00 0.32 现浇C15混凝土垫层 m3 2.77 415.00 0.11 抹面（防水水泥砂浆） m2 67.20 19.41 0.13 2 施工期空气环境保护措施 1.00 2.1 材料堆放及运输篷布遮挡 2.2 洒水降尘、施工围挡、表土苫盖 纳入水保 2.3 防尘用品、防尘口罩 人 200.00 50.00 1.00 3 施工期环境声保护措施 0.40 3.1 警示牌 个 4.00 500.00 0.20 3.2 限速牌 个 4.00 500.00 0.20 4 固体废物处理临时措施 5.60 4.1 垃圾箱 个 2.00 8000.00 1.60 4.2 垃圾清运 工区 2.00 20000.00 4.00 5 人群健康保护 7.60 5.1 生活区卫生消毒 m2 1600.00 5.00 0.80 5.2 体检、疫苗 人 240.00 200.00 4.80 5.3 消毒柜、生熟案板 工区 2.00 10000.00 2.00 四 独立费用 12.73 1 建设管理费 2.23 1.1 管理人员经常费 3.0% 0.82 1.2 环境保护设施竣工验收费 1.00 1.3 宣传教育费及技术培训费 1.5% 0.41 2 环境监理费 2.50 3 科研勘测设计咨询费 7.86 3.1 环境影响评价费 7.04 3.2 环境保护勘测设计费 3.0% 0.82 4 质量监督费 0.5% 0.14 第一部分至第四部分合计 40.05 五 基本预备费 8% 3.20 环境保护专项投资费用 43.25 |

# 生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | ①优化施工布置，合理规划占地，严格控制占地面积；施工车辆、人员必须在作业带内活动，严禁随意扩大扰动范围。 ②对于临时占用耕地，应保留30cm的表土层，施工结束后，及时采取土地平整+表层土填埋+植被恢复：植物种类以当地乡土物种为主，恢复农田群落。对于临时占用草地，应对表土剥离，表土剥离厚度30cm，通过人工种草措施进行原有植被恢复，草种选用当地常见草种； ③对施工人员和附近居民加强生态保护的宣传教育，在各施工区设置野生动植物保护警示牌或宣传栏，严禁施工人员非法猎捕野生动物； ④加强施工期的环境监理工作，保护好沿线两侧其它区域现有的植被。 | 在选用先进的施工工艺，选取科学的施工方式的前提下，施工单位加强施工管理，合理规划占地，合理安排施工时间，对施工过程采取有效的控制及影响减缓措施后，可将项目实施对所在区域生态的影响降至最低程度 | 施工结束后及时恢复植被绿化、水土保持工程措施：开展运营期生态恢复监测。 | 减少临时占地对生态环境的影响，确保生态环境的恢复。 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工区应设置沉淀池，施工废水沉淀后回用，不外排。施工营地生活污水收集池收集后用于施工场地洒水降尘，环保型早厕粪便定期清运。 | 废水不外排，不对地 表水环境造成影响。 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | ①施工前，对所使用机械设备进行了保养，施工过程中有专人维护。加强施工管理，合理安排施工作业时间。 ②降低施工设备噪声：采用安装排气筒消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械、设备加强定期检修、养护。 ③降低人为噪声：合理安排施工人员轮流操作噪声较高的施工机械，减少工人接触高噪音的时间，同时注意保养施工机械，使其维持其最低声级水平。控制汽车鸣笛。 ④施工运输车辆在通过村庄时，应减缓车速，并禁止鸣笛。 ⑤施工单位应加强宣传，充分做好与当地居民的沟通工作，尽量减少对敏感点居民的影响。 | 声环境现状达到 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类 标准要求 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | ①根据施工过程的实际情况，施工现场设围栏，以减少施工扬尘扩散范围。 ②避免在大风日以及夏季暴雨时节施工，减少地表裸露的时间，遇有大风天气时，避免进行挖掘、回填等大土方量作业或采取洒水抑尘措施。 ③施工单位必须加强施工区的规划管理；每个施工区配备洒水车，建筑材料的堆放应定点定位，并采取防尘、抑尘措施。 ④用汽车运输易起尘的物料时，要加盖蓬布、控制车速，防止物料洒落和产生扬尘；卸车时应尽量减少落差，减少扬尘：运输车辆进出的主干道应定期洒水清扫，保持车辆出入口路面清洁、润湿，并尽量要求运输车辆放慢行车速度，以减少地面扬尘污染。 ⑤各施工区应设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。施工期间，应在物料、渣土运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。 ⑥加强对施工机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟尘和颗粒物的排放。 ⑦易产生扬尘的土料堆积过程中，堆积边坡的角度不宜过大，散装水泥应尽可能避免露天堆放，及时苫盖并设置围挡。 ⑧汽车进入施工区内应限速行驶；恶劣天气时，应停止作业；弃土过程，应严格按照摊铺、碾压程序施工，严禁未经碾压直接摊铺新土层：定期对施工便道进行酒水降尘；剥离的表土应采取苦盖等防起尘措施。 | 定期对本工程施工 期大气环境进行现状 监测，减小对周围敏 感点的影响；大气环 境现状达到《环境空 气质量标准》 （GB3095-2012) 二 级标准 | / | / |
| 固体废物 | 弃渣、生活垃圾必须采取合理的处置措施 | 施工期结束后不得在施工现场遗留建筑垃圾、生活垃圾。 |  |  |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / |  | / | / |
| 环境监测 | 对施工区边界开展声环境和大气环境质量监测 | 声环境现状达到《声环境质量标准》(GB3096-2008 ) 1 类；大气环境现状达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 | 开展临时工程占地生态恢复监测 | 确保恢复措施达到预期效果 |
| 其他 | / | / | / | / |

# 结论

本项目建设符合国家相关产业政策、“三线一单”要求，本项目建设过程污染物经过相应的治理措施治理后、废气、废水、噪声可实现达标排放；固体废物均得到合理处置，对周围环境影响可接受，具有较好的社会效益、环境效益和经济效益，并有利于带动地方经济的发展。在严格执行“三同时”制度，在切实落实本报告提出的各项污染防治措施及生态保护与恢复措施前提下，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。因此，从环境保护角度分析，本工程建设总体可行。

# 附图1项目与隆德红线图

# 附图2项目与固原红线图

# 附图3 本项目与固原市环境管控单元位置关系图

# 附图4 项目地理位置图

# 附图5 项目周边环境示意图

# 附图6 生态功能区划图

# 附图7 土壤类型分布图

# 附图8   植被类型分布图

# 附图9  噪声检测点位图

# 附件1 委托书

# 附件2 可研批复

# 附件3  现状监测报告