# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）报批稿

项目名称：    30吨/天地毯清洗废水处理工程项目

建设单位（盖章）：   宁夏爱丽纳地毯有限公司

编制日期：               2023年3月

中华人民共和国生态环境部制

《30吨/天地毯清洗废水处理工程项目环境影响评价报告表》

修改索引

根据《30吨/天地毯清洗废水处理工程项目环境影响评价报告表》技术审查会专家意见，报告编制人员对报告相关内容进行了修改与完善，具体修改、完善内容索引见下表。

环境影响报告表修改索引表

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完善现有工程概况描述，增加水平衡及进水水质内容 | 已修改，P29-31、P16、P20-P21 |
| 2 | 完善污水处理设施工艺及构筑物现状 | 已修改，P25-P28、P15 |
| 3 | 对整个厂区排水系统统筹考虑，设置1处间接排污口 | 已修改，P49 |
| 4 | 按照园区供热现状及供热要求，增设热源 | 已修改，P2-P3、P14 |
| 5 | 专家及参会人员提出的其他意见和建议， 并完善相关附件 | 已修改，见报告表、附件 |

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 30吨/天地毯清洗废水处理工程项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2212-640423-04-02-924699 |
| 建设单位联系人 | 郑利利 | 联系电话 | 18809337666 |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区固原市隆德县城关镇 |
| 地理坐标 | （东经：106度4分25.421秒，北纬：35度36分46.482秒） |
| 国民经济 行业类别 | D4620污水处理及其再生利用 D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十三，水的生产和供应业，95污水处理及再生利用，新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理的；新建、扩建其他工业废水处理的（不含建设单位自建自用仅处理生活污水的；不含出水间接排入地表水体且不排放重金属的) “四十一、电力、热力生产和供应业”“91热力生产和供应工程” |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目申报情况 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 隆德县发展 和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号 | 2212-640423-04-02-924699 |
| 总投资（万元） | 320 | 环保投资（万元） | 225 |
| 环保投资占比（%） | 70.3 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是 | 用地（用海） 面积（m2） | 2400 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划文件名称：《隆德县六盘山工业园区总体规划(修编)(2020-2035年)》； 召集审查机关：固原市人民政府 审查文件名称：固原市人民政府关于《宁夏隆德工业园区总体规划修编（2020-2035年）》的批复； 审查文号：固政函[2020]146号； |
| 规划环境影响评价情况 | 环境影响评价文件名称：《隆德县六盘山工业园区总体规划(修编)(2020-2035年)环境影响报告书》； 召集审查机关：宁夏回族自治区生态环境厅； 审查文件名称：自治区生态环境厅关于《隆德县六盘山工业园区总体规划(修编)(2020-2035年)环境影响报告书》审查意见的函； 审查文号：宁环函[2021]509号； |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 规划及规划环境影响评价符合性分析 规划及规划环境影响评价符合性分析 规划及规划环境影响评价符合性分析 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 项目与园区规划及规划环评符合性分析见表1-1。 表1-1 项目与园区规划及规划环评符合性分析一览表 类别 规划及规划环评要求 本项目执行情况 是否符合 规划环评结论 规划环评结论 规划环评结论 产业定位及产业布局：规划构建“3+1+1”的产业体系，即三个优势主导产业——中药材加工、特色轻工制造和农副产品深加工，一个辅助产业——新型建材制造业，一个配套产业——现代服务业。规划期园区限制发展产业为煤炭、电力、化学医药、冶金、化工、有色。 本项目位于园区轻工业制造区域，占地类型为工业用地，满足园区产业布局要求。 符合 供水：工业园区生活用水及工业用水由隆德县第三水厂和隆德县第二水厂提供。给水主管道管径为DN400，由第三水厂供水管网接入，沿312国道敷设。给水支管管径为DN250，目前已敷设园区道路有经一路、经二路、经四路、经五路、经六路、经七路、经八路、经九路、经十路、纬一路、纬二路、纬三路、光联路，呈环状、支状布置。给水支管于光联路与第二水厂供水管网相连。 本项目位于隆德县六盘山工业园区，供水管网依托现有供水管网。 符合 排水：园区实际建设污水处理厂1座，处理园区产生的生活污水、工业废水和隆德县城市污水。设计处理能力10000m3/d。处理工艺采用“A2/O+加药过滤工艺”，废水经处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入渝河。园区排水管网采用雨污分流制，污水主管分两支，南侧污水主管沿渝河由东向西敷设至六盘山工业园区污水处理厂，北侧污水主管沿纬二路、纬三路由东向西敷设，经过经十路汇入南侧污水主管，管径为DN600-DN1200。支管呈支状敷设于主管北侧，管径为DN315-DN500。 本项目废水包括地毯清洗废水、锅炉排水和软化水系统排水，废水产生量为26.52m3/d（7956m3/a），本次建设1座污水处理站，处理规模为30t/d，处理工艺为“调节池—一级加药—二级加药—三级加药—气浮—沉淀池—水解酸化—厌氧—好氧—二沉池—清水池”，主要设备有调节池、气浮机、水解酸化池、厌氧池、好氧池、二沉池、污泥浓缩池、叠螺机。项目废水经处理后满足《毛纺工业水污染物排放标准》(GB28937-2012)表2中的间接排放标准后排入园区污水处理厂处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入渝河。 符合 供热：园区实际建设供热中心1座，位于经四路纬二路交接处，建设1台25t/h燃煤蒸汽锅炉，承担园区企业生产蒸汽供应和园区企业和公租房小区居民冬季供暖。根据园区提供资料，25t/h的锅炉设计供气能力25t/h，实际供汽能力22t/h，实际产生热量15.4MW，随着使用年限增加，目前实际供应蒸汽能力20t/h，实际产生热量14MW。供热季时，用汽企业同时使用的情况下，实际所需蒸汽缺口约6t/h。 2019年底，园区内原有企业隆德县六盘山中药资源开发有限公司需增加中药提取生产线一条，计划2021年投产，这条生产线需新增蒸汽用量32t/h，园区原有1台25t/ h 锅炉已无法满足，因此，2021年12月底园区新建1台45t/ h 流化床蒸汽锅炉，为满足隆德县六盘山中药资源有限公司中药提取生产线热能要求。但因隆德县六盘山中药资源有限公司中药提取生产线至今未建成投产营业，造成园区目前45t/h流化床蒸汽锅炉暂未启用和验收（一来地方经济困难，二来在使用过程中会造成资源浪费和能耗过高的问题）。 由于宁夏爱丽纳地毯有限公司原有生产工艺无加热环节，无需园区集中供汽，目前，本企业除了冬季供暖由园区集中供热供给外，园区未对本企业配套建设生产供汽管网。随着企业的发展需要，为缩短生产周期、节约成本，本次增加建设了成品地毯清洗及烘干工艺，需要热能。因此，根据隆德县工业园区管委会，隆工管发[2022]49号文件及隆德县人民政府专题会议纪要（2022年11月10日），原则同意宁夏爱丽纳地毯有限公司建设1台1t/h生物质蒸汽备用锅炉事宜。新建锅炉主要用于地毯清洗用水加热和清洗后地毯烘干。待园区为企业配备完善集中供汽管网且可正常供汽后，本台锅炉停用，为企业备用锅炉。 符合 供电：建设渝河变110kV变电站1座；园区电源为隆德110kv变电站与渝河110kv变电站。 本项目用电依托企业现有供电设施。 符合 固废集中处置设施：隆德县工业园区工业固体废物处置场于2019年开始建设。位于隆德县工业园区北侧4.2km城关镇花子岔地块。主要填埋园区产生的一般工业固体废物、供热中心粉煤灰、炉渣和污水处理厂产生的污泥，填埋场占地12987/m2，总库容为10.0万m3，服务年限10年。该工程于2019年12月取得固原市生态环境局环评批复。2020年12月完成了竣工环境保护验收工作。 锅炉灰渣外售综合利用；废离子交换树脂由厂家回收处理；污泥经叠螺式污泥脱水机脱水处理后，含水率≤80%，统一送至园区污水处理厂进行进一步脱水处理。 符合 园区规划大气污染控制措：施工业园区在项目引进过程中应注意大气污染物排放较少的行业或企业，在规划的基础上进一步优化产业结构，减少污染物排放量；锅炉在SO2污染防治方面，建议采用炉外石膏法脱硫的工艺路线，脱硫效率在90%以上，能够满足达标排放的要求；在烟尘治理方面，采用高效除尘器或布袋除尘器，可确保除尘效率在99%以上。 本项目废气主要为调节池、沉淀池、水解酸化池、好氧池、厌氧池、污泥脱水机房等建构筑物散发的恶臭，采取加盖密闭，定期喷洒除臭剂。锅炉燃料采用生物质颗粒，烟尘采用高效布袋除尘器，除尘效率为95%以上，满足要求。 符合 园区规划噪声污染控制措施： 1.设备噪声控制：选择技术先进、噪声级低的设备、设施，如公交车辆、变电站变压器、上下水泵站等设备的选择；加强园内公建设施及变电站、空调室外机等固定噪声源的控制，应尽可能建立独立隔声机房，做好设备的隔振，针对性采取适当隔声、消声等减少噪声的措施，确保其能达到噪声功能区要求。2.建设施工噪声控制：对于建设期噪声，一方面，控制噪声、震动源，选择低噪声施工设备，选择合适的施工时段。另一方面，控制噪声、震动的传播，对工程实施降噪处理，实行分片区建设，避免施工项目影响已建成地区。 本项目噪声源为风机、水泵、空压机等，选择低噪声设备、采取隔声、消声、减振等措施后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准限值要求。施工期仅进行设备安装，产生噪声较小。 符合 规划环评审查意见 规划环评审查意见 （一）加强规划引导，坚持绿色发展和协调发展理念。根据国家、区域发展战略，坚持生态优先、高效集约发展，进一步优化《规划》的发展定位、功能布局、发展规模、产业结构等，加强与隆德县国土空间规划、城市总体规划及环境保护方面规划和隆德县相关发展规划的协调和衔接，加强规划用地性质和产业定位的协调，实现产业发展与生态环境保护、人居环境安全相协调，积极推行区域的循环化、集约化发展。 本项目废气、废水、噪声经采取措施后均达标排放，固废得到妥善处置，对区域环境影响较小。 符合 （二）严守生态保护红线和环境质量底线。进一步统筹解决园区存在的生态环境问题，在严守生态红线的基础上逐步增加生态空间。制定落实隆德县六盘山工业园区污染物总量管控要求，并根据国家和自治区有关大气、水、土壤污染防治相关要求，明确园区环境质量改善阶段目标，落实《报告书》提出的园区主要企业污染防治措施改进建议；制定区域污染减排方案及污染物总量管控要求，采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机物等特征污染物的排放总量，确保实现区域环境质量改善目标。 本项目在现有厂区建设，不新增占地，项目废气、废水、噪声经采取措施后均达标排放，固废得到妥善处置，对区域环境影响较小。 符合 （三）严格入园项目的生态环境准入管理。引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、物耗、水耗、污染物排放和资源利用等均需达到同行业国内及自治区先进水平。按照“以水定产”的原则优化园区产业定位、产业结构和发展规模，加快推进区内产业转型升级，严控高耗水企业入园。结合区域大气污染防治要求，进一步优化区内能源结构，逐步提升清洁能源使用率。推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和产业区的循环化水平。 本项目废水包括地毯清洗废水、锅炉排水和软化水系统排水，废水产生量为26.52m3/d（7956m3/a），建设1座污水处理站，处理规模为30t/d，处理工艺为“调节池—一级加药—二级加药—三级加药—气浮—沉淀池—水解酸化—厌氧—好氧—二沉池—清水池”，主要设备有调节池、气浮机、水解酸化池、厌氧池、好氧池、二沉池、污泥浓缩池、叠螺机。项目废水经处理后满足《毛纺工业水污染物排放标准》(GB28937-2012)表2中的间接排放标准后排入园区污水处理厂处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入渝河。 符合 （四）加强环境影响跟踪监测，适时对《规划》进行调整。根据园区产业功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况，建立包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，明确责任主体和实施时限等。做好园区内大气、水、土壤等环境的长期跟踪监测与管理，根据监测结果并结合环境影响、区域污染物削减措施实施的进度和效果适时优化、调整《规划》。 本项目制定了废气、废水、噪声自行监测方案。 符合 （五）完善园区环境基础设施建设，推进区域环境质量持续改善和提升。加强对园区企业环境监管，确保企业污染防治设施正常运行、各项污染物达标排放；加快推进污水管网、中水管网的建设，确保污水长期稳定达标排放，保障中水回用率，加快推进排污口规范化建设；固体废物应集中处理处置、提高综合利用率。 项目废气、废水、噪声经采取措施后均达标排放，固废得到妥善处置，对区域环境影响较小。 符合 （六）建立健全区域环境风险防范和生态安全保障体系。组织制定生态环境保护规划，统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。 本项目风险值相对较小，项目的风险水平是可接受的。 符合 （七）在《规划》实施过程中，加强监督管理，落实《报告书》提出的优化调整建议、预防和减缓不良环境影响的对策措施、各项环境治理措施。《规划》修编时应重新编制环境影响报告书。 本项目废气、废水、噪声经采取措施后均达标排放，固废得到妥善处置，对区域环境影响较小。 符合 由于宁夏爱丽纳地毯有限公司原有生产工艺无加热环节，无需园区集中供汽，目前，本企业除了冬季供暖由园区集中供热供给外，园区未对本企业配套建设生产供汽管网。随着企业的发展需要，为缩短生产周期、节约成本，本次增加建设了成品地毯清洗及烘干工艺，需要热能。因此，根据隆德县工业园区管委会，隆工管发[2022]49号文件及隆德县人民政府专题会议纪要（2022年11月10日），原则同意宁夏爱丽纳地毯有限公司建设1台1t/h生物质蒸汽备用锅炉事宜。新建锅炉主要用于地毯清洗用水加热和清洗后地毯烘干。待园区为企业配备完善集中供汽管网且可正常供汽后，本台锅炉停用，为企业备用锅炉。 综上所述，本项目建设符合隆德县六盘山工业园区总体规划及规划环评相关要求。本项目与六盘山工业园区规划位置关系见附图1。 |
| 其他符合 性分析 其他符合 性分析 其他符合 性分析 其他符合 性分析 其他符合 性分析 其他符合 性分析 其他符合 性分析 其他符合 性分析 | 1产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，即属于允许类项目。 2“三线一清单”符合性分析 ⑴生态保护红线符合性分析 根据《自治区人民政府关于发布宁夏回族自治区生态保护红线的通知》、《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发[2021]6号），宁夏回族自治区生态保护红线包括水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、水土流失控制等5大类9个片区，构成了“三屏一带五区”为主的生态保护红线空间格局。其中，“三屏”为六盘山生态屏障、贺兰山生态屏障、罗山生态屏障，“一带”为黄河岸线生态廊道，“五区”为东部毛乌素沙地防风固沙区、西部腾格里沙漠边缘防风固沙区、中部干旱带水土流失控制区、东南黄土高原丘陵水土保持区、西南黄土高原丘陵水土保持区。 本项目位于隆德县六盘山工业园区内，符合宁夏回族自治区生态保护红线的相关要求。与固原市生态环境保护红线位置关系见附图2，与固原市生态空间的位置关系见附图3。 ⑵环境质量底线符合性分析 ①环境空气质量底线 根据《2020宁夏生态环境质量报告》，隆德县常规污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012及修改单）表1中二级标准限值，项目所在区域为达标区。 根据《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发[2021]6号），基于区域大气环境流场模拟结果，考虑人口分布、大气污染传输规律和土地利用现状等，识别模拟网格单元主导属性，将全市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区。 对照固原市大气环境分区管控图，本项目位于大气环境高排放重点管控区：全面推进工业窑炉淘汰和深度治理，加快推进火电等重点行业排放提标改造，深化挥发性有机物治理。提高工业低碳水平，加快建材、化工等当地传统高耗能行业节能改造和清洁生产。 项目建设1t/生物质蒸汽备用锅炉主要用于地毯清洗用加热和清洗后地毯烘干。待园区为企业配备完善集中供汽管网且可正常供汽后，本台锅炉停用，为企业备用锅炉，新建锅炉烟气污染物经布袋除尘器处理后均可达标排放。 污水处理站散发的恶臭，采取加盖密闭，定期喷洒除臭剂。锅炉燃料采用生物质颗粒，烟尘采用高效布袋除尘器，除尘效率为95%以上，因此满足要求。 本项目与固原市大气环境分区管控的位置关系见附图4。 ②地表水环境质量底线 根据《2020年固原市环境质量报告书》中渝河联财断面的水质例行监测数据，联财断面各水质监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值的要求，水质较好。 根据《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发[2021]6号），固原市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（含水环境工业污染源重点管控区、水环境农业污染源重点管控区、水环境城镇生活污染源重点管控区）和水环境一般管控区。 对照固原市水环境分区管控图，本项目位于工业污染源重点管控区：排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。对严重污染水环境的落后工艺和设备实行淘汰制度。禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。新建排放重点水污染物的工业项目应当进入符合相关产业规划的工业集聚区。加快园区企业污水预处理、配套管网等设施建设，实现管网全覆盖、污水全收集、集中全处理；采取并网联通和封堵取缔等措施，确保入河直排口零增长；深入实施马铃薯淀粉加工废水汁水还田利用。 本项目废水包括地毯清洗废水、锅炉排水和软化水系统排水，废水产生量为26.52m3/d（7956m3/a），建设1座污水处理站，处理规模为30t/d，处理工艺为“调节池—一级加药—二级加药—三级加药—气浮—沉淀池—水解酸化—厌氧—好氧—二沉池—清水池”，主要设备有调节池、气浮机、水解酸化池、厌氧池、好氧池、二沉池、污泥浓缩池、叠螺机。项目废水经处理后满足《毛纺工业水污染物排放标准》(GB28937-2012)表2中的间接排放标准后排入园区污水处理厂处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入渝河。项目与固原市水环境分区管控位置关系见附图5。 ③土壤环境质量底线 根据《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发[2021]6号），结合土壤环境质量现状、土地利用现状，综合考虑全区农用地土壤污染状况详查和重点行业企业用地详查结果，衔接现有污染地块名录、土壤环境重点监管企业清单等，将全市划分为农用地优先保护区和土壤环境一般管控区。 对照固原市土壤环境分区管控图，本项目位于一般管控区，项目采取分区防渗措施，将污水处理站划分为一般防渗区，防渗要求为K≤1×10-7cm/s。项目与固原市土壤污染风险分区管控的位置关系见附图6。 ⑶资源利用上线符合性分析 ①能源（煤炭）资源利用上线及分区管控 根据《固原市禁止在高污染燃料限制区销售和使用高污染燃料管理暂行规定》（固政发[2017]47号），“高污染燃料限制使用区禁止经营、使用含硫量大于0.5%、灰分大于10%的煤炭及其制品；禁止燃用石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油燃料。”即禁止燃用的燃料组合为Ⅰ类。禁燃区内禁止新建、改建、扩建高污染燃料燃用设施。热力等燃煤企业已经建成使用高效脱硫脱硝除尘设施，污染物排放稳定达到排放标准，且满足污染物总量控制指标要求的，经生态环境部门确认，可适当放宽燃煤煤质要求。 表1-2 禁燃区内禁止燃用的燃料组合类别 类别 燃料种类 Ⅰ类 单台出力小于20蒸吨/小时的锅炉和民用燃煤设备燃用的含硫量大于0.5%、灰分大于10%的煤炭及其制品（其中，型煤、焦炭、兰炭的组分含量大于规定限值） 石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油 - Ⅱ类 除单台出力大于20蒸吨/小时的锅炉以外燃用的煤炭及其制品 Ⅲ类 煤炭及其制品 非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 隆德县六盘山工业园区为重点管控单元，为高污染燃料禁燃区，本项目生物质锅炉燃料为高污染燃料，本次新建锅炉烟气污染物经布袋除尘器处理后均可达标排放，不属于表1-2中“禁燃区内禁止燃用的燃料组合类别”。 由于宁夏爱丽纳地毯有限公司原有生产工艺无加热环节，无需园区集中供汽，目前，本企业除了冬季供暖由园区集中供热供给外，园区未对本企业配套建设生产供汽管网。随着企业的发展需要，为缩短生产周期、节约成本，本次增加建设了成品地毯清洗及烘干工艺，需要热能。因此，根据隆德县工业园区管委会，隆工管发[2022]49号文件及隆德县人民政府专题会议纪要（2022年11月10日），原则同意宁夏爱丽纳地毯有限公司建设1台1t/h生物质蒸汽备用锅炉事宜。新建锅炉主要用于地毯清洗用水加热和清洗后地毯烘干。待园区为企业配备完善集中供汽管网且可正常供汽后，本台锅炉停用，为企业备用锅炉。新建锅炉烟气污染物经布袋除尘器处理后均可达标排放，对区域环境影响较小。 综上所述，项目建设符合能源（煤炭）资源利用上线及分区管控要求。 ②水资源利用上线及分区管控 项目位于固原市隆德县，属于水资源利用上线一般管控区，项目供水主要包括地毯清洗用水、锅炉用水和污水处理站配药用水，项目用水总量为31.96m3/d（9588m3/a）。根据水资源利用上线的要求，选取用水总量、万元GDP用水量、万元工业增加值用水量以及农业灌溉水利用系数等4项约束性指标，作为水资源利用上线指标。项目用水相对整个区域来说较小，因此，项目符合水资源利用上线的要求。 ③土地资源利用上线及分区管控 衔接《宁夏回族自治区土地利用总体规划（2006-2020年）》及《国土资源部关于宁夏回族自治区土地利用总体规划（2006-2020年）有关指标调整的函》（国土资函〔2017〕373号），选取其中的耕地保有量、基本农田保护面积、城乡建设用地规模、新增建设占用耕地规模、整理复垦开发补充耕地规模、人均城镇工矿用地6项约束性指标，作为固原市土地资源利用上线。项目占地类型为建设用地，不新增占地，不属于耕地保有量、基本农田保护面积、城乡建设用地规模、新增建设占用耕地规模、整理复垦开发补充耕地规模、人均城镇工矿用地6项约束性指标。 本项目位于隆德县六盘山工业园区内，项目建设不会影响地区土地资源利用上线及分区管控要求。 ⑷环境管控单元符合性分析 根据《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发[2021]6号），固原市划分为优先保护、重点管控、一般管控等三类95个环境管控单元。优先保护单元主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、环境空气质量一类功能区等区域。重点管控单元主要涉及城镇和工业园区等人口密集、资源开发强度大且污染物排放强度高的区域。一般管控单元为除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 ①制定生态环境准入清单 以环境管控单元为基础，结合区域主要环境问题和环境管理实际，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源开发效率等方面明确管控要求，建立“全市生态环境总体准入要求+环境管控单元准入清单”两级生态环境准入清单体系。 ②生态环境分区管控要求 优先保护单元以生态环境保护优先为原则，突出空间用途管控，依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动，确保生态环境功能不降低。重点管控单元以优化空间和产业布局、强化底线约束为导向，突出污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。一般管控单元以生态环境保护与适度开发相结合为主，落实区域生态环境保护的基本要求。 根据“固原市环境管控单元分布图”，项目位于重点管控单元内。重点管控单元：在扣除优先保护单元的基础上，将水环境重点管控区、大气环境重点管控区、禁燃区、地下水开采等重点管控区等与行政区划、工业园区边界等进行空间叠加拟合，形成重点管控单元。重点管控单元总体上以守住环境质量底线、控制资源利用上线、积极发展社会经济为导向，实施污染防治、生态环境修复治理和差异化的环境准入。项目与固原市环境管控单元的位置关系见附图7。 ⑸生态环境准入清单符合性分析 根据《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发[2021]6号），隆德县环境管控单元生态环境准入清单见表1-2。 表1-2 隆德县环境管控单元生态环境准入清单一览表 管控单元名称 要素属性 管控单元分类 管控要求 空间布局约束 污染物排放管控 环境风险防控 资源开发效率 隆德县六盘山工业园区重点管控单元 水环境工业园重点管控区-大气环境高排放重点管控区-高污染燃料禁燃区 重点管控单元 ⑴限制发展煤炭、电力、化学医药、冶金、化工、有色等行业的新建项目； ⑵逐步清退不符合园区主导产业方向且污染治理绩效水平不高的企业。 新建项目实施主要大气污染物和VOCs排放等量替代 园区应建立严格的环境风险防控体系 / 宁夏爱丽纳地毯有限公司“爱丽纳地毯加工项目”，项目占地面积150亩总建筑面积31105.5m2，主要建设内容包括生产车间、地毯车间、产品展销厅、职工办公区、生活区，主要生产规模为年产地毯10万平方米，年产羊绒汽车坐垫3.5万套。原有生产工艺无加热环节，无需园区集中供汽，目前，本企业除了冬季供暖由园区集中供热供给外，园区未对本企业配套建设生产供汽管网。随着企业的发展需要，为缩短生产周期、节约成本，本次增加建设了成品地毯清洗及烘干工艺，需要热能。因此，根据隆德县工业园区管委会，隆工管发[2022]49号文件及隆德县人民政府专题会议纪要（2022年11月10日），原则同意宁夏爱丽纳地毯有限公司建设1台1t/h生物质蒸汽备用锅炉事宜。新建锅炉主要用于地毯清洗用水加热和清洗后地毯烘干。待园区为企业配备完善集中供汽管网且可正常供汽后，本台锅炉停用，为企业备用锅炉。 本次对现有工程进行技术改造，新增地毯清洗及烘干工序，配套建设1台1t/h生物质锅炉及30t/d污水处理站。 本项目废水包括地毯清洗废水、锅炉排水和软化水系统排水，废水产生量为26.52m3/d（7956m3/a），处理规模为30t/d，处理工艺为“调节池—一级加药—二级加药—三级加药—气浮—沉淀池—水解酸化—厌氧—好氧—二沉池—清水池”，主要设备有调节池、气浮机、水解酸化池、厌氧池、好氧池、二沉池、污泥浓缩池、叠螺机。项目废水经处理后满足《毛纺工业水污染物排放标准》(GB28937-2012)表2中的间接排放标准后排入园区污水处理厂处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入渝河。 隆德县六盘山工业园区为重点管控单元，为高污染燃料禁燃区，本项目生物质锅炉燃料为高污染燃料，本次新建锅炉烟气污染物经布袋除尘器处理后均可达标排放，不属于表1-2中“禁燃区内禁止燃用的燃料组合类别”。 项目新建锅炉主要用于地毯清洗用水加热和清洗后地毯烘干，锅炉烟气污染物经布袋除尘器处理后均可达标排放，对区域环境影响较小。 综上所述，项目的建设符合“三线一单”相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 | 1项目由来 宁夏爱丽纳地毯有限公司是生产和经营地毯、地垫、汽车坐垫的专业厂家高中低档齐全，产品行销宁夏、甘肃、内蒙等地。地毯广泛应用于各星级宾馆、高档酒店、写字楼、别墅、办公室及家庭装饰、装修等；汽车坐垫主要应用于大中小型汽车。 2015年4月委托宁夏特莱斯环保科技有限公司编制完成了《宁夏爱丽纳地有限公司爱丽纳地加工项目环境影响评价告书》，2015年4月27日隆德县环境保护局对该项目的环境影响报告书出具了批复（隆环发[2015]20号），2015年11月委托宁夏泽瑞隆环保技术有限公司编制完成了《宁夏爱丽纳地有限公司爱丽纳地加工项目竣工环境保护验收监测报告》，并且验收通过。 宁夏爱丽纳地毯有限公司“爱丽纳地毯加工项目”，项目占地面积150亩总建筑面积31105.5m2，主要建设内容包括生产车间、地毯车间、产品展销厅、职工办公区、生活区，主要生产规模为年产地毯10万平方米，年产羊绒汽车坐垫3.5万套。原有生产工艺无加热环节，无需园区集中供汽，目前，本企业除了冬季供暖由园区集中供热供给外，园区未对本企业配套建设生产供汽管网。随着企业的发展需要，为缩短生产周期、节约成本，本次增加建设了成品地毯清洗及烘干工艺，需要热能。因此，根据隆德县工业园区管委会，隆工管发[2022]49号文件及隆德县人民政府专题会议纪要（2022年11月10日），原则同意宁夏爱丽纳地毯有限公司建设1台1t/h生物质蒸汽备用锅炉事宜。新建锅炉主要用于地毯清洗用水加热和清洗后地毯烘干。待园区为企业配备完善集中供汽管网且可正常供汽后，本台锅炉停用，为企业备用锅炉。 本次对现有工程进行技术改造，新增地毯清洗及烘干工序，配套建设1台1t/h生物质锅炉及30t/d污水处理站。项目地理位置图见附图8。 2建设内容及规模 本次对现有工程进行技术改造，在原有织毯，上胶、烘干、平毛、裁割、修边、剪花等工序的基础上新增地毯清洗及烘干工序，配套建设1台1t/h生物质锅炉及30t/d污水处理站。项目投资320万元，建设面积2400m2。主要构建一条30t/d地毯清洗废水处理工程，建设废水处理专用池子，购进一套污水处理设备，建设1台1t/h生物质锅炉及配套工程。项目组成包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程，具体项目组成详见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 工程类别 工程 名称 主要工程内容 备注 主体工程 生物质 锅炉 建设1台1t/h生物质锅炉，用于清洗用水加热及清洗后地毯烘干，新建1座200m2锅炉房，锅炉型号WNS1-1.0-SCⅢ，额定工作温度为184℃，设计热效率:93.3％。 新建 污水 处理站 建设1座污水处理站，处理规模为30t/d，处理工艺为“调节池—一级加药—二级加药—三级加药—气浮—沉淀池—水解酸化—厌氧—好氧—二沉池—清水池”，主要设备有调节池、气浮机、水解酸化池、厌氧池、好氧池、二沉池、污泥浓缩池、叠螺机。 新建 调节池 调节池1座，容积为15m3，含调节池曝气装置、调节池提升泵1台、调节池液位计2只。调节池提升泵采用潜污泵，自耦式安装。 新建 气浮沉淀池 溶气气浮机系统主要包括溶药、加药系统、搅拌系统和溶气机，凝溶气机主要包括溶气罐、加药罐、搅拌机、控制柜等组成，气浮后的清水排放到沉淀池。 新建 水解酸化池 水解酸化池1座，容积为15m3，水解酸化主要是将原有废水中的非溶解性有机物转变为溶解性有机物，以利于后续的好氧处理。 新建 厌氧池 厌氧池1座，容积为15m3，通过厌氧分解水中的有机物。 新建 好氧池 好氧池1座，容积为15m3，通过好氧进一步分解水中的有机物。 新建 二沉池 二沉池1座，容积为15m3，竖流式沉淀池中废水竖向流动，污水由设在池中心的进水管自上而下进入池内，沿整个过水断面缓慢上升，悬浮物沉降进入池底锥形沉泥斗中，澄清水从溢流堰流出。 新建 污泥浓缩池 新建1座污泥浓缩池，容积为15m3，用于污泥浓缩。污泥浓缩就是通过污泥增稠来降低污泥的含水率和减小污泥的体积。 新建 辅助工程 污水站 加药间 1座，内含除磷剂加药装置1套、絮凝剂加药装置1套、次氯酸钠消毒加药装置1套。 新建 燃料库 占地面积35m2，用于存放成型生物质颗粒燃料。 新建 公用工程 给水 项目用水由当地市政管网供给，项目用水包括地毯清洗用水、锅炉用水、污水处理站配药用水，项目用水总量为31.96m3/d（9588m3/a）。 依托 排水 项目地毯清洗废水、锅炉排水和软化水系统排水经污水处理站处理后满足《毛纺工业水污染物排放标准》(GB28937-2012)表2中的间接排放标准后排入园区污水处理厂处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入渝河。 依托 供电 项目用电依托企业现有供电设施。 依托 供暖 项目供暖依托企业现有供暖设施，由园区集中供暖 依托 供气 项目用气主要为清洗用水加热及清洗后地毯烘干，项目建设1t/生物质蒸汽备用锅炉主要用于地毯清洗用水加热和清洗后地毯烘干。待园区集中供汽管网给该企业配备完善能正常使用后，本台1t/h锅炉作为企业备用锅炉。 新建 环保工程 废气 项目生物质锅炉烟气经布袋除尘器处理后通过1根25m高、内径0.4m排气筒（DA001）排放，项目污水、污泥处理过程中主要的臭气产生源有：调节池、沉淀池、水解酸化池、好氧池、厌氧池、污泥脱水机房等，对各池体采取加盖密封，喷洒除臭剂，厂区绿化等措施。 新建 废水 建设1座污水处理站，处理规模为30t/d，处理工艺为“调节池—一级加药—二级加药—三级加药—气浮—沉淀池—水解酸化—厌氧—好氧—二沉池—清水池”，主要设备有调节池、气浮机、水解酸化池、厌氧池、好氧池、二沉池、污泥浓缩池、叠螺机。 新建 噪声 选用低噪声设备，对高噪声设备采用消声、减振、隔声等措施。 新建 固废 锅炉灰渣外售综合利用；废离子交换树脂由厂家回收处理；污泥经叠螺式污泥脱水机脱水处理，含水率≤80%，送园区污水处理厂脱水处理。 新建 环境 风险 建设事故水池1座，有效容积为100m3，用于暂存项目事故状态下的废水。 新建 3污水处理站设计进出水质 项目地毯清洗废水、锅炉排水和软化水系统排水经污水处理站处理后满足《毛纺工业水污染物排放标准》(GB28937-2012)表2中的间接排放标准后排入园区污水处理厂处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入渝河。 污水处理站设计进水水质指标如下： 表2-2 设计进水水质指标表 （单位：mg/L） 指标 BOD5 CODCr SS NH3-N TN 余氯 TP 进水指标 1500 3000 700 100 300 20 5-8 污水处理站出设计出水水质指标如下： 表2-3 设计出水水质指标表 （单位：mg/L） 指标 BOD5 CODCr SS NH3-N TN 余氯 TP 出水指标 50 200 100 20 40 2-8 1.5 4主要生产设备 污水处理站主要生产设备见表2-4。 表2-4 项目主要设备一览表 序号 名称 规格 数量 材质 生产厂商 1 调节池 15m3 1座 混凝土 / 2 水解酸化池 15m3 1座 混凝土 / 3 厌氧池 15m3 1座 混凝土 / 4 好氧池 15m3 1座 混凝土 / 5 二沉池 15m3 1座 混凝土 / 6 清水池 15m3 1座 混凝土 / 7 中间水池 15m3 1座 混凝土 / 8 污泥浓缩池 15m3 1座 混凝土 / 溶气气浮机 9 提升泵 0.75kw 1台 不锈钢 南方泵业 10 气浮机主体 5.5m*1.5m*2.0m 1 台 不锈钢 凌清环境 11 溶气罐 配套 1 套 不锈钢 凌清环境 12 隔膜计量泵（一） 0.37kw 1 台 成品 博宁顿 13 隔膜计量泵（二） 0.37kw 1 台 成品 博宁顿 14 隔膜计量泵（三） 0.37kw 1 台 成品 博宁顿 15 溶药搅拌（一） 0.75kw 1 台 不锈钢桨叶 潍坊新硕 16 溶药搅拌（二） 0.75kw 1 台 不锈钢桨叶 潍坊新硕 17 溶药搅拌（三） 0.75kw 1 台 不锈钢桨叶 潍坊新硕 18 管道回流泵 3.0kw 1 台 铸铁防腐 南方泵业 19 药罐 500L 1 件 PE 凌清环境 20 反应搅拌（一） 1.1kw 1 台 不锈钢桨叶 江苏常州 21 反应搅拌（二） 1.1kw 1 台 不锈钢桨叶 江苏常州 22 反应搅拌（三） 1.1kw 1 台 不锈钢桨叶 江苏常州 23 电控柜 正泰元器件 1 面 不锈钢 正泰 24 气控柜 正泰元器件 1 面 不锈钢 正泰 25 刮泥机 0.75kw 1 套 不锈钢 凌清环境 26 释放器 5t 配套 不锈钢 凌清环境 27 空压机 1.5kw 1 台 铸铁防腐 烟台金星 生化池 28 提升泵 1.5kw 1 台 不锈钢 南方泵业 29 硝化液回流泵 1.5kw 1 台 不锈钢 南方泵业 30 污泥回流泵 1.5kw 1 台 不锈钢 南方泵业 31 布水装置 配套 1 套 不锈钢 凌清环境 32 穿孔曝气装置 DN50 1 批 PVC 华亚 33 弹性填料 Ф150*162m 1 批 聚丙烯 凌清环境 34. 填料支架 8#槽钢+10#盘圆 1 批 不锈钢 凌清环境 35 膜片式微孔曝气器 Ф215*332 套 1 批 ABS 凌清环境 36 曝气主管道 DN100 1 批 不锈钢 山东华烨 37 曝气支管道 Ф63 1 批 PVC 华亚 38 导流筒 配套 1 套 不锈钢 凌清环境 39 反射罩 配套 1 套 不锈钢 凌清环境 40. 潜水搅拌电机 配套 2 套 不锈钢 南京汇蓝 41 潜水搅拌可提升系统 配套 2 套 不锈钢 南京汇蓝 42 溢流堰 配套 配套 不锈钢 凌清环境 43 配电柜 正泰元器件 1 套 不锈钢 凌清环境 叠螺机 44 叠螺机 201 型号 1 台 不锈钢 304 凌清环境 45 污泥泵 1.5kw 1 台 不锈钢 南方泵业 46 污泥加药装置 配套 1 套 配套 凌清环境 其他 47 电线电缆 与设备之间连接 1 批 配套 山东阳谷 48 管道阀门 与设备之间连接 1 套 不锈钢 上海阀门 生物质锅炉主要设备见表2-5 表2-5 项目生物质锅炉主要设备一览表 序号 名称 单位 数量 备注 1 锅炉主机 台 1 WNS1-1.0-SCⅢ 2 燃烧器 台 1 生物质燃烧机 3 给水泵 台 1 CDL4-22-4KW 4 控制柜 台 1 1T 5 软化水设备 套 1 Φ400×1650×2 6 安全阀 个 2 PN1.6 DN50 A48Y-16C 排污阀 个 2 PN1.6 DN50 P48H-16 截止阀 个 1 PN1.6 DN100 J41H-16 截止阀 个 2 PN1.6 DN40 J41H-16 截止阀 个 4 PN1.6 DN25 J41H-16 截止阀 个 1 PN1.6 DN20 J41H-16 三通旋塞阀 个 2 PN2.5 DN15 内M20*1.5 X14W-25T 压力表 个 2 0-2.5MPa 1.6级Y-200 M20*1.5 蒸汽炉表管 个 1 标配 压力控制器 个 1 0.5-20.MPa 压力变送器 个 1 标配 电极式水位控制器 个 1 L=350 双色水位计 个 1 PN1.6 DN25 B49H-1.6 L=350 板式水位计 个 1 PN1.6 DN25 X49H-1.6 L=350 球阀 个 2 G3/4 Q11F-16 压力表弯管 个 2 标配 7 节能器 台 1 标配 8 热水循环泵 台 1 SCLR50-160-3KW 9 分气缸 台 1 Φ273×8 L=1620 10 布袋除尘器 台 1 DMC-200 11 引风机 台 1 Y6-41-NO.9C-37KW 生物质锅炉主要技术参数见表2-6。 表2-6 生物质锅炉主要技术参数 名称 1t/h生物质蒸汽锅炉参数 锅炉型号 WNS1-1.0-SCⅢ 额定蒸发量 1t/h 额定工作压力 1.0MPa 额定工作温度 184℃ 给水温度 25℃ 设计热效率 93.3% 燃烧方式 室燃 燃料（或者热源）种类 生物质 5原辅材料消耗 本项目污水处理站原辅材料消耗详见表2-7。 表2-7 原辅材料消耗一览表 化学品 消耗量（t/a） 储存量（t） 储存场所 包装 方式 备注 PAC溶液 （聚合氯化铝） 3 0.5 综合 加药间 罐装 混凝剂 PAM (聚丙烯酰胺) 4 0.6 罐装 沉淀絮凝剂 铁盐 （碱式氯化铝） 1 0.3 袋装 化学除磷药剂 次氯酸钠 1.5 0.5 罐装 消毒剂 38%FeCl溶液 1.5 0.4 污泥 脱水车间 罐装 污泥调理剂 CaO 1.5 0.4 袋装 生物质锅炉燃料用量如下： 根据建设单位提供资料，项目生物质锅炉所用燃料为成型生物质燃颗粒，低位发热量为4037.41Kcal/kg，锅炉每提供1吨蒸汽消耗生物质颗粒350kg，锅炉年运行时间为300天，每天运行时间大概8h，年运行时间为2400小时，需要蒸汽量为2400t/a，则本项目需消耗成型生物质颗粒840t/a。项目生物质锅炉原辅材料用量见表2-8，生物质颗粒成分分析见表2-9。 表2-8 生物质锅炉原辅材料用量一览表 原辅材料名称 年用量（t/a） 备注 成型生物质颗粒 840 生物质锅炉燃料 离子交换树脂 0.13t/2a 软水设备材料 表2-9 项目成型生物质颗粒成分一览表 项目 符号 单位 产品指标 全水分 Mt % 10 灰分 Aad % 1.5 全硫 St.ad % 0.08 净热值 Qnet，ar MJ/kg 16.9 6公用工程 ⑴供水 项目供水主要包括地毯清洗用水、锅炉用水和污水处理站配药用水。 ①地毯清洗用水 根据建设单位提供资料，地毯清洗用水为28m3/d（8400m3/a）。 ②锅炉用水 本项目蒸汽锅炉采用间接加热，蒸汽给企业供汽加热后冷凝水回用，锅炉在加热运行过程中会损失一部分水，主要包括加热和管道输送过程中的汽水损耗和锅炉定期排水，故锅炉需要定期补充水量。锅炉补水量=汽水损耗量+锅炉定期排水量。锅炉用水量1m3/h（8m3/d），管道汽水损耗量一般为3％，锅炉定期排水量为1%～5％（本项目按3%计），因此锅炉补水量为0.06t/h（0.48t/d）。锅炉软化水设备产水率为50%，则本项目软水设施用水量为0.12t/h（0.96t/d），软化后的水直接进入锅炉。 综上，锅炉补水为144m3/a，使用软水制备新鲜水为288m3/a。 ③配药用水 根据建设单位提供资料，配药用水量约2m3/d（600m3/a）。 综上所述，本项目用水总量为31.96m3/d（9588m3/a）。 ⑵排水 ①地毯清洗废水 根据建设单位提供资料，地毯清洗废水产生量为用水量的85%，则地毯清洗废水产生量为23.8m3/d（7140m3/a）。 ②锅炉排水及软水制备排水 锅炉用水量1m3/h（8m3/d），排水量按3%计，则锅炉排水量0.03m3/h（0.24m3/d），属于清净下水，排入污水处理站处理。 软水设施补水量为0.12m3/h（0.96m3/d），软水设施制备过程排水量为50%，则软化系统废水为0.06m3/h（0.48m3/d），排入污水处理站处理。 ③配药过程废水 配药过程水与药剂最终进入污水处理站，配药过程废水产生量为2m3/d（600m3/d）。 综上，本项目废水产生量为26.52m3/d（7956m3/a），经厂区污水处理站处理后排入园区处理厂。 本项目给排水情况详见表2-10所示，水平衡图见图2-1。 表2-10 项目给排水情况一览表 类别 用水单元 用水量（m3/d） 年用水量 （m3/a） 日排水量（m3/d） 年排水量（m3/a） 生产用水 地毯清洗 28 8400 23.8 7140 锅炉用水及软化制备用水 0.96 288 0.72 216 配药用水 2 600 2 600 合计 30.96 9288 26.52 7956 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/a ⑶供电 依托现有供电系统。 ⑷供暖 根据隆德县人民政府专题会议纪要，会议原则同意工业园区管委会提交的宁夏浩德纸业包装有限公司建设4t/h生物质蒸汽备用锅炉和宁夏爱丽纳地毯有限公司建设1t/生物质蒸汽备用锅炉事宜。本项目建设1t/生物质蒸汽备用锅炉主要用于地毯清洗用水加热和清洗后地毯烘干。待园区新建的45t/h锅炉正常投产使用后，本台1t/h锅炉作为企业备用锅炉。 8劳动定员及工作制度 本项目工作人员由厂区调配，无新增工作人员。 本项目计划于2023年3月实施，2023年4月完工。 9总投资与环保投资 本项目总投资为320万元，环保投资225万元，环保投资占总投资的70.3%，项目环保投资估算见表2-11。 表2-11 环保投资估算一览表 单位：万元 类别 项目 治理措施 环保投资 施 工 期 废气治理 扬尘、机械废气 设置施工区围挡设施、洒水抑尘、材料遮盖；清运建筑垃圾；使用商品混凝土；维修车辆。 3 废水治理 施工废水 设置临时沉淀池 0.5 噪声治理 高噪声设备 采用低噪声设备，对施工机械、设备加强定期检修、养护等。 1 固废治理 建筑垃圾、生活垃圾 建筑废物最大化综合利用，不能综合利用的及时清运至当地政府指定地点；生活垃圾收集后拉运至垃圾填埋场处置。 0.5 运营期 废气 锅炉废气、恶臭 项目生物质锅炉烟气经布袋除尘器处理后通过1根25m高、内径0.4m排气筒（DA001）排放 本项目污水、污泥处理过程中主要的臭气产生源有：调节池、沉淀池、水解酸化池、好氧池、厌氧池、污泥脱水机房等，对各池体采取加盖密封，喷洒除臭剂，厂区绿化等措施。 20 废水 污水处理站 建设1座污水处理站，处理规模为30t/d，处理工艺为“调节池—一级加药—二级加药—三级加药—气浮—沉淀池—水解酸化—厌氧—好氧—二沉池—清水池”，主要设备有调节池、气浮机、水解酸化池、厌氧池、好氧池、二沉池、污泥浓缩池、叠螺机。 145 噪声 设备噪声 选用低噪声设备，对高噪声设备采用消声、减振、隔声等措施。 1 固体废物 锅炉灰渣、污泥、废离子交换树脂 锅炉灰渣外售综合利用；废离子交换树脂由厂家回收处理；污泥经叠螺式污泥脱水机脱水处理，含水率≤80%，送园区污水处理厂脱水处理。 2 环境风险 事故废水 建设事故水池1座，有效容积为100m3，用于暂存项目事故状态下的废水。 30 防渗 对各污水处理构筑物等采取一般放渗，采用防渗混凝土，混凝土中添加WSP系列高效复合防水剂，渗透系数应不大于1.0×10-7cm/s。 10 在线监测设施 本次建议废水进口设置在线分析仪：COD、NH3-N、TP在线分析仪各1套；废水排放口设置在线监测系统：COD、NH3-N、TP在线分析仪各1套；厂区内配备化验室和废水水质监测仪器，对废水处理效果进行日常监测，最终在线监测设施按照当地环保部门要求进行完善。 12 合计 / 225 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 | 1工艺流程及产污环节 1.1施工期工艺流程 施工期工艺流程见图2-2。 图2-2 施工期工艺流程图 施工期产污环节如下： ⑴废气 施工期产生的废气主要为场地平整、建筑施工等活动所引起的扬尘；施工运输车辆通过便道行驶产生的扬尘，运输车辆、施工机械排出的尾气，主要污染因子为CO、NOX、THC等。 ⑵废水 施工期废水主要来源于机械设备清洗产生的施工废水和施工人员产生的生活污水，施工废水主要污染因子为SS等，生活污水主要污染因子为COD、BOD5、SS及氨氮等。 ⑶噪声 施工期噪声主要来自各种施工机械在运行时产生的机械噪声和运输车辆产生的交通噪声，噪声级在70～95dB(A)之间。 ⑷固体废物 施工期固体废物主要为建筑垃圾及施工人员的生活垃圾，建筑垃圾主要来自在材料运输、基础工程和房屋建筑等，主要为砂石、石灰、混凝土和废砖等。 1.2运营期工艺流程 1、项目技改工艺流程如下： ⑴首先将编制好的地毯卷起，整理好固定在自动旋转轴上； ⑵在备用的两个池子里面加入水，将粉末状的漂白粉进行水解； ⑶在清洗水中加入次氯酸钠； ⑷将织好的地毯放入含有漂白粉和次氯酸钠的水中通过人工操作进行清洗，每一卷洗6次，每次15分钟； ⑸将清洗好的地毯在用无任何添加的清水进行复洗，直至色泽鲜明，无任何掉色； ⑹将洗好的地毯分割成大小不一的小方块，放入脱水机里面在进行脱水，以方便烘干； ⑺将脱好水的地毯平铺在地面上，顺着一个方向进行地毯毛的抚平，这使得地毯更加有光泽，柔顺、光滑、手感好； ⑻顺好毛之后进行烘干，将每一块地毯挂在铁架上，慢慢烘干。 生物质锅炉工艺流程如下：生物质颗粒蒸汽锅炉是用成型生物质颗粒作燃料，在炉内燃烧放出来的热量，加热锅内的水，并使其汽化成蒸汽的热能转换设备。锅炉运行过程会产生锅炉烟气、锅炉排水及噪声等。锅炉房平面布置图见附图9。 项目技改工艺流程图见图2-3。 图2-3 技改项目工艺流程图 2、污水处理站工艺流程： 污水处理站处理规模为30t/d，处理工艺为“调节池—一级加药—二级加药—三级加药—气浮—沉淀池—水解酸化—厌氧—好氧—二沉池—清水池”，主要设备有调节池、气浮机、水解酸化池、厌氧池、好氧池、二沉池、污泥浓缩池、叠螺机，地毯清洗废水经污水处理站处理后排入园区污水处理厂。 污水处理站工艺流程见图2-4。 ⑴调节池 调节水质和水量在24h之内都有波动变化。水质和水量的波动越大，过程参数越难以控制，处理效果越不稳定；反之，波动越小，效果就越稳定。因此，应在废水处理系统之前，设置均化调节池，用以进行水量的调节和水质的均化，以保证废水处理的正常运行。 ⑵溶气气浮机 为保证后续处理工艺的高效性，采用此工艺，在污水进入溶气气浮机时投加絮凝剂，使分散的细微悬浮物质、胶体物絮凝成较大的絮状物而分离出来。 溶气气浮机系统主要包括溶药、加药系统、搅拌系统和溶气机，凝溶气机主要包括溶气罐、加药罐、搅拌机、控制柜等组成。它是将空气在一定压力下溶解于水中，然后通过释放装置减压释放，溶解于水中的空气形成大量的微细气泡，这些微细气泡在上升的过程中与絮凝的悬浮物质相互粘附在一起，共同浮上水面，形成浮渣，然后由刮渣机定时排出，气浮后的清水排放到沉淀池，随后再进入水解酸化池、好氧池内进行好氧处理。 ⑶水解酸化池 水解（酸化）处理方法是一种介于好氧和厌氧处理法之间的方法，和其它工艺组合可以降低处理成本提高处理效率。水解酸化工艺根据产甲烷菌与水解产酸菌生长速度不同，将厌氧处理控制在反应时间较短的厌氧处理第一和第二阶段，即在大量水解细菌、酸化菌作用下将不溶性有机物水解为溶解性有机物，将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程，从而改善废水的可生化性，为后续处理奠定良好基础。 水解是指有机物进入微生物细胞前、在胞外进行的生物化学反应。微生物通过释放胞外自由酶或连接在细胞外壁上的固定酶来完成生物催化反应。 酸化是一类典型的发酵过程，微生物的代谢产物主要是各种有机酸。 从机理上讲，水解和酸化是厌氧消化过程的两个阶段，但不同的工艺水解酸化的处理目的不同。水解酸化-好氧生物处理工艺中的水解目的主要是将原有废水中的非溶解性有机物转变为溶解性有机物，特别是工业废水，主要将其中难生物降解的有机物转变为易生物降解的有机物，提高废水的可生化性，以利于后续的好氧处理。考虑到后续好氧处理的能耗问题，水解主要用于低浓度难降解废水的预处理。混合厌氧消化工艺中的水解酸化的目的是为混合厌氧消化过程的甲烷发酵提供底物。而两相厌氧消化工艺中的产酸相是将混合厌氧消化中的产酸相和产甲烷相分开，以创造各自的最佳环境。 ⑷厌氧池 一般来说，废水中复杂有机物物料比较多，通过厌氧分解分四个阶段加以降解： ①厌氧阶段：高分子有机物由于其大分子体积，不能直接通过厌氧菌的细胞壁，需要在微生物体外通过胞外酶加以分解成小分子。废水中典型的有机物质比如纤维素被纤维素酶分解成纤维二糖和葡萄糖，淀粉被分解成麦芽糖和葡萄糖，蛋白质被分解成短肽和氨基酸。分解后的这些小分子能够通过细胞壁进入到细胞的体内进行下一步的分解。 ②酸化阶段：上述的小分子有机物进入到细胞体内转化成更为简单的化合物并被分配到细胞外，这一阶段的主要产物为挥发性脂肪酸（VFA），同时还有部分的醇类、乳酸、二氧化碳、氢气、氨、硫化氢等产物产生。 ③产乙酸阶段：在此阶段，上一步的产物进一步被转化成乙酸、碳酸、氢气以及新的细胞物质。 ④产甲烷阶段：在这一阶段，乙酸、氢气、碳酸、甲酸和甲醇都被转化成甲烷、二氧化碳和新的细胞物质。这一阶段也是整个厌氧过程最为重要的阶段和整个厌氧反应过程的限速阶段。 ⑸好氧池 好氧池就是通过曝气等措施维持水中溶解氧含量在4mg/L左右，适宜好氧微生物生长繁殖，从而处理水中污染物质的构筑物;厌氧池就是不做曝气，污染物浓度高，因为分解消耗溶解氧使得水体内几乎无溶解氧，适宜厌氧微生物活动从而处理水中污染物的构筑物;缺氧池是曝气不足或者无曝气但污染物含量较低，适宜好氧和兼氧微生物生活的构筑物。不同的氧环境有不同的微生物群，微生物也会在环境改变的时候改变行为，从而达到去除不同的污染物质的目的。 好氧池的作用是让活性污泥进行有氧呼吸，进一步把有机物分解成无机物。去除污染物的功能。运行好是要控制好含氧量及微生物的其他各需条件的最佳，这样才能是微生物具有最大效益的进行有氧呼吸。 ⑹二沉池 经过前面生化处理，废水中绝大部分有机物被去除。竖流式沉淀池中废水竖向流动，污水由设在池中心的进水管自上而下进入池内（管中流速应小于30mm/s），后沿整个过水断面缓慢上升，悬浮物沉降进入池底锥形沉泥斗中，澄清水从溢流堰流出。 ⑺污泥浓缩池 水处理过程中产生的污泥含水率很高，所以污泥的体积比较大，对污泥的处理、利用和运输造成困难。污泥浓缩就是通过污泥增稠来降低污泥的含水率和减小污泥的体积，从而降低后续处理费用。 ⑻叠螺机 叠螺机即叠螺式污泥脱水机的简称，是一种广泛用于市政污水处理工程以及石化、轻工、化纤、造纸、制药、皮革等工业行业的水处理系统。 ①浓缩：当螺旋推动轴转动时，设在推动轴外围的多重固活叠片相对移动，在重力作用下，水从相对移动的叠片间隙中滤出，实现快速浓缩。 ②脱水：经过浓缩的污泥随着螺旋轴的转动不断往前移动；沿泥饼出口方向，螺旋轴的螺距逐渐变小，环与环之间的间隙也逐渐变小，螺旋腔的体积不断收缩；在出口处背压板的作用下，内压逐渐增强，在螺旋推动轴依次连续运转推动下，污泥中的水分受挤压排出，滤饼含固量不断升高，最终实现污泥的连续脱水。 ③自清洗：螺旋轴的旋转，推动游动环不断转动，设备依靠固定环和游动环之间的移动实现连续的自清洗过程，从而巧妙地避免了传统脱水机普遍存在的堵塞问题。污水处理站平面布置见附图10。 图2-4 污水处理站工艺流程图 项目产污环节 ⑴废气 生物质锅炉运营过程产生的锅炉烟气，污水处理站产生的恶臭气体。 ⑵废水 锅炉排水，软水制备装置排水，地毯清洗废水。 ⑶固废 锅炉灰渣、废离子交换树脂、污水处理站污泥。 ⑷噪声 本项目噪声源包括锅炉房、引风机、鼓风机、水泵、污泥泵、脱水机、空压机等，噪声级为80-85dB(A)之间。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 与项目有关的原有环境污染问题 与项目有关的原有环境污染问题 | 1现有工程基本情况 宁夏爱丽纳地毯有限公司2015年4月委托宁夏特莱斯环保科技有限公司编制完成了《宁夏爱丽纳地有限公司爱丽纳地加工项目环境影响评价告书》，2015年4月27日隆德县环境保护局对该项目的环境影响报告书出具了批复（隆环发[2015]20号），2015年11月委托宁夏泽瑞隆环保技术有限公司编制完成了《宁夏爱丽纳地有限公司爱丽纳地加工项目竣工环境保护验收监测报告》，并且验收通过，验收意见详见附件。项目现有工程厂区平面布置见附图11。 2现有项目建设内容 根据《爱丽纳地毯加工项目竣工环境保护验收监测报告》可知，现有项目占地面积150亩，总建筑面积31105.5m2，主要建设内容包括生产车间、地毯车间、产品展销厅、职工办公区、生活区，主要生产规模为年产地毯10万平方米，年产羊绒汽车坐垫3.5万套。主要生产工艺采用国际先进成熟的簇绒和威尔顿机织地毯工艺，配套比利时地毯CAD系统，可根据样品图案利用地毯CAD系统设计制图并编制直接输入织机更换提花机纹板，改变地毯图案花纹进行织毯，上胶、烘干、平毛、裁割、修边剪花等工序，加工成成品地毯。现有项目组成详见表2-12。 表2-12 现有项目组成一览表 类别 项目名称 项目内容 主体工程 生产车间1# 建筑面积5184m2，单层 生产车间2# 建筑面积5184m2，单层 生产车间3# 建筑面积5184m2，单层 生产车间4# 建筑面积5184m2，单层 辅助工程 交易展示厅 建筑面积1000m2，单层 综合车间 建筑面积600m2，单层 配电室、控制室等 建筑面积60m2，1F 贮运工程 成品库 建筑面积2168m2，单层 原料库 建筑面积1275m2，单层 公用工程 供水 水源接自六盘山工业园区供水管网 排水 生活污水经化粪池处理后，用于绿化、厂区降尘 供电 由城市变电所供给，厂内设置配电室 采暖 由园区集中供热 环保工程 废水 采用化粪池，玻璃钢材质 废气 食堂油烟采取油烟净化器进行处理 噪声 设备减震、隔声、消声 固体废物 生活垃圾当地环卫部门统一处理；废毛屑、废包装由当地废品收购站回收；废胶桶由生产厂家回收。 绿化 绿化面积1500m2 办公及生活设施 综合办公楼建筑面积300m2，4F；宿舍楼建筑面积1426m²，3F，餐厅建筑面积600m²，2F；门房建筑面积40.5m²，1F。 3现有工程污染物排放情况 ⑴废气 现有工程产生的废气主要为食堂油烟、及烘干工段产生的无组织排放非甲烷总烃气体。在食堂安装油烟净化器对烹饪过程产生的油烟进行净化处理，最终达标排放。验收监测期间，食堂油烟经油烟净化器处理后油烟排放浓度符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中对“小型饮食业单位标准的要求；烘干车间无组织排放非甲烷总烃监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值。 ⑵废水 该项目废水产生量为3.4m3/d(1020m3/a)。其中，生活污水产生量为2.75m3/d(825m3/a)，食堂废水量0.65m3/d(195m3/a)，废水经公司污水管网送到化粪池集中处理，用于厂区绿化、降尘，不外排。烘干工段除少量损耗外，全部用于生产无废水产生。 根据验收监测结果：生活污水、食堂废水经化粪池处理后用于厂区绿化、降尘，污水排放指标pH范围为7.18~7.71；悬浮物浓度范围为40mg/L~69mg/L；化学需氧量浓度范围为63.1mg/L~112mg/L；五日生化需氧量浓度范围为17.3mg/L~29.1mg/L；氨氮浓度范围为20.3mg/L~21.9mg/L；总磷浓度范围为0.03mg/L~0.06mg/L；总氮浓度范围为47.1mg/L~52.6mg/L；动植物油浓度范围为0.07mg/L~0.16mg/L；阴离子表面活性剂浓度范围为0.263mg/L~0.369mg/L；以上项目均符合《污水综合排放标准》(GB/T8978-1996)三级标准限值。 ⑶噪声 该公司选用了先进的低噪声设备，以降低噪声源强，大型设备安装时都用弹性隔振基础。对主要噪声源所在车间进行吸隔声处理及车间内高噪声设的合理布置，主要的高噪声设备如整经机、簇绒机、裁剪机等进行减震处设减震基座，确保车间门、窗、外墙等至少有 20dB(A)的隔声量。根据验收监测结果，厂界环境噪声昼间等效声级范围为518dB(A)~54.9dB(A)、夜间等效声级范围为41.6dB(A)~44.6dB(A)，均符合《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 ⑷固体废物 该公司产生的一般固废包括废毛屑、废包装材料、废胶桶及生活垃圾等废毛屑、废包装材料外售当地废品收购站，废胶桶由厂家回收。对于不可回的生活垃圾由当地环卫部门统一收集处理；同时在厂区内设置一般工业固体物临时贮存场所。 3现有工程及存在的环境问题 ⑴存在环境问题 厂区目前污染源排污口标识不全； ⑵整改措施 建议对厂区主要噪声源、废水排放口、废气排放源、固废处置场所和保持清洁场所，按照下图制定环境保护标识，各污染源具体规范化标识见图2-5。 要求 废水排放口 废气排放口 噪声源 危险废物 提示标志 警告标志 图2-5 环境保护图形标志示意图 ⑶整改时限 立即整改，并纳入项目竣工环境保护验收计划。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 区域环境质量现状 区域环境质量现状 | 1大气环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中规定“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”。 本项目位于隆德县六盘山工业园区，项目所在区域环境空气常规污染物引用《2020宁夏生态环境质量报告》中隆德县的环境空气质量监测数据，隆德县环境空气质量监测结果见表3-1。 表3-1 环境空气质量监测结果统计一览表 污染物 年评价指标 现状浓度 （μg/m3） 标准值 （μg/m3） 占标率（%） 达标 情况 PM10 年平均质量浓度 37 70 52.86 达标 PM2.5 年平均质量浓度 16 35 45.71 达标 SO2 年平均质量浓度 4 60 6.67 达标 NO2 年平均质量浓度 16 40 0.40 达标 CO 24小时平均第95百分 位数浓度 0.6mg/m3 4mg/m3 0.15 达标 O3 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度 145 160 90.63 达标 备注：标准限值来源于《环境空气质量标准》（GB3095-2012及修改单）表1中二级标准。 由上表可知，项目所在的隆德县PM10、PM2.5、SO2、NO2年平均质量浓度，CO24小时平均第95百分位数浓度、O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012及修改单）表1中二级标准限值，因此，本项目所在区域为环境空气达标区。 2地表水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（实行）》中规定“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据”。 本项目所在区域主要地表水体为厂址南侧0.6km处的渝河，本次地表水环境质量现状评价引用《2020年固原市环境质量报告书》中渝河联财断面的水质例行监测数据。 ⑴监测断面 本次地表水环境质量现状监测断面布设情况见表3-2。 表3-2 地表水监测断面布设情况一览表 河流名称 监测断面 相对位置 点位坐标 渝河 联财断面 S，0.6km E：105°49′34.42″ N：35°33′16.77″ ⑵监测因子 本次调查监测因子为电导率、水温、pH值、溶解氧、透明度、盐度、CODMn、CODCr、NH3-N、T-P、T-N、Cu、Zn、Pb、Cd、BOD5、T-As、T-Se、T-Hg、Cr6+、F-、CN-、挥发酚、石油类、LAS、S2-、Chla、NO3-、NO2-和流量等30项，其中未检出或者监测值达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水标准限值的指标未统计，仅对主要污染物溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、化学需氧量、总磷、氟化物7项指标进行统计。 ⑶监测结果及评价 根据《2020年固原市环境质量报告书》固原市7条河流，均未进行水功能区划，因此，对各断面水质按考核目标进行评价。渝河断面考核目标为Ⅲ类。地表水环境质量现状评价采用单因子指数法进行评价，评价标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。联财断面的水质监测和评价结果见表3-3。 表3-3 地表水环境现状监测及评价一览表 单位：mg/L（注明除外） 项目 联财断面 GB3838-2002 Ⅲ类标准 监测结果 标准指数 超标倍数 溶解氧 ≥5 8.8 / - 高锰酸盐指数 ≤6 3.2 0.53 - 五日生化需氧量 ≤4 2.2 0.55 - 氨氮 ≤1.0 0.17 0.17 - 化学需氧量 ≤20 13 0.65 - 总磷 ≤0.2 0.04 0.2 - 氟化物 ≤1.0 0.61 0.61 - 由上表可知，渝河联财断面各水质监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值的要求，水质较好。 3声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标时，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标。因此，不需要对声环境质量现状进行监测。 4生态环境 项目所在区域生态环境以人工绿化为主，主要植被为人工种植的绿化树木，评价区域内无珍惜、濒危野生动物、无自然保护区和文物单位。 5地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目不存在土壤、地下水环境污染途径的建设项目，不需进行地下水与土壤现状评价。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1大气环境 根据现场勘查，本项目500m范围内大气环境保护目标为八里村村户12户。 2声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4生态环境 本项目位于隆德县六盘山工业园区，周边1000m范围无生态环境保护目标。 环境保护示意图见附图12。 表3-4 环境保护目标一览表 类别 名称 保护对象 保护内容 相对厂址方位 相对厂界距离 环境功能区 大气 环境 八里村 村民 12户 南 350m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018修改单）二类区，执行二级标准； 声环境 厂界外50m范围内无敏感目标分布 / 地下水环境 评价范围内无地下水环境保护目标 / 生态环境 本项目位于隆德县六盘山工业园区，周边1000m范围无生态环境保护目标 / |
| 污染物排放控制标准 污染物排放控制标准 | 1环境空气质量标准 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单。 表3-5 环境空气质量评价执行标准 单位：mg/m3 序号 污染物名称 浓度限值 执行标准 小时平均 日平均 年平均 1 SO2 0.50 0.15 0.06 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及2018年修改单 2 NO2 0.20 0.08 0.04 3 CO 10 4 — 4 O3 0.2 0.16 — 5 PM10 — 0.15 0.07 6 PM2.5 — 0.075 0.035 2地表水环境质量标准 地表水环境质量标准见表3-6。 表3-6 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 单位：mg/L 项目 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 溶解氧 ≥5 高锰酸盐指数 ≤6 五日生化需氧量 ≤4 氨氮 ≤1.0 化学需氧量 ≤20 总磷 ≤0.2 氟化物 ≤1.0 3大气污染物排放标准 ⑴施工期执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值； 表3-7 施工期无组织废气排放标准 阶段 污染物 标准限值(mg/Nm3) 标准来源 施工期 颗粒物 1.0（周界外浓度最高点） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值 ⑵锅炉烟气 运营期废气主要污染物为锅炉烟气，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），项目区域不属于大气污染物特别排放的重点区域，属于一般区域，因此，运营期锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉排放标准限值，见表3-8。 表3-8 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准 单位：mg/m3 污染物项目 限值（燃气锅炉） 污染物排放监控位置 颗粒物 50 排气筒或烟道 二氧化硫 300 氮氧化物 300 烟气黑度(林格曼黑度，级) ≤1 排气筒排口 ⑶无组织恶臭执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单表4中二级标准； 表3-9 无组织恶臭排放标准 来源 污染物项目 二级（改扩建） 恶臭污染物厂界标准值 氨 1.5mg/m3 硫化氢 0.06mg/m3 臭气浓度 20（无量纲） 甲烷（厂区最高体积浓度） 1% 4废水污染物排放标准 项目地毯清洗废水、锅炉排水和软化水系统排水经污水处理站处理后排入园区污水处理厂，废水执行《毛纺工业水污染物排放标准》(GB28937-2012)表2中的间接排放标准。 表3-10 《毛纺工业水污染物排放标准》(GB28937-2012)表2间接排放标准 序号 项目名称 单位 标准值 参照标准 1 pH —— 6~9 《毛纺工业水污染物排放标准》(GB28937-2012)表2中的间接排放标准 2 SS mg/L 100 3 CODcr mg/L 200 4 BOD5 mg/L 50 5 氨氮 mg/L 25 6 总氮 mg/L 40 7 总磷 mg/L 1.5 5噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准； 表3-11 噪声排放标准 昼间dB(A) 夜间dB(A) 标准来源 70 55 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类区标准 |
| 总量控制指标 | 本项目建设1台1t/h生物质蒸汽锅炉，本项目大气总量控制因子确定为：二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘，排放量分别为二氧化硫：1.142t/a；氮氧化物0.857t/a；烟尘：0.021t/a。 综上所述，建议项目建设单位申请以下总量控制指标： 二氧化硫：1.142t/a；氮氧化物0.857t/a；颗粒物：0.021t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 施工期环境保护措施 | 1施工期废气污染防治措施 本项目施工期对大气环境产生的影响主要来土方挖掘、堆积清运和建筑材料如水泥、石灰、砂子等装卸、堆放的扬尘；物料运输等引起的扬尘；施工设备、汽车产生的废气等。施工扬尘的污染程度与风速、大面积开挖造成地表裸露、粉尘粒径、粉尘含湿量等因素有关，其中风速对粉尘的污染影响最大，风速增大，产生的含尘量呈正比或级数增加，粉尘污染范围也相应扩大。大风情况下，施工引起的扬尘飘移较远。由于本项目总体施工量不大，因此施工期产生的扬尘量较少。为减少施工过程中扬尘产生和对环境的影响，施工方应加强管理，文明施工，同时还须采取以下的防治措施： ⑴施工现场内存放的土堆、砂石、石灰等易产生扬尘的材料和裸露土地面要使用密目式防尘网等材料进行覆盖，覆盖要封闭严密，破损的要及时修复。 ⑵工程完工后应及时清理和平整场地，按要求对地面绿化，当年不能绿化的，在主体工程完工后一个月内对裸露地面采取有效措施，防止扬尘污染。 采取以上措施后，将会降低扬尘量50－70%，可有效减少扬尘对周围环境的影响。随着施工过程的结束，这些污染也将随之结束。 2施工期废水污染防治措施 ⑴施工废水 施工期间的砂浆搅拌机用水、砖瓦、土方等建筑物料喷洒水及少量的机械泥浆污水，主要污染因子为SS，施工场地设置临时沉淀池，经沉淀澄清后回用于施工场地，不外排。 ⑵生活污水 本项目施工人数约15人，生活用水量按20L/人·d计，施工期为30天，则用水量为9m3，生活污水排放量按用水量的80%计，则生活污水排放量约7.2m3，主要污染物为COD、SS、BOD5等，施工期生活污水依托现有化粪池处理后，排至园区污水处理厂处理。 3施工期噪声污染防治措施 本项目施工时涉及的施工机械种类和数目较少，主要有挖土机振捣棒、吊车等建筑施工机械及切、磨、吊、卷等安装机械。不同施工期使用的机械设备不同，产生的噪声强度也不同。 为了减轻施工期噪声对环境的影响，须采取以下控制措施： ⑴合理安排施工时间：加强施工管理，合理安排施工作业时间。 ⑵降低施工设备噪声：尽量采用低噪声设备；采用安装排气筒消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械、设备加强定期检修、养护，保证其正常运行，减少设备在非正常运行时所产生的噪声。 ⑶降低人为噪声：按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音； ⑷建立临时声障：对位置相对固定的机械设备，能于室内操作的尽量进入操作间，不能进入操作间的，可适当建立单面声障。 ⑸减少交通噪声：加强车辆管理，控制汽车鸣笛。 采取上述噪声污染防治措施后，项目施工噪声对周围环境影响较小。 4施工期固体废物污染防治措施 本项目施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾和施工人员生活垃圾。建筑垃圾主要来源于现有设备拆除、厂房清理、开挖土方、建筑施工中的废物如建筑垃圾、沙石、石灰、混凝土、废砖等，可采取以下措施减少其对环境的影响： ⑴运送建筑废物的车辆离开施工场地时，要及时清理干净车辆粘带的泥土； ⑵遗留在现场的建筑废物要及时清运或回填； ⑶建筑废物在施工现场的金属要及时回收； ⑷建筑垃圾应运送到政府指定地点，不得随意倾倒。 ⑸施工人员的生活垃圾也及时收集到指定的垃圾箱（桶）内，集中收集后由园区环卫部门定期清运至就近的垃圾中转站，最终送入垃圾填埋场填埋处置。 本项目施工期产生的废物均采取相应的治理措施后，施工期对周围环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 | 1废气 1.1源强核算 ⑴锅炉烟气 锅炉烟气主要污染物为SO2、NOX、颗粒物。项目锅炉房安装1台1t/h生物质蒸汽锅炉，锅炉烟气通过1#25m高、内径0.4m排气筒排放。锅炉烟气主要污染物为SO2、NOX、颗粒物、烟气黑度。其源强核算采用《污染源源强核算技术指南-锅炉》（HJ991-2018）中的产污系数法，数据来源于生态环境部颁布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉产排污系数表中的数据，具体核算结果见表4-1，项目锅炉烟气污染物产排情况见表4-2。根据建设单位提供资料，本项目生物质锅炉所用燃料为成型生物质燃颗粒，低位发热量为4037.41Kcal/kg，锅炉每提供1吨蒸汽消耗生物质颗粒350kg，锅炉年运行时间为300天，每天运行时间大概8h，年运行时间为2400小时，需要蒸汽量为2400t/a，则本项目需消耗成型生物质颗粒840t/a。根据建设单位提供资料，项目生物质燃料中不含汞及其化合物，因此污染源源强核素过程不计算汞及化合物产生量，后期自行监测应对汞及其化合物进行监测。 表4-1 锅炉烟气污染物核算结果 锅炉 成型生物质颗粒消耗量 污染物 产污系数 污染物产生量 1t/h生物质蒸汽锅炉 840t/a 工业废气量 6240（Nm3/吨-原料） 5241600m3/a SO2 17S（kg/吨-原料） 1.142t/a 颗粒物 0.5（kg/吨-原料） 0.420t/a NOx 1.02（kg/吨-原料） 0.857t/a 备注：①二氧化硫的产污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量（S％）为 0.1％，则S=0.1。本项目成型生物质颗粒含硫量为0.08%，则S=0.08。 表4-2 项目污染物产排情况一览表 锅炉 烟气量m3/h 污染物 污染物产生情况 处理 措施 处理效率% 污染物排放情况 产生浓度mg/m3 产生速率kg/h 产生量 t/a 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量t/a 1t/h生物质蒸汽锅炉 2184 颗粒物 80 0.175 0.420 布袋除尘器 95 4 0.009 0.021 SO2 218 0.476 1.142 0 218 0.476 1.142 NOX 163 0.357 0.857 0 163 0.357 0.857 烟气 黑度 ≤1 0 ≤1 由表4-2可知，本项目1t/h生物质蒸汽锅炉采用“布袋除尘器”处理后，经1根25m高排气筒（DA001）排放，锅炉烟气量为2184m3/h，烟气量过小，导致流速较慢，通过与设计厂家沟通，排气筒引风机设计风量为6000m3/h，烟气排放中颗粒物排放浓度为4mg/m3、SO2排放浓度为218mg/m3、NOx排放浓度为163mg/m3，烟气黑度≤1，本项目颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉排放标准限值（颗粒物排放浓度50mg/m3、SO2排放浓度300mg/m3、NOx排放浓度300mg/m3、烟气黑度≤1），对区域大气环境影响较小。 本项目1t/h生物质蒸汽锅炉有组织废气污染源源强核算结果及相关参数见表4-3。 表4-3 1t/h生物质蒸汽锅炉有组织废气源强核算结果及相关参数一览表 产污环节 锅炉 污染物 颗粒物 SO2 NOx 污染物 产生情况 产生质量浓度（mg/m3） 80 218 163 产生速率（kg/h） 0.175 0.476 0.357 产生量（t/a） 0.420 1.142 0.857 排放形式 有组织 废气量（m3/h） 废气量2184m3/h，引风机设计风量为6000m3/h 治理 措施 工艺 布袋除尘器 / / 是否为可行技术 是 / / 污染物 排放情况 排放质量浓度（mg/m3） 4 218 163 排放速率（kg/h） 0.009 0.476 0.357 排放量（t/a） 0.021 1.142 0.857 排放时间（h） 2400 排放口 基本信息 排气筒高度（m） 25 排气筒内径（m） 0.4 出口温度（℃） 50 排放口 基本信息 编号及名称 DA001废气排气筒◎ 排放类型 一般排放口 排气筒基底坐标 E：106.073727261，N：35.61291249 排放标准 标准名称 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉排放标准限值 标准速率限值（mg/m） 50 300 300 ⑵污水处理站恶臭 经调查，本项目产生的废气主要为调节池、沉淀池、水解酸化池、好氧池、厌氧池、污泥脱水机房等建构筑物散发的恶臭，属于无组织废气，主要污染因子为NH3和H2S。 恶臭污染源源强采用类比法确定。随季节温度的变化臭气浓度有所变化，夏季气温高，臭气强；冬季气温低，臭气弱。同时臭气的散发还与水温、污水中有机物浓度、水流紊动状态和水面暴露面积等因素有关。在各处理单元的排污系数一般可通过单位时间内单位面积散发量表征。根据美国EPA对污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S，本项目污水处理站BOD5处理量为14.625t/a，则NH3、H2S产生量分别为0.04538t/a、0.0017t/a。 本项目无组织废气污染源源强核算结果及相关参数见表4-4。 表4-4 无组织废气源强核算结果及相关参数一览表 产污环节 污水处理站 实际矩形面源尺寸/m 5.6×18.5 污染物 NH3 H2S 污染物 产生情况 产生量（t/a） 0.04538 0.0017 排放形式 无组织 污染物 排放情况 排放量（t/a） 0.04538 0.0017 排放时间（h） 8760 排放标准 标准名称 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单表4中二级标准 标准限值（mg/m3） 1.5 0.06 1.2废气处置措施 ⑴锅炉废气处置措施 本项目锅炉废气主要污染物为SO2、NOx和颗粒物，烟气采用“布袋除尘器”处理后经1根25m高排气筒排放。锅炉烟气处理技术可行性分析参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中“污染防治可行技术相关要求”，具体详见表4-5。 表4-5 锅炉烟气处理技术可行性分析一览表 生产设施 污染物 项目 排放 形式 污染防治设施名称及工艺 本项目采用污染防治措施 是否可行 燃生物质锅炉 二氧化硫 有组织 石灰石/石灰-石膏法、钠碱法、双碱法、氨法、氧化镁法、烟气循环流化床法、喷雾干燥法、炉内喷钙法、密相干塔法、其他 本项目采用低硫份成型生物质颗粒，含硫量≤0.08% 可行 氮氧化物 低氮燃烧、SNCR法、SNCR-SCR联合脱硝、SCR法、其他 本项目氮氧化物达标排放 可行 颗粒物 袋式除尘器、旋风除尘器、旋风除尘器+袋式除尘器、其他 袋式除尘器 可行 由表4-5可知，本项目锅炉烟气采用“布袋除尘器”烟气处理技术处理可行。生态环境部颁布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉产排污系数表，布袋除尘器除尘效率为95%。 ⑵排气筒合理性分析 根据建设单位设计资料可知：本项目建设1座锅炉房，安装1台1t/h和生物质蒸汽锅炉，排气筒高25m，内径0.4m。 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中4.5规定每个新建燃煤锅炉房只能设1根排气筒，排气筒高度应根据锅炉房装机总容量，按《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表4规定执行，燃油、燃气锅炉排气筒不低于8m，锅炉排气筒的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的排气筒周围半径200m距离有建筑物时，其排气筒应高出最高建筑物3m以上。 本项目锅炉为生物质锅炉，项目周边200m范围内最高为10m高厂房，本项目排气筒设计高度为25m，符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的要求。 ⑶除臭措施 ①污泥及时清运。在污水处理站厂界周围种植抗污能力强、吸收有害气体能力强的由高大乔木组成的隔离带，以起到遮障作用（绿化带宽度为30m～50m），在厂区内厂房周围、道路两侧及其它闲置地带广种树木和花草，以改善景观，减少恶臭对周围环境的影响。 ②厂区的污水管设计流速应足够大，尽量避免产生死区，导致污物淤积腐败产生臭气。 ③对格栅同时喷洒除味剂，消除恶臭，减轻恶臭对环境的影响。 ④加强对污泥的管理，以便及时运输和处置，在运输途中要防止沿途丢弃、抛洒、处置方法要得当，以防二次污染。 ⑤加强对污泥的管理，污泥脱水后及时清运，对污泥脱水机定期清洗。对厂内临时堆场要用氯水或漂白粉液冲洗和喷洒。运送污泥的车辆应采用专用车辆，并且在驶离厂区前要做消毒处理，在运输途中要防止沿途丢弃、遗撒，处置方法要得当，以防造成二次污染。 ⑥利用植物具有一定的吸收有害气体、减轻恶臭污染的作用，加强厂区绿化，降低恶臭污染。选择抗污染能力强、吸收有害气体能力强的树种，如槐树、泡桐等，并在恶臭排放源附近适当增加树木种植密度。 1.3监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018），有组织和无组织废气监测指标及最低监测频次见表4-6、4-7。 表4-6 本项目锅炉运营期废气环境监测计划一览表 监测 点位 排放口名称 监测因子 监测频次 执行排放标准 DA001 1t/h生物质蒸汽锅炉排气筒 颗粒物 1次/年 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉排放标准限值 SO2 1次/年 NOx 1次/月 烟气黑度 1次/年 汞及其化合物 1次/年 表4-7 污水处理站废气监测一览表 废气排放形式 监测点位 监测指标 监测频次 无组织 厂界 NH3、H2S、臭气浓度 半年 厂区甲烷体积浓度最高处（通常位于污泥脱水间等位置） 甲烷 年 1.3环境影响分析结论 本项目位于宁夏固原市隆德县六盘山工业园区，根据《2020宁夏生态环境质量报告》中隆德县的环境空气质量监测数据可知，项目所在区域城市环境空气质量为达标区，环境空气质量较好。锅炉采用“布袋除尘器”处理后，经1根25m高排气筒（DA001）排放。烟气排放中颗粒物排放浓度为4mg/m3、SO2排放浓度为218mg/m3、NOx排放浓度为163mg/m3，烟气黑度≤1，本项目颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉排放标准限值（颗粒物排放浓度50mg/m3、SO2排放浓度300mg/m3、NOx排放浓度300mg/m3、烟气黑度≤1），对区域大气环境影响较小。 本项目污水、污泥处理过程中主要的臭气产生源有：调节池、沉淀池、水解酸化池、好氧池、厌氧池、污泥脱水机房等，对各池体采取加盖密封，喷洒除臭剂，厂区绿化等措施。本项目厂界无组织恶臭污染因子NH3和H2S排放浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单表4中二级标准（NH3排放浓度<1.5mg/m3、H2S排放浓度<0.06mg/m3）。 因此，本项目运营期产生的废气对环境空气影响较小。 1.4非正常工况废气 本项目生物质锅炉环保设施为“布袋除尘器”，本次非正常工况假设环保设施布袋除尘器发生故障，每年事故发生1次，每次持续时间为2h。非正常工况下颗粒物去除效率为0%，则颗粒物排放浓度为81.02mg/m3，不满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉排放标准限值（颗粒物排放浓度50mg/m3）。本项目要加强设备检修和事故原因调查，一旦发生事故，立即停止锅炉运行，以此减少污染物排放。 表4-8 非正常工况下污染物产排情况一览表 锅炉 烟气量m3/h 污染物 污染物产生情况 处理 措施 处理效率% 污染物排放情况 产生 浓度mg/m3 产生速率kg/h 产生量 t/a 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量t/a 1t/h生物质蒸汽锅炉 2184 颗粒物 80 0.175 0.420 布袋除尘器 0 80 0.175 0.420 SO2 218 0.476 1.142 0 218 0.476 1.142 NOX 163 0.357 0.857 0 163 0.357 0.857 烟气 黑度 ≤1 0 ≤1 2废水 2.1废水产生及排放 ①地毯清洗废水 根据建设单位提供资料，地毯清洗废水产生量为用水量的85%，则地毯清洗废水产生量为23.8m3/d（7140m3/a）。 ②锅炉排水及软水制备排水 锅炉用水量1m3/h（8m3/d），排水量按3%计，则锅炉排水量0.03m3/h（0.24m3/d），属于清净下水，排入污水处理站处理； 软水设施补水量为0.12m3/h（0.96m3/d），软水设施制备过程排水量为50%，则软化系统废水为0.06m3/h（0.48m3/d），排入污水处理站处理。 ③配药过程废水 配药过程水与药剂最终进入污水处理站，配药过程废水产生量为2m3/d（600m3/d）。 综上，本项目废水产生量为26.52m3/d（7956m3/a），经厂区污水处理站处理后排入园区处理厂。 项目废水产生及排放情况见表4-9。 表4-9 项目废水产生及排放情况表 废水来源及名称 废水排放量m3/a 污染物名称 污染物 产生情况 处理 措施 处理效率 % 污染物 排放情况 减排量 排放去向 产生浓度mg/L 产生量t/a 排放浓度mg/L 排放量t/a t/a 废水 7956 BOD5 1500 11.934 调节池-一级加药-二级加药-三级加药-气浮-沉淀池-水解酸化-厌氧-好氧-二沉池-清水池 96.7 50 0.398 11.536 园区污水处理站 CODCr 3000 23.868 93.3 200 1.591 22.277 SS 700 5.569 85.7 100 0.796 4.773 NH3-N 100 0.796 80 20 0.159 0.637 TN 300 2.387 86.7 40 0.318 2.069 TP 8 0.064 81.25 1.5 0.012 0.052 余氯 20 / / 2-8 / / 项目废水处理工艺为“调节池—一级加药—二级加药—三级加药—气浮—沉淀池—水解酸化—厌氧—好氧—二沉池—清水池—达标排放”，经处理后满足《毛纺工业水污染物排放标准》(GB28937-2012)表2中的间接排放标准后排入园区污水处理厂。 2.2废水处理工艺 污水处理站处理规模为30t/d，处理工艺为“调节池—一级加药—二级加药—三级加药—气浮—沉淀池—水解酸化—厌氧—好氧—二沉池—清水池—达标排放”，项目废水经污水处理站处理后排入园区污水处理厂。 ⑴调节池 调节水质和水量在24h之内都有波动变化。水质和水量的波动越大，过程参数越难以控制，处理效果越不稳定；反之，波动越小，效果就越稳定。因此，应在废水处理系统之前，设置均化调节池，用以进行水量的调节和水质的均化，以保证废水处理的正常运行。 ⑵溶气气浮机 为保证后续处理工艺的高效性，采用此工艺，在污水进入溶气气浮机时投加絮凝剂，使分散的细微悬浮物质、胶体物絮凝成较大的絮状物而分离出来。 溶气气浮机系统主要包括溶药、加药系统、搅拌系统和溶气机，凝溶气机主要包括溶气罐、加药罐、搅拌机、控制柜等组成。它是将空气在一定压力下溶解于水中，然后通过释放装置减压释放，溶解于水中的空气形成大量的微细气泡，这些微细气泡在上升的过程中与絮凝的悬浮物质相互粘附在一起，共同浮上水面，形成浮渣，然后由刮渣机定时排出，气浮后的清水排放到沉淀池，随后再进入水解酸化池、好氧池内进行好氧处理。 ⑶水解酸化池 水解（酸化）处理方法是一种介于好氧和厌氧处理法之间的方法，和其它工艺组合可以降低处理成本提高处理效率。水解酸化工艺根据产甲烷菌与水解产酸菌生长速度不同，将厌氧处理控制在反应时间较短的厌氧处理第一和第二阶段，即在大量水解细菌、酸化菌作用下将不溶性有机物水解为溶解性有机物，将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程，从而改善废水的可生化性，为后续处理奠定良好基础。 水解是指有机物进入微生物细胞前、在胞外进行的生物化学反应。微生物通过释放胞外自由酶或连接在细胞外壁上的固定酶来完成生物催化反应。 酸化是一类典型的发酵过程，微生物的代谢产物主要是各种有机酸。 从机理上讲，水解和酸化是厌氧消化过程的两个阶段，但不同的工艺水解酸化的处理目的不同。水解酸化-好氧生物处理工艺中的水解目的主要是将原有废水中的非溶解性有机物转变为溶解性有机物，特别是工业废水，主要将其中难生物降解的有机物转变为易生物降解的有机物，提高废水的可生化性，以利于后续的好氧处理。考虑到后续好氧处理的能耗问题，水解主要用于低浓度难降解废水的预处理。混合厌氧消化工艺中的水解酸化的目的是为混合厌氧消化过程的甲烷发酵提供底物。而两相厌氧消化工艺中的产酸相是将混合厌氧消化中的产酸相和产甲烷相分开，以创造各自的最佳环境。 ⑷厌氧池 一般来说，废水中复杂有机物物料比较多，通过厌氧分解分四个阶段加以降解： ①厌氧阶段：高分子有机物由于其大分子体积，不能直接通过厌氧菌的细胞壁，需要在微生物体外通过胞外酶加以分解成小分子。废水中典型的有机物质比如纤维素被纤维素酶分解成纤维二糖和葡萄糖，淀粉被分解成麦芽糖和葡萄糖，蛋白质被分解成短肽和氨基酸。分解后的这些小分子能够通过细胞壁进入到细胞的体内进行下一步的分解。 ②酸化阶段：上述的小分子有机物进入到细胞体内转化成更为简单的化合物并被分配到细胞外，这一阶段的主要产物为挥发性脂肪酸（VFA），同时还有部分的醇类、乳酸、二氧化碳、氢气、氨、硫化氢等产物产生。 ③产乙酸阶段：在此阶段，上一步的产物进一步被转化成乙酸、碳酸、氢气以及新的细胞物质。 ④产甲烷阶段：在这一阶段，乙酸、氢气、碳酸、甲酸和甲醇都被转化成甲烷、二氧化碳和新的细胞物质。这一阶段也是整个厌氧过程最为重要的阶段和整个厌氧反应过程的限速阶段。 ⑸好氧池 好氧池就是通过曝气等措施维持水中溶解氧含量在4mg/L左右，适宜好氧微生物生长繁殖，从而处理水中污染物质的构筑物;厌氧池就是不做曝气，污染物浓度高，因为分解消耗溶解氧使得水体内几乎无溶解氧，适宜厌氧微生物活动从而处理水中污染物的构筑物;缺氧池是曝气不足或者无曝气但污染物含量较低，适宜好氧和兼氧微生物生活的构筑物。不同的氧环境有不同的微生物群，微生物也会在环境改变的时候改变行为，从而达到去除不同的污染物质的目的。 好氧池的作用是让活性污泥进行有氧呼吸，进一步把有机物分解成无机物。去除污染物的功能。运行好是要控制好含氧量及微生物的其他各需条件的最佳，这样才能是微生物具有最大效益的进行有氧呼吸。 ⑹二沉池 经过前面生化处理，废水中绝大部分有机物被去除。竖流式沉淀池中废水竖向流动，污水由设在池中心的进水管自上而下进入池内（管中流速应小于30mm/s），后沿整个过水断面缓慢上升，悬浮物沉降进入池底锥形沉泥斗中，澄清水从溢流堰流出。 ⑺污泥浓缩池 水处理过程中产生的污泥含水率很高，所以污泥的体积比较大，对污泥的处理、利用和运输造成困难。污泥浓缩就是通过污泥增稠来降低污泥的含水率和减小污泥的体积，从而降低后续处理费用。 ⑻叠螺机 叠螺机即叠螺式污泥脱水机的简称，是一种广泛用于市政污水处理工程以及石化、轻工、化纤、造纸、制药、皮革等工业行业的水处理系统。 ①浓缩：当螺旋推动轴转动时，设在推动轴外围的多重固活叠片相对移动，在重力作用下，水从相对移动的叠片间隙中滤出，实现快速浓缩。 ②脱水：经过浓缩的污泥随着螺旋轴的转动不断往前移动；沿泥饼出口方向，螺旋轴的螺距逐渐变小，环与环之间的间隙也逐渐变小，螺旋腔的体积不断收缩；在出口处背压板的作用下，内压逐渐增强，在螺旋推动轴依次连续运转推动下，污泥中的水分受挤压排出，滤饼含固量不断升高，最终实现污泥的连续脱水。 ③自清洗：螺旋轴的旋转，推动游动环不断转动，设备依靠固定环和游动环之间的移动实现连续的自清洗过程，从而巧妙地避免了传统脱水机普遍存在的堵塞问题。 综上所述，本项目废水处理工艺措施合理可行。 2.3园区污水处理厂接管可行性分析 园区实际建设污水处理厂1座，处理园区产生的生活污水、工业废水和隆德县城市污水，设计处理能力10000m3/d。处理工艺采用“A2/O+加药过滤工艺”，废水经处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入渝河。本项目地毯清洗废水处理工艺为“调节池—一级加药—二级加药—三级加药—气浮—沉淀池—水解酸化—厌氧—好氧—二沉池—清水池—达标排放”，经处理后满足《毛纺工业水污染物排放标准》(GB28937-2012)表2中的间接排放标准后排入园区污水处理厂，废水排放满足园区污水处理厂接管标准，废水最大设计排放量为30m3/d，园区污水处理站设计规模为10000m3/d，项目废水不会对园区污水处理站造成冲击。 综上，项目废水处理工艺为“调节池—一级加药—二级加药—三级加药—气浮—沉淀池—水解酸化—厌氧—好氧—二沉池—清水池—达标排放”，经处理后满足《毛纺工业水污染物排放标准》(GB28937-2012)表2中的间接排放标准后排入园区污水处理厂，污水处理站处理工艺合理可行，对地表水环境影响小。 2.4废水排放口 现有工程废水主要为生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化、降尘，不外排。本项目废水经污水处理站处理后满足《毛纺工业水污染物排放标准》(GB28937-2012)表2中的间接排放标准后排入园区污水处理厂，间接排放口设置在清水池末端，废水经清水池后排入园区污水处理厂，清水池排放口为项目所有废水的间接排放口。 2.5在线监测及自行监测 废水进口设置在线分析仪：COD、NH3-N在线分析仪各1套；废水排放口设置在线监测系统：COD、NH3-N在线分析仪各1套；厂区内配备化验室和废水水质监测仪器，对废水处理效果进行日常监测。 废水自行监测计划见表4-10 表4-10 运营期废水环境监测计划 类别 监测检查项目 监测检查频次 监测站点 废水监测 流量、pH值、化学需氧量、氨氮 自动监测 清水池排放口 五日生化需氧量 月 悬浮物 月 3噪声 3.1噪声源强 本项目噪声源包括风机、水泵、脱水机、空压机等，噪声级为80-85dB(A)之间，本项目噪声源统计详见表4-11。 表4-11 项目噪声源统计表 分类 噪声源 数量（台） 源强/dB(A) 采取措施 采取措施后噪声值/dB（A） 污水 处理站 水泵 5 80-85 隔声、减振等措施 60-65 空压机 1 80-85 60-65 风机 2 80-85 60-65 脱水机 1 80-85 60-65 3.2噪声处理措施 为更进一步降低项目噪声对周边声环境的影响，项目须采取以下措施： ⑴选用低噪声、高质量设备，采用减振基础和柔性接头，均设消声器。 ⑵污泥脱水间等设隔音门窗，内贴吸音板。 ⑶主要污水泵采用潜水离心泵。 ⑷合理布局，加强职工教育和企业管理，在有高噪声设备的构筑物出入时做到随手关门，减少噪声对外界的干扰和影响。 ⑸厂区内建立绿化带，厂界处设绿化隔离带，减轻噪声对厂界周围的不利影响。尤其对超标厂界更应加强绿化隔离带。 采取以上的噪声措施后，本项目隔声、降噪效果可达到20dB(A)，经距离衰减后，其生产噪声对厂界影响较小。本项目各厂界昼、夜间噪声值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，噪声对周边环境影响较小。 3.3监测要求及排放标准 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）表1中相关要求，本项目噪声监测要求及排放标准见表4-11。 表4-12 项目噪声监测要求及排放标准一览表 监测点位 监测因子 监测频次 执行排放标准 厂界外1m 等效A声级 每季度1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准 4固体废物 4.1固体废物产生情况 ①锅炉灰渣 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）：燃生物质锅炉灰渣产生量可根据灰渣平衡按式计算： 式中：Ehz--核算时段内灰渣产生量，t，根据飞灰份额dfh可分别核算飞灰、炉渣产生量； R--核算时段内锅炉燃料耗量，t；本项目成型生物质颗粒消耗量为840t/a； Aar--收到基灰分的质量分数，%；本项目取值1.5%； q4--锅炉机械不完全燃烧热损失，%；本项目取值10%。 Qnet，ar--收到基低位发热量，KJ/kg。本项目取值16900kJ/kg。 经计算，本项目锅炉灰渣产生量为53.2t/a，主要成分为草木灰，外售综合利用。 ②废离子交换树脂 根据建设单位及锅炉设备厂家提供资料，每2年由设备厂家进行一次更换，每次更换量为0.13t，由厂家回收处理。 ③污水处理站污泥 本项目采用生化污水处理工艺，会有污泥产生，主要产生于生化处理系统。根据《给排水设计手册 城镇排水》，污泥产生量计算公式如下： 式中：∆—系统每日产泥量，kg/d； Y—污泥产泥系数，kgVSS/（kgBOD5·d），20℃时为0.4~0.8，本次评价取0.6； Q—进水设计流量，m3/d，本项目设计进水流量为30m3/d； Lr—去除的BOD5浓度，kg/m3，本此评价Lr=0.2（进水浓度）-0.009（出水浓度）=0.191kg/m3； Kd—衰减系数，kgVSS/（kgVSS·d），20℃时为0.04~0.075，本次评价取0.05； V—曝气池容积，m3，本项目曝气池总容积为20m3； Nwv—混合液挥发性悬浮物浓度（MLVSS），kg/m3，本次评价取值0.75kg/m3。 经计算，本项目每日排出含水率为99%的剩余污泥量为3.12kg/d（0.936t/a），经叠螺式污泥脱水机脱水处理后，含水率≤80%的污泥量为2.48kg/d（0.91t/a），送至园区污水处理厂进一步脱水处理。 本项目固废产排情况详见表4-13 表4-13 项目固体废物产生情况一览表 序号 固废名称 固废属性 产生工序 产生量（t/a） 处置措施 1 锅炉灰渣 一般固废 锅炉 53.2 外售综合利用 2 废离子交换树脂 一般固废 锅炉软化 水装置 0.13t/2a 厂家回收再生处理 3 污泥 一般固废 污水 处理站 0.91 园区污水处理站 4.2管理要求 根据“宁环办发[2015]57号”《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》，建设单位应通过“宁夏固体危险废物信息管理平台”进行一般工业固体废物和危险废物申报登记。将一般工业固体废物和危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立一般工业固体废物和危险废物管理台账及企业内部产生和收集、贮存、转移等部门交接制度。 5土壤和地下水 ⑴影响识别 本项目运营期环境影响识别主要针对排放的大气污染物、废水污染物、固体废物等，本项目主要为废水处理过程对土壤、地下水产生的影响。 ⑵防控措施 ①污染防控原则 土壤、地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。 A、源头控制措施 选择先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，并对产生的废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备等采取相应的措施，防止和减少污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，使污染物能“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。 B、末端控制措施 主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中收集处理，末端控制采取分区防渗原则。 C、污染监控措施 建立覆盖厂区及厂界边的地下水污染监控体系，包括在厂内及厂界周围设置一定数量的地下水污染监控井，建立完善的监测制度、配备一定数量的检测仪器和设备，做到能及时发现地下水污染。 D、应急响应措施 将地下水污染事故纳入全厂事故应急预案中，在一旦发现地下水受到污染时，能立即启动应急预案、采取相应的应急措施，避免污染事故扩大，并尽快消除污染。 ②地下水、土壤分区防渗划分 本项目采取分区防渗措施，将污水处理站划分为一般防渗区，按照《石油化工防渗技术规范》（GB/T50934-2013）进行防渗，防渗要求为K≤1×10-7cm/s。 6环境风险 ⑴风险识别 通过对污水处理站所选用的处理工艺及整个污水处理站所建设施的分析，风险污染事故的类型主要反映在污水处理站非正常运行状况时，可能发生由于原污水排放而引发的环境问题。风险污染事故发生的主要环节有以下几个方面： ①因机械设施或电力故障而造成污水处理设施不能正常运行时或者停运，污水将未经处理直接排放； ②在维护污水系统正常运行过程中，由于污水系统事故风险具有突然性，将会给维护系统的工作人员带来重大损害，严重时会危及生命； ③化学品的正确使用； ④由于发生地震等自然灾害致使污水处理构筑物损坏、污水溢流出厂区及附近地区和水域，造成严重的局部污染。 ⑤管网工程：①其他地下设施铺设时造成的污水管道破损；②不可抗拒的外力如地震等自然灾害造成的爆管；③污水管道老化导致的管道破裂。 综上所述，本项目环境风险潜势为Ⅰ。 ⑵风险防范措施 ①设置进厂、出厂污水截断装置，当事故发生后，立即截断污水来源和杜绝事故排放，及时发现不良水质进入污水处理站。对进水口和总排水口的废水量、CODcr、氨氮进行在线监测，一旦发现废水可生化性较低或总排口废水不达标立即报警，同时截断污水源和杜绝事故排放。 ②为使在事故状态下污水处理站仪表等设备正常运转，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应有备用，易损部件也要有备用，在事故出现时做到及时更换。 ③污水站安装中控系统，严格拉制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等，确保处理效果的稳定性，定期釆样监测，操作人员及时调整，使设备处于最佳工况，发现不正常现象，应立即采取预防措施。 ④定期对各种设施进行维护，若发现异常，立即更换，将事故隐患消灭于萌芽之中；加强职工规范作业，以及事故预防等方面的安全培训及教育。 ⑤建设单位应细化事故风险应急预案及手续内容，并加强日常管理，重视事故演练，尽量缩短事故应急时间，以保证项目风险应急实施可行性及有效性。 ⑶风险事故的应急措施 针对上面风险事故，本工程采取的防范措施如下： ①污水处理系统设置为并联的双系统，一开一备，确保处理系统连续、稳定运行。选用优质设备，对污水处理站各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应留足备件。 ②为使在事故状态下污水处理站能够迅速恢复正常运行，应在主要水工建筑物的容积上留有相应的缓冲能力，并配有相应的设备(如回流泵、回流管道、阀门及仪表等)，建设事故水池1座，有效容积为100m3，用于暂存项目事故状态下的废水。 ③为实时监控水质变化，环评要求在污水进出口处分别安装一套在线监测系统，加强对水质出去的监控，未经处理达标的污水严禁外排。 ④当生活污水处理站处理装置出现故障、排水监测超标时，应立即停止排放， 超标废水进行暂存，待生活污水处理站处理装置恢复正常，对生活污水进行处理后作为中水回用。 ⑤加强对污水处理设施的运行管理和维护，将事故消灭在萌芽状态。定期检测、维修，及时更换腐蚀受损设备，加强对污水处理设施的管理。 ⑥建立安全责任制度，在日常的工作管理方面建立一套完整的制度，落实到人、明确职责、定期检查。制订风险事故的应急措施，明确事故发生时的应急、抢险操作制度。增加厂内标识标牌设置，规范设置药品暂存设施。 ⑦环境应急预案 环评要求业主单位尽快编制环境应急预案，并向当地生态环境部门报备。事故发生后应立即通知当地生态环境部门，并通知当地所在地的上一级生态环境部门，立即启动环境应急监测预案，及时掌握发生事故的危害程度、影响范围及影响程度。监测因子确定为：CODCr、BOD5、氨氮、总氮、总磷、SS、粪大肠菌群数等。 本项目环境风险潜势为I级，建设单位在采取并严格落实建设相应风险防范措施的前提下，项目风险事故发生的概率较小，环境风险可防可控。 7项目三本账 项目三本账见表4-14。 表4-14 技改项目三本账 项目 污染物名称 现有工程 排放量 本项目 排放量 以新带老削减量 本项目建成后 全厂排放量 变化量 废气 颗粒物 0t/a 0.021t/a 0 0.021t/a +0.021t/a SO2 0t/a 1.142t/a 0 1.142t/a +1.142t/a NOx 0t/a 0.857t/a 0 0.857t/a +0.857t/a NH3 0 0.04538t/a 0 0.04538t/a +0.04538t/a H2S 0 0.0017t/a 0 0.0017t/a +0.0017t/a 废水 废水量 1020m3/a 7956m3/a 0 8976m3/a +7956 m3/a CODCr 0.23t/a 1.591t/a 0 1.821t/a +1.591t/a BOD5 0.04t/a 0.398t/a 0 0.438t/a +0.398t/a 固废 污泥 0 1.198t/a 0 1.198t/a +1.198t/a 锅炉 灰渣 0 53.2t/a 0 53.2t/a +53.2t/a 废离子交换树脂 0 0.13t/2a 0 0.13t/2a +0.13t/2a |

# 环境保护措施监督性检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织废气排气筒 | 颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度 | 采用“布袋除尘器”处理后，经25m高、内径0.4m排气筒排放（DA001） | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉排放标准限值 |
|  | 污水处理站 | NH3、H2S、臭气浓度 | 对各池体采取加盖密封，喷洒除臭剂，厂区绿化等 措施 | 厂界无组织恶臭执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单表4中二 级标准 |
| 地表水 环境 | 污水处理站排放口 | COD、BOD5、SS、氨氮、TN、TP | 处理规模为30t/d，处理工艺为“调节池—一级加药—二级加药—三级加药—气浮—沉淀池—水解酸化—厌氧—好氧—二沉池—清水池—达标排放” | 《毛纺工业水污染物排放标准》(GB28937-2012)表2中的间接排放标准 |
| 声环境 | 水泵、空压机、脱水机、风机等 | 等效A 声级 | 选用低噪声设备，对高噪声设备采用消声、减振、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 锅炉灰渣外售综合利用；废离子交换树脂由厂家回收处理；污泥经叠螺式污泥脱水机脱水处理后，含水率≤80%，送至园区污水处理厂进一步脱水处理。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 污水处理站一般防渗，防渗要求为K≤1×10-7cm/s。 |
| 生态保护 措施 | 无 |
| 环境风险防范措施 | ①污水处理系统设置为并联的双系统，一开一备，确保处理系统连续、稳定运行。选用优质设备，对污水处理站各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应留足备件。 ②为使在事故状态下污水处理站能够迅速恢复正常运行，应在主要水工建筑物的容积上留有相应的缓冲能力，并配有相应的设备(如回流泵、回流管道、阀门及仪表等)，建设事故水池1座，有效容积为100m3，用于暂存项目事故状态下的废水。 ③为实时监控水质变化，环评要求在污水进出口处分别安装一套在线监测系统，加强对水质出去的监控，未经处理达标的污水严禁外排。 ④当生活污水处理站处理装置出现故障、排水监测超标时，应立即停止排放， 超标废水进行暂存，待生活污水处理站处理装置恢复正常，对生活污水进行处理后作为中水回用。 ⑤加强对污水处理设施的运行管理和维护，将事故消灭在萌芽状态。定期检测、维修，及时更换腐蚀受损设备，加强对污水处理设施的管理。 ⑥建立安全责任制度，在日常的工作管理方面建立一套完整的制度，落实到人、明确职责、定期检查。制订风险事故的应急措施，明确事故发生时的应急、抢险操作制度。增加厂内标识标牌设置，规范设置药品暂存设施。 ⑦环境应急预案 环评要求业主单位尽快编制环境应急预案，并向当地生态环境部门报备。 |
| 其他环境管理要求 | 严格按照建设单位提供的生物质颗粒燃料的规格参数及性能指标表进行燃料选用，不得擅自使用其他燃料，造成污染物超标排放。 |

# 六、结论

本项目建设符合国家及地方产业政策、相关规划及三线一单要求，项目建设选址可行，平面布局合理。在各种污染防治措施严格落实的条件下，项目建成运行后产生的污染物能做到稳定达标排放，并且对区域环境影响较小。从环境保护角度，本环境建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0t/a | / | / | 0.021t/a | 0 | 0.021t/a | +0.021t/a |
|  | SO2 | 0t/a | / | / | 1.142t/a | 0 | 1.142t/a | +1.142t/a |
|  | NOx | 0t/a | / | / | 0.857t/a | 0 | 0.857t/a | +0.857t/a |
|  | NH3 | 0 | / | / | 0.04538t/a | 0 | 0.04538t/a | +0.04538t/a |
|  | H2S | 0 | / | / | 0.0017t/a | 0 | 0.0017t/a | +0.0017t/a |
| 废水 | 废水量 | 1020m3/a | / | / | 7956m3/a | 0 | 8976m3/a | +7956 m3/a |
|  | CODCr | 0.23t/a | / | / | 1.591t/a | 0 | 1.821t/a | +1.591t/a |
|  | BOD5 | 0.04t/a | / | / | 0.398t/a | 0 | 0.438t/a | +0.398t/a |
| 一般工业 固体废物 | 污泥 | 0 | / | / | 1.198t/a | 0 | 1.198t/a | +1.198t/a |
|  | 锅炉灰渣 | 0 |  |  | 53.2t/a | 0 | 53.2t/a | +53.2t/a |
|  | 废离子交换树脂 | 0 | / | / | 0.13t/2a | 0 | 0.13t/2a | +0.13t/2a |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

废水、噪声、固废