# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：隆德县甘渭河流域国土综合整治项目

建设单位（盖章）：隆德县自然资源局

编制日期：        二零二三年四月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 隆德县甘渭河流域国土综合整治项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2304-640423-15-01-975904 |
| 建设单位联系人 | 赵军 | 联系方式 | 13629546289 |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区固原市隆德县温堡乡前进村、吴沟村、杜堡村、温堡村、张杜沟村、杨堡村、老庄村、杜川村、杨坡村 |
| 地理坐标 | 上游起点坐标：（经度106度2分 59.790 秒，纬度35度29分12.870 秒） 上游终点坐标：（经度105度58分42.040秒，纬度35度28分17.550秒） 下游起点坐标：（经度105度58分29.740秒，纬度35度28分10.230秒） 下游终点坐标：（经度105度53分32.980秒，纬度35度26分35.050秒） |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利-128河湖整治（不含农村塘堰、水渠）、其他 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 生态修复总面积3288200m2（合4932.36亩）；长度17.47km |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 隆德县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 隆发改审[2023]75号 |
| 总投资（万元） | 3810.82 | 环保投资（万元） | 3810.82 |
| 环保投资占比（%） | 100.0 | 施工工期 | 15个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》； 审批机关：宁夏回族自治区人民政府； 审查文件名称及文号：《关于印发宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划的通知》（宁政办发【2021】82号）。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》符合性分析 根据《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》第四章第四节“水系连通及水美乡村建设：以县域为单元、河流为脉络、村庄为节点，全面实施清淤疏浚、岸坡整治、水源涵养与水土保持等措施，开展水系连通及水美乡村建设，提高农村水系防洪、排涝、灌溉、供水、生态功能，提升农村人居环境质量，不断增强农村群众的获得感、幸福感、安全感”。 本项目主要通过对甘渭河主河道两岸的废弃矿坑进行复垦及陡坎削坡、河道两侧陡峭边坡削坡治理、耕地及植被恢复、农田道路及林带、经果林建设及提质改造、生态林建设等工程，改善项目区及周边生态环境和人居环境，增加耕地及草地面积，提高耕地质量，增加农民收入，减少水土流失，提高项目区抗御自然灾害的能力；达到生态自然与周边环境相协调，给当地居民创造更加生态、绿色的居住环境，生物与无机环境及生物之间达到相对稳定平衡的状态，生态系统会保持或恢复到自身结构和功能相对稳定的状态。符合《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》水系连通及水美乡村建设中的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令2019年第29 号《产业结构调整指导目录（2021年修订本）》可知，本项目属于鼓励类属于“鼓励类”第二项“水利”第1条“江河湖海堤防建设及河道治理工程”，属于鼓励类项目。因此，本项目符合国家和地方相关产业政策。 2、与固原市“三线一单”符合性分析 ⑴生态保护红线 衔接落实《宁夏回族自治区生态保护红线》（宁政发〔2018〕23号）及《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政发〔2021〕6号），基于生态保护红线划定评估工作，以生态系统功能极重要区和重要区、生态环境极敏感区和敏感区为重点，衔接自治区级及以上自然保护区，县级及以上饮用水水源保护区，自治区级及以上风景名胜区、湿地公园、森林公园、地质公园，国家级水产种质资源保护区，国家级生态公益林等各类自然保护地和其他保护区域，衔接相关规划及经济社会发展需求，划定固原市生态空间总面积4171.22平方公里，占全市国土总面积的39.63%。其中生态保护红线面积为3302.06平方公里，占全市国土总面积的31.37%。 本项目位于固原市隆德县，固原市涉及生态红线范围主要是西南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线-森林生态系统及六盘山水源涵养、生物多样性维护生态保护红线-黄土丘陵沟壑区林农复合生态系统，对照固原市生态环境保护红线图（图1-1）及固原市生态空间图（图1-2），本项目不在划定的生态红线及生态空间范围内。 (2)环境质量底线 水环境质量底线：固原市水环境管控区分为水环境优先保护区、水环境重点管控区（含水环境工业污染源重点管控区、水环境农业污染源重点管控区、水环境城镇生活污染源重点管控区）和水环境一般管控区。对照固原市水环境分区管控图，本项目位于水环境一般管控区，项目与固原市水环境分区管控图位置关系图见图1-3。水环境一般管控区管控要求为：应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。 本项目位于隆德县温堡乡前进村、吴沟村、杜堡村、温堡村、张杜沟村、杨堡村、老庄村、杜川村、杨坡村，主要对甘渭河流域温堡乡境内的4处历史遗留废弃矿山及采砂坑进行陡坎削坡、矿坑整治、经果林及绿化、道路工程建设，可以有效改善区域生态环境，水资源用量较少，符合水环境一般管控区管控要求。 大气环境质量底线：固原市大气环境管控区分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区。对照固原市大气环境分区管控图，本项目位于大气环境一般管控区，项目与固原市大气环境分区管控图位置关系图见图1-4。大气环境一般管控区管控要求为：落实《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规的一般要求，在满足区域基本的污染物排放标准和污染防治要求基础上，进一步采用更清洁的生产方式和更有效的污染治理措施，推动区域环境空气质量持续改善。毗邻大气环境优先保护区的新建项目，还应特别注意污染物排放对优先保护区的影响，应优化选址方案或采取有效的污染防治措施，避免对一类区空气质量造成不利影响。 本项目位于隆德县温堡乡前进村、吴沟村、杜堡村、温堡村、张杜沟村、杨堡村、老庄村、杜川村、杨坡村，主要对甘渭河流域温堡乡境内的4处历史遗留废弃矿山及采砂坑进行陡坎削坡、矿坑整治、经果林及绿化、道路工程建设，周边无环境空气质量一类区，项目仅施工期产生扬尘等废气污染，在采取合理有效的废气治理措施后对大气环境影响较小，符合大气环境一般管控区管控要求。 土壤污染风险防控底线：固原市土壤污染管控区分为农用地优先保护区、建设用地污染风险重点管控区和土壤污染风险一般管控区。对照固原市土壤污染风险分区管控图，本项目位于土壤污染风险一般管控区，项目与固原市土壤污染风险分区管控图位置关系图见图1-5。土壤污染风险一般管控区管控要求为：在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 本项目位于隆德县温堡乡前进村、吴沟村、杜堡村、温堡村、张杜沟村、杨堡村、老庄村、杜川村、杨坡村，主要对甘渭河流域温堡乡境内的4处历史遗留废弃矿山及采砂坑进行陡坎削坡、矿坑整治、经果林及绿化、道路工程建设，不属于土壤污染风险一般管控区防控要求中的建设内容，项目施工期会对建设地址的土壤造成扰动，施工结束后进行生态复绿，对所在地的土壤环境影响较小，符合土壤污染风险一般管控区的管控要求。 ⑶资源利用上线 本项目在现有沟道占地内进行治理，不新增用地；施工过程中资源消耗主要为水、电，生活用水及施工用水就近取用农户家自来水，可根据施工现场的地点管道接至施工用水处，施工用电取自沿线村镇输电线网，消耗量较少，不触及资源利用上线。 ⑷生态环境准入清单 固原市共划定环境管控单元49个，其中优先保护单元25个，优先保护单元个数占全市总单元个数的51.02%，优先保护单元面积为6103.96平方公里，其面积占全市总面积的44.71%。重点管控单元个数为12个，占全市总单元个数的24.49%，重点管控单元面积为 945.59平方公里，占全市总面积的6.93%。一般管控单元个数为12个，占全市总单元个数的24.49%，其面积为6601.82平方公里，占全市总面积的48.36%。 本项目位于位于隆德县温堡乡前进村、吴沟村、杜堡村、温堡村、张杜沟村、杨堡村、老庄村、杜川村、杨坡村，对照固原市环境管控单元图，本项目位于一般管控单元，项目与固原市环境管控单元图位置关系图见图1-6，与《固原市环境管控单元生态环境准入清单》符合性判定情况见表1-1。 综上所述，本项目为生态恢复项目，不属于生态环境准入清单内禁止的项目，项目建成后，不会对环境产生不利影响，符合《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中生态环境分区管控的要求。 |

表1-1    本项目与所在生态环境分区管控单元相符性判定表

| 环境管控单元名称 | 行政区划 | 要素属性 | 管控单元分类 | 空间布局约束 | 污染物排放管控 | 环境风险防控 | 资源开发效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 市 | 县区 | 涉及乡镇（街道） |  |  |  |  |  |  |
| 隆德县温堡乡一般管控单元 | 固原市 | 隆德县 | 温堡乡 | 一般管控区 | 一般管控单元 | 1.禁止在水源涵养地、天然林地、草原等植被覆盖度在40%以上和治理程度达70%以上的小流域进行开发建设。 2.严格限制占用林地、草地及清水河等河流沿线湿地进行开发建设活动。 3.在满足产业准入、总量控制、排放标准等国家和地方相关管理制度要求的前提下，集约发展。 | / | / | / |
| 本项目情况 | 本项目属于生态恢复项目，项目建成后，不会对环境产生不利影响。 | / | / | / |
| 相符性判定 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 项目位于固原市隆德县温堡乡，对项目区甘渭河流域温堡乡境内的4 处历史遗留废弃矿山及采砂坑进行陡坎削坡、矿坑整治、经果林及绿化、道路工程建设，改善项目区及周边生态环境和人居环境。项目区位于温堡乡北侧，东起温堡乡前进村，沿甘渭河河岸两侧从东向西共涉及前进村、吴沟村、杜堡村、温堡村、张杜沟村、杨堡村、老庄村、杜川村、杨坡村9个村，北边紧挨着北山，南边温堡南山，中间有221省道、隆庄线、桃沙公路横穿而过，共涉及到河道长度约17.47km，地理位置介于东经105°53'56.000″～106°05'31.000″，北纬35°29'26.000″～35°26'50.000″之间。地理位置图见图2-1、本项目卫星影响图见图2-2。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目建设背景 项目区位于甘渭河两岸，甘渭河主河道已修复治理，岸坡已砌护，但河道两侧因历史遗留废弃矿山、无序采砂等影响，河道两岸外围砂石料渣、建筑垃圾堆积，采砂矿坑遍布，破坏河道两岸耕地，对项目区温堡乡整体生态环境造成很大的影响；河道两岸耕地因田坎过高过陡导致该部分耕地存在一定安全隐患已经撂荒，造成耕地资源浪费；河岸倾倒垃圾及堆放建筑物，不仅影响到当地群众的正常生活、生产，而且对河道两岸道路造成一定损坏。项目区河道两岸经果林老化问题严重致使生态环境日益恶化，已经严重制约了当地经济的发展，因此，隆德县甘渭河流域国土综合整治项目对保护治理温堡乡甘渭河流域生态环境，统筹推进区域协调发展，增加农民收入具有重要意义。 2、工程任务 本项目对甘渭河温堡乡段的4 处历史遗留废弃矿山及甘渭河流域内的废弃采砂矿坑进行陡坎削坡、建筑垃圾清运、土壤改良及植被恢复、农田道路及林带，农户房前屋后经果林建设及提质改造，生态林建设等工程治理。 陡坎削坡工程主要对陡坡进行削坡降坡并在坡顶及坡角各种植一行云杉，在坡面密植紫穗槐或播撒草籽来提高边坡稳定，防止陡峭边坡发生二次坍塌，项目共涉及陡坎削坡33处12.7km。 矿坑整治主要将现状甘渭河两岸的4 处历史遗留废弃矿山、采砂坑、石料堆放场等430.46亩矿坑进行、土地平整工程等工程措施，其中338.96亩原有耕地通过土壤改良工程措施恢复耕地的生产功能，使得该部分耕地尽快产出；剩余91.5亩原有工矿用地、其他草地等通过播撒草籽复绿。 经果林及绿化工程主要是对项目区房前屋后的空闲地、撂荒地种植红梅杏，并对下游两岸果园进行补植和老化苗木的更换，项目区共建设及提质改造经果林22处768.53亩；为提高项目区整体生态环境，在甘渭河河岸两侧、支沟道内、房前屋后林地内及项目区南北山建设生态林21处2368.72亩；对项目区内农田道路单侧或双侧设农田防护林11.7km。 道路工程主要为方便机械进入农田及果园内生产道路，规划砂砾石道路24.11km，铺沙路路面宽度4m，两侧0.5m宽路肩，铺砂宽度3m，铺砂厚度15cm。 3、工程整治目标 通过对项目区4处历史遗留废弃矿山及甘渭河沿线两岸采砂坑进行陡坎削坡、废料废渣清运、场区平整、坡面复绿等工程措施，并在住户房前屋后经果林提质改造和生态林建设；经果林主要为红梅杏，生态林主要种植云杉、漳河柳。项目实施后形成稳定边坡，坡面复绿；废弃矿坑复绿，原有耕地生产能力恢复面积338.96亩；完成经果林提质改造768.53亩，建设生态林2368.72亩。 建设内容 项目组成情况见表2-1。 表2-1 项目组成情况表 工程类别 工程名称 主要内容 主体工程 陡坎削坡工程 对项目区内历史遗留废弃矿山及采砂坑形成的陡坎悬坎等危险坡面进行稳定边坡处理长度12.70km，削坡土方98.79万m³；新建浆砌石挡土墙3.96km。 耕地修复工程 对项目区内废弃矿点及采砂坑、砂石料渣堆放场地等进行修整，面积430.46亩，共计清除废弃料渣2.22万m³，推土方27.12万m³，覆土11.30万m³，深机耕（深耕30cm+耙地）338.96亩；增施有机肥101.69t。 经果林及绿化工程 在项目区内进行经果林建设及提质改造768.53亩，共计种植红梅杏44671株，嫁接红梅杏12257株； 在项目区流域两侧、支沟道内、房前屋后林地内及南北山建设生态林2368.72亩，共计种植云杉102043株、漳河柳10426株； 栽植农田防护林带11.70km，共种植漳河柳1962株、紫叶稠李1961株； 陡坎削坡后坡面密植紫穗槐220.80万株，播撒草籽11.11hm2，坡面平台共种植云杉20886株。 矿坑整治后91.50亩原有工矿用地、其他草地进行复绿，撒播草籽6.10hm2。 道路工程 规划新建铺砂道路共24.11km。其中农田铺砂道路10.08km，果园内铺砂道路14.03m。铺砂道路路面宽4m，铺砂宽度3m，铺15cm厚砂砾石。 临时工程 施工作业场地 项目区划分为2个较大施工区（上游区域及下游区域），本项目设置2处施工场地，施工场地占地面积均为2000m2，分别位于上游区域、下游区域内部，不新增占地。 施工生产生活区 本项目施工办公生活区租用就近民房，不新增施工生活区。 施工营地 施工时设置活动帐篷或租用农家闲置房屋用于材料临时堆存库，不另行建设。 取弃土场 本项目开挖土方大于回填土方，回填方全部来自于挖方，不设置取土场。本项目土石方净余方量为16436.87m3，在项目区内部转运回填至低洼地进行消化。不另设弃土场。 施工便道 利用现有生产土路、沟堤道路作为施工道路，不再新增施工便道。 公用工程 供水 项目区农户已户户通自来水，可以保障施工期间工人用水，施工用水可根据施工现场的地点管道接至施工用水处。 排水 本项目废水主要为施工期机械设备及汽车轮胎冲洗废水、生活污水，机械设备及汽车轮胎冲洗废水经1座2m3简易集水池沉淀处理后回用或泼洒抑尘。生活污水依托周边房屋现有处理设施处理。 供电 工程用电负荷较小，可就近接用附近电网。 环保工程 施工期 废气治理 施工扬尘：施工场地洒水、运输车辆盖上蓬布，建筑垃圾及时清理、清运；施工场地进口设置冲洗平台和沉淀池。 施工机械废气：加强施工机械的使用管理和保养维修，合理降低使用次数，优化机械设备。 废水治理 机械设备及汽车轮胎冲洗废水经1座2m3简易集水池沉淀处理后回用或泼洒抑尘；生活污水依托周边房屋现有处理设施处理 噪声治理 选用低噪声设备；合理安排施工时间，禁止夜间22：00-6：00时段施工；合理布置施工区，高噪声设备远离声环境保护目标。 固废治理 本项目土石方净余方量为16436.87m3，在项目区内部转运回填至低洼地进行消化，不外运；建筑垃圾集中运至指定堆放点堆放；生活垃圾及清理的杂草枯枝及时清运至附近生活垃圾中转站处置。 生态环境 临时用地使用完毕后，立即实施复垦、复绿措施；加强临时占地复垦的监理工作；严格控制项目施工用地范围，避免越界施工，来避免对原有植被的破坏；施工产生的剩余土方、建筑垃圾应及时清理，同时做好水土流失防护工作；加强经果林、生态林、防护林的建设和保护工作；禁止滥捕滥杀，加强对施工人员的教育及管理。 5、主要建设内容 5.1陡坎削坡工程 ⑴陡坎现状分析 项目区河岸部分段两侧陡坎林立，且受雨水冲刷严重、陡坎上耕地撂荒，造成耕地资源浪费，影响产业发展，使农作物亩产较低，影响农民增收。暴雨洪水主要发生在岸坡陡峭，河道紧邻岸坡地段，因长年的洪水冲刷，岸坡坍塌，水土流失比较严重。 通过航飞影像、测绘数据及三维模型分析比对，对温堡乡甘渭河道两岸及矿坑陡峭岸坡进行陡坎削坡复绿生态修复工程。项目区现状陡坎统计表详见表2-2。 表2-2 项目区现状陡坎统计表 名称 边坡高度（m） 边坡现状坡比 边坡长度（m） 陡坎1# 2～6 1:0.3 514 陡坎2# 2～6 1:0.3 549 陡坎3# 2～4 1:0.6 440 陡坎4# 2～4 1:0.6 198 陡坎5# 2～4 1:0.6 151 陡坎6# 2～4 1:0.5 275 陡坎7# 6～10 1:0.8 552 陡坎8# 8～10 1:0.3 460 陡坎9# 8～10 1:0.3 301 陡坎10# 4～8 1:0.5 452 陡坎11# 8～10 1:0.5 745 陡坎12# 4～8 1:0.5 113 陡坎13# 2～4 1:0.3 523 陡坎14# 4～8 1:0.8 567 陡坎15# 4～8 1:0.8 122 陡坎16# 8～10 1:0.8 231 陡坎17# 4～8 1:0.3 167 陡坎18# 8～16 1:0.8 729 陡坎19# 4～8 1:0.5 134 陡坎20# 8～10 1:0.8 514 陡坎21# 4～8 1:0.8 300 陡坎22# 8～10 1:0.8 354 陡坎23# 8～10 1:0.8 502 陡坎24# 4～8 1:0.5 306 陡坎25# 4～8 1:0.5 258 陡坎26# 4～8 1:0.5 331 陡坎27# 4～8 1:0.5 244 陡坎28# 4～8 1:0.5 555 陡坎29# 2～4 1:0.5 416 陡坎30# 4～8 1:0.5 579 陡坎31# 45～50 45°～65° 336 陡坎32# 45～50 45°～65° 348 陡坎33# 45～50 45°～65° 432 ⑵陡坎工程设计 在不破坏周边道路、坎上基本农田等前提下，将陡坎进行削高填低来放缓坡比，按照实际地形，削坡坡度控制在及填方高差控制在5m一个台阶，挖填方坡度在1:1.5~1:2.5，坡顶坡角各种植一行云杉，云杉株距为2m，岸坡种植紫穗槐，紫穗槐按20株/m2进行密植，改善生态环境，有效防止水土流失，最终形成稳定缓坡。 项目区共设计陡坎削坡33处，总长12.7km。陡坎削坡典型设计图见图2-3。 图2-3 陡坎削坡典型设计图 ⑶浆砌石挡土墙工程 本次浆砌石砌筑主要位于陡坎高度大于8m以上，在坎底进行砌筑浆砌石挡土墙后削坡。浆砌石挡土墙采用M7.5砂浆MU30块石砌筑浆砌石，1:2水泥砂浆勾石缝，确保边坡必须稳定。用于外表面的石面要求平整。挡墙的地基耐力应≥12t/m，否则应将基底土夯实。墙背若作填土时应随砌随夯实，干容重需≥1.5g/cm³。挡墙每10m需留变形缝，缝宽30mm，缝内填油毡，基础开槽后，如遇地下水时改用M10.0水泥砂浆。护面墙设伸缩缝，间距10.0m，缝宽30mm。护面墙必须紧贴坡面，超挖部分用毛石混凝土砌筑，不得回填土。浆砌块石应花砌、大面朝外、错缝交接，并选择较大、较规整的块石砌在渠底和渠坡下部。浆砌料石在渠坡应纵砌；在渠底应横砌。浆砌卵石，相邻两排应错开茬口，并选择较大的卵石砌于渠底和渠坡下部，大头朝下，挤紧靠实。浆砌块石护坡式防渗结构，应先砌面石，后砌腹石，面石与腹石应交错连接；浆砌料石挡土墙式防渗结构，面石中应有足量的丁石与腹石相连。砌筑前应洒水润湿,石料应冲洗干净。浆砌块石，应干摆试放分层砌筑，座浆饱满。每层铺水泥砂浆厚，料石宜为2cm～3cm；块石宜为30cm～50cm.随铺浆随砌石。块石缝宽超过5cm时，应填塞小片石。 ⑶工程量统计 陡坎削坡治理长度12.7km，坡角砌护2m高浆砌石挡土墙共2.8km。 废弃粘土矿山体治理区3处面积85亩，长度1.11km，斜坡按照5m高、坡比1:2一个台阶放坡处理，共计修整土方62.97万m³，坡角砌护2m高浆砌石挡土墙共1.15km。具体工程量见表2-3。 表2-3 陡坎削坡工程量统计表 位置 项目 单位 数量 备注 河道两岸及废弃矿坑 陡坎削坡 处 33 削坡长度 km 12.7 土方开挖 万m³ 17.97 土方回填 万m³ 17.85 浆砌石挡土墙 km 2.8 2m高 废弃粘土矿山体 治理区 处 3 面积 亩 85 平面投影 土方开挖 万m³ 31.17 土方回填 m³ 31.17 浆砌石挡土墙 km 1.15 2m高 5.2矿坑整治工程 ⑴两岸废弃矿坑、采砂坑现状分析 项目区内因无序采砂，残留废弃采砂矿点矿坑，造成甘渭河两侧植被稀少，岸坡陡峭，山区暴雨集中强度大，汇流时间短，水流速度快，挟沙能力和冲刷能力强，危害性极大，每次行洪时，轻则河岸坍塌，淤塞河床，重则损毁耕地、居民地，直接威胁人民群众的生命财产安全。 本次规划对项目区范围内废弃矿点进行生态修复，对废旧农户院落修整，对场区内废料渣清运，场区内土方整平共计430.46亩。其中有38处矿坑面积338.96亩，现状地类属性为耕地，本次规划对该部分土地进行覆土，并进行土壤改良，从而使得该部分土地恢复土壤生产能力；剩余5处91.5亩土地现状地类属性为采矿用地、其他草地等，本次规划整治后复绿。 ⑵场区平整工程 项目区有采砂坑443处430.46亩，坑内现状坑洼不平，土地未利用，坑内局部不平整，因无序采砂且未治理，坑内存在土堆、小砂丘等。现状照片见图2-4。 图2-4 项目区采砂坑现状 各区域规划土地平整区域土方量及废弃料渣清运工程量详见表2-4。 表2-4 矿坑整治工程量统计表 名称 面积（亩） 废弃料渣清运（m³） 场区平整（m³） KZ-1 15.14 6938.25 KZ-2 0.45 283.50 KZ-3 2.83 1785.11 KZ-4 7.93 4223.47 KZ-5 3.96 2496.69 KZ-6 1.40 880.74 KZ-7 3.61 1921.58 KZ-8 3.26 2003.14 KZ-9 5.84 3338.01 KZ-10 16.27 9964.53 KZ-11 10.57 5101.91 KZ-12 5.38 3391.61 KZ-13 24.69 18286.70 KZ-14 3.43 1829.13 KZ-15 4.89 2602.63 KZ-16 7.01 1129.42 KZ-17 5.52 1401.10 KZ-18 4.24 2853.09 KZ-19 2.19 9647.99 3082.90 KZ-20 11.57 7291.62 KZ-21 9.04 3303.52 KZ-22 0.72 455.49 KZ-23 2.19 1066.42 KZ-24 17.05 7572.96 KZ-25 1.40 717.15 KZ-26 6.56 3737.49 KZ-27 7.83 2166.36 KZ-28 9.76 7434.33 KZ-29 9.68 4523.06 KZ-30 7.60 2930.61 KZ-31 1.70 906.23 KZ-32 9.49 3421.83 KZ-33 26.70 18254.55 KZ-34 23.58 10324.94 KZ-35 4.57 2435.49 KZ-36 8.30 5230.00 KZ-37 44.63 23767.11 KZ-38 7.95 4235.07 合计 338.96 9647.99 183287.73 ⑶土壤改良工程 本次场区平整后的耕地及修复耕地共338.96亩，针对这338.96亩进行覆土、深机耕、增施有机肥等措施。 ①覆土工程 本次设计规划对项目区废弃矿点修复后修复耕地区域，废弃院落整治修复耕地区域，及耕地壤土层已破坏区域进行覆土工程。根据表2-4分类汇总，修复耕地中338.96亩耕地壤土层被破坏，经过统计，覆土面积338.96亩，覆土厚度50cm。 项目区修复耕地覆土来源于各村村集体土场，土场平均运距8km左右，土质良好，能够满足农田覆土要求，土方储量大于项目区覆土需求量，能满足修复耕地覆土需求。土场取土完成后，对取土场进行播撒草籽复绿。 ②土壤改良培肥工程 A.设计标准 土壤改良主要是对平整后的地块采用机深耕及增施机肥的措施，通过机深耕、增施有机肥等措施，能快速、全面的与土壤耕作层融合，增加土壤养分，通过施用有机肥达到高产土壤肥力水平，土壤有机质含量提高0.1%以上。 B.机深耕 深耕是使用深耕机械在不破坏土壤原始结构的基础上，将土壤内部松动，达到松动深层土壤、提高蓄水能力的目的。深耕是大马力拖拉机带动深耕机，利用深耕齿，在35-50cm的土层深度作业。通过打破犁底层，松动深层的土壤的黏重、结块结构，提高深层土壤的孔隙度和通透性，从而创造一个利于根系生长的深层土壤空间。本次土壤深耕方法采用全面深耕，全面深耕是用深耕犁全面松土。 土地深耕，是一种集碎土、松土、混拌、平整、犁地、耙于一体的耕地工艺。本次项目区实施深机耕作业农田面积为336.32亩。 C.增施有机肥 为使田块尽快恢复土壤肥力，保障作物正常生长，主要通过增施有机肥、种植绿肥、秸秆还田等工程、农艺和生物措施，使耕地基础地力贡献率和生产能力提高。本次规划土壤改良工程主要工程措施为增施有机肥等，并通过新时代农作物科技宣传方式鼓励农户自发种植绿肥、秸秆还田等生物措施来有效提高农作物生产能力。 有机肥主要技术指标，执行标准：NY/T525-2021。有机肥料的技术指标要求见表2-6。 表2-6 有机肥料的技术指标要求 项目 指标 有机质的质量分数（以烘干基计），％ ≥30 总养分（N十P2O5十K2O）的质量分数（以烘干基计），％ ≥4.0 水分（鲜样）的质量分数，％ ≤30 酸碱度（pH) 5.5~8.5 种子发芽指数（GI），% ≥70 机械杂质的质量分数，％ ≤0.5 表2-7 有机肥料中重金属的限量指标 单位：mg/kg 项目 限量指标 总砷（As)，mg/kg ≤15 总汞（Hg)，mg/kg ≤2 总铅（Pb)，mg/kg ≤50 总镉（Cd)，mg/kg ≤3 总铬（Cr)，mg/kg ≤150 粪大肠菌群数，个/g ≤100 蛔虫卵死亡率，％ ≥95 氯离子的质量分数，% — 杂草种子活性，株/kg 本次项目区增施颗粒有机肥面积为338.96亩，每亩按照300kg标准共增施颗粒有机肥101.69t。 通过以上工程措施使项目区内38处338.96亩耕地恢复原有耕地生产能力，耕地修复工程量统计表见表2-8。 表2-8 土壤改良工程量统计表 名称 面积（亩） 覆土（m³） 深机耕+耙地（亩） 增施有机肥（t） KZ-1 15.14 5046.67 15.14 4.54 KZ-2 0.45 150.00 0.45 0.14 KZ-3 2.83 944.50 2.83 0.85 KZ-4 7.93 2643.48 7.93 2.38 KZ-5 3.96 1321.00 3.96 1.19 KZ-6 1.40 466.00 1.40 0.42 KZ-7 3.61 1202.72 3.61 1.08 KZ-8 3.26 1085.89 3.26 0.98 KZ-9 5.84 1946.67 5.84 1.75 KZ-10 16.27 5423.33 16.27 4.88 KZ-11 10.57 3524.87 10.57 3.17 KZ-12 5.38 1794.50 5.38 1.62 KZ-13 24.69 8230.00 24.69 7.41 KZ-14 3.43 1144.86 3.43 1.03 KZ-15 4.89 1628.99 4.89 1.47 KZ-16 7.01 2335.01 7.01 2.10 KZ-17 5.52 1841.60 5.52 1.66 KZ-18 4.24 1412.50 4.24 1.27 KZ-19 2.19 730.00 2.19 0.66 KZ-20 11.57 3858.00 11.57 3.47 KZ-21 9.04 3013.82 9.04 2.71 KZ-22 0.72 241.00 0.72 0.22 KZ-23 2.19 729.86 2.19 0.66 KZ-24 17.05 5684.19 17.05 5.12 KZ-25 1.40 466.30 1.40 0.42 KZ-26 6.56 2186.95 6.56 1.97 KZ-27 7.83 2609.22 7.83 2.35 KZ-28 9.76 3254.74 9.76 2.93 KZ-29 9.68 3227.25 9.68 2.90 KZ-30 7.60 2533.49 7.60 2.28 KZ-31 1.70 567.21 1.70 0.51 KZ-32 9.49 3163.33 9.49 2.85 KZ-33 26.70 8899.69 26.70 8.01 KZ-34 23.58 7860.83 23.58 7.07 KZ-35 4.57 1524.38 4.57 1.37 KZ-36 8.30 2767.20 8.30 2.49 KZ-37 44.63 14875.89 44.63 13.39 KZ-38 7.95 2650.74 7.95 2.39 合计 338.96 112986.67 338.96 101.69 5.3经果林及绿化工程 5.3.1经果林建设及提质改造工程 ⑴经果林现状调查分析 项目经果林种植主要位于项目区下游河道两岸，种植树种主要为红梅杏，种植面积768.53亩。经果林分布图详见下图2-5。 图2-5 经果林现状分布图 ⑵经果林补栽及老化替换 经调查分析果园内树木间距2-3m，且部分树木老化，果园边角未种植树木，树木种植稀少，本次通过补植补栽及老化替换经果林苗木。种植红梅杏（D≥3cm、H≥2m、带土球）44671株，3m×3m，嫁接红梅杏12257株。 ⑶工程量统计 本次规划经果林提质改造工程面积为768.53亩，新植红梅杏（D≥3cm、H≥2m、带土球）44671株，3m×3m，嫁接红梅杏12257株。具体见表2-9。 表2-9 经果林建设及提质改造工程量统计表 名称 面积（亩） 补植（株） 更换（株） 嫁接（株） 配套铺砂路（m） 树种 类型 备注 经果林1# 37.58 1948 209 626 681.72 红梅杏 替换、补植、嫁接 株行距3×3m 经果林2# 2.29 153 17 0 145.00 红梅杏 替换、补植、嫁接 株行距3×3m 经果林3# 1.73 115 13 0 158.00 红梅杏 替换、补植、嫁接 株行距3×3m 经果林4# 135.64 6531 738 2778 2460.68 红梅杏 替换、补植、嫁接 株行距3×3m 经果林5# 83.37 4323 426 1427 1512.55 红梅杏 替换、补植、嫁接 株行距3×3m 经果林6# 52.38 2716 268 896 950.25 红梅杏 替换、补植、嫁接 株行距3×3m 经果林7# 63.08 3271 266 1135 1144.34 红梅杏 替换、补植、嫁接 株行距3×3m 经果林8# 10.17 565 32 156 184.46 红梅杏 替换、补植、嫁接 株行距3×3m 经果林9# 36.86 2048 143 539 668.69 红梅杏 替换、补植、嫁接 株行距3×3m 经果林10# 5.70 338 84 0 100.00 红梅杏 替换、补植、嫁接 株行距3×3m 经果林11# 12.88 668 286 0 180.00 红梅杏 替换、补植、嫁接 株行距3×3m 经果林12# 39.27 2181 124 604 712.34 红梅杏 替换、补植、嫁接 株行距3×3m 经果林13# 70.88 2100 3150 0 1285.83 红梅杏 房前屋后栽植 株行距3×3m 经果林14# 8.31 615 0 0 150.69 红梅杏 房前屋后栽植 株行距3×3m 经果林15# 153.26 7379 675 3298 809.91 红梅杏 替换、补植、嫁接 株行距3×3m 经果林16# 8.14 452 35 116 1933.05 红梅杏 替换、补植、嫁接 株行距3×3m 经果林17# 10.10 411 71 266 147.63 红梅杏 替换、补植、嫁接 株行距3×3m 经果林18# 3.70 178 22 74 183.24 红梅杏 替换、补植、嫁接 株行距3×3m 经果林19# 7.53 474 19 64 149.78 红梅杏 替换、补植、嫁接 株行距3×3m 经果林20# 8.26 489 21 102 67.05 红梅杏 替换、补植、嫁接 株行距3×3m 经果林21# 14.95 941 35 131 136.55 红梅杏 替换、补植、嫁接 株行距3×3m 经果林22# 2.48 129 10 45 271.17 红梅杏 替换、补植、嫁接 株行距3×3m 合计 768.53 38026 6645 12257 14032.91 / / / 5.3.2生态林建设工程 为增加保护项目区生态环境，选择河岸两侧林地内，栽植生态林， 树种为油松；河岸南北山上补植补栽。 ⑴农业生态林带宽度 河道两岸根据现状地形种植，行距为3m×3m。林带的株行距应满足所选树种的生长特性及防风要求。 ⑵树种选择：种植种植云杉及漳河柳，要求苗木根系发育良好， 主根粗壮，侧根发达，起苗时保持根系完好。 ⑶苗木规格与质量要求 根据该项目生态保护修复工程的需要，设计苗木规格见表2-10。 表2-10 项目区苗木规格一览表 序号 树种名称 1 云杉（H=1.5m、带土球、φ＞1.2m、冠形丰满） 2 漳河柳（D：6.1-8cm、定杆高度≥2m、干形通直、带土球） ⑷造林方法 造林时间及方法：造林时间为2024年4月中上旬至6月中下旬。造林采用植苗造林，栽植时，先挖好坑，在所选的坑穴四周垫少量土，将植株直立固定，要保证土壤与根系充分接触。植株的栽植深度一般是在根系土球5.0-10.0cm 以下即可，栽植后要及时夯实回土，并浇一次透水。栽植后1-2d穴土出现下沉裂缝时，可进行踏实或用水灌缝，使根系与土壤充分接触。之后一周后再灌一次透水，15d后浇第三次水，以后根据天气情况适量浇水。 植树采用人工穴植，栽植前拉线，定好植树点，乔木按照0.6×0.6×0.6m的规格挖种植穴并换填种植土，做到一提二踏三培土，使苗根舒展干形直立，株行对齐，层次有序。树木栽植前先向树穴内灌水30Kg；栽后再灌水15Kg；为防止野兔、羊只啃食树干和保证树木安全越冬，对树干1.2m以下处用石硫合剂进行涂白。 ⑸抚育与管护 为确保幼林当年成活率达到85%以上，第二年保存成活率达到90%以上，要进行适当的浇水、修枝。为防野兔、羊只啃食树干和保证树木 安全越冬，对树干1.2m以下处用石灰浆进行涂白，并控制病虫害的发生。 ⑹工程量 项目区共规划种植生态林21处，各生态林分布详见下图，主要种植云杉（H=1.5m、带土球、φ＞1.2m、冠形丰满）10.2万株，漳河柳（D：6.1-8cm、定杆高度≥2m、干形通直、带土球）1.04万株。 图2-6 生态林现状分布图 具体工程量详见表2-11。 表2-11 项目区内生态林工程量统计表 名称 数量（株） 种植面积（亩） 现有树木覆盖率（%） 种植位置 规划种植树种 备注 生态林1# 97 1.45 10 支沟道 云杉 株行距3×3m 生态林2# 321 4.82 10 河岸边 漳河柳 株行距3×3m 生态林3# 448 8.65 30 河岸边 漳河柳 株行距3×3m 生态林4# 276 6.22 40 河岸边 漳河柳 株行距3×3m 生态林5# 8802 198.25 40 南山上 云杉 株行距3×3m 生态林6# 77 1.61 35 河岸边 漳河柳 株行距3×3m 生态林7# 1053 17.79 20 河岸边 漳河柳 株行距3×3m 生态林8# 73551 1529.12 35 北山上 云杉 株行距3×3m 生态林9# 538 7.65 5 河岸边 漳河柳 株行距3×3m 生态林10# 193 2.74 5 河岸边 漳河柳 株行距3×3m 生态林11# 920 13.09 5 河岸边 漳河柳 株行距3×3m 生态林12# 330 4.69 5 河岸边 漳河柳 株行距3×3m 生态林13# 571 8.58 10 房前屋后 漳河柳 株行距3×3m 生态林14# 266 4.23 15 河岸边 漳河柳 株行距3×3m 生态林15# 375 7.25 30 支沟道 云杉 株行距3×3m 生态林16# 709 10.65 10 河岸边 漳河柳 株行距3×3m 生态林17# 12374 278.70 40 南山上 云杉 株行距3×3m 生态林18# 979 22.04 40 支沟道 漳河柳 株行距3×3m 生态林19# 2202 33.07 10 支沟道 漳河柳 株行距3×3m 生态林20# 1542 23.16 10 支沟道 漳河柳 株行距3×3m 生态林21# 6844 184.98 50 北山上 云杉 株行距3×3m 合计 112469 2368.72 5.3.3农田防护林工程 ⑴林带布局 本工程设计的副林带布置主要在田间道路一侧，株距为3m。 ⑵树种选择及规格 农田防护林带树种主要选择漳河柳，漳河柳（D：6.1-8cm、定杆高度≥2m、干形通直、带土球）的树苗。株距一般为3m。 ⑶造林技术 栽植前拉线，定好植树点，挖80×80×80cm树穴，做到三埋二踩一提高，使苗根舒干直，株行对齐。栽前先向树穴内灌水30kg，栽后再灌水15kg；为防野兔、羊只啃食树干和保证树木安全越冬，对树干1.2m以下处用石灰浆进行涂白。成活率要达到 90%以上，保存率达到85%以上。 ⑷造林典型设计 具体见表2-12。 表2-12 造林设计表 林种 树种 株/穴 株/亩 株行距（米） 胸径 株距 行距 农田防护林 漳河柳 1 74 3.0 / D：6.1-8cm 技术措施： ①整地时间：春季或秋季。 ②整地方式、规格：整地方式为栽植穴整地。规格为直径 80cm，深80cm。 ③栽植：春季或秋季栽植。栽植后浇足定根水。 图2-7 农田防护林典型设计图 ⑸造林工程量 项目区规划农田防护林种植24条，种植漳河柳（D：6.1-8cm、定杆高度≥2m、干形通直、带土球）共1962株，紫叶稠李（D：4.1-5cm、定杆高度≥2.0m、干形通直）共1961株，株距3m，具体见表2-13。 表2-13 农田防护林工程量统计表 名称 数量（株） 种植长度（m） 备注 NTFHL-01 124 369.64 株距3m NTFHL-02 52 154.18 株距3m NTFHL-03 378 1131.67 株距3m NTFHL-04 89 263.14 株距3m NTFHL-05 89 263.23 株距3m NTFHL-06 162 483.45 株距3m NTFHL-07 67 198.10 株距3m NTFHL-08 78 230.27 株距3m NTFHL-09 227 678.10 株距3m NTFHL-10 227 678.13 株距3m NTFHL-11 622 1862.65 株距3m NTFHL-12 170 507.65 株距3m NTFHL-13 174 519.42 株距3m NTFHL-14 176 526.30 株距3m NTFHL-15 67 197.66 株距3m NTFHL-16 100 298.10 株距3m NTFHL-17 101 300.07 株距3m NTFHL-18 57 169.04 株距3m NTFHL-19 58 170.43 株距3m NTFHL-20 90 266.79 株距3m NTFHL-21 90 266.87 株距3m NTFHL-22 191 569.40 株距3m NTFHL-23 266 796.42 株距3m NTFHL-24 266 796.49 株距3m 合计 7464 22392 5.3.4坡面绿化工程 在不破坏周边道路、坎上基本农田等前提下，将陡坎进行削高填低来放缓坡比，按照实际地形，削坡坡度控制在及填方高差控制在5m一个台阶，挖填方坡度在1:1.5~1:2.5，坡顶坡角各种植一行云杉，云杉株距为2m，岸坡种植紫穗槐，紫穗槐按20株/m2进行密植，改善生态环境，有效防止水土流失，最终形成稳定缓坡。 陡坎悬坎等危险坡面进行稳定边坡处理，已经处理边坡进行播撒草籽复绿，种植紫穗槐11.04万m2，共计220.8万株，坡顶坡角种植一行云杉1.16万株，株距2m。 废弃粘土矿山体治理区3处面积85亩，坡面播撒红豆草草籽11.1万m2，每个台阶上种植云杉一行，共种植云杉0.93株，株距2m。具体工程量详见表2-14。 表2-14 坡面绿化工程量统计表 项目 单位 数量 备注 陡坎削坡 处 33 削坡长度 km 12.7 削坡面积 万㎡ 11.04 斜坡坡面 种植紫穗槐 万株 220.08 20株/㎡ 种植云杉 万株 1.16 株距2m 治理区 处 3 面积 亩 85 平面投影 削坡面积 ㎡ 111098 斜坡坡面 播撒红豆草草籽 公顷 11.11 种植云杉 株 9300 株距2m 5.3.5矿坑植被恢复工程 项目区内有5处91.5亩现状为采砂坑、废料渣堆及废弃粘土矿，三调地类属采矿用地、其他草地、裸地地类类型，设计对场区平整后撒播草籽复绿，恢复为人工牧草地。 针对以上91.5亩土地，本次规划进行场区平整及播撒草籽工程措施，播撒草籽60kg/hm2，共播撒草籽366kg。具体工程量详见表2-15。 表2-15 矿坑植被恢复工程量统计表 名称 面积（亩） 建筑物拆除 （m³） 场区平整（m³） 植被恢复面积（亩） 播撒草籽（kg） KZ-39 44.75 12156.05 26586.77 44.75 179.01 KZ-40 1.93 11043.82 1.93 7.73 KZ-41 10.86 25355.54 10.86 43.44 KZ-42 12.14 24879.11 12.14 48.56 KZ-43 21.82 371.61 3342.73 21.82 87.26 合计 91.50 12527.66 91207.98 91.50 366.00 5.4道路工程 本次规划项目区铺砂道路主要为农业生产及果园内生产服务，铺砂道路按照《高标准农田建设通则》的要求，且依据交通部《小交通量农村公路工程技术标准》（JTB2111-2019）规定，本项目铺砂道路属于四级公路（Ⅱ类）。铺砂道路设计最大纵坡不得大于 8%。设计时考虑了项目区周边的环境和原有的道路系统，在充分利用现有道路的基础上，结合项目区实际地形条件，且根据现有路网布局以及规划田块布局，尽量减少道路占果园和耕地等因素。 ⑴铺砂道路平面交叉设计 交叉口范围内的纵坡不宜大于 3%，困难路段不宜大于6%，平面交叉加铺转角时，半径不小于5m，平面交叉宜正交，当需斜交时，交叉角大于45° ⑵铺砂道路横断面设计 设计铺砂路路面宽4m，铺设3.0m宽砂石路面，砂砾石厚度10cm。要求田间路敷设砂砾石级配合理，最大粒径不超过5cm，压碎值小于30%；路拱两侧各为 2%的坡面，两侧各为0.5m宽土路肩，坡度为3%；路基为30cm 厚素土夯实，边坡比 1：1，路基、路肩压实度均不小于0.90。 图2-8 铺砂道路设计横断面图 ⑶路面工程：路面面层采用砂砾石路面，基层采用素土夯实。 ⑷铺砂道路设计内容 本次规划设计田间铺砂路5条，长度为10.08km，详见下表2-16；果园内铺砂道路长度13.45km，详见上表2-9。 表2-16 农田铺砂道路工程量统计表 名称 长度（m） 备注 NTDL-01 109.33 铺砂4m宽 NTDL-02 660.51 铺砂4m宽 NTDL-03 586.61 铺砂4m宽 NTDL-04 830.69 铺砂4m宽 NTDL-05 1296.86 铺砂4m宽 NTDL-06 191.19 铺砂4m宽 NTDL-07 739.92 铺砂4m宽 NTDL-08 528.58 铺砂4m宽 NTDL-09 400.03 铺砂4m宽 NTDL-10 1806.65 铺砂4m宽 NTDL-11 2929.86 铺砂4m宽 合计 10080.23 6、土石方平衡 土石方平衡见表2-17，土方平衡图见图2-9。 表2-17 本项目土石方平衡表 单位：m3 类别 土石方开挖量 土石方回填量 弃方量 弃方去向 陡坎削坡工程 两岸及采砂坑四周陡坎削坡 176665 175476 1189 剩余土石方在项目区内部转运回填至低洼地进行消化 矿区陡坎削坡 318017 311657 6360 陡坎坡脚浆砌石挡土墙 22125 13275 8850 矿坑整治工程 场地平整 14338.84 300735.89 -286397.05 经果林及绿化工程 栽植经果林 283401.92 0 283401.92 道路工程 农田道路工程 4536 13608 -9072 果园铺砂生产路 18157.5 6052.5 12105 合计 837241.26 820804.39 16436.87 备注：弃方量=开挖量-回填量。 剩余土石方在项目区内部转运回填至低洼地进行消化。 图2-9 本项目土石方平衡图 单位：m3 7、项目占地 项目区土地总面积328.82hm2，土地详细分类情况如下：耕地面积58.85hm2，占项目区总面积的17.90%；园地面积45.89hm2，占项目区总面积的13.96%；林地面积164.45hm2，占项目区总面积的50.01%；草地面积6.36hm2，占项目区总面积的1.93%；商业服务业用地面积0.01hm2，占项目区总面积的0.00%；工矿仓储用地面积14.51hm2，占项目区总面积的4.41%；住宅用地面积0.44hm2，占项目区总面积的0.13%；交通运输用地面积3.03hm2，占项目区总面积的0.92%；水域及水利设施用地面积27.55hm2，占项目区总面积的8.38%；其他用地面积7.72hm2，占项目区总面积的2.35%。。项目区土地利用现状详见表2-18。 表2-18 项目区土地利用现状表 单位：hm2 一级类 二级类 项目区 地类代码 地类名称 地类代码 地类名称 面积（hm2） 占总面积的比例（%） 1 耕地 0102 水浇地 30.03 9.13 0103 旱地 28.82 8.76 小计 58.85 17.90 2 园地 0201 果园 43.30 13.17 0204 其他园地 2.59 0.79 小计 45.89 13.96 3 林地 0301 乔木林地 46.58 14.16 0305 灌木林地 41.53 12.63 0307 其他林地 76.35 23.22 小计 164.45 50.01 4 草地 0401 天然牧草地 0.08 0.02 0404 其他草地 6.28 1.91 小计 6.36 1.93 5 商业服务业用地 0501 商业服务业设施用地 0.01 0.00 小计 0.01 0.00 6 工业仓储用地 0601 工业用地 0.44 0.13 0602 采矿用地 14.07 4.28 小计 14.51 4.41 7 住宅用地 0702 农村宅基地 0.44 0.13 小计 0.44 0.13 8 公共管理与 公共服务用地 0802 科教文卫用地 0.00 0.00 0809 公用设施用地 0.01 0.00 小计 0.01 0.00 10 交通运输用地 1003 公路用地 0.22 0.07 1004 城镇村道路用地 0.05 0.01 1006 农村道路 2.76 0.84 小计 3.03 0.92 11 水域及水利设施用地 1101 河流水面 26.68 8.11 1104 坑塘水面 0.07 0.02 1107 沟渠 0.62 0.19 1109 水工建筑用地 0.19 0.06 小计 27.55 8.38 12 其它用地 1202 设施农用地 2.06 0.63 1206 裸土地 5.66 1.72 小计 7.72 2.35 合计 328.82 100.00 通过国土综合整治，对废弃矿点修复治理修复耕地，对项目区内的土地利用进行空间布局的优化组合，各类用地统一规划，以达到最优的土地利用结构，土地等级提升。项目实施后，原有耕地生产能力恢复面积22.6hm2（合338.96亩），恢复林草地面积187.27hm2（合2809.05亩），经果林建设及提质改造面积51.235hm2（合768.53亩）。土地利用结构调整具体见表2-19。土地利用现状图见图2-10。 临时占地设置在永久占地范围内，不在永久占地范围外新增用地。临时工程占地主要包括2个施工场地。占地面积4000m2。施工区占地情况见表2-20。 表2-20 临时工程工程量汇总表 序号 工程名称 单位 数量 1 施工场地（2个） m2 2000 |
| 总平面及现场布置 | 1、总图布置 项目区国土综合整治面积为328.82hm2（合4932.3亩）。 本次国土综合整治项目主要建设内容有陡坎削坡工程、耕地修复工程、场区植被恢复工程、经果林和生态林建设工程等组成。 陡坎削坡：主要对项目区内历史遗留废弃矿山及采砂坑形成的陡坡进行削坡降坡并在坡顶种植一行云杉及坡面密植紫穗槐，从而提高边坡稳定，防止陡峭边坡坍塌，共涉及陡坎削坡323处12.7km。 矿坑整治：主要包括将项目区内废弃砂坑或采矿用地通过修整、土地平整等工程措施修复耕地，矿坑整治面积430.46亩，通过土壤改良的工程措施来提高耕地质量，使原有338.96亩耕地尽快产出，通过撒播草籽的工程措施使91.5亩工矿用地复绿。 农田道路：主要为项目耕地修复后方便机械进入设置砂石道路，且为保护农田在项目区现有道路单侧或双侧设农田防护林，共规划铺沙道路10.08km、 |

表2-19    项目区土地利用结构调整表     单位：hm2

| 一级类 | 二级类 | 整理前 | 整理后 | 增减变量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地类代码 | 地类名称 | 地类代码 | 地类名称 | 面积（hm2） | 占总面积的比例（%） | 面积（hm2） | （+、-） |
| 1 | 耕地 | 0102 | 水浇地 | 30.03 | 9.14 | 30.03 | 9.14 | 0.00 |
|  |  | 0103 | 旱地 | 28.82 | 8.77 | 28.82 | 8.77 | 0.00 |
|  |  | 小计 | 58.85 | 17.90 | 58.85 | 17.90 | 0.00 |
| 2 | 园地 | 0201 | 果园 | 43.30 | 13.17 | 43.30 | 13.17 | 0.00 |
|  |  | 0204 | 其他园地 | 2.59 | 0.79 | 2.59 | 0.79 | 0.00 |
|  |  | 小计 | 45.89 | 13.96 | 45.89 | 13.96 | 0.00 |
| 3 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 46.58 | 14.17 | 46.58 | 14.17 | 0.00 |
|  |  | 0305 | 灌木林地 | 41.53 | 12.63 | 41.53 | 12.63 | 0.00 |
|  |  | 0307 | 其他林地 | 76.35 | 23.22 | 76.35 | 23.22 | 0.00 |
|  |  | 小计 |  | 164.45 | 50.02 | 164.45 | 50.02 | 0.00 |
| 4 | 草地 | 0403 | 人工牧草地 | 0.00 | 0.00 | 20.17 | 6.13 | 20.17 |
|  |  | 0404 | 其他草地 | 6.28 | 1.91 | 6.28 | 1.91 | 0.00 |
|  |  | 小计 |  | 6.28 | 1.91 | 26.44 | 8.04 | 20.17 |
| 5 | 商业服务业用地 | 0501 | 商业服务业设施用地 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 小计 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 工业仓储用地 | 0601 | 工业用地 | 0.44 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
|  |  | 0602 | 采矿用地 | 14.07 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | -14.07 |
|  |  | 小计 | 14.51 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | -14.51 |
| 7 | 住宅用地 | 0702 | 农村宅基地 | 0.44 | 0.13 | 0.44 | 0.13 |  |
|  |  | 小计 | 0.44 | 0.13 | 0.44 | 0.13 | 0.00 |
| 8 | 公共管理与公共服务用地 | 0802 | 科教文卫用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0809 | 公用设施用地 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 小计 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 交通运输用地 | 1003 | 公路用地 | 0.22 | 0.07 | 0.22 | 0.07 | 0.00 |
|  |  | 1004 | 城镇村道路用地 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.00 |
|  |  | 1006 | 农村道路 | 2.76 | 0.84 | 2.76 | 0.84 | 0.00 |
|  |  | 小计 | 3.03 | 0.92 | 3.03 | 0.92 | 0.00 |
| 11 | 水域及水利设施用地 | 1101 | 河流水面 | 26.68 | 8.11 | 26.68 | 8.11 | 0.00 |
|  |  | 1104 | 坑塘水面 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.00 |
|  |  | 1107 | 沟渠 | 0.62 | 0.19 | 0.62 | 0.19 | 0.00 |
|  |  | 1109 | 水工建筑用地 | 0.19 | 0.06 | 0.19 | 0.06 |  |
|  |  | 小计 | 27.55 | 8.38 | 27.55 | 8.38 | 0.00 |
| 12 | 其它用地 | 1202 | 设施农用地 | 2.06 | 0.63 | 2.06 | 0.63 | 0.00 |
|  |  | 1206 | 裸土地 | 5.66 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | -5.66 |
|  |  | 小计 | 7.72 | 2.35 | 2.06 | 0.63 | -5.66 |
| 合计 | 328.74 | 100.00 | 328.74 | 100.00 | 0.00 |

|  | 种植农田防护林11.7km。 经果林提质改造及生态林建设：主要对项目区内房前屋后空闲地栽植红梅杏、果园老化苗木更换，方便机械进入增加果园内道路及对原有灌溉设施进行维修改造，项目区共提质改造果园22处768.53亩；为提高项目区生态环境，在河岸两侧、支沟道内、房前屋后林地内及项目区南北山建设生态林21处2368.72亩。 本项目总体布置规划图见图2-11。 2、施工现场布置方案 ⑴材料供应 水泥：采用普通硅酸盐袋装水泥，用汽车从水泥厂运至工地，在运输过程中，采用覆盖方式，防止水淋。 块石、粗骨料（砾石料）、细骨料（砂料）：均拟从原州区头营镇石料厂购买，距离项目区120km。 ⑵施工分区 项目区集中连片，为了便于管理，项目施工时根据项目区施工内容、地形特点、水源控制范围等，将项目区划分为2个较大施工区。 ⑶施工生活区：项目所在地紧邻温堡乡政府及各行政村，居民区闲置房屋可以作为项目施工的办公区及施工生活区。施工管理方便，料物运送距离近，施工人员及施工机械作业半径小，节省时间，提高效率，节约费用。临时办公生活区主要包括仓库、车库、油库、宿舍、食堂、办公室等。场部附近设置仓库堆放施工材料。 ⑷取弃土场：建筑材料均从各料场购买，不设置取土场。此外，施工过程主要产生废土方，全部在项目区内部转运回填至低洼地进行消化，不外运，不设弃土场。 ⑸拌合站：在施工营地不设置混凝土拌合场，外购成品混凝土。 ⑹施工便道：项目区道路纵横交错，具有良好的交通条件，不新增施工道路。 ⑺场内交通 施工场内交通可以充分利用公路和现有田间道路，随着规划道路的实施，每条田间道与公路相连，项目区内还有平行于公路的田间道路，均可以作为施工用路，施工交通十分方便。 ⑻施工营地 施工内容较为分散，流动性较大，且离村庄较近，因此，不单独设置施工营地，施工时设置活动帐篷或租用农家闲置房屋用于材料临时堆存库，不另行建设。 ⑼施工人员与工期安排 本项目施工高峰期施工人员为40人，均雇佣当地居民。根据建设方案，项目计划建设工期15个月。 |
| --- | --- |
| 施工方案 | 1、施工工艺 本项目施工期首先进行总体规划，后对甘渭河流域项目区进行陡坎削坡工程、矿坑整治工程、经果林及绿化工程、道路工程的实施，很大程度上解决好项目区存在的水土流失等生态环境恶化等问题，遏制水土流失，恢复水土保持功能，改善生态环境。施工期工艺流程及产污环节见图2-12。 图2-12 施工期工艺流程及产污环节 ⑴陡坎削坡工程 项目区内有4处历史遗留废弃矿山及多处采砂矿坑，部分矿坑已出现滑坡现象，为防止后续降雨在此造成滑坡险情，造成水土流失，对上述项目区内废弃矿点进行矿坑填埋，矿渣清理等措施进行修复，根据矿点所处位置，对于采矿形成的垂直陡坎及滑坡体，在不破坏周边道路等设施的前提下，将陡坎进行削高填低来放缓坡比，削坡及填方高差控制在5m一个台阶，挖填方坡度在1：1.5至1：2.5，并结合矿点周边道路、坡面等形成连续坡面及平台，平台宽度为1m，最终形成稳定边坡。同时对沟道两侧陡坎悬坎进行削坡处理，坡面种植紫穗槐复绿，挖填方坡度在1：1.5至1：2.5。 ⑵矿坑整治工程 对4处历史遗留废弃矿点、采砂坑、砂石料渣堆放场地进行修复治理后提高耕地质量及工矿用地复绿；对项目区范围内部分原有耕作层已破坏耕地进行土地整平后覆土，并进行土壤改良。项目区耕地修复面积338.96亩，工矿用地复绿面积91.5亩，共计矿坑整治面积430.46亩。 结合项目区实际地形，在充分利用交通设施的基础上最大限度的满足农业生产、农业种植习惯、耕作方式、农作物光照等因素。平整过程中尽量保持平整单元内挖填方平衡，避免土方外运。对小田块的高低不平进行平整，打破原有耕地界限，对田面高差不大的相邻田块进行平整，使之成为同一平面的田块，按水平梯田标准进行整平。实现田面平整，田面高差应小于±10cm。为防止平整后的田坎滑坡等现象，本次田坎修筑坡度为65°-75°之间，即坡比1:0.3-1:0.5之间。本次土地平整形成的田坎均配套工程措施进行保护，宜因地制宜地的采用植物坎保护方式。本次设计在平田整地后的地块上增施有机肥。有机肥选用优质、高效的颗粒性有机肥，各项技术指标满足原农业部发布农业行业标准（NY/T 525-2021）的要求，并根据《高标准农田建设》（通则）中工程技术要求规定土壤增施有机肥应不小于3000kg/hm2，并鼓励农户每年施农家肥（牛、羊粪便等农家肥）。 ⑶经果林及绿化工程 经果林建设及提质改造工程：项目经果林种植主要位于项目区下游河道两岸，种植树种主要为红梅杏，种植面积768.53亩；本次规划经果林提质改造工程面积为768.53亩，新植红梅杏（D≥3cm、H≥2m、带土球）44671株，株行距3m×3m，嫁接红梅杏12257株。 生态林建设工程：项目区共规划种植生态林21处，各生态林分布详见下图，主要种植云杉（H=1.5m、带土球、φ＞1.2m、冠形丰满）10.2万株，漳河柳（D：6.1-8cm、定杆高度≥2m、干形通直、带土球）1.04万株。具体工程量详见下表。 农田防护林工程：项目区规划农田防护林种植24条，种植漳河柳（D：6.1-8cm、定杆高度≥2m、干形通直、带土球）共1962株，紫叶稠李（D：4.1-5cm、定杆高度≥2.0m、干形通直）共1961株，株距3m， 坡面绿化工程：陡坎悬坎等危险坡面进行稳定边坡处理，已经处理边坡进行播撒草籽复绿，种植紫穗槐11.04万m2，共计220.8万株，坡顶坡角种植一行云杉1.16万株，株距2m；废弃粘土矿山体治理区3处面积85亩，坡面播撒红豆草草籽11.1万㎡，每个台阶上种植云杉一行，共种植云杉0.93株，株距2m。 矿坑植被恢复工程：项目区内有5处91.5亩现状为采砂坑、废料渣堆及废弃粘土矿，三调地类属采矿用地、其他草地、裸地地类类型，设计对场区平整后撒播草籽复绿，恢复为人工牧草地，本次规划进行场区平整及播撒草籽工程措施，播撒草籽60kg/hm2。 ⑷道路工程 铺砂路路面宽4m，铺设3.0m宽砂石路面，砂砾石厚度15cm。要求田间路敷设砂砾石级配合理，最大粒径不超过5cm，压碎值小于30%；路拱两侧各为2%的坡面，两侧各为0.5m宽土路肩，坡度为3%；路基为30cm厚素土夯实，边坡比1：1，路基、路肩压实度均不小于0.90。本次规划设计田间铺砂路11条，长度为10.08km；果园内铺砂道路长度14.03km。 2、工程进度安排 ⑴总体进度安排 项目建设工期计划为15个月。 ⑵项目进度安排 项目参建各方严格按照工程进度计划进行施工，在保证工程质量的前提下，尽量缩短建设工期。各单项工程施工注意相互间衔接，确保工程进度目标的实现。 本项目主要工程包括：陡坎削坡、矿坑整治、经果林及绿化、道路工程4部分组成。根据项目安排，本项目将在2024年6月底前完成，本项目计划建设期为15个月，2023年5-9月完成废弃矿点治理，沟道削坡放坡工程，道路工程，2023年9月-2024年4月进行生态绿化工程建设，2024年5月底前完成自治区级验收，并在自然资源厅备案，具体进度计划详见表2-21。 表2-21 施工进度计划表 工程项目 施工进度 2023年 2024年 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 前期工程 陡坎削坡工程 矿坑整治工程 道路工程 经果林及绿化工程 竣工验收 |
| 其他 |  |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、主体功能区规划 根据《自治区人民政府关于印发宁夏回族自治区主体功能区规划的通知》（ 宁政发〔2014〕53号，2014年6月18日）（以下简称《通知》），本项目属于限制开发区域（重点生态功能区）。限制开发的生态功能区是指生态系统十分重要，关系全国或较大范围区域的生态安全，生态系统脆弱，需要在国土空间开发中限制进行大规模高强度工业化、城镇化开发，以保持并提高生态产品供给能力的区域。 本项目建设陡坎削坡工程、矿坑整治工程、经果林及绿化工程、道路工程，其中稳定边坡处理长度12.7km，新建浆砌石挡土墙3.96km，对项目区内废弃矿点及采砂坑、砂石料渣堆放场地等进行修整，面积430.46亩；经果林建设及提质改造768.53亩；建设生态林2368.72亩；布设农田防护林带11.7km；陡坎削坡后坡面密植紫穗槐220.80万株，播撒草籽面积11.11hm2；矿坑整治后91.50亩原有工矿用地、其他草地进行复绿，撒播草籽6.10hm2；新建铺砂道路共24.11km。 项目建成后有利于建立新的农业生态系统，使河道、绿地、农田之间形成网格，营造数量多、空间广、连续性强、物种丰富的生态空间。保障农业生产的稳定发展，保护和改善周边地区生态环境，进一步提高了防治水土流失、抗御自然灾害的能力，大大降低项目区内土地水侵、风蚀、水土流失的可能，因此，本项目符合《通知》中的相关要求。本项目与宁夏主体功能区划分总图相对位置图见图3-1。 2、生态功能区划 根据《宁夏生态功能区划》(2003.12)，宁夏生态功能区划共划分3个一级区，10个二级区，37个三级区。本项目属于葫芦河两侧梁峁丘陵强度水土流失治理生态功能区，水土流失是本区主要的生态环境问题。 本项目为甘渭河流域国土综合整治项目，在施工期间除临时占地外，不得随意开挖、填埋、损坏项目区及其周边区域原有土地等；施工结束后，及时用保存的表层土回填表面，进行临时占地迹地恢复；禁止滥捕滥杀，加强施工人员的教育及管理，提高施工人员的教育及管理，提高施工人员保护野生动物的意识，禁止捕猎野生动物。在采取上述措施后可使项目施工期对生态环境的影响降到最低。本项目与宁夏生态功能区划图相对位置图见图3-2。 3、环境空气质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中要求“项目涉及的水、大气、声、土壤等其他环境要素，应明确项目所在区域的环境质量现状。” 项目位于固原市隆德县，根据《2021年宁夏生态环境质量状况》公布的固原市隆德县2021年剔除沙尘天气后的环境质量数据，固原市隆德县环境空气质量状况见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（µg/m3） 标准值（µg/m3） 占标率（%） 达标情况 PM10 年平均质量浓度 28 70 40.0 达标 PM2.5 年平均质量浓度 13 35 37.1 达标 SO2 年平均质量浓度 4 60 6.7 达标 NO2 年平均质量浓度 13 40 32.5 达标 CO 24h平均第95百分位数 0.7mg/m3 4mg/m3 17.5 达标 O3 日最大滑动平均值的第90百分位数 125 160 78.1 达标 结合《环境空气质量评价技术规范》(HJ663-2013)可知，固原市隆德县2021年剔除沙尘天气后的监测数据均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中二级标准，属达标区。 4、地表水环境质量状况 根据现场调查，本项目所在区域地表水体为甘渭河，甘渭河发源于六盘山西麓宁夏隆德县三河乡石碑村，属渭河流域葫芦河中游左岸一级支流。根据《2021年宁夏生态环境质量状况》中“表1-5 2021年宁夏境内黄河支流各监测断面水质状况”摘选如下： 表3-2 2021年宁夏境内黄河支流各监测断面水质状况 河流 断面名称 断面类型 断面属性 考核目标 水质类别 同比水质变化情况 主要污染指标浓度（超过考核目标倍数） 是否本底超标 2021年 2020年 葫芦河 玉桥 区控 宁夏—甘肃省界 Ⅲ类 Ⅱ类 Ⅱ类 无明显变化 - - 根据表3-2，固原市“葫芦河玉桥省界断面（宁夏－甘肃）”断面处2021年水质监测结果为Ⅱ类，监测因子均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准要求。 5、声环境质量现状 根据现场调查，项目所在区固原市隆德县甘渭河流域，涉及前进村、吴沟村、杜堡村、温堡村、张杜沟村、杨堡村、老庄村、杜川村、杨坡村等9个行政村，主要交通干道有221省道。项目区周边以耕地、园地、草地、林地、工矿仓储用地、水域及水利设施用地及其他用地等为主，无大型噪声源，人为噪声源相对较少，区域声环境质量总体良好。根据现场调查本项目沿线评价50m范围内有声环境敏感保护目标。因此项目沿线50m范围内敏感目标进行声环境质量现状进行监测。 本次委托宁夏中环国安咨询有限公司于2023年4月23日对项目区域进行声环境质量现状监测。 ⑴监测点位 在杨坡村、杜川村、老庄村、吴川村、前进村处各布设1个噪声监测点，具体见图3-3、图3-4。 ⑵监测内容 等效连续A声级。 ⑶监测时间及频次 监测时间为2023年4月23日，监测2次，昼间(10:00~12:00)、夜间(22:00~23:00)各一次。 ⑷监测方法 按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的规定进行监测。 ⑸监测结果统计分析 项目噪声监测结果统计分析见表3-3。 表3-3 声环境质量现状监测结果统计分析表 单位： dB(A) 监测点位 2022.04.21 昼间 夜间 杨坡村 48 38 杜川村 49 39 老庄村 43 30 吴川村 47 39 前进村 38 37 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准 55 45 由表3-3可知，项目厂界的昼间噪声值为43~49dB(A)、夜间噪声值为30~39dB(A)，均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准。 6、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(生态影响类) (试行)》中“开展专项评价的环境要素，应按照环境影响评价相关技术导则要求进行现状调查和评价；不开展专项评价的环境要素，引用与项目距离近的有效数据和调查资料，包括符合时限要求的规划环境影响评价监测数据和调查资料，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的生态环境质量数据等；无相关数据的，水、生态、土壤等其他环境要素参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查。” 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016) 附录A，本项目隆德县甘渭河流域国土综合整治项目属于“A水利”中“5·河湖整治工程”中的其他类别，地下水环境影响评价类别为IV类，不开展地下水环境影响评价，因此不需要进行地下水环境质量现状监测。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》(HJ964-2018) 附录A，本项目隆德县甘渭河流域国土综合整治项目属于其他行业，土壤环境影响评价类别为IV类，不开展土壤环境影响评价，因此不需要进行土壤环境质量现状监测。 7、生态环境质量现状 ⑴土地利用现状、植被现状 ①土地利用现状 本项目位于固原市隆德县境内，位于甘渭河流域，涉及前进村、吴沟村、杜堡村、温堡村、张杜沟村、杨堡村、老庄村、杜川村、杨坡村等9个行政村，主要交通干道有221省道。项目区周边以耕地、园地、草地、林地、工矿仓储用地、水域及水利设施用地及其他用地等为主，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》及《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022) 中“6.1 评价等级判定”，本项目评价等级为三级评价，仅借鉴已有资料进行说明，不需要进行生态环境质量现状监测。 ②植被现状 根据宁夏回族自治区植被分布图（图3-5），本项目所在区域植被区划属于宁南黄土高原南部森林草原化森林草原及栽培植被小区，自然植被类型以春小麦为主，含洋芋、糜谷、豆类、油料三年二熟作物。根据现场踏勘，项目所在区域植被类型主要以杂草类为主，天然地表植被覆盖度低，生物种类较少。 项目现场照片如下： 本项目所在区域主要以农业生态环境为主，流域沿线植被类型主要以杂草类为主，天然地表植被覆盖度低，生物种类较少；项目区域内动物种类较少，多为当地常见种，主要有小型啮齿类和爬行类动物，无大型野生动物及国家重点保护及关注物种。由于受影响动物具较强的适应性，能够迁移至其它区域生存，因此项目建设对区内动物及其栖息地仅有局部和短时影响，不会造成较显著的长期不利影响。 ③影响区域内重点保护野生动植物 项目区域内动物种类较少，多为当地常见种，主要有小型啮齿类和爬行类动物。主要有啮齿类中的蒙古兔、草原黄鼠、三趾跳鼠、五趾跳鼠、小毛足鼠、子午沙鼠、长爪沙鼠等，如鼠类、蜥蜴类等，鸟类主要有云雀、大杜鹃、石鸡、野鸡、凤喜鹊等；爬行类主要有沙蜥和麻蜥。此外，当地还有种类和数量较多的昆虫。项目所在区域无大型野生动物，且在现场踏勘及走访过程中未见珍稀、濒危及国家级和自治区级保护动物的栖息地及繁殖地。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 多年来，由于不合理开发利用自然资源造成下游河道两岸采砂矿点分布较多，河道两侧废弃矿场未及时修复治理，生态环境破坏严重。现状主要存在以下几个生态问题： ⑴地质灾害 项目区由于过去无序采砂，残留废弃采砂矿点，造成沟道两侧植被稀少，岸坡陡峭，山区暴雨集中强度大，损毁耕地、居民地，直接威胁人民群众的生命财产安全。暴雨洪水主要发生在岸坡陡峭，沟道紧邻岸坡地段，因长年的洪水冲刷，岸坡坍塌，水土流失比较严重。国土综合整治应从人与自然和谐相处出发，在满足工程安全的前提下，对沟道内遗留矿点及洪水冲刷形成的陡坡凸坎进行削坡可以减缓边坡，提高岸坡的稳定性，削坡应尽可能减少对岸坡地质环境和人居环境的影响，并应避免出现新的生态环境问题。项目区现状如图3-5。 图3-6 河道两岸陡坎现状图 ⑵地形地貌破坏 本次项目区内有废料废渣乱堆乱放，致使地貌破碎，植被严重破坏，使原本环境脆弱、植被稀少的山体变得满目疮痍、地表裸露，与周边形成鲜明对比，视觉效果极差，同时造成土地资源浪费。 图3-7 废料弃渣堆砌现状图 图3-8 沙坑堆砌现状图 ⑶土地资源破坏 甘渭河部分区域生态环境近年来出现了退化，植被稀疏、地表裸露，且项目区受雨水冲刷严重、河道两侧有部分耕地旁紧挨着陡坎凸坎，部分已撂荒，造成耕地资源浪费，影响产业发展，使农作物亩产较低，影响农民增收。 耕地周围有多处历史遗留采砂矿场和废弃粘土矿，存在多处废弃建筑物等，造成项目区范围内植被覆盖率低，表土松散，地表裸露，使风蚀水蚀加剧，地形地貌破碎。 ⑷生态环境破坏 项目区范围内树种单一，人工造林成活率、成林率不高，植被覆盖率低，局部仅为5%-60%，裸地多，沙地多，加之废弃矿点未有效治理，造成区域内水土流失严重。 项目区生态环境遭到破坏，许多生物失去生存的栖息地，使得生物多样性被破坏，生态系统结构比较单一，生态系统稳定性薄弱。 图3-9 项目区生态环境现状 本项目通过对甘渭河主河道两岸的废弃矿坑进行复垦及陡坎削坡、河道两侧陡峭边坡削坡治理、耕地及植被恢复、农田道路及林带、经果林建设及提质改造、生态林建设等工程，改善项目区及周边生态环境和人居环境，增加耕地及草地面积，提高耕地质量，增加农民收入，减少水土流失，提高项目区抗御自然灾害的能力；达到生态自然与周边环境相协调，给当地居民创造更加生态、绿色的居住环境，生物与无机环境及生物之间达到相对稳定平衡的状态，生态系统会保持或恢复到自身结构和功能相对稳定的状态。 |
| 生态环境保护目标 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中关于环境敏感因素的界定原则，本项目评价区域内无国家及自治区级人民政府划定的自然保护区、风景旅游区、文化遗产保护区、水源地等，环境保护目标及敏感点见表3-6。 表3-6 项目所在区域环境空气环境、声环境保护目标 环境要素 名称 坐标 保护 对象 相对方位 相对 距离 功能要求及保护级别 东经° 北纬 环境空气 杨坡村 105°53'31.140" 35°26'40.830" 居住 下游西侧 10m 《环境空气质量标准》GB3095-2012）及修改单二级标准 杜川村 105°54'17.280" 35°26'41.690" 居住 下游南侧 9m 老庄村 105°54'56.830" 35°26'44.440" 居住 下游南侧 6m 古城 105°53'27.800" 35°27'17.150" 居住 下游北侧 285m 杨堡村 105°55'38.600" 35°26'51.460" 居住 下游南侧 403m 张杜沟村 105°56'31.200" 35°27'14.830" 居住 下游南侧 77m 温堡村 105°57'20.230" 35°27'8.860" 居住 下游南侧 399m 吴川村 106° 0'54.690" 35°28'39.430" 居住 下游南侧 13m 前进村 106° 1'26.730" 35°29'4.790" 居住 上游东侧 5m 夏坡村 106° 2'57.730" 35°29'15.960" 居住 上游南侧 92m 声环境 杨坡村 105°53'31.140" 35°26'40.830" 居住 下游西侧 10m 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准 杜川村 105°54'17.280" 35°26'41.690" 居住 下游南侧 9m 老庄村 105°54'56.830" 35°26'44.440" 居住 下游南侧 6m 吴川村 106° 0'54.690" 35°28'39.430" 居住 下游南侧 13m 前进村 106° 1'26.730" 35°29'4.790" 居住 上游东侧 5m 地表水 甘渭河 / / 灌溉 项目区域 / 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅱ类 生态 环境 农田、 植被 / / / 周边沿线 周边沿线 / |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 ⑴大气环境 本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准。 表3-7 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单 评价因子 平均时间 浓度限值 备 注 SO2（μg/m3） 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其2018年修改单 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2（μg/m3） 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 CO（mg/m3） 24小时平均 4 1小时平均 10 O3（μg/m3） 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 PM10（μg/m3） 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5（μg/m3） 年平均 35 24小时平均 75 ⑵地表水环境 葫芦河水质评价执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准，具体见表3-8。 表3-8 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅱ类标准 单位：mg/L 序号 项目名称 标准值 1 pH值（无量纲） 6～9 2 溶解氧 ≥6 3 高锰酸盐指数 ≤4 4 生化需氧量 ≤3 5 氨氮 ≤0.5 6 汞 ≤0.00005 7 铅 ≤0.01 8 挥发酚 ≤0.002 9 石油类 ≤0.05 10 化学需氧量 ≤15 11 总磷 ≤0.1 12 铜 ≤1.0 13 锌 ≤1.0 14 氟化物 ≤1.0 15 硒 ≤0.01 16 砷 ≤0.05 17 镉 ≤0.005 18 六价铬 ≤0.05 19 氰化物 ≤0.05 20 阴离子表面活性剂 ≤0.2 21 硫化物 ≤0.1 2、污染物排放标准 ⑴废气 施工期扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物的无组织排放监控浓度限值。 表3-9 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 单位：mg/m3 污染物 无组织排放监控浓度限值 颗粒物 1.0 ⑵噪声 施工期噪声排放执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1中限值。 表3-10 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 昼间dB(A) 夜间dB(A) 70 55 ⑶固体废物 本项目一般固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法 》中相关要求。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 根据设计资料，项目修复治理面积328.82hm2，工程施工期对生态环境影响主要表现在： ⑴对植被的影响 项目所在区域内自然植被类型一般为旱生和超旱生的小灌木和少量草本构成，以多年生草本、灌木、半灌木为主，种群少结构简单，森林资源缺乏。经现场调查，项目区内无国家重点保护、珍稀野生植物，根据现场调查治理区周边大多为林草地，主要以草地为主，植被覆盖度小于60%，生态条件脆弱。 施工期对植被的影响主要表现在车辆、施工机械和施工人员在施工过程清除、碾压和踩踏植被以及工程永久占地铲除植被等。工程施工期的道路施工及临时占地将会对周边植造成破坏。经过实地考察发现，项目区无国家和省级重点保护植物、古树名木、特有植物和独特的资源植物，多为一般种，种群分布广泛，适应性强。临时占地的作用时间较短，破坏的植被恢复的可能性较大。本项目为生态修复项目，通过重建植被，恢复原有的地形地貌及土地资源，可以使遭到破坏的生态环境得到改善和基本恢复。 ⑵对动物的影响 根据现场调查，本项目场址现有动物种类及数量较少，施工期间对动物的影响主要表现为施工期间地表清理对动物活动场所的破坏以及施工期间的机械噪声给动物带来惊扰，部分动物将暂时离开以躲避人类的活动；施工对植被的破坏也将迫使动物离开栖息环境而迁移到周边区域，但由于评价区范围内或附近具有相同的生境，其容易找到栖息场所。上述影响随着施工活动的结束和施工完成后绿化工程的完成而结束，动物的种类和数量基本不会减少。 ⑶对土壤的影响 ①对土壤结构的影响 本项目土方的开挖和回填将破坏原有土壤的结构，不但影响土壤的持水保肥性，还容易造成风蚀和水蚀，其恢复也需要较长时间。因此在整个过程中，对土壤影响最为直接。 ②对土壤养分现状的影响 正常发育的土壤，由于生物活动，一般表层土壤熟化程度和土壤养分含量比下伏土壤高，施工过程中土方开挖、回填，容易使下伏土壤上升至地表，从而降低了表层土壤的熟化程度和土壤养分含量，直接影响到植物的生长发育，表层土壤的理化性质对植被的恢复影响较大。 因此，在施工时应注意表层土与地层土分开堆放，使其对土壤养分的影响尽可能降低。回填时，应分层回填，表层土回填在表面，以恢复原来的土层，保护农业生态环境，将施工期对生态环境的影响降到最低程度。 ⑷生态景观影响分析 本项目所在区域地形简单，地貌单一，地貌为平原地貌。工程主要在沟道内进行，不会破坏沟道原本地貌，施工期施工区域可能带来局部景观不协调等问题，但随着工程完成，沟道两侧砌护后，整条沟将形成和谐统一的自然生态景观。因此，对自然生态景观的影响较小。 ⑸水土保持影响分析 本项目为生态修复项目，通过陡坎削坡工程、矿坑整治工程、经果林及绿化工程、道路工程等措施，对甘渭河流域上游及下游进行修复。随着施工场地开挖、填方、平整，原有地表土层受到破坏，土壤松动，或者施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不能及时清理，遇到较大降雨冲刷，易发生水土流失，使局部生态环境受到影响。考虑到本项目拟建场区地形条件的特点，工程设计时尽量将产生土方贮存，并设置临时防护措施。同时加强施工管理，合理安排施工进度，处理场终场后应制定土地整治、复原计划，做好场区的植被恢复，使场区的水土保持功效逐步复原，就可以有效控制水土流失，对水土保持的影响较小 ⑹土地利用性质调整的正面影响分析 本项目恢复原始地形，恢复植被，从源头上消除安全隐患，能有效消除对周边造成的危险隐患。通过覆土、绿化等措施增加草地土地资源，显著增加植被覆盖率，强化植被固沙护土能力，使土地资源恢复其利用价值，为实现当地经济的可持续发展，构建和谐社会奠定良好的基础。 ⑺施工车辆及施工机械行驶路线对生态的影响分析 本项目整体生态环境脆弱，为减小对本项目区域影响，施工期间施工车辆应按照规划的施工便道行驶，施工机械应当按照规划的施工便道行驶进入指定区域进行施工作业，以免无序碾压造成更大的生态破坏，施工结束后，对车辆行驶区域及施工便道进行生态恢复，对周边生态不会造成不良影响。 ⑻结论 综上所述，本项目施工期会对区域的生态环境产生一定的影响，但随着施工期的结束，项目对区域生态环境的影响将得到缓解，生态环境正效益显现。通过施工过程中采取的相应措施及后期水土保持措施的介入，可提高区域植被覆盖率，改善区域生态环境质量。 2、污染影响分析 2.1、大气环境影响分析 ⑴施工扬尘 本工程施工扬尘主要来自临时施工场地、土石方及建筑材料（石料、骨料等）运输过程中产生的扬尘及边坡砌护过程中的起尘等。根据同类施工现场类比调查现场监测结果可知： ①施工现场因土石方挖填倒运、粉状物料堆放等活动产生的施工扬尘中TSP在50m范围内浓度远高于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点：1.0mg/m3），但是随着距施工现场距离的增加，同时对施工场地洒水降尘等措施的更进，大气环境中TSP浓度逐渐降低，至150m以外将不会造成明显影响； ②散体材料在临时堆料场装卸、转运及暂存时，受风力作用也易发生扬尘，且扬尘基本上集中在下风向50m范围内，考虑到扬尘对人体健康和植被的有害作用，要求对散装物料存放点及时做好防护工作，通过定期洒水、篷布遮挡等措施，可有效防止风吹起尘，将临时堆料场内的扬尘影响控制在较低水平。 本项目主要对甘渭河进行陡坎削坡工程、矿坑整治工程、经果林及绿化工程、道路工程等，治理过程中的土壤较为潮湿，且大部分有植被覆盖，施工过程扬尘产尘量较小，对周边大气环境影响较小。 ⑵施工作业机械尾气 本项目施工期施工机械主要有挖掘机、推土机、装载机、柴油动力机械等燃油机械，其排放的污染物主要有CO、NOx、碳氢化合物；参考其他类似工程施工现场监测结果，在距离现场50m处，空气环境中CO、NOx1小时平均浓度分别为0.20mg/m3和0.13mg/m3；24小时平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3，均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，施工机械尾气对评价范围内大气环境不利影响较小。 2.2、水环境影响分析 施工期废水主要为施工人员生活污水和施工过程中产生的施工废水。 施工人员最大高峰人数为40人，每人每天生活用水量按50L计，则用水量为2m3/d，以水的消耗率为20%计，则生活污水排放量约1.6m3/d，主要污染物为COD、SS、BOD5等，废水依托周边房屋现有处理设施处理。 施工生产废水主要是设备和车辆冲洗废水，废水具有悬浮物浓度高、水量小、间歇集中排放等特点，每次冲洗产生的污水约3m3，其主要污染物为SS，浓度可达到2000～4000mg/L。施工废水产生量较少，生态修复区入口设置一座洗车池，进出机械车辆从洗车池通过，减少车辆扬尘。每处生态修复区域内均设置1座2m³的沉淀池，施工废水经沉淀后用于洒水抑尘，严禁向周边地表水体排放。 2.3、声环境影响分析 在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。施工中使用的各种施工机械、运输车辆等都是噪声的产生源。根据有关资料主要施工机械的噪声状况列于下表： 表4-1 施工机械设备噪声 施工设备名称 声功率级dB（A） 反铲挖掘机 96-100 推土机 95 装载机 95 自卸汽车 85 由表4-1可以看出现场施工机械设备噪声很高，在实际施工过程中，往往是各种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。 根据类比同类施工场地噪声监测结果，昼间施工机械在距离施工边界20m范围内施工，边界噪声将超标；本项目施工噪声对周围区域环境有一定的影响，但这种影响是短期的、暂时的，而且具有局部特性。建设单位通过合理安排施工机械设备的位置，将固定式高噪声设备设置在操作间内，并对高噪声设备采取减振、隔音、选择合理施工时间等措施，可保证项目施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求。本项目施工场地附近200m范围内的居民主要为两侧的前进村、吴沟村、杜堡村、张杜沟村、老庄村、杜川村、杨坡村居民，可将高噪声设备设置于远离居民一侧，并且夜间停止施工以此来降低对周边居民的影响。 2.4、固体废物处置对周围环境影响分析 本项目固体废物主要为建筑垃圾、废弃土石方、废包装材料。 本项目建筑垃圾主要产生于陡坎削坡工程、矿坑整治工程、经果林及绿化工程、道路工程土方开挖、土方回填等工序，主要以碎石、混凝土块为主。本项目建设规模较小，建筑垃圾产生较少，集中收集后送至隆德县政府指定的地点合理处置。 本项目施工过程主要产生废土方，废土方量为16436.87m3，在项目区内部转运回填至低洼地进行消化，不外运；本项目设备安装过程产生的废包装材料集中收集后送至隆德县政府指定的地点合理处置。 3、小结 项目施工期对周围环境的影响范围小、持续时间短，影响时间随施工期结束而结束，不会有累积效应。因此，施工期对环境的影响较小，但在整个施工期内应当注重施工期环境保护，强化施工组织管理，优化施工工艺，做到精心安排、科学施工。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目为隆德县甘渭河流域国土综合整治项目，主要工程内容为陡坎削坡、矿坑整治、经果林及绿化、道路工程，运营期项目无噪声、固废、废气产生，对周边环境影响较小。 项目在施工结束后，对甘渭河两岸砌护加固，有效的防治暴雨及水对边坡的冲刷、侵蚀，用时也有助于甘渭河水质和水生微生物生境的改善，项目的建设能有效保障周边生态植物的生长及水土保持。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 项目位于固原市隆德县，项目为隆德县甘渭河流域国土综合整治项目，因本项目施工方案需沿甘渭河沿线布置，因此选线具有唯一性。 工程临时占地在施工结束后大部分恢复原貌，少部分根据工程占压区实物指标调查成果按拟定的补偿标准分别计算各项投资。 项目施工布置永久占地及临时占地均不涉自然保护区、饮用水源地、文化遗址、生态敏感区等。因本项目为强化河流、湿地、树木、山水林田湖理念落实，改善河流的生态空间，提高抵御自然灾害的能力。根据项目初步设计方案，本项目的总平面布置在符合区域规划的基础上，根据拟建项目的性质、规模、流程、以及安全、施工等要求，结合场地自然条件，经过技术经济比较后择优确定，平面布置紧凑、降低能耗，节约用地，符合土地利用政策和相关规范要求。项目占地不属于国土资源部和发展改革委员会颁布的《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本）中所列目录。项目周边有道路，交通运输方便，与城市建设、道路交通规划相符。 因此，从环境保护角度工程选址合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 生态保护措施 ⑴施工工程环境保护措施 本项目施工过程中将进行土石方的填挖，基础施工等工程，不仅需要运用土石方，而且有施工机械及人员的活动。施工期对区域生态环境的影响主要表现为土壤的扰动，地表植被的破坏等。为将这些负面影响降到最小程度，实现开发建设与生态保护协调发展，在工程实施全过程中，采取一定的环保对策与措施，是工程中必不可少的工作。为此提出以下要求： ①施工时要求按照设计严格控制工程施工范围，减少对地表的扰动和对植被的破坏。 ②优化施工组织和制定严格的施工作业制度。缩短土石方的堆置时间，开挖的土石方必须严格限制在征地范围内堆置，并采取草包填土维护、开挖截排水沟等防护措施。 ③对施工期间产生的临时土石方要采取加盖篷布等临时水土保持措施。 ④施工结束后，所有施工场地应拆除临时建筑物，清除建筑垃圾，恢复原有土地的功能。 ⑵动植物保护措施 本项目施工期首先采取预防保护措施，通过进一步优化施工布置，控制施工占地，减少对工程地区现有植被的占压和破坏，加强施工管理，优化施工工艺，减轻工程活动对当地动植物的不利影响，维护工程及周边区域的生态完整性，同时加大宣传教育，提高工人的生态保护意识等方式减小对本项目区域内动植物影响，施工过程中严禁施工人员捕鱼，并且禁止将废水及固体废物弃置沟内。工程实施完成后植被覆盖率将得到明显提升，有效改善区域内的生态环境。 2、污染防治措施 2.1、废气 ⑴施工扬尘 为减少施工扬尘，施工时须满足《关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》（建办质[2019]23号）、《宁夏回族自治区大气污染防治条例》相关要求，采取“六个百分百”防尘措施：做到施工工地100%落实围挡，施工现场地面100%硬化，出入口100%设置冲洗设施，驶出车辆100%冲洗，沙石渣土车辆100%遮盖,施工区域裸露空地堆场100%遮盖防尘网或喷洒抑尘剂，施工作业避开大风天气等措施。在采取上述措施后，施工作业现场产生的扬尘对周围环境影响较小，具体措施如下： (1)根据施工过程的实际情况，施工现场设围栏，以减少施工扬尘扩散范围。 (2)避免在大风日以及夏季暴雨时节施工，尽可能缩短施工时间，提高施工效率，减少地表裸露的时间，遇有大风天气时，避免进行挖掘、回填等大土方量作业或采取洒水抑尘措施。 (3)施工单位必须加强施工区的规划管理：建筑材料的堆放应定点定位，并采取防尘、抑尘措施，如在大风天气，对散料堆场应采用水喷淋法防尘，以减少建设过程中使用的建筑材料在装卸、堆放过程中的粉尘外逸，降低项目建设对当地的空气污染。 (4)用汽车运输易起尘的物料时，要加盖蓬布、控制车速，防止物料洒落和产生扬尘；卸车时应尽量减少落差，减少扬尘；运输车辆进出的主干道应定期洒水清扫，保持车辆出入口路面清洁、润湿，并尽量要求运输车辆放慢行车速度，以减少地面扬尘污染。另外，运输路线应尽可能避开居民区。 (5)加强对施工机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟尘和颗粒物的排放。 (6)对堆放的施工废料采取必要的防扬尘措施。 本项目施工期产生自土方挖掘、堆积、交通运输等引起的扬尘；施工设备、汽车产生的废气等。施工粉尘的污染程度与风速、大面积开挖造成地表裸露、粉尘粒径、粉尘含湿量等因素有关，其中风速对粉尘的污染影响最大，风速增大，产生的含尘量呈正比或级数增加，粉尘污染范围也相应扩大。大风情况下，施工引起的扬尘飘移较远。通过设置围栏、定期洒水降尘等措施减小施工扬尘对周边空气环境影响。综上所述，施工期采取的扬尘污染防治措施技术可行、经济合理，在落实上述措施后对区域噪声影响较小。 本项目施工现场扬尘治理责任主体为建设单位，施工前及时足额支付施工扬尘治理费用2万元；施工企业积极应用新技术、新工艺、新设备加强扬尘防治，有效提升施工现场安全生产和扬尘控制水平。施工单位应建立健全施工扬尘治理责任制，设专职管理人员负责落实扬尘治理措施。建立建设单位、项目部、专职管理人员“三级检查制度”；监理单位应积极履行监理职责，将建筑施工扬尘治理纳入日常工程监督管理范畴。 ⑵运输车辆及作业机械尾气 施工区施工机械和运输车辆排放的尾气在施工期间对施工作业点和交通道路附近的大气环境会造成一定程度的污染，产生SO2、NOx、CO以及碳氢化合物等污染物。运输车辆的废气是沿交通路线沿程排放，施工机械的废气基本是以点源形式排放。对施工区域大气环境造成不利影响。为降低本工程施工期机械尾气都周边环境的影响，本项目采取以下措施进行防护： ①为降低机械尾气排放，应加强施工机械的使用管理和保养维修，合理降低使用次数，提高机械使用效率，以达到降低废气排放目的； ②合理安排施工运输工作，对于施工作业中的大型构件和大量物资及弃土的运输，应尽量避开交通高峰期，以缓解交通压力。同时，施工单位应与交通管理部门协调一致，采取相应的措施，做好施工现场的交通疏导，避免压车和交通阻塞，最大限度的控制汽车尾气的排放。 本项目施工现场运输车辆及作业机械尾气治理责任主体为建设单位，施工期及时足额支付尾气治理费用1万元；施工单位应建立健全施工运输车辆及作业机械尾气治理责任制，设专职管理人员负责落实尾气治理措施，建立建设单位、项目部、专职管理人员“三级检查制度”。 2.2、废水 施工期废水主要为施工人员生活污水和施工过程中产生的施工废水，生活污水主要为施工人员及本项目人员的洗漱废水，主要污染物为COD、SS、BOD5等，依托周边房屋现有处理设施处理；施工废水经临时沉淀池沉淀后用于洒水抑尘，产生的废水严禁排入甘渭河内。项目采取分段施工，以减少对地表水体水质及水量的影响。 通过采取上述措施后，施工中产生的废水能够全部做到综合利用，不会向地表水体排放，对地表水环境影响较小。 本项目废水治理责任主体为建设单位，施工期及时足额支付废水治理费用1万元；施工单位应建立健全施工废水治理责任制，设专职管理人员负责落实废水治理措施，建立建设单位、项目部、专职管理人员“三级检查制度”。 2.3、噪声 为了降低项目施工期噪声影响，采取以下控制措施： ⑴降低施工设备噪声：尽量采用低噪声设备；对机械、设备加强定期检修、养护。 ⑵加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间22：00-次日6：00时段施工，尽量避免高噪设备同时施工。 ⑶降低人为噪声：按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音；尽量少用哨子、笛等指挥作业。 ⑷控制汽车鸣笛。 ⑸如果确须夜间施工，须到生态环境部门办理夜间施工审批手续。 本项目噪声治理责任主体为建设单位，施工期及时足额支付噪声治理费用2万元；施工单位应建立健全施工噪声治理责任制，设专职管理人员负责落实噪声治理措施，建立建设单位、项目部、专职管理人员“三级检查制度”。 2.4、固体废物 施工期的固体废物主要施工废弃物及施工人员生活垃圾，可采取以下措施减少其对环境的影响： ⑴运送建筑废物的车辆离开施工场地时，要及时清理干净车辆粘带的泥土，并用篷布遮盖拉运； ⑵遗留在现场的废弃物要及时清运； ⑶施工期土石工程挖填量应平衡计算，开挖的土石方要定点堆放，并用篷布遮盖； ⑷施工人员的生活垃圾也及时收集到指定的垃圾箱（桶）内，定期集中收集外运至附近的垃圾转运站，统一由环卫部门清运。 本项目采取上述固体废物处置措施后，施工期产生的固体废物对主要环境保护目标的影响较小。 本项目固体废物治理责任主体为建设单位，施工期及时足额支付固体废物治理费用1万元；施工单位应建立健全施工固体废物治理责任制，设专职管理人员负责落实固体废物治理措施，建立建设单位、项目部、专职管理人员“三级检查制度” 3、施工期监测计划 本项目施工期监测计划见表5-1。 表5-1 施工期环境监测计划表 环境监测 监测项目 监测位置 监测频次 环境空气 TSP 施工场界 施工过程中每90天监测1次 噪声 等效声级LAeq 地表水 SS 甘渭河下游断面 施工过程中监测1次 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目属于隆德县甘渭河流域国土综合整治项目。项目运营期将会产生较大的生态环境效益。根据本项目特点，项目营运期不产生废气、废水、噪声仅有固体废物产生。项目运营期主要进行沟道内日常清理固废（水面漂浮物、丝状藻，清理枯死的植物等）。 运营期监测计划见表5-2。 表5-2 运营期环境监测计划表 监测项目 监测位置 监测频次 植被生态监测 采用样方调查方式监测生态修复区内植被恢复情况，分析恢复效果。对草本植物，监测种类、株数、均高、盖度、生物量。 完工后2年，对植被成活情况实施人工监测，春、夏、秋，每个季节监测1次 动物生态监测 采用样方调查方式监测生态修复区内野生动物活动情况，并与建设前情况进行比较，分析前后变化。采用实地调查与公众调查相结合的方式，集中于野生动物分布较多的区域。 重点调查动物（以鸟类与兽类为主）的种类，出现频率，并分析其栖息地环境变化与恢复状况。 完工后2年，每季度1次 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目为一项环保工程，总投资即为全部环保投资。本项目环保投资情况见表5-3。 表5-3 污染防治措施及投资估算一览表 单位：万元 类别 项目 保护措施 投资 施工期 生态环境 植被保护 合理规划项目占地，施工完成后对护坡破坏的植被进行生态修复 计入工程投资 水土保持 ①进行封闭性施工，严格控制施工范围；②场区预先修建土石围堰和排洪沟，地表开挖尽量避开暴雨季节，做到分期分区开挖；③合理选择施工工序；④合理选择施工工期；⑤严格控制运输流失；⑥剥离的表层土采取临时覆盖等防护措施；⑦注重水土保持的综合性 土壤保护 ①施工中加强施工管理，尽量缩小施工范围 控制外来物种入侵 栽种的植物应是当地宜土宜种植物 水生动植物保护 ①加强对施工人员自然保护教育；②施工前必须对可能影响到的河段进行认真调查；③加强施工期“三废”的管理； 景观 ①施工工地必须封闭，进行文明施工，施工围墙可以加以景观修饰；②施工现场做好排水沟渠；③施工完成后及时进行生态修复 废气 扬尘、汽车尾气及机械废气等 施工过程中推广湿式作业，冲洗出施工场地的车辆的轮胎泥土；及时回填挖方；易扬洒物料等采用密闭围栏覆盖；严禁高处抛洒物料；合理布置高扬尘施工环节等 废水 施工废水 设置临时隔油沉淀池（1个） 噪声 施工设备、车辆 选择低噪声先进设备；加强设备维护和限制施工时间 固体废物 弃土 在项目区内部转运回填至低洼地进行消化，不外运 建筑垃圾 可回收利用的回收利用，不能回收利用的运送至建筑垃圾堆场进行处置 生活垃圾 环卫部门定期清理 环境监测 生态环境 施工前、施工中期、施工后、运营期对地表植被破坏面积、地表植物种类和生产力进行生态环境监测 水环境 施工期在在施工分区设置饮用水监控点，监测地表水水质 环境空气 在敏感点附近施工区、运输量大的路段设置监测点，监测TSP质量浓度 声环境 在敏感点附近施工区、运输量大的路段设置监测点，监测噪声 水土保持 施工前监测1次，施工期间春、秋季大风期（风速大于5级）各1次，工程结束后监测1次，自然恢复期（主体工程运行后1年）监测1次 合计 / |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 严格控制施工区域占地，对周边植物进行保护，文明施工。 | 减轻对周边 环境的影响 | 人工监测植被覆盖度临时占地做土地平整 | 进行绿化维护，必要时进行补植，能够恢复到与周边植被覆盖度相近 |
| 水生生态 | ①加强对施工人员自然保护教育；②施工前必须对可能影响到的河段进行认真调查； ③加强施工期“三废”的管理 | 减轻对周边 环境的影响 | / | / |
| 地表水环境 | 施工废水沉淀回用或泼洒降尘、生活污水依托周边房屋现有处理设施处理 | 无废水外排 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 合理安排施工机械作业时间，尽量选用低噪声的机械设备，合理布局施工设备，采取工程降噪措施，明确施工噪声控制责任，对施工期间材料、设备运输车辆，也应合理安排，限制车辆鸣笛等综合降噪措施 | 厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1限值 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 运输道路洒水抑尘、施工围挡、运输车辆以及施工区域遮盖等措施；环保清淤 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值 | / | / |
| 固体废物 | 项目施工过程主要产生废土方在项目区内部转运回填至低洼地进行消化，不外运；建筑垃圾中可回收利用的回收利用，不能回收利用的运送至建筑垃圾堆场进行处置；施工人员生活垃圾及杂草枯枝经统一收集后由当地环卫部门统一清运处置 | 无建筑垃圾、生活垃圾遗留现场 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | 施工期监测时间为1年，自然恢复期监测时间为主体工程运行后2年。监测频率为施工前监测1次，施工期间春、秋季大风期(风速大于5级)各1次，待工程结束后监测1次。自然恢复期监测时间为10月下旬监测1次。 | / | 检测植被恢复状况，是否生长良好，能够恢复到与周边植被覆盖度相近或恢复到原有功能，进行绿化维护，必要时进行补植 检测频率：春、夏1次/2（运营期前2年）；检测地点：临时用地及施工扰动区域 | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目的建设符合国家产业政策及相关规划。项目通过采取相应防范措施可将其影响降至最低；运营期无污染物产生。从社会、经济及环境三方面综合考虑，本项目的实施利大于弊，在严格执行各项环保法规及减缓措施，并执行全完的前提下，从环境角度考虑，本工程在该地区实施是可行的。