# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：        隆德县边庄水库工程

建设单位（盖章）：     隆德县水务局

编制日期：          二零二四年二月

中华人民共和国生态环境部制

《隆德县边庄水库工程环境影响报告表》修改索引

| 序号 | 专家意见 | 修改情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 以《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》进一步完善规划符合性分析。 | 已按意见修改完善，详见P2-P3内容。 |
| 2 | 从环境制约性因素、影响程度等方面进行完善项目选址选线环境合理性分析。 | 已按意见修改完善，详见P80-P82内容。 |
| 3 | 其它：补充隆泾公路改道后对水库水质的影响及公路排水去向；补充完善本项目拌合站相关分析及评价；补充对水土流失重点预防区的影响分析和保护要求；补充完善施工期道路区植树和运营期对各项措施的管护等保护措施。 | 隆泾公路改道后对水库水质的影响及公路排水去向详见P93内容；已补充完善本项目拌合站相关分析及评价，详见P37、P48-P49、P72-P73、P89-90等；水土流失重点预防区的影响分析和保护要求详见P75-P76、P85-P87内容；施工期道路区植树和运营期对各项措施的管护等保护措施详见P86、P96-P97内容。 |
| 4 | 专家及与会人员提出的其它意见。 | 详见报告。 |

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 隆德县边庄水库工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2307-640423-19-01-700440 |
| 建设单位 联系人 | 杨志义 | 联系方式 | 13649566569 |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区固原市隆德县山河乡山河村 |
| 地理坐标 | （E106度9分48.945秒，N35度30分42.961秒） |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利， 124、水库，其他 | 用地长度（km）及用地面积（m2） | 658989.96m2 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 隆德县发展和改革局 隆德县水务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 隆发改审 [2023]145号 隆水发［2024]5号 |
| 总投资（万元） | 12368.60 | 环保投资（万元） | 446.53 |
| 环保投资占比（%） | 3.61 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 项目属于水库建设项目，应设置地表水环境影响专项评价 |
| 规划情况 | ①规划名称：《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》； 审批机关：自治区人民政府办公厅； 审批文件名称及文号：自治区人民政府办公厅关于印发《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》的通知（宁政办发〔2021〕82号）。 ②规划名称：《固原市生态环境保护“十四五”规划》； 审批机关：固原市人民政府办公室； 审批文件名称及文号：固原市人民政府办公室关于印发《固原市环境保护“十四五”规划》的通知（固政办发〔2021〕56号）。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》 审批机关：自治区生态环境厅 审批文件名称及文号：自治区生态环境厅关于《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》审查意见的函（宁环函〔2021〕721号） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 规划及规划环境影响评价符合性分析 规划及规划环境影响评价符合性分析 规划及规划环境影响评价符合性分析 规划及规划环境影响评价符合性分析 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》的符合性 根据《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》第四章中第二节建设城乡一体化供水网：“以让城乡居民喝上“放心水”为目标，连通升级全区城乡供水工程网、信息网、服务网“三张网”，实施传统供水产业数字化升级，培育打造优质城乡供水产业，建成“互联网+城乡供水”示范省（区），形成可复制可推广的教科书式经验。完善区级骨干供水网络。加快推进银川都市圈城乡西线、东线供水工程及清水河流域城乡供水、中卫市城乡供水等一批骨干水源和重点供水工程，构建水系互联互通、资源统筹调配、南北山川互济、安全保障有力的骨干供水“主动脉”。实施供水网络提升工程。以自治区骨干供水网络为大水源，按照“建大、并中、减小”的原则开展水厂整合改造，采取“延伸、联网、整合、消缺、提标”等方式，打通城乡供水“最后一公里”。加快建设固原市黄河水调蓄工程和水资源高效利用工程，形成“北部双源互备、中部多线互济、南部双水互通”的城乡供水一体化格局。 边庄水库属于隆德县十四五规划建设的城乡供水调蓄水库。隆德县十四五规划建设的3座城乡供水调蓄水库中目前仅余家峡水库已开工建设基本完工，苏台水库和边庄水库尚未实施，且苏台水库由于上下游取水协调问题前期工作进展缓慢。在考虑余家峡可供水量（170万m3）后，隆德县城乡现状年不缺水（剩余水量仅为44.7万m3），2025年、2035年缺水量分别为32.20万m3、162.96万m3。所以新建边庄水库迫在眉睫。 通过新建边庄水库工程，与隆德县城乡抗旱应急调水工程连通，为隆德县城乡居民生活、工业及规模化养殖提供补充水源，让城乡居民喝上“放心水”，连通升级了隆德县城乡供水工程网、信息网、服务网“三张网”，为提升抗旱减灾能力、供水安全保障程度和巩固脱贫攻坚成果创造有利条件，因此，本项目建设符合《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》相关要求。 2、与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》的符合性 本项目符合《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》的要求，具体分析见表1-1。 表1-1 项目与《宁夏水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》符合性 序号 规划环评要求 本项目情况 符合性 1 空间布局约束：1.项目的永久、临时占地（包括水库淹没区）原则上不占用生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区等各类环境敏感区。2.确实无法避让、需占用环境敏感区的，应符合相关法律法规要求，并采取有效的恢复和补偿措施。3.项目占用耕地、林地等应符合相关法律法规、规划、政策要求，并采取必要的补偿措施。 项目不涉及占用生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区等各类环境敏感区。项目施工临时占地通过生态保护与恢复措施的落实，可恢复原有使用功能。项目占用耕地，必须补充数量和质量相当的耕地，补充耕地工作，切实做到占补平衡。同时，应按照法律规定，要求建设单位将被占用耕地耕作层土壤剥离利用，结合土地整治、高标准农田建设和土地复垦等工作，及时组织开展耕作层土壤剥离利用、补充耕地。 符合 2 污染物排放管控：1.项目的建设运行不新增主要水污染物排放，或主要水污染物排放量在相关河段或流域的水环境承载能力范围内。2.因水资源开发和配置造成河段水量减少、对水污染物稀释扩散能力减弱的，应确保相关河段水质满足环境质量底线和水功能区要求。 项目施工期废水处理后利用，不外排。运营期无废水排放。为维护下游生态环境可持续发展，以水库断面多年平均天然径流量的10%考虑下泄生态流量，边庄水库多年平均天然径流量为72.1万m3，则生态基流为7.21万m3。 符合 3 资源利用效率要求：1.项目取水量须满足区域水资源利用上线和相关河湖基本生态水量控制要求。2.坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”的原则，在优先保障人居用水和生态环境用水的基础上，合理确定供水规模。 通过供需水量平衡分析及结合边庄水库径流情况，边庄水库供水规模确定为45万m3，生态基流为7.21万m3，项目的取水量满足甘渭河水资源利用上线基本生态水量控制要求。 符合 4 环境风险防控：1.项目建设不会影响现有饮用水水源地的供水能力和水质。2.新建水源或取水口应采取有效的水污染风险防控措施。 项目不涉及饮用水水源地。本项目边庄水库建成后为隆德县城乡居民生活、工业及规模化养殖提供补充水源，为确保水质的满足要求，项目环评提出了有效的水污染风险防控措施。 符合 5 重点工程在开展环境影响评价时，应就以下内容重点论证：1.项目符合生态环境及资源相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水（环境）功能区划、水污染防治规划、生态环境保护规划等相协调，项目开发任务、供水量、供水范围和对象、灌区规模、种植结构等主要内容总体符合流域区域综合规划、水资源规划、灌区规划、农业生产规划、节水规划等相关规划及规划环评要求。2.水资源开发利用符合以水定产、以水定地原则，未超出流域区域水资源利用上限，灌溉定额、灌溉用水保证率、灌溉水有效利用系数满足流域区域用水效率控制要求。3.选址选线、取（蓄）水工程淹没、施工布置等不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区、重要湿地等环境敏感区的保护要求相协调。4.取（蓄）水造成河、湖或水库水文情势改变且带来不利影响的，应统筹考虑上、下游河道水环境、水生生态、景观、湿地等生态用水及生产、生活用水需求，提出优化取水方案、实施在线监控等措施。通过节水、置换等措施获得供水水量的，用水方式和规模具有环境合理性和可行性。采取上述措施后，不会造成河道脱水，河道生态环境及生产、生活用水需求能够得到满足。 1.本项目建设符合生态环境及资源相关法律法规和政策要求，项目不涉及占用生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区等各类环境敏感区，与主体功能区规划、生态功能区划、水（环境）功能区划、水污染防治规划、生态环境保护规划等相协调，边庄水库为十四五规划的城乡供水水库，项目开发任务、供水量、供水范围和对象等主要内容总体符合流域区域综合规划、水资源规划及规划环评要求。2.项目供水规模为45万m3，符合以水定产、以水定地原则，未超出甘渭河流域水资源利用上限。3.项目坝体及淹没区、取土场、弃渣场、施工生活区等工程选址选线均不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线中法律法规禁止占用的区域，项目周围无饮用水水源地。4.项目通过供需水量平衡分析及结合边庄水库径流情况，边庄水库供水规模确定为45万m3，生态基流为7.21万m3，此时不会造成边庄水库下游河段脱水，河道生态环境变差，河道水文情势改变，同时可满足隆德县城乡居民生活、工业及规模化养殖用水需求。 符合 6 规划方案设计阶段，对于新建水库、输水管线等工程，应从工程占地、环境影响、输水安全、施工条件等方面进行多方案技术经济比选确定，尽量避开自然保护区、水源地保护区、风景名胜区、湿地保护区、基本农田等生态环境敏感区。 本项目边庄水库属于新建水库，通过对地形条件、地质条件、枢纽布置、工程占地和移民、施工条件、建筑材料、工程投资及运行条件等影响因素的技术经济比较，选定本阶段的代表性坝址。项目所选坝址不涉及自然保护区、水源地保护区、风景名胜区、湿地保护区、基本农田等生态环境敏感区。 符合 7 建设项目环境影响评价阶段，应重点调查受保护的国家级和省级保护物种、珍稀濒危物种、地方特有物种和古树名木的类型、级别、分布、数量、保护状况等进行详细调查，明确影响性质与影响程度，尽量通过优化工程设计避让影响；对通过优化工程设计无法避让影响的，采取迁地保护措施进行保护。 项目环评阶段通过资料查阅、实地踏勘、走访调查当地居民及样方调查等，未发现拟建工程选址涉及国家级和省级保护物种、珍稀濒危物种、地方特有物种和古树名木等环境保护目标。 符合 8 施工阶段，应注意优化施工方案、采用先进施工工艺，尽量减小开挖、取料对地表的扰动，减少资源消耗；合理布置和规划施工场地及其他临时用地，临时堆料做到不占耕地，不影响河道行洪；采取工程措施和植物措施相结合的水土保持综合措施，以工程措施控制水土流失，必要时增加临时防护措施，以减少施工扰动产生的新增水土流失，并为植物措施的实施创造条件，对施工迹地进行绿化恢复；土石弃渣的堆放应遵循“先挡后弃”的原则，同时以植物措施与工程措施配套，提高水保效果，减少工程施工带来的新增水土流失量，恢复原有植被；对于涉及自然保护区、水土流失重点防治区、风景名胜区、湿地公园、水源地保护区等重要生态敏感区的施工区域，应保证施工效率和施工质量，做到施工快，效果好，临时占地少的原则。 对施工期提出优化施工方案，采用先进施工工艺，尽量减小开挖、取料对地表的扰动，合理布置和规划施工工区和临时用地；采取工程措施、植物措施、临时措施等相结合的水土保持综合措施，减少施工扰动产生的新增水土流失，对施工迹地进行绿化恢复；土石弃渣的堆放遵循“先挡后弃”的原则，同时以植物措施与工程措施配套，提高水保效果，减少工程施工带来的新增水土流失量，恢复原有植被；项目不涉及自然保护区、水土流失重点防治区、风景名胜区、湿地公园、水源地保护区等重要生态敏感区。 符合 3、项目与自治区生态环境厅关于《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》审查意见的符合性 项目符合《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》审查意见的要求，具体分析见表1-2。 表1-2 项目与《宁夏水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》审查意见符合性 序号 规划环评审查意见 本项目情况 符合性 1 严守生保护红线，加强空间管控。将生态保护红线作为保障和维护区域生态安全的底线，依法实施严格保护，对所涉及的水利工程设施，严格执行各项生态环境保护要求。 项目不涉及生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等区域，不属于依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动，通过严格落实临时占地的生态恢复措施，确保临时占地生态环境的恢复。 符合 2 严守环境质量底线，推进区域环境质量持续改善。坚持生态优先、绿色发展、协调发展理念，《规划》的环境目标应立足于生态环境的稳定和环境质量的改善，明确规划期重点工程、开发区域的生态环境质量底线，作为《规划》实施的硬约束，同步实现环境质量改善目标与水资源开发目标。 通过建设边庄水库，并结合后期建设的边庄水库与隆德县城乡抗旱应急调水工程连通管道，将水输送至清凉水库和县城第一水厂，为隆德县城乡居民生活、工业及规模化养殖提供补充水源。通过供需水量平衡分析及结合边庄水库径流情况，边庄水库供水规模确定为45万m3，生态基流为7.21万m3，项目的取水量满足甘渭河水资源利用上线基本生态水量控制要求。 符合 3 严格水利工程建设的环境准入条件。严格水利工程准入要求，从源头上避免对区域水环境质量及水生态造成影响。加强水资源综合利用，提高资源节约集约利用水平。 边庄水库为十四五规划的城乡供水水库，项目占地不涉及自然保护区、水源地保护区、风景名胜区、湿地保护区、基本农田等生态环境敏感区。通过供需水量平衡分析及结合边庄水库径流情况，边庄水库供水规模确定为45万m3，生态基流为7.21万m3，项目的取水量满足甘渭河水资源利用上线基本生态水量控制要求。 符合 4 加强水生态修复和水环境治理。统筹流域、区域，通过水土流失综合治理、重点河湖生态修复、水系连通和水美乡村建设、盐碱地改良和地下水超采区治理，推进水环境质量持续稳定改善、维护水生态系统安全，助力黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设。 项目不会加重对水环境及水生态的影响。施工期废水处理后利用，不外排；运营期无废水排放，对水环境影响较小。 符合 5 在《规划》实施过程中，加强环境监督管理，落实各项生态环境保护措施，适时开展环境影响跟踪评价，在《规划》修编时应重新编制环境影响报告书。 本项目严格落实各项生态环境保护措施。 符合 6 《规划》包含的重点建设项目在依法开展环境影响评价时，应符合规划环评结论和审查意见，落实规划环评提出的要求，加强与规划环评的联动，重点开展选址选线方案比选、工程分析，着重评价项目建设对区域生态系统、水环境等影响的途径、范围和程度，深入论证生态修复工程、环境保护措施的可行性。 工程建设符合规划环评结论和审查意见，严格按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行）要求，评价项目建设对区域生态系统和水环境的影响，并提出切实可行的环境保护措施和生态保护与恢复措施。 符合 4、项目与《固原市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 根据《固原市生态环境保护“十四五”规划》深化“三水”统筹，增强水生态环境功能的要求，以水生态环境质量为核心，坚持污染减排和生态扩容两手发力，统筹水资源利用、水生态保护和水环境治理，因地制宜制定用水安全保障、水环境质量改善、河湖生态流量保障、水生态保护修复等措施，持续改善水生态环境，努力打造美丽“七河”。 通过建设边庄水库，并结合后期建设的边庄水库与隆德县城乡抗旱应急调水工程连通管道，将水输送至清凉水库和县城第一水厂，为隆德县城乡居民生活、工业及规模化养殖提供补充水源，项目建设符合《固原市生态环境保护“十四五”规划》深化“三水”统筹，用水安全保障的要求。 综上所述，项目建设符合《固原市生态环境保护“十四五”规划》的要求。 |
| 其他符合性 分析 其他符合性 分析 其他符合性 分析 其他符合性 分析 其他符合性 分析 其他符合性 分析 其他符合性 分析 其他符合性 分析 其他符合性 分析 | 1、固原市“三线一单”符合性分析 ⑴生态保护红线及分区管控 衔接落实《宁夏回族自治区生态保护红线》（宁政发〔2018〕23号），基于生态保护红线划定评估工作，以生态系统功能极重要区和重要区、生态环境极敏感区和敏感区为重点，衔接自治区级及以上自然保护区，县级及以上饮用水水源保护区，自治区级及以上风景名胜区、湿地公园、森林公园、地质公园，国家级水产种质资源保护区，国家级生态公益林等各类自然保护地和其他保护区域，衔接相关规划及经济社会发展需求，划定固原市生态空间总面积4171.22平方公里，占全市国土总面积的39.63%。其中生态保护红线面积为3302.06平方公里，占全市国土总面积的31.37%；除生态保护红线以外的一般生态空间面积869.16平方公里，占全市国土面积8.26%。 本项目位于固原市隆德县山河乡山河村，对照固原市生态红线（附图1），项目不在生态保护红线范围内。对照固原市生态空间分布图，项目位于一般生态空间（附图2），不在生态保护红线范围内。 一般生态空间原则上按照限制开发区域的要求进行管理。严格控制新增建设用地占用一般生态空间。符合区域准入条件的建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。严格限制农业开发占用生态保护红线之外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。有序引导生态空间用途之间的相互转变，鼓励向有利于生态功能提升的方向转变，严格禁止不符合生态保护要求或有损生态功能的相互转换。 项目为水库建设项目，项目永久占土地为旱地、乔木林地、其他林地、其他草地、设施农用地、公路用地、农村道路。建设项目占用农用地的，必须补充数量和质量相当的土地，隆德县自然资源局应督促项目建设单位，足额落实补充耕地、土地复垦等相关费用，在用地报批前按规定做好补充耕地工作，切实做到占补平衡。同时，应按照法律规定，要求建设单位将被占用耕地耕作层土壤剥离利用，结合土地整治、高标准农田建设和土地复垦等工作，及时组织开展耕作层土壤剥离利用、补充耕地。 综上，项目建设符合固原市生态保护红线及分区管控的要求。 ⑵环境质量底线的符合性 ①水环境质量底线及分区管控 按照水环境质量“只能变好、不能变差”的原则，基于水环境功能和承载能力、水环境质量现状、污染源分布等情况，衔接自治区水功能区划、“水十条”实施方案、水污染防治目标责任书等现行要求，考虑水环境质量改善潜力，参照《关于印发2021年度大气、水、土壤污染防治和应对气候变化等重点工作安排的通知》（宁生态环保办[2021]5号）中相关考核指标，综合确定全市水环境控制断面2025年、2035年的水环境质量底线目标。其中2025年目标以水环境现状为基础，结合水环境质量改善潜力分析，进行目标指标预测；远期2035年，以水环境功能区稳定达标和水生态系统整体恢复为目标，预测设定水环境质量目标。具体目标值将在自治区和固原市生态环境保护“十四五”规划发布后进一步衔接确定。 本项目边庄水库水源引自甘渭河，地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域标准要求，根据项目地表水环境质量现状监测报告，甘渭河水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域标准要求，TN水质现状不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域标准要求，超标原因是因为区域水体TN背景值较高导致，本项目为新建水库，运行期不排放污染物，符合水环境质量底线的要求。 本项目位于水环境一般管控区（附图3），对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。本项目施工期加强环境管理，施工废水经隔油沉淀池沉淀处理后上清液用于洒水降尘或工程综合利用，不外排，生活污水通过施工区域设置的临时旱厕及周边农户旱厕收集后，沤肥处置用于周边耕地农肥，不外排。项目运营期加强水库周边农业面源和农村生活污水的控制，加强巡查，严禁在水库周边倾倒垃圾及其它杂物，严禁在水库边圈养禽畜，严禁在水库边搭盖建筑物。加强管理，保护水源。综上，项目建设符合水环境质量底线及分区管控的要求。 ②大气环境质量底线及分区管控 2025年和2035年大气环境质量目标以区域环境空气质量现状为基础，衔接《中共宁夏回族自治区委员会关于建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区的实施意见》、《自治区人民政府关于印发宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的通知》等文件要求，参照《关于印发2021年度大气、水、土壤污染防治和应对气候变化等重点工作安排的通知》（宁生态环保办〔2021〕5号）中相关考核指标，根据区域地形地貌、大气扩散条件、污染源分布和污染物排放现状等实际情况，经过科学计算模拟，得到全市PM2.5浓度目标建议值。根据《固原市环境质量报告书（2022年）》，隆德县2022年环境空气中PM10年均质量浓度、PM2.5年均质量浓度、SO2年均质量浓度、NO2年均质量浓度、CO 24h平均第95百分位数、O3指标日最大8小时滑动平均值的第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求。 根据大气环境分区管控要求，项目位于大气环境一般管控区（附图4）一般管控区的要求为：落实《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规的一般要求，在满足区域基本的污染物排放标准和污染防治要求基础上，进一步采用更清洁的生产方式和更有效的污染治理措施，推动区域环境空气质量持续改善。毗邻大气环境优先保护区的新建项目，还应特别注意污染物排放对优先保护区的影响，应优化选址方案或采取有效的污染防治措施，避免对一类区空气质量造成不利影响。 本项目施工期严格落实施工场地“6个100%”防控措施，洒水降尘、设置围挡，减少施工废气对周边环境的影响，项目运营期不产生废气，加强管理，不会对周边环境造成影响，符合一般管控区相关要求。 ③土壤污染风险防控底线及分区管控 对照土壤污染风险管控分区，项目位于一般管控区（附图5），一般管控区指除农用地优先保护区之外的其他区域。一般管控区要求：在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 项目为水库建设项目，项目无土壤污染因子，对区域土壤环境影响较小。综上，项目建设符合土壤一般管控区的要求。 ⑶资源利用上线及分区管控 ①能源（煤炭）资源利用上线及分区管控 项目不涉及煤炭资源。 ②水资源利用上线及分区管控 选取用水总量、万元GDP用水量、万元工业增加值用水量以及农业灌溉水利用系数等4项约束性指标，作为水资源利用上线指标。当前，衔接《固原市国民经济和社会发展“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要》等相关规划，到2025年全市用水总量控制在2.89亿立方米，单位GDP用水量较2020年下降8%，农田灌溉水有效利用系数达到0.7以上。 通过新建边庄水库工程，与隆德县城乡抗旱应急调水工程连通，为隆德县城乡居民生活、工业及规模化养殖提供补充水源，为提升抗旱减灾能力、供水安全保障程度和巩固脱贫攻坚成果创造有利条件，不会影响隆德县水资源利用上线及分区管控要求要求。 ③土地资源利用上线及分区管控 选取耕地保有量、基本农田保护面积、城乡建设用地规模等6项约束性指标，作为固原市土地资源利用上线。从生态环境保护的角度出发，综合考虑生态保护红线、永久基本农田等保护区域的面积，可开发利用土地资源的存量，以及土地资源的集约利用水平等因素，评价各区县在土地资源开发利用与生态环境保护方面的潜在矛盾程度。将隆德县、隆德县、泾源县等3个区县确定为土地资源重点管控区。按照“以水定城、以水定地”的原则，强化工业项目节约用地评价，严控新增建设用地规模，盘活利用批而未供和闲置土地，全面实施节地水平、产出效益双提升行动，不断提升土地利用效率。实行最严格的耕地保护制度，健全和落实耕地保护执法监管共同责任机制，严守永久基本农田，严管城镇开发边界，严格落实耕地占补平衡。 项目为水库建设项目，工程永久占地包括：水库淹没影响占地、水库枢纽建设占地、连通工程占地和道路改线工程占地。工程永久占地263827.99m2，施工临时占地主要包括：连通工程占地、取土场占地、弃渣场占地、供电及通讯线路迁移占地、施工生产生活占地和临时道路占地等，临时堆土场在永久占地范围内，不再单独计算。工程临时占地395161.98m2。项目永久占地不占用耕地，临时占地占用耕地的，占地面积较小，要求施工结束后恢复耕地，对区域农田影响较小。综上，项目建设符合固原市土地资源利用上线及分区管控的要求。 ⑷环境管控单元与准入清单 ①环境管控单元划分 坚持生态优先，考虑区域经济社会发展重点和差异，综合划定环境管控单元，在环境管控单元内落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的分区管控要求，实施分类管控。各生态环境要素中各类区域管控级别有重合时，按照“就高不就低”的原则处理，突出各生态环境要素优先保护区和重点管控区。 固原市共划定环境管控单元95个，其中优先保护单元54个，优先保护单元个数占全市总单元个数的56.94%，优先保护单元面积为4769.70平方公里，其面积占全市总面积的45.31%。重点管控单元个数为13个，占全市总单元个数的13.68%，重点管控单元面积为1948.26平方公里，占全市总面积的18.51%。一般管控单元个数为28个，占全市总单元个数的29.47%，其面积为3808.18平方公里，占全市总面积的36.18%。 优先保护单元：为生态保护红线、一般生态空间、水环境优先保护区、大气环境优先保护区的并集。优先保护单元以严格保护生态环境、严格限制产业发展为导向，禁止或限制大规模的工业开发和城镇建设。 重点管控单元：在扣除优先保护单元的基础上，将水环境重点管控区、大气环境重点管控区、禁燃区、地下水开采等重点管控区等与行政区划、工业园区边界等进行空间叠加拟合，形成重点管控单元。重点管控单元总体上以守住环境质量底线、控制资源利用上线、积极发展社会经济为导向，实施污染防治、生态环境修复治理和差异化的环境准入。 一般管控单元：除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域全部纳入一般管控单元。一般管控单元以适度发展社会经济、避免大规模高强度开发为导向，执行区域生态环境保护的基本要求。 本项目位于一般管控单元（附图6），项目为水库建设项目，工程永久占地包括：水库淹没影响占地、水库枢纽建设占地、连通工程占地和道路改线工程占地。工程永久占地263827.99m2，施工临时占地主要包括：连通工程占地、取土场占地、弃渣场占地、供电及通讯线路迁移占地、施工生产生活占地和临时道路占地等，临时堆土场在永久占地范围内，不再单独计算。工程临时占地395161.98m2。项目永久占地不占用耕地，临时占地占用耕地的，占地面积较小，要求施工结束后恢复耕地，对区域农田影响较小。综上，项目建设符合优先保护单元的要求。 ④生态环境准入清单符合性 本项目位于一般管控单元，属于小型水利工程，不会对区域生态敏感目标及生态功能造成明显不利影响，符合生态环境准入清单的要求。 项目与固原市生态环境准入清单符合性见表1-3。 表1-3 项目与固原市生态环境准入清单符合性 管控维度 准入要求 本项目及符合性 A1 空间布局约束 A1.1 禁止开发建设活动的要求 严禁产能过剩行业新增产能，各开发区主导产业产值占比达到60%以上，严防发达地区淘汰退出的高污染企业落户固原。 不涉及，符合 严禁在“五河”临岸1公里范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。 不涉及，符合 城市建成区一律禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。 不涉及，符合 A1.2 限制开发建设活动的要求 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。 不涉及，符合 A1.3 不符合空间布局要求活动的退出要求 在一定过渡期并给予合理补偿的基础上，依法依规关闭或搬迁禁养区内确需关闭或搬迁的畜禽规模养殖场（园区）。 不涉及，符合 全面取缔保护区违法建设项目，全面解决保护区矿产资源开发等历史遗留问题，自然保护区内全面禁止一切与保护无关的开发建设活动。 不涉及，符合 对六盘山水源核心区，坚决退出旅游项目，严禁游客进入。 不涉及，符合 城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。 不涉及，符合 A2 污染物排放管控 A2.1 允许排放量要求 化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量及减排量完成自治区下达任务。 不涉及，符合 新改扩建耗煤项目（除煤化工、火电）一律实施煤炭减量等量置换，所有新建、改建、扩建耗煤1万吨及以上项目（除热电联产外）一律实施煤炭等量替代。 不涉及，符合 严格重金属排放项目准入，坚持“减量置换”或“等量置换”原则。 不涉及，符合 在“五河”干流已覆盖集污管网的区域配套建设污水处理设施，确保所有建制镇和中心村污水处理全覆盖。 不涉及，符合 火电、水泥等重点行业及燃煤锅炉，严格按照大气污染物排放标准及特别排放限值要求执行。 不涉及，符合 到2025年，全市工业固体废弃物综合利用率达到80%，中水利用率达到85%以上。 不涉及，符合 A2.2 现有源提标升级 改造 全市65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造；新建燃气锅炉要同步实现低氮改造。 不涉及，符合 加快农村养殖“出户入园”，落实“一控两减三利用”，减少化肥和农药使用量；实现畜禽粪便、农作物秸秆、农膜资源化利用，到2025年，农业废弃物综合利用率达到94%以上。 不涉及，符合 A3 环境风险防控 A3.1 联防联控要求 在清水河城镇产业带、黄河支流、饮用水源地及其周边范围内的企业开展环境风险排查。 不涉及，符合 合理布局危险化学品生产装置和仓储设施，严格控制环境风险。 不涉及，符合 实施环境风险分级管理制度，建立“分类管理、分级负责、属地管理”为主的环境应急管理体系；构建突发环境事件应急响应机制和应急指挥系统，实行环保、公安、交通、消防、卫生、安监部门环境 应急联动。 不涉及，符合 A4 资源利用效率要求 A4.1能源利用总量及效率 要求 严控煤炭消费总量，实行新（改、扩）建耗煤项目煤炭消费等量或者减量替代。 不涉及，符合 A4.2 水资源利用总量及效率要求 落实节水指标纳入县（区）政绩考核，对水资源超载地区实行用水和项目“双限批”，到2025年全市用水总量控制在2.89亿立方米，单位GDP用水量较2020年下降8%。积极推广农业成套综合节水技术，到2025年农田灌溉水有效利用系数达到0.7以上。 不涉及，符合 对照固原市环境管控单元生态环境准入清单分析，项目位于隆德县山河乡一般管控单元，要素属性为生态空间，符合性分析见表1-4。 表1-4 项目与隆德县山河乡一般管控单元符合性分析 类别 相关要求 本项目情况 符合性分析 空间布局约束 1.禁止在水源涵养地、天然林地、草原等植被覆盖度在40%以上和治理程度达70%以上的小流域进行开发建设。 2.严格限制占用林地、草地及清水河等河流沿线湿地进行开发建设活动。 3.在满足产业准入、总量控制、排放标准等国家和地方相关管理制度要求的前提下，集约发展。 项目为水库建设项目，工程永久占地包括：水库淹没影响占地、水库枢纽建设占地、连通工程占地和道路改线工程占地。工程永久占地263827.99m2，施工临时占地主要包括：连通工程占地、取土场占地、弃渣场占地、供电及通讯线路迁移占地、施工生产生活占地和临时道路占地等，临时堆土场在永久占地范围内，不再单独计算。工程临时占地395161.98m2。项目永久占地不占用耕地，临时占地占用耕地的，占地面积较小，要求施工结束后恢复耕地，对区域农田影响较小。 符合 综上，本项目符合“三线一单”的相关要求。 2、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》，项目属于鼓励类中水利项目第1项的“水资源利用和优化配置：跨流域调水工程，综合利用水利枢纽工程”，建设符合国家产业政策。 |

# 二、建设内容

| 地理 位置 | 本项目边庄水库位于葫芦河一级支流甘渭河上游，地处隆德县山河乡境山河村，位于桃山水库上游5.5km处，距县城约12.0km，距山河乡1.0km，地理位置东径106°09′48.945”，北纬35°30′42.961”，地理位置见图2-1和附图7。 图2-1 本项目地理位置图 甘渭河流域位于隆德县南端，属渭河流域葫芦河中游左岸一级支流，发源于六盘山。甘渭河流域东高西低，海拔高度2813～1774m。流域有土石山区、黄土丘陵沟壑区和河谷川道区三种地貌特征，桃山水库以上为六盘山区，风化土层较厚，植被良好，林草茂密，覆盖度平均可达60～70%，水库以下为农田，植被较上游差。 甘渭河为葫芦河支流，发源于六盘山西坡沟壑之中，上游各支流流入桃山水库，桃山水库以上流域面积48 km2。甘渭河宁夏境内流域面积113km2，河长32.2km，河道落差大，河道比降21‰，在甘肃静宁县威戎镇李家庄进入葫芦河干流。项目所在区域水系图详见附图8。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 | 1、项目建设背景 隆德县位于六盘山西麓、宁南边陲，县内总面积991km2，海拔在1720～2942m之间，属中温带季风区半湿润向半干旱过渡性气候。发源于六盘山西麓的河流从北向南依次有唐家河、什字河、好水川河、渝河、甘渭河、庄浪河和水洛河等7条河流，均在甘肃境内汇入葫芦河。 自2004年以来，隆德县持续干旱，年降水量减少，2008年、2009年年降水量分别为399mm和403mm，较多年平均降雨量偏少3成左右，各沟道来水量减小，甚至出现断流，来水量较多年平均偏少2～4成，水库蓄水明显不足，承担县城供水的清凉、直峡、黄家峡、张士4座水库来水量锐减，导致县城4.8万人面临严重缺水的形势。2016年2月份以来已经实施了张银水库至张士水库、罗家峡水库至清凉水库、桃山水库至清凉水库等抗旱应急水源联通工程，初步缓解隆德县城饮水困难问题，但随着干旱的持续，缺水形势依然严峻。随着2016年9月至2017年6月枯水期的到来，干旱的气候特点使枯期稀少的降水大部分蒸散发，补给地下水基流的量很少，各河流水量呈稳定消退趋势，水库蓄水量将进一步减少。截止2017年2月，直峡、黄家峡、张士、张银、罗家峡、团结骨干坝等库坝水位全部降至死水位以下，桃山水库仅有20万m3水量可供。隆德县城采取间歇性供水，停止部分中小企业及城市生态用水。严重的干旱缺水不但制约当地经济社会发展，而且也使保障当地群众基本生存条件之一的饮水问题也变得相当困难。 隆德县现状年2022年总需水量为433.9万m³，规划近期水平年2025年总需水量为510.8万m³，规划远期水平年2030年总需水量为641.56万m³。目前，隆德县城乡供水水源工程共6座，分别为：直峡、清凉、黄家峡、张士、地湾、余家峡水库，扣除水库蒸发渗漏和生态基流量后，可供水量478.6万m3，隆德县城乡供水2025年、2030仍有32.20万m3、162.96万m3的用水缺口，因此，隆德县水务局建设“隆德县边庄水库工程”（以下简称“本项目”），为十四五规划的城乡供水水库，可补充解决隆德县规划年45万m3的用水缺口。 2、建设规模 ⑴工程任务 通过新建边庄水库工程，与隆德县城乡抗旱应急调水工程连通，为隆德县城乡居民生活、工业及规模化养殖提供补充水源，为提升抗旱减灾能力、供水安全保障程度和巩固脱贫攻坚成果创造有利条件。 ⑵供水范围及供水规模 边庄水库主要供水范围为隆德县城乡居民生活、工业及规模化养殖用水，所以本次供水范围为隆德县城乡供水工程覆盖的19个乡镇、123个行政村（社区）共49138户151806人。 ⑶工程规模 边庄水库属于小（1）型水库，运行方式为多年调节水库，供水规模为45万m3，多年调节保证率为95%。水库总库容146.3万m3，其中调洪库容13.4万m3。淤积库容12.9万m3，死水位为2228.91m。兴利库容为120.00万m3，正常蓄水位为2243.69m。设计洪水位（P=3.33%）2243.80m，校核洪水位（P=0.33%）2244.45m，输（泄）水隧洞最大下泄量按10.0m3/s控制，溢洪道最大泄量为14.0m3/s。 按照“高水高用，低水低用”的供水原则，边庄水库输（泄）水隧洞流量控制室DN800供水管道就近接入固原市隆德县城乡抗旱应急调水工程已建桃山水库至清凉水库连通管道中，再由清凉水库向县城第一水厂供水。根据径流调节计算，边庄水库供水量为45.0万m3，保证率达到95%时实供水量为43.11万m3，日供水量为1181m3/d。固原市隆德县城乡抗旱应急调水工程已建桃山水库至清凉水库连通管道现状日供水量为4400 m3/d（183.33m3/h）。为了和接入的连通管道供水规模相匹配，本次连通管道设计流量采用183.33m3/h，边庄水库日供水时间为6.4h。 ⑷工程等级和标准 水库属小（一）型水库，土坝等主要建筑物为4级，次要建筑物为5级。设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为300年一遇。地震设防烈度为8度。设计淤积年限为30年。 边庄水库工程技术经济指标见表2-1。 表2-1 边庄水库工程技术经济指标表 序号 项 目 单 位 数 量 备 注 1 流域面积 边庄水库 km2 5.28 2 水文 多年平均降雨量 mm 600 多年平均水面蒸发量 mm 800 多年平均径流量 万m3 72.1 95%径流量 万m3 24.7 多年平均输沙模数 t/km2 1100 3 洪水 P=3.33%洪峰流量 m3/s 15.2 P=3.33%洪水总量 万m3 28.4 P=0.33%洪峰流量 m3/s 24.3 P=0.33%洪水总量 万m3 46.7 4 水量平衡分析计算 现状年 年 2022 近期规划水平年 年 2025 远期规划水平年 年 2030 供水保证率 % 95 城乡生活、工业及规模化养殖总需水量 万m3 433.9 2022年 万m3 510.8 2025年 万m3 641.56 2030年 现状水源可供水量 万m3 478.6 计入余家峡水库供水量后城乡生活、工业及规模化养殖总缺水量 万m3 32.20 2025年 万m3 162.96 2030年 拟建边庄水库供水量 万m3 45.0 连通管道设计流量 m3/h 183.33 5 水库 水库运行方式 多年调节水库 总库容 万m3 146.3 其中 淤积库容 万m3 12.9 设计淤积为30年 兴利库容 万m3 120.0 调洪库容 万m3 13.4 设计淤泥面 m 2228.91 正常蓄水位 m 2243.69 设计洪水位3.33% m 2243.95 校核洪水位0.33% m 2244.58 6 土坝 坝型 均质土坝 坝 顶 长 m 293.0 坝 顶 宽 m 6.0 沥青砼路面 坝顶高程 m 2246.00 最大坝高 m 29.2 上游坡比 1：m 1：2.75、1：3.0 下游坡比 1：m 1：2.5、1：2.75 7 输（泄） 水隧洞 输（泄）水隧洞总长 m 555.69 进口段 m 14.0 矩形钢筋混凝土结构 引水隧洞长度 m 20.0 直径2.0m 引水隧洞段长度 m 40.0 直径2.0m 水塔段长度 m 9.0 塔高 m 22.5 塔底板高程 m 2225.0 塔建基面高程 m 2223.5 闸孔尺寸 m 1.5×1.5 2个进水闸 最大泄量 m3/s 10.0 隧洞段长度 m 256.69 隧洞直径 m 2.0 涵洞比降 1/100 涵洞出口高程 m 2222.43 1#压力钢管段长 m 23.0 管道直径2.0~1.6m 流量控制室段长 m 9.6m 2#压力钢管段长 m 7.4 管道直径1.6m 陡坡、消力池、明渠、海漫长度 m 176.0 8 溢洪道 溢洪道总长 m 358.08 最大泄量 m3/s 14.0 控制段底板高程 m 2243.69 进口引渠段长 m 60.0 控制段长 m 6.0 一级明渠长 m 35.08 陡坡长 m 124.0 消力池长 m 19.0 二级明渠长 m 104.0 海漫长 m 10.0 9 连通工程 连通管道长度 m 2774 平面长度 管道加压泵 台 1 配套建筑物 座 14 10 道路改线工程 隆泾公路改线 km 2.0 沥青砼路面 路面宽 m 6.5 村道改线 km 0.755 路面宽 m 3.5 混凝土路面 11 工程占地 永久占地 m2 263827.99 395.74亩 临时占地 m2 395161.98 592.7亩 12 主要工程量 土石方 万m3 85.87 土石方开挖 万m3 42.40 土石方回填 万m3 43.47 土石方借方 万m3 16.35 土石方弃方 万m3 15.28 3、项目组成 本工程由水库工程、连通工程和改线工程三部分组成。水库工程包括土坝、输（泄）水建筑物、溢洪道、上坝道路等；连通工程从输泄水隧洞末端流量控制室管道接入已建桃山水库至清凉水库连通管道石碑泵站进水前池中；改线工程包括道路改线、供电线路改线和通讯线路改线。具体详见表2-2。 表2-2 项目组成一览表 类别 项目 名称 工程内容 主体工程 水库工程 均质土坝 土坝垂直于沟道布置，坝顶高程2246.00m，最大坝高29.2m，坝顶长293.0m，坝顶宽6.0m，坝顶为沥青砼路面，上游坝坡自上而下依次为1：2.75、1：3.0，下游坝坡自上而下依次为1：2.5、1：2.75。上游坝坡在高程2231m处变坡，下游坝坡在高程2231m处设马道，马道宽2.0m。上游坝坡采用混凝土格条内嵌干砌石砌护，干砌石厚40cm，下垫20cm厚反滤层，下游坝坡采用混凝土格条+生物护坡，坝肩开挖边坡采用生物护坡，坝内排水采用褥垫排水，坝后设贴坡排水体。基础角砾层采用振冲碎石桩处理。坝基及左右坝肩防渗采用塑性混凝土防渗墙，墙厚0.6m。 输（泄）水隧洞 输（泄）水隧洞布置于左岸较缓的一级阶地上，主要由进口段、引水涵洞段、引水隧洞段、水塔段、隧洞段、流量控制室段、陡坡、消力池、明渠及海漫段组成，总长555.69m，控制最大泄水流量为10.0m3/s。输（泄）水塔正常供水水位同水库正常蓄水位2443.69m，最低供水水位2228.0m。输水通过水库左岸的取水塔和输水隧洞来实现水库后的供水，根据本阶段工程布置，取水塔进水侧在2226.8m和2236.0m分别设置2扇进水闸门，取水塔出口接256.69m长、DN2.0m有压输水隧洞一座，隧洞后接23m长DN2.0~1.6m钢管后进入流量控制室，在流量控制室内管道分为两排管道，其中：DN1.6m钢管为泄水管道，后接陡坡、消力池、明渠及海漫；DN0.3m钢管为预留供水管道。 溢洪道 坝址右岸岸坡较陡，且有冲沟，左岸岸坡较缓，因此溢洪道布置于左坝肩。溢洪道为开敞式，布置于左坝肩（坝轴桩号K0-002），主要由进口段、控制段、一级明渠段、陡坡段、消力池段、二级明渠段及海漫段组成，总长358.08m，最大泄洪流量14.0m3/s，控制段进口高程为2243.69m。 上坝道路 新建道路433m，其中左岸上坝道路长210m，流量控制室连接道路长223m，宽3.5m，均采用混凝土路面结构。 连通工程 边庄水库输（泄）水隧洞流量控制室DN800供水管道就近接入固原市隆德县城乡抗旱应急调水工程已建桃山水库至清凉水库连通管道中，再由清凉水库向县城第一水厂供水。 在水库输（泄）水隧洞流量控制室DN300供水管道之后新建2.774km连通管道，连通管道采用Φ315PE管。管道沿甘渭河左岸台地向下游铺设，在隆泾公路与S203交汇处管道沿甘渭河右岸支沟台地向北铺设，最终接入已建石碑泵站进水前池（原桩号K6+424）。连通管道末端出水高程为2253.36m，边庄水库供水水位在2228.00~2243.69m之间，不能实现自流至石碑泵站进水前池，因此，在连通管道首部新建加压泵站1座，将水扬至石碑泵站进水前池，之后经已建石碑泵站扬水至石碑梁最高点，并利用已建管道自流至清凉水库。 改线工程 ①道路改线：水库占压、淹没隆泾公路1.1km、水泥硬化村道0.5km。本次需改线总长度为2.755km，其中隆泾公路改线长度为2.0km，设计路面宽度与原道路相同，为6.5m，路面为沥青混凝土结构；村道改线长度为0.755km，设计路面宽度3.0m，路面为混凝土结构，路基铺设砂砾石垫层。 ②占压、淹没通讯线路长度1.8km，本次设计通迅线路改线2.4km。 ③占压、淹没供电线路长度2.3km，本次设计10kV架空输电线路改线3.0km。 辅助工程 水库管理房 在水库左坝肩水塔附近建设管理房及配电室，总面积36.69m2，为地上一层砖混结构。 机电、金属结构和通信自动化工程 机电设备选型。安装连通工程机泵1台(套)，破冰潜水泵2台，配套其他机电设备等。水塔安装闸门及启闭机2台(套)，进水口安装钢制拦污栅。敷设10千伏架空线路0.5km；安装变压器1台(套)。坝体设置安全监测系统和隧洞安全监测系统；建设水塔、水库、流量控制室及泵站信息自动化监控系统。 库区围护 围护采用刺丝围栏，总长5.0km。 施工组织 导流工程 输（泄）水建筑物施工不受洪水影响。在土坝轴线以上200m处的主沟和支沟分别设置围堰进行导流，常流水由DN500排水管排泄，两处围堰排水管道连通后沿沟道左岸布置，穿坝体开挖基坑后排入下游沟道。 基坑排水 在土坝基坑上、下游10m处，垂直沟道各布设一排降水井，采用水泵进行抽排至下游沟道，来减少基坑渗水量。基坑内部开挖排水沟，汇入至基坑内排水井，进行抽排。 征占地和移民安置 项目总占地面积658989.96m2，占地类型包括旱地、乔木林地、其他林地、人工草地、其他草地、设施农用地、公路用地、农村道路。工程永久占地包括：水库淹没影响占地、水库枢纽建设占地、连通工程占地和道路改线工程占地。工程永久占地263827.99m2，施工临时占地主要包括：连通工程占地、取土场占地、弃渣场占地、供电及通讯线路迁移占地、施工生产生活占地和临时道路占地等，临时堆土场在永久占地范围内，不再单独计算。工程临时占地395161.98m2。 本工程不涉及移民安置。 公用工程 供水 施工用水采用河道蓄积清水，施工生活区生活用水采用自来水。 供电 水库最大用电负荷50.5KW，配套1台S20系列油浸变压器，容量80kVA，不考虑无功补偿；加压泵站最大用电负荷32KW，配套1台S20系列油浸变压器，容量80kVA，不考虑无功补偿。 水库及泵站供电由就近的农网线路架设10kV专用线路进行供电。确定电源接入点为桃山变521山河线边庄分支0254号杆。本次共配套变压器1台，架设高压输电线路0.8km。 临时工程 施工道路 进场道路：土坝、输（泄）水建筑物的进场道路结合左岸隆泾公路改线及右岸村道改线布置，其中隆泾公路改线长度2.0km，村道改线0.755km。 临时施工道路：新建施工临时道路6.0km，道路宽5m。 施工生产生活区 设置施工生产生活区1处，主要布设混凝土生产区、综合机械修配厂、木材加工厂、施工机械停放场、仓库及临时用房。 取土场 取土场位于温堡乡夏坡村，距离坝址约12km，初步勘察面积12万m2，均为黄土层，有用层深度在10.0-12.0m，土料储量约100-120万m3。 块石料场 块石料场位于头营镇张崖村，距离坝址约115km，属外购料。 弃渣场 本项目弃方量为15.28万m3，全部运至弃渣场堆放。 项目设弃渣场1处，位于坝址下游500m处的河道滩地处，总面积4.12hm2（其中顶面面积2.58hm2，坡面面积1.54hm2，全部为其它林地）。在弃渣场坡顶及与原始地面相交处设置排水沟，排水沟总长700m，排水沟接入弃土场东北侧的沟道中。 环保工程 废水 施工期间需加强环境管理，生产废水经沉淀池处理后可综合利用，生活污水经临时旱厕收集处置，不外排。 废气 加强施工管理，优先选择先进、低尘施工工艺；加强路面养护，控制车速；多尘物料运输时需密闭、加湿或苫盖；进行路面洒水抑尘；选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输车辆；混凝土拌合系统粉尘：项目投料及搅拌粉尘经布袋除尘器处理、各料仓粉尘通过仓筒顶部的各自自带的仓顶布袋除尘装置处理，处理后的粉尘经自然沉降在搅拌楼内呈无组织排放；加强施工区及道路两侧绿化；对施工人员加强个人保护措施，发放佩带防尘口罩等；实施环境监测。 噪声 选用低噪声的设备，施工机械和设备必须符合国家相关标准；加强施工管理，合理安排高噪声设备施工作业时间，做好施工人员的劳动保护工作。 固体废物 施工期建筑垃圾能综合利用的综合利用，不能综合利用的运至政府指定地点处理，生活垃圾集中收集送附近生活垃圾填埋场处理，弃土运至弃渣场处理；混凝土拌合系统产生的固废主要为除尘器收集的粉尘、沉淀池沉渣、砂石分离固废，收集后作为原材料回用。运营期管理人员产生的少量生活垃圾集中收集后，定期运至附近生活垃圾填埋场处置。 陆生生态 ①优化施工布置，合理规划占地，严格控制占地面积；施工占地周围设置5m宽的作业范围，施工车辆、人员必须在作业带内活动，严禁随意扩大扰动范围。②对于临时占用耕地，应保留30cm的表土层，施工结束后，及时采取土地平整+表层土填埋+植被恢复；植物种类以当地乡土物种为主，采用玉米等当地农作物进行复耕，恢复农田群落。对于临时占用草地，应对表土剥离，表土剥离厚度30cm，通过人工种草措施进行原有植被恢复，草种选用当地常见草种；③弃渣场的堆放遵循“先挡后弃”的原则，同时根据工程水土保持方案，以植物措施与工程措施配套，提高水保效果，减少工程施工带来的新增水土流失量；④对施工人员和附近居民加强生态保护的宣传教育，在各施工区设置野生动植物保护警示牌或宣传栏，严禁施工人员非法猎捕野生动物；⑤加强施工期的环境监理工作，保护好沿线两侧其它区域现有的植被。 水生生态 加强宣传管理，增强当地居民及施工人员环境保护意识，优化工艺设计及施工组织设计，开展施工期水生生态监测。 下泄生态流量：以水库断面多年平均天然径流量的10%考虑，按全年平均分配到月取定值。边庄水库多年平均天然径流量为72.1万m3，则生态基流为7.21万m3。 地下水及土壤环境 施工期可能产生废污水的地方采取地面硬化、防渗处理；施工期加强对项目区的环境监测和管理，控制施工期“三废”排放。 4、工程设计 ⑴水库工程 ①均质土坝工程 土坝垂直于沟道布置，坝顶高程2246.00m，最大坝高29.2m，坝顶长293.0m，坝顶宽6.0m，坝顶为沥青砼路面，上游坝坡自上而下依次为1：2.75、1：3.0，下游坝坡自上而下依次为1：2.5、1：2.75。上游坝坡在高程2231m处变坡，下游坝坡在高程2231m处设马道，马道宽2.0m。上游坝坡采用混凝土格条内嵌干砌石砌护，干砌石厚40cm，下垫20cm厚反滤层，下游坝坡采用混凝土格条+生物护坡，坝肩开挖边坡采用生物护坡，坝内排水采用褥垫排水，坝后设贴坡排水体。基础角砾层采用振冲碎石桩处理。坝基及左右坝肩防渗采用塑性混凝土防渗墙，墙厚0.6m。 a.坝顶 本次设计坝高29.2m，为低坝，坝长293m。坝顶宽度为6m，由路中间向上、下游倾斜2%坡度，坝顶结构为8cm厚沥青路面+透油层+20cm厚水泥稳定碎石层。坝顶下侧设C25砼路缘石，总长293m。路缘石每10.0m设一道伸缩缝，缝宽3cm，用高密苯板+3cm厚改性沥青油膏填塞。 图2-2 坝顶结构图 b.坝坡及踏步 经过坝坡稳定比较验算，按照《碾压式土石坝设计规范》（SL274-2020）要求，迎水面和背水面坝坡采用变坡设计，其中迎水面从坝顶向下分别采用1：2.75、1：3.0；背水面从坝顶向下分别采用1：2.5、1：2.75，后坝坡设一级马道，马道顶高程为2231.0m，马道宽2.0m。在坝顶桩号K0+100和K0+180位置，上、下游坝坡各设一道踏步通向坝脚。踏步为C25混凝土结构，净宽2.0m。每阶台高0.15m，用厚0.20m的混凝土砌筑，踏步坡比与坝坡一致。踏步每8m设一道伸缩缝，缝宽3cm，下部为高密苯板，上部为3cm厚改性沥青油膏。踏步采用C25砼、抗冻标号为F150，抗渗标号采用W4。 c.上游坡面砌护 考虑水库初期蓄水需要一定的时间，蓄水期间波浪对坝体的会产生一定的冲刷影响，水库上游坝坡砌护范围为从库底开始砌护，至坝顶结束，两侧至坝坡与岸坡结合处，最大砌护高度为：2246.0－2220.0=26.0m。 上游坡面砌护采用干砌石护坡，干砌石护坡采用现浇C25隔条内嵌砌石的护坡方案。隔条间距6.0×6.0m，条宽30cm，深40cm，内嵌干砌石砌护厚度0.4m，砌石下设20cm厚砂砾石垫层。 图2-3 坝坡干砌石护坡砌筑示意图 d.下游坡面砌护 下游坡面砌护采用混凝土隔条+生物护坡。具体做法为：采用截面宽250mm、厚300mm的混凝土方格进行固坡，矩形砼方格为8.0×8.0m。砼方格网内种植草皮等生物护坡，具体做法为撒草籽+洒水养护。种植草籽时，需先翻耕土壤，使其松软透气，再将草籽撒在土壤上，草籽为喜水植物，需每周浇水1-2次，需保持土壤湿润，定期追施有机肥。 图2-4 坝后坡草皮护坡示意图 e.坝肩开挖边坡防护 坝肩开挖边坡采用生物护坡，防护面积1502m2。土工网垫是一种新型土木工程材料，属于国家高新技术产品目录中新型材料技术领域重复各材料中的增强体材料。是用于植草固土用的一种三维结构的丝瓜网络样的网垫，质地疏松、柔韧，留有90%的空间可充填土壤、沙砾和细石，植物根系可以穿过其间，舒适、整齐、均衡的生长，长成后的草皮使网垫、草皮、泥土表面牢固地结合在一起，植物根系可深入地表以下30-40cm，形成了一层坚固的绿色复合保护层。 f.坝面排水 坝顶和坝坡积水经纵向和竖向排水沟收集后，排入后坝坡脚处设置的排水沟，并经该排水沟将水排至下游沟道。坝体与坝肩结合处设置排水沟，坝体排水设置在上、下游坝面，结合马道和岸坡连接布置。在马道内侧布置纵向排水沟，排水沟采用C25砼现浇矩形结构，厚15cm，横向排水沟一般50m～200m设置一条，断面尺寸B×H=30×40cm，本次设计为100m设置1条横向排水沟。排水沟总长1575m，其中：上下游岸坡结合处排水沟长1021m，下游马道横向排水沟长115m，后坝坡纵向排水沟长289m。在后坝坡坡脚位置设置100m格宾排水沟。 坝顶在设横向排水沟位置处设排水井和横向排水沟连接，排水井主要排除坝顶积水。坝顶和坝坡积水经纵向和横向排水沟收集后，排入后坝坡脚处设置的排水沟，并经该排水沟将水排至下游沟道。 图2-5 排水沟结构图 g.坝体排水 坝内排水采用坝基褥垫排水，从大坝截渗槽后坡至坝坡脚范围内整体设褥垫排水，共设2层反滤层，每层厚0.5m，共1.0m，反滤层设置的主要目的是保护坝体土不发生渗透破坏。 大坝坡脚河谷段设贴坡排水，根据坝体渗流计算结果，大坝浸润线溢出点高程为2224.14m，加安全超高1.5m，则贴坡排水体顶高程为2225.64m，设计取2226.00m，后坝坡底脚高程为2216.30m，设置范围,K0+081~K0+225，排水体顶部长144m，排水体厚度必须大于冻土层深度0.91m，设计取1.5m。 ②输（泄）水隧洞 输（泄）水隧洞布置于左岸较缓的一级阶地上，主要由进口段、引水隧洞段、水塔段、隧洞段、流量控制室段、陡坡、消力池、明渠及海漫段组成，总长533.49m，控制最大泄水流量为10.0m3/s。输（泄）水塔正常供水水位同水库正常蓄水位2443.54m，最低供水水位2229.0m低于水库死水位2229.43m。输水通过水库左岸的取水塔和输水隧洞来实现水库后的供水。 a.进口及引水隧洞 输（泄）水塔前部设有进口段、引水隧洞段。进口段长10.0m，为钢筋混凝土八字口型式，宽度6.0~2.0m，侧墙高2.4m，顶宽0.4m，内侧垂直，外侧坡比1：0.1，底板厚0.4m，下设0.2mC20砼垫层，基础坐落于泥岩上。进口段后接引水隧洞，隧洞长20m，洞径为DN=2.0m，设计比降为1/20，基础坐落在微风化泥岩层。。 图2-6 进口段结构图 图2-7 引水隧洞结构图 b.输（泄）水塔 输（泄）水塔采用矩型结构，基础底高程2223.50m，基础顶高程2225.00m，底板厚1.50m，下设0.1mC20砼垫层，塔顶高程2246.00m，塔高22.5m，由进水闸室和汇流室两部分组成，其中进水闸室主要安装拦污栅和进水闸门，汇流室后接输水隧洞。 进水闸室净宽度2.0m，长6.5m，净高度22.5m，侧墙厚1.5m，采用C30钢筋砼浇筑。进水闸室设2层取水口，沿闸室中心线采用错台式布置。底层取水口底部高程2228.0m，较水库坝前淤积面低0.91m，取水口下死库容9.85万m3；第二层取水口底板高程2236.00m，较正常蓄水位低7.69m。 图2-8 输（泄）水塔剖面图 c.输（泄）水隧洞 输水隧洞从输水塔接出，进口底高程2225.00m，出口底高程2222.43m，总长256.69m，设计比降1/100。隧洞坐落于微风化泥岩层，隧洞顶部在岩体内的埋深为6.08～21.7m。输泄水隧洞均采用有压设计，最大内水压力22.15m。隧洞为圆形断面，采用喷锚+拱架+管棚支护形式进行一次支护，并全断面衬砌，衬砌厚度0.40m。隧洞每9m设一道横向伸缩缝，缝宽3cm，采用1.5mm止水铜片+橡胶止水带止水。 （a）隧洞标准断面图 （b）隧洞支护标准断面图 图2-9 隧洞结构图 d.流量控制室 流量控制室位于坝体左岸山坡，是输水工程流量控制调节的建筑物，流量控制调节主要通过流量控制调节阀进行。流量控制室由地面下水工结构和地面上厂房两部分组成。地下部分采用现浇C30钢筋混凝土矩形整体筒式结构，轮廓尺寸9.6m×12.43m，总面积为119.33m2。底板顶高程2221.7m，封闭圈顶高程2225.7m，净深4.0m，壁厚50cm，底板厚60cm。地上部分建筑高度7.0m，采用混凝土屋面，内设5.0t吊车。 ③溢洪道 坝址右岸岸坡较陡，且有冲沟，左岸岸坡较缓，因此溢洪道布置于左坝肩。溢洪道为开敞式，布置于左坝肩，主要由进口段、控制段、一级明渠段、陡坡段、消力池段、二级明渠段及海漫段组成，总长358.08m，最大泄洪流量14.0m3/s，控制段进口高程为2243.69m。 a.引渠及进口段 引渠为土渠结构，顺水流方向长度54m，引渠底宽10.28m，引渠为梯形断面，山体侧土质边坡为1:1.5，岩石边坡为1:0.75。 进口段为现浇钢筋混凝土整体式结构，进口段底板高程2243.69m，进口段总长10m，进口段底宽10.28～3.0m，侧墙高2.06m，墙顶宽0.3m，内侧垂直，背坡倾斜坡度1:0.1，底板厚0.4m，进口段收缩角18°，底板下部浇筑10cmC20砼垫层，边墙伸缩缝宽30mm，采用KN双组份聚硫密封料填塞，缝内设651型橡胶止水带，止水带布置于混凝土中间位置。工程材料：混凝土材料为C30、F200、W6混凝土，垫层混凝土采用C20。 图2-10 进口段结构图 b.一级明渠段 控制段后接一级明渠段，明渠段水平长35.08m，明渠段坡比为1:100，进口高程2243.69m，末端高程2243.19m，明渠段为现浇钢筋混凝土整体式结构，底宽3.0m，墙顶宽0.3m，内外侧垂直，墙高2.06～1.7m，底板厚0.3m，明渠每10m设伸缩缝1道，缝宽30mm，采用KN双组份聚硫密封料填塞，缝内设651型橡胶止水带，止水带布置于混凝土中间位置。工程材料：混凝土材料为C30、F200、W6混凝土，垫层混凝土采用C20。 图2-11 一级明渠段结构图 c.二级明渠及海漫段 消力池末端接二级明渠段，水平长104m，坡比为1:200，二级明渠进口高程2213.99m，末端高程2213.47m。二级明渠为钢筋砼整体式断面，底宽3.0m，侧墙高2.4～1.9m，底板厚0.3m，顶宽0.3m，内外侧垂直，伸缩缝设置同一级明渠段。二级明渠出口两侧各设长3.2m C30钢筋混凝土挡土墙，挡土墙和二级明渠末端齿墙深均为1.8m，齿墙厚0.5m。二级明渠末端接海漫，海漫为格宾结构，尺寸长×宽×厚为10m×10m×0.5m。工程材料：混凝土材料为C30、F200、W6混凝土，垫层混凝土采用C20。 图2-12 二级明渠段结构图 ⑵连通工程 按照“高水高用，低水低用”的供水原则，边庄水库输（泄）水隧洞流量控制室DN800供水管道就近接入固原市隆德县城乡抗旱应急调水工程已建桃山水库至清凉水库连通管道中，再由清凉水库向县城第一水厂供水。 本次设计在水库输（泄）水隧洞流量控制室DN300供水管道之后新建2.774km连通管道，连通管道采用Φ315PE管。管道沿甘渭河左岸台地向下游铺设，在隆泾公路与S203交汇处接入已建连通管道（桩号K4+750），接入点之后已建石碑泵站进水前池高程为2253.36m，边庄水库供水水位在2228.00~2243.69m之间，不能实现自流至石碑泵站进水前池，因此，在连通管道首部（流量控制室内）新建加压泵站1座（水泵型号：DFSS150-8/2），利用已建扬水管道将水扬至石碑泵站进水前池，之后经已建石碑泵站扬水至石碑梁最高点，并利用已建管道自流至清凉水库。 新建加压泵站位于连通管道首部，流量控制室内。 泵站流量确定：根据径流调节计算，边庄水库供水量为45.0万m3，保证率达到95%时实供水量为43.11万m3，日供水量为1181m3/d。固原市隆德县城乡抗旱应急调水工程已建桃山水库至清凉水库连通管道现状日供水量为4400m3/d（183.33m3/h）。为了和接入的连通管道供水规模相匹配，本次连通管道设计流量采用183.33m3/h（50.93L/s）。 泵站扬程确定：边庄水库最高供水水位为正常蓄水2243.69m，最低供水水位为2228.0m。固原市隆德县城乡抗旱应急调水工程已建石碑泵站进水前池进水管高程为2253.36m。经计算，最大设计净扬程为24.36m。水泵总扬程还要计入泵站之后扬水管道水头损失，包括沿程损失和局部损失。经水力计算，管道水头损失为3.59m，则水泵总扬程=24.36+3.59=27.95m。 ⑶道路改线工程 水库建设、淹没及弃渣场范围内，有隆泾公路及水泥硬化村道，经现场调查，占压、淹没隆泾公路1.1km、水泥硬化村道0.5km。结合水库工程实际布置，本次需改线总长度为2.755km，其中隆泾公路改线长度为2.0km，村道改线长度为0.755km。 ①公路改线设计 隆泾公路为三级公路，改线道路设计速度为30km/h，设计路面宽度与原道路相同，采用沥青混凝土路面，路面宽度为6.5m，路基宽7.5m（两侧包括0.5m保护性路肩），路面结构采用5cm中粒式沥青混凝土面层+36cm水泥稳定砂砾基层（掺碎石）+18cm级配砂砾底基层，总厚度59cm。隆泾公路改线设计主要技术指标详见表2-3，建设规模详见表2-4。 表2-3 主要技术指标表 序号 项目 单位 规范指标 采用指标 1 公路等级 级 三级公路 三级公路 2 设计速度 km/h 30 30 3 路基宽度 m 7.5 7.5 4 行车道宽度 m 2×3.25 2×3.25 5 路肩宽度 m 2×0.50 2×0.50 6 路拱横坡 % 2 2 7 路面结构类型 沥青混凝土路面 沥青混凝土路面 8 不设超高圆曲线最小半径 m 350 350 9 圆曲线最小半径 m 35 37 10 最大纵坡 % 8 6.3 11 最小坡长 m 100 100 12 停车视距 m 30 30 13 竖曲线最 小 半 径 凸形 m 250 1878.51 凹形 m 250 1134.12 14 竖曲线最小长度 m 25 80 15 设计汽车荷载等级 级 公路-Ⅱ级 16 地震动峰值加速度系数 g 0.20 17 设计洪水频率 小桥涵 1/25 路 基 1/25 表2-4 建设规模表 序号 工程内容 单位 省道313线边庄水库改建段道路工程 1 路线长度 km 2.0 2 路基工程 挖方 km³ 156.376 填方 km³ 29.258 路基防护 m 640 3 路面工程 5cm沥青混凝土面层 km² 13.640 36cm水泥稳定砂砾基层（掺碎石） km² 14.637 18cm级配砂砾底基层 km² 15.235 C25砼矩形路缘石 m³ 79.76 4 排水工程 排水工程（边沟） m 2372 排水工程（排水沟） m 1170 线外涵 m / 过户板 m 76 5 桥涵工程 管涵 m/道 99.22/7 板涵 m/道 24.2/2 6 交叉工程 平面交叉 处 1 7 安全设施工程 标志牌 块 39 道口柱 根 4 波形梁护栏 米 960 标线 m² 179.82 里程碑 块 2 百米桩 块 18 8 征地拆迁工程 征地（永久占地） 亩 70 移电杆/通信杆 根 5 坟地 座 1 ②村道改线设计 村道改线长度为0.755km，设计路面宽度3.5m，路面为18cm厚C25混凝土结构，路基铺设20cm砂砾石垫层。 根据《乡村道路工程技术规范》（GB/T51224-2017），右岸村道改线道路设计速度为20km/h，为混凝土路面，路面宽度为3.5m，路基宽4.5m（两侧包括0.5m保护性路肩），路面结构从上往下依次为18cm厚C20混凝土路面，20cm厚天然砂砾垫层（压实度为0.97），路基素土夯，路面向排水沟一侧倾斜2%。硬化道路在铺设水泥稳定碎石层前对现状路面进行整平，路面纵向每5m采用机械切割一道伸缩缝，缝宽6mm，深度100mm，沥青填缝。每150m预留膨胀缝一道，缝宽20mm，深度180mm，采用防腐木丝胀缝板+沥青填缝。共布设错车道2处。布置波形护栏长755m。布置现浇C25混凝土矩形排水沟长755m。排水沟口宽300mm，深400mm，边墙及底板厚均为150mm，每隔10m布设一道伸缩缝，缝宽3cm，临水侧布设3cm厚沥青油膏，其余部位采用苯板填塞。道路开挖边坡为1：1.0，开挖高度超过5.0m时布设宽1.5m的马道。回填边坡为1:2.0，分层碾压回填，分层厚度不大于0.3m，压实度不小于0.97。 ⑷其他工程 ①水库管理房 边庄水库距离下游桃山水库5.5km，距离较近，不再增设水库管理所，由桃山水利工作站进行管理。考虑工程供电，本次设计在水库左坝肩水塔附近建设管理房及配电室，总面积36.69m2，为地上一层砖混结构。 ②库区围护 边庄水库为隆德县城乡供水水库，按照有关规定，需要对水库库区范围进行围护。围护采用刺丝围栏，总长5.0km。 ③供电线路改线 水库建设、淹没及弃渣场范围内，有3条东西走向的供电线路，经现场调查均为10kv供电线路，占压、淹没长度2.3km，本次设计10kV架空输电线路改线3.0km。 ④通迅线路改线 水库建设、淹没及弃渣场范围内，有1条东西走向的通迅线路，经现场调查，占压、淹没长度1.8km，本次设计通迅线路改线2.4km。 5、土石方平衡 本项目土石方开挖总量42.40万m3，回填总量43.47万m3，借方16.35万m3，弃方量15.28万m3，土石方平衡。 项目土石方平衡见表2-5。 表2-5 项目施工期土石方平衡表 挖方（万m3） 填方（万m3） 借方（万m3） 弃方（万m3） 42.40 43.47 16.35 15.28 6、征占地及移民安置 根据项目初步设计，本项目占地包括永久占地和临时占地，总占地面积658989.96m2，占地类型包括旱地、乔木林地、其他林地、人工草地、其他草地、设施农用地、公路用地、农村道路。 ⑴工程永久占地 工程永久占地包括：水库淹没影响占地、水库枢纽建设占地、连通工程占地和道路改线工程占地。工程永久占地263827.99m2，其中：乔木林地11746.73m2，其他林地28440.14m2，人工草地204001.02m2，其他草地4593.36m2，设施农用地773.34m2，公路用地11580.06m2，农村道路2686.68m2。 本项目永久占地已取得隆德县自然资源局，建设项目用地预审与选址意见书（隆发改审[2023]41号），永久占地手续见附件3。 ⑵施工临时占地 施工临时占地主要包括：连通工程占地、取土场占地、弃渣场占地、供电及通讯线路迁移占地、施工生产生活占地和临时道路占地等，临时堆土场在永久占地范围内，不再单独计算。工程临时占地395161.98m2，其中：其他林地392861.96m2，旱地2300.01m2。 项目占地情况见表2-6，项目占地类型见附图9。 表2-6 土地利用现状情况表 单位：m2 类型 占地名称 乔木林地 其它林地 人工草地 其它草地 设施农用地 公路用地 农村道路 旱地 合计 永久占地 水库枢纽建设占地 4400.02 14766.74 47066.90 1720.01 67953.67 淹没影响占地 2546.68 120053.93 4593.36 773.34 8460.04 2360.01 138787.36 连通工程占地 813.34 813.34 道路改线工程占地 7353.37 10313.38 36880.18 1400.01 333.34 56273.61 合计 11746.73 28440.14 204001.02 4593.36 773.34 11580.06 2686.68 263827.99 临时占地 连通工程占地 17400.09 17400.09 取土场占地 301488.17 301488.17 弃渣场占地 41206.87 41206.87 供及通讯线路迁移占地 6666.70 6666.70 施工生产生活占地 17306.75 2300.01 19606.76 临时道路占地 8793.38 8793.38 合计 392861.96 2300.01 395161.98 ⑶专项设施 主要为占压、淹没10kV架空输电线路2.3km，通讯线路1.8km，乡镇硬化水泥道路0.5km，隆德-泾源公路1.1km。 ⑷地面附着物 工程淹没及占地范围内共有坟地120座、输电杆80个。 ⑸补偿投资 工程占地总投资为934.68万元。 ⑹移民安置 本工程不涉及移民安置。 7、施工材料及运输 ⑴土料 水库需要使用填筑土料均从取土场拉运。选用的土料场位于温堡乡夏坡村，距离坝址约12km，依据《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL251–2015）按照方格网布置探井16个，初步勘察面积12万m2，均为黄土层，有用层深度在13.0-15.0m，土料储量约160-180万m3。 ⑵石料厂 本项目石料、骨料均来源于宁夏富雷建材有限公司，该料场位于头营镇张崖村，位于344国道与211乡道交汇处，沿211乡道向西21.5km处，211乡道为水泥路，大部分为水泥路宽约5-6m，多为山路，弯道较多，只适合中小型车辆通过。料场内储量较大。距离坝址约115km，属外购料。本项目石料厂位置见图2-13，石料厂现场照片见图2-14。 图2-13 块石料场位置图 图2-14 石料厂现场照片 ⑶混凝土拌合系统 本项目混凝土拌和站布置在坝址下游左岸台地上，距离坝址约350m处，生产能力为50m3/h，拌和站选用HZ50型，混凝土需求量为11940t，型号为C25、C30，混凝土拌合系统原辅材料用量详见表2-7。 表2-7 混凝土拌合系统原辅材料用量一览表 种类 物料名称 单位 用量 储存方式 来源 原材料 砂石 t/a 4771 砂石堆场 外购 砂子 t/a 3254 外购 水泥 t/a 1990 袋装，水泥库 外购 辅料 粉煤灰 t/a 746 桶装 外购 外加剂 t/a 385.37 桶装 外购 水 t/a 796.98 / 自来水 8、施工人数、职工定员和劳动制度 项目施工人数为50人。边庄水库距离下游桃山水库5.5km，距离较近，不再增设水库管理所，由桃山水利工作站进行管理。考虑工程供电，本次设计在水库左坝肩水塔附近建设管理房及配电室，劳动定员5人，其中2人为值班人员，住在值班室，其余人员不在场区内住宿。 |
| 总平面及现场布置 总平面及现场布置 总平面及现场布置 | 总平面布置 本工程主要由水库工程、连通工程和道路改线工程三部分组成。 ⑴水库工程 水库工程分为均质土坝、输（泄）水隧洞、溢洪道三个部分。土坝垂直于沟道布置，坝顶高程2246.00m，最大坝高29.2m，坝顶长293.0m，坝顶宽6.0m；输（泄）水隧洞布置于左岸较缓的一级阶地上，主要由进口段、引水隧洞段、水塔段、隧洞段、流量控制室段、陡坡、消力池、明渠及海漫段组成，总长555.69m；溢洪道为开敞式，布置于左坝肩，主要由进口段、控制段、一级明渠段、陡坡段、消力池段、二级明渠段及海漫段组成，总长358.08m。 ⑵水库连通工程 按照“高水高用，低水低用”的供水原则，边庄水库输（泄）水隧洞流量控制室DN800供水管道就近接入固原市隆德县城乡抗旱应急调水工程已建桃山水库至清凉水库连通管道中，再由清凉水库向县城第一水厂供水。 本次设计在水库输（泄）水隧洞流量控制室DN300供水管道之后新建2.774km连通管道，连通管道采用Φ315PE管。管道沿甘渭河左岸台地向下游铺设，在隆泾公路与S203交汇处管道沿甘渭河右岸支沟台地向北铺设，最终接入已建石碑泵站进水前池（原桩号K6+424）。连通管道末端出水高程为2253.36m，边庄水库供水水位在2228.00~2243.69m之间，不能实现自流至石碑泵站进水前池，因此，在连通管道首部新建加压泵站1座，将水扬至石碑泵站进水前池，之后经已建石碑泵站扬水至石碑梁最高点，并利用已建管道自流至清凉水库。 ⑶道路改线工程 水库建设、淹没范围内有隆泾公路及水泥硬化村道，经现场调查，占压、淹没隆泾公路1.1km、水泥硬化村道0.5km。本次需改线总长度为2.755km，其中隆泾公路改线长度为2.0km，设计路面宽度与原道路相同，为6.5m，路面为沥青混凝土结构；村道改线长度为0.755km，设计路面宽度3.0m，路面为混凝土结构，路基铺设砂砾石垫层。 本项目平面布置图详见附图10。 2、施工布置 ①施工道路布置 进场公路：土坝、输（泄）水建筑物的进场道路结合左岸隆泾公路改线及右岸村道改线布置，其中隆泾公路改线长度2.0km，村道改线0.755km。 场内道路：本次共布置施工临时道路6.0km，道路宽5m，土质路面，最大允许纵坡6～8％，最小平曲线半径50m，最小能见距离100m。 ②弃渣场布置 根据建设期土石方平衡分析可知，弃方量为15.28万m3，全部运至弃土（石、渣）场堆放。弃渣场位于坝址下游500m处的河道滩地处，总面积4.12hm2（其中顶面面积2.58hm2，坡面面积1.54hm2，全部为其它林地）。根据《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014），弃渣量小于50万m3，堆土高度小于20m，弃渣场级别为V级。 本次设计弃渣场堆土高度为不高于6m，弃渣场外边缘堆土坡比为1:3.0，设计格宾挡墙墙高3.0m，基础深2.0m，挡土墙总长800m。在弃渣场坡顶及与原始地面相交处设置排水沟，在弃渣场顶横向每隔50m设置一道，坡面总汇流面积为4.12hm2，经计算，每条排水沟流量为0.01m3/s，故排水沟断面尺寸设计为B×H=30×40cm，采用C25砼现浇矩形结构，壁厚15cm，排水沟总长700m。排水沟接入弃土场东北侧的沟道中，以免引起冲刷。进入弃渣场的临时道路结合现状村道布置。 ③取土场布置 本项目取土场位于温堡乡夏坡村，距离坝址约12km，依据《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL251–2015）按照方格网布置探井16个，初步勘察面积12万m2，均为黄土层，有用层深度在13.0-15.0m，土料储量约160-180万m3。 ④施工工厂设施 a.混凝土生产：本工程混凝土系统集中设置，混凝土拌和站布置在坝址下游左岸台地上，距离坝址约350m处，生产能力为50m3/h。拌和站选用HZ50型，其机械化程度高，生产效率高。 b.综合机械修配厂：机械修配厂仅承担汽车、施工机械的初级保养、日常维修以及一些金属结构的制造，设备的大中修和保养委托地方企业进行。机械修配厂设在右岸生产区，由机械车间、金属结构加工车间和修钎车间组成。 c.木材加工厂：钢木加工厂提供工程的钢筋加工和模板加工，布置在水库坝址下游右岸生产区。 d.施工机械停放场：施工机械停放场布置于施工生活区附近。 e.仓库及临时用房：仓库有水泥库、钢筋库、木材库、机械设备库、油库等，布置于施工区附近开阔地，仓库建筑面积600m2。施工临时房屋建筑面积按施工现场人员计算，房屋建筑面积200m2。 本项目施工现场布置见附图11和附图12。 |
| 施工方案 施工方案 施工方案 施工方案 施工方案 施工方案 施工方案 施工方案 施工方案 施工方案 施工方案 施工方案 | 一、施工工艺 1、大坝施工 ⑴基础处理 水库施工要严格执行《碾压式土石坝施工技术规范》。坝基与岸坡处理属隐蔽工程，直接影响大坝安全，本次设计将坝体压占村址建筑垃圾、树根等全部清除，其余压占范围内的草皮、有机质土等，清基深度取平均0.5m。坝基开挖壤土堆放在临时堆土场，用于坝体填筑，壤土下部角砾、强风化层基岩全部挖除，土坝建基面位于弱风化层基岩上，角砾冲洗筛分后用于前坝坡护坡垫层、坝基褥垫排水，剩余部分用于坝后干燥区填筑。截水槽底宽7.0m，深3.0m，坝基开挖上游临时边坡1:1，下游永久边坡1:1.5。弃料（清基、强风化泥岩）运至弃渣场堆放。 ⑵土方、石方开挖 土方开挖采用从上至下全断面整体水平分层开挖，按设计图纸标准结构断面，挖掘机开挖，自卸车拉运，人工配合修坡。根据挖掘机最佳工作效率水平向下每3米深为一阶梯（或变坡处为一阶梯）分步控制断面，每层检测达到要求后再进行下层面的开挖，逐步达到基础面高程。控制参数：中心线±20mm，坡面平整度±30mm，高程±20mm。 岸坡和基础易分化崩解的土层，开挖后不能及时回填的，应保留保护层。对开挖的可利用料，运至料场根据规范要求分类堆存，保持渣料堆体的边坡稳定，并设置有良好排水设施。按照设计要求和开挖出的土层情况，将需要回填的土方堆积在离坝体附近临时弃土区，等回填时，拉运至基础回填，除回填土以外的土方，全部拉运至指定的弃土场，弃土场需配备推土机，按规定将弃土区整平、碾压。 石方开挖主要为坝基强风化层、截水槽和输（泄）水建筑物。石方开挖主要采用反铲挖掘机配合风镐进行。个别地段根据实际情况和截水槽开挖结合采取打眼放炮的方法施工。由于岩石覆盖厚度相差不一，开挖量不大，故开挖拟采用潜孔钻打眼进行爆破，中间部分的钻孔布置为梅花形布置，边坡部分按设计坡度布置一排预裂孔，以保证爆破后的边坡平整光滑。石方开挖时边坡及底部难免出现欠挖现象，需进行修整，修整时采用人工撬挖和风镐配合施工的方法。开挖石渣运至弃渣场，采用推土机整平。保护层开挖采用风镐配合人工撬挖将松动的石块清除。 ⑶土坝与岸坡结合部位施工 岸坡应大致平顺，不应有台阶状、反坡或突然边坡，岸坡上缓下陡时，变坡角应小于20°，同时岩石岸坡不宜陡于1：0.75，土质岸坡不宜陡于1：1.5，对两岸不符合要求的，应采取削坡措施，使其满足要求，同时满足施工期稳定要求。 土坝与岸坡接触面应开挖成斜面，不允许出现垂直阶梯，更不允许有反坡，岸坡的坡度不陡于1:1.5，并避免变坡，相邻坡差不应大于0.3，并做好做成单一坡度。 凡是要与坝体接触的建筑物表面，待回填坝体时应先对建筑物表面采用风枪吹扫干净，同时洒水湿润，并边涂刷红粘土浆、边铺土、边夯实。泥浆涂刷高度必须与铺土厚度一致，并与下部涂层衔接，严禁泥浆干固后铺土和压实。泥浆的重量比可为1：2.5～3.0（土：水），涂层厚度3～5mm。混凝土齿墙周围及顶部0.5m范围内填土，必须采用小型机具压实，但须满足控制干容重的要求。水塔与坝体接触面、泄洪洞与坝体接触面、混凝土齿墙周围及顶部在回填时必须认真对待，由于这些部位重型机械无法碾压，均须采用小型机具或人工夯实碾压，因此铺土厚度要严格控制，一般要求10～15cm，具体应根据现场碾压能达到控制干容重的要求为准。施工中应避免出现压不到的死角，人工夯实时，应采用连环套打夯实法，夯压夯1/3，行压行1/3；采用机械碾压时，碾压机具的行走方向应平行坝轴线，不宜垂直坝轴线。 ⑷上坝土料 上坝土料含水量要求控制在最优含水率的-2％～+3％之间，施工控制最优含水率应由施工单位进场后通过现场碾压实验确定。对于腐植质土、冻土、垃圾、膨胀土及有机物含量大于5%的土料、粒径大于5cm的土块不得上坝。 ⑸坝体填筑 ①坝体填筑前的准备：根据有关规范规定，完成土方填筑部位的基础清理工作；在坝基最终开挖线以下的所有勘探坑槽，均应按施工图纸回填密实；坝体填筑部位的全部基础处理工作，应按施工图纸要求施工完毕；坝体填筑的基础，应按有关规定进行验收，合格后方能开始坝体填筑；紧靠混凝土工程的填筑区域，当其混凝土强度达到设计强度的70％以上且混凝土高出填筑面3.0m后，开始填筑。 ②坝体土方填筑前须进行土料场及料源复查，复查方法可采用坑探和钻孔法，方格网布点方式进行，即采用挖掘机挖深坑、分层取样核查土料的分布和可开采层厚度等指标，全站仪测量可开采面积，计算覆盖层厚度和可开采层储量。对勘测设计单位所提供的各种料场勘察报告和建筑物开挖料的调查试验资料按照《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL251-2015）规定进行核查。对各种料源的储量和质量采用坑探和钻孔法进行复核。 ③根据土料复查报告中土料天然容重、天然含水率、最优含水率、土料深度，根据碾压试验确定土料碾压参数，土料达到碾压要求的含水率后即可开采回填。 ④坝料使用规划：坝料的使用前进行规划，根据坝型、料场地形、施工方法、施工分期等具体条件，并按照施工方便、保证质量，以及在施工期间各种坝料综合平衡的原则进行编制，制定料场规划平面图，充分利用符合设计要求的建筑物开挖料，将符合设计要求的各种坝料按不同施工阶段分别确定其填筑部位，使用时研究开挖、取料和填筑进度的配合及质量管理措施，提高开挖料直接上坝比例。 ⑤坝体碾压严格执行施工技术规范，分层铺土、分层碾压，设计要求压实度达到0.98以上。机械碾压，铺土厚度不超过30cm，人工夯实部分不超过25cm，每铺一层土料，应及时碾压，不得隔日再压。每压完一层，其表面须剖毛，过干时需洒水后方可继续铺土碾压，前后两次碾压结合部位须彼此覆盖，要求每500m3上坝土料至少测一次干容重，达不到设计要求时，需增加碾压次数或开挖重压，否则不得进行下一道工序。 ⑥料场筑坝土料采用反铲挖掘机开采，自卸汽车运输上坝。自卸汽车配推土机铺料，采用凸块振动碾碾压，采用进退错距法压实。将坝面划分为多个施工段共同作业，按铺土、平土、碾压、质检工作组织流水施工。 由于坝体填筑土方量大，需做好备料工作，在料场周围布置截水沟并顺场地地势布置排水沟。在坝体分段填筑中，为避免形成漏水的薄弱通道，施工分块段宜平行于坝体轴线设置，各块段接头不宜横向贯通，要求错开3至5m。当进行上一层铺筑时，纵横断面上分块段缝应错距5～10m。垂直坝轴线的横向接缝处，结合坡度一般不陡于1∶3，当高差大于1m时，还应加挖结合槽，结合槽深0.25m，底宽0.5m，两侧边坡1：1。 ⑦雨季施工措施 工程区降雨主要集中在6～9月，在此期间需防雨措施。土坝在雨季施工总的原则是“避开、适应和防护”。一般情况下应尽量避免在雨季进行土料施工；争取小雨日施工，以增加施工天数；在雨日不太多，降雨强度大，花费不大的情况下，可采取一般性的防护措施。快速压实表层松土，防止松土被小雨渗入，这是雨季施工中最有效的措施，具有省工、省费用、施工方便等优点。坝面填筑力争平起，保持填筑面平整，使填筑面微向上下游倾斜约2％左右的坡度，以利排水。雨前将施工机械撤出填筑面，作好填土面的保护。下雨或雨后，尽量不要踩踏坝面，禁止机械通行，防止坝面形成稀泥。在坝面设防雨棚，用苫布、油布或简易防雨设备，覆盖坝面，避免雨水渗入，缩短雨后停工时间，争取填筑工期。在雨季还应加强土料场的排水措施，及时排除雨水，土料场停工或下雨时，原则上不得留有松土。为了保证填筑质量，坝体填筑不安排冬季施工。 2、水塔施工 水塔塔身和底板均采用C30钢筋混凝土，防渗标准W6，防冻标准F200。水塔段岩质开挖边坡为1:1，采用钢筋网喷锚保护；土质开挖边坡为1:1.5，采用土工网垫植草防护。开挖弃渣运至指定弃渣场堆放。水塔基础开挖后先用钢筋进行锚固，锚固钢筋为Φ25@1000，长3.5m，梅花状布置。水塔基础开挖边坡1:0.1，水塔基础与泥岩之间用C25砼回填。 3、隧洞施工 本次工程新建隧洞1座，总长256.69m。隧洞围岩为Ⅴ类（稳定），围岩总体较好。隧洞是本工程的控制性建筑物。本次工程隧洞距离短，断面小，设计采用机械切土法施工方案。洞内铺设0.6m宽矿车轨道，0.75m3翻斗矿车由电瓶车牵引，再由JTK-1.6型矿用提升绞车提升至洞口，最后用10t自卸卡车运至指定弃渣场堆放。隧洞初期支护采取管棚形式。管棚支护即为锚喷支护+拱架支护+管棚。隧洞衬砌采用C30现浇混凝土，衬砌厚度为30~35cm，每隔9m设置一条伸缩缝。 4、溢洪道施工 溢洪道主要包括放水陡坡、明渠及消力池等，施工方式相对简单，混凝土施工参考水塔施工。 5、道路施工 土质路堑开挖不论开挖工程量和开挖深度的大小，均自上而下进行，当挖方路床顶面以下为土方、砂质路段时要挖深30cm翻夯后再压实，不得乱挖超挖。严禁掏洞取土，路堑开挖中，如遇土质变化需要修改施工方案及边坡坡度时，应及时同监理沟通。运距小于100m可移挖作填的地段采用推土机推运，直接运往路基填筑段进行填筑，较长调运土方（运距大于100m）的路段采用挖掘机配合自卸汽车装运，人工配合刷坡。零填挖路床的顶面以下，土方要挖松30cm再压实，压实后再填设计要求的材料。路基开挖如遇特殊土质时，应按照有关规定处理。挖方路基施工标高应考虑因压实的下沉量，其值应由试验确定。开挖多余土方按照规定堆填。 路基填筑前要对填方路基范围内的原始地面全面进行填前碾压，使其密实度达到规定的要求。路堤填料最大粒径应小于150mm，路床内填料最大粒径不大于100mm。填方路基必须按路面平行线分层平行填筑，采用机械压实，其分层的最大松铺厚度要经试验确定，对于细粒土，一般不要超过30cm。土方路堤填筑至路床顶面最后一层的压实层厚度不小于10cm。每层填料的铺设宽度，每侧要超出路堤设计宽度30cm，以保证修整路基边坡后的路堤边缘有足够的压实度，待路基成型后整平。 6、管道施工 沟槽采用机械开挖，采用0.3m3挖机开挖。边坡采用1：0.3，机械开挖至设计沟底前预留20cm保护层由人工开挖，防止超挖。遇到地下水位较高时要提前采取降水措施。在山坡上开挖沟槽时，先开挖截水沟，以排除山坡上的地表径流；深挖方应分层开挖，防止塌方。 石方开挖采用风钻打孔，松动爆破，接近设计开挖面口时预留保护层，进行预裂爆破，以免超挖过量。欠挖时用人工开挖，岩石超挖量平均按15cm控制。出渣一般就近堆放，局部地段需要外运时挖掘机配合15t自卸汽车或拖拉机拉运。 开挖应自上而下进行。高度较大的边坡、岩石应按预裂爆破分梯段开挖；沟床部位开挖深度较大时，应采用分层开挖方法。梯段（或分层）的高度应根据爆破方式（如预裂爆破或光面爆破）、施工机械性能及开挖区布置等因素确定，严禁采取自下而上的开挖方式。 管道管材为PVC-M管。安装时由汽车或拖拉机将管道从临时管材临时堆放点运至安装现场，由人工配合倒链起吊、就位、安装，运输及安装过程中严禁碰撞，接头采用承插式。PVC管道闭水试验完毕，并经验收合格后应及时回填，先将胸腔部分回填。回填前应将管沟清理干净，木料、草袋等物不得留在沟内，排除沟底积水，严禁带水回填，以免出现“弹簧土”。回填土采用粉（砂）土，不得含腐植土、草根、砖头等杂物。回填应对称，每层高度不得超过30cm，并及时夯实。回填土应用人工或蛙式打夯机分层夯实。窨井四周要求采用天然级配砂石回填，并用电动打夯机夯实。认真做好回填土的密实度检测工作，只有当上一层土检测合格后方可进行下一层土的回填。要求管道两侧不低于95%，管顶以上50cm范围内不低于85%，50cm以上按路基要求回填。 施工期主体工程施工工艺流程及产污环节见图2-15。施工期管道施工工艺流程及产污环节见图2-16。施工期道路工程施工工艺流程及产污环节见图2-17至图2-19。 图2-15 施工期主体工程施工工艺流程及产污环节示意图 图2-16 施工期管道工程工艺流程及产污环节示意图 图2-17 本项目旧路路面挖除施工工艺流程及产污环节框图 图2-18 本项目路基填筑施工工艺流程及产污环节框图 图2-19 本项目路基找平施工工艺流程及产污环节框图 混凝土拌合系统生产工艺流程及产污环节 ①原料堆场进入配料仓：砂、石由汽车运至仓配料仓，通过一定比例进行调配。 ②配料仓到搅拌系统：各原辅料按一定顺序通过称重计量系统的进入搅拌系统，一方面控制调配比例，另一方面控制当次搅拌量。在进入搅拌缸时会产生少量粉尘，并在搅拌时会有噪声产生。 ③检测：建设单位在选择物料供应商之时，会随机抽取部分样品进行检验（采用物理实验，比如结后的硬度力学实验、凝结时间等物理实验等），确保原辅料符合生产需求。在混凝土达到预定搅拌工艺要求后，抽取样品在实验室进行检测，以确定生产的混凝土符合该规格的《预搅拌商品混凝土国家标准》（GB/T14902-2016)。该类检测产生的废水主要为混凝土凝固前的浆水，固废主要为混凝土凝固前后的砂石，经回收设备处理后全部回用生产。 ④成品：成品仓出料口的高度高于运输汽车，因此成品经过出料口之际进入运输车辆，生产出料过程为间断式。 在整个生产过程中由于使用的生产设备先进性较高，采用的是全自动控制系统，在生产过程中可以有效的减少物料的跑冒漏等，以及其他生产设备不先进带来的环保问题，整个生产过程除了进料和出料工序，其他工序均采用密闭操作，且在密闭工序内及搅拌房内采用了布袋脉冲除尘系统，可彻底解决投料时粉尘飞扬、环境污染等问题。 混凝土拌合系统物料平衡见表2-8，生产工艺流程及产污环节见图2-20。 表2-8 混凝土拌合系统物料平衡表 序号 入方 出方 备注 物料名称 数量（t/a） 物料名称 数量（t/a） 1 砂石 4771 混凝土 11940 产品 2 砂子 3254 无组织粉尘 0.02 无组织废气 3 水泥 1990 除尘器收集粉尘 2.25 固废 4 粉煤灰 746 砂石分离固废+沉淀池底泥 1.01 5 外加剂 385.37 损耗 0.07 损耗 6 水 796.98 合计 11943.35 11943.35 图2-20 混凝土拌合系统生产工艺流程及产污环节 二、主要污染工序： 边庄水库工程施工期，主体工程和辅助工程占地直接破坏植被、占用耕地，增加水土流；在工程施工过程中，由于料场开挖、渣场堆渣、混凝土拌合站、机械维护和交通道路等，将产生土石弃渣、原有路段路面剥离的沥青渣、废水、粉尘及扬尘、噪声，影响施工作业区的环境现状，同时，施工人员进驻和集中生活，也将产生生活垃圾和生活污水；枢纽建筑物建设过程中，由于基坑和坝肩开挖、辅助工程建设和混凝土浇筑等，也将造成植被破坏和产生土石弃渣、废水，并且造成水土流失；施工过程中所有的建筑材料和土石弃渣均采用公路运输，也将产生交通扬尘和废气，以及交通噪声等，影响交通区域的环境质量。 边庄水库运行期，水库蓄水将淹没正常蓄水位以下的耕地和植被，增加水域面积和改善水生生物栖息环境，在水库供水过程中，水库实施生活供水、工业用水和规模化养殖提供补充用水，增加区域供水能力、促进经济发展，同时改变水资源配置和水文情势，增加退水量；本项目设置管理人员5名，采用定期巡查，运营期无污染物产生。 三、施工时序及建设周期 ⑴准备工程施工进度：主要包括勘测设计、征地拆迁、“三通一平”等前期准备工作，按1个月考虑。 ⑵围堰工程施工进度：根据围堰工程的工程量，工期按1个月考虑。 ⑶土坝工程施工进度：主要包括基础开挖、角砾层处理、截渗槽开挖、坝体填筑等，预计工期8个月。 ⑷输（泄）水隧洞施工进度：输（泄）水隧洞施工包括水塔基础开挖及浇筑、隧洞掘进及衬砌、流量控制室建设、出口消能建筑物混凝土浇筑等，预计工期7个月。 ⑸溢洪道施工进度：溢洪道施工主要为各分段的基槽开挖及混凝土浇筑，预计工期4个月。 ⑹连通工程施工进度：该部分主要包括泵站、连通管线等，施工工期按3个月计算。 ⑺道路改线施工进度：该部分主要包隆泾公路改线及村道改线，施工工期按6个月计算。 ⑻其他工程施工进度：其他工程随主体工程一并完成，施工工期按6个月计算。 ⑼工程验收：在工程完工后1个月内完成。 ⑽总工期 基于上述，主体工期10个月，考虑尾工及竣工验收等工作，在资金落实、连续施工的情况下，总工期按12个月控制。 具体施工计划表见表2-9。 表2-9 本项目施工计划表 序号 工程项目 2024 2025 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 一 工程征地及三通 二 围堰工程 三 土坝工程 四 输（泄）水隧洞施工 五 溢洪道施工 六 连通工程施工 七 道路改线施工 八 其他工程 九 工程验收 四、施工导流 1、导流标准 依据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004)规定，导流建筑物的级别为5级，围堰为土石结构，规范规定导流设计洪水标准为重现期5～10年一遇，本次取5年一遇洪水标准，5年一遇洪水相应全年洪峰流量为8.7m3/s，洪水总量为15.4万m3。 2、导流方式 输（泄）水建筑物施工不受洪水影响。在土坝轴线以上200m处的主沟和支沟分别设置围堰进行导流，常流水由DN500排水管排泄，两处围堰排水管道连通后沿沟道左岸布置，穿坝体开挖基坑后排入下游沟道。 设计2处围堰均为均质土围堰，填筑材料渗透系数小于1×10-4cm/s，围堰顶高程为2236.00m，最大高度6.0m，围堰顶宽4.0m，迎水坡坡比1:3.0，背水坡坡比1:2.5，围堰压实度0.93，迎水坡采用编织土袋进行防护。围堰底部约4~6m厚的角砾层，设计采用塑钢板桩进行防渗，深入底部弱分化泥岩1.0m。 3、基坑排水 施工排水分初期排水和经常性排水。初期排水主要包括基坑积水、渗水两大部分。经常性排水主要包括围堰和基坑的渗水及降雨等。排水采用泵排方式进行，水泵布置均采用固定式泵站。排水系统采用排水干沟、支沟和集水井相结合。 本次设计在土坝基坑上、下游10m处，垂直沟道各布设一排降水井，采用水泵进行抽排至下游沟道，来减少基坑渗水量。基坑内部开挖排水沟，汇入至基坑内排水井，进行抽排。 4、坝体度汛 土坝安排在非汛期进行施工，坝体拦洪度汛采用20年一遇洪水标准，相应洪峰流量为13.9m3/s，洪水总量24.2万m3。查库容曲线，对应高程为2231.60m，计取风浪爬高与安全超高后，坝体填筑（含坝前护坡）临时度汛断面顶高程应至2233.10m以上。 |
| 其他 其他 其他 其他 其他 其他 | 坝址比选 根据隆德县地形图、已建水库及村庄分布情况，并结合现场踏勘和比较，初步拟定了2处坝址，相距520m，两处坝址均位于山河乡山河村边庄自然村。 图2-20 水库坝址比选方案位置图 1、地形条件 ⑴坝址一 坝址区属中低山区地貌单元，总体地势由东向西倾斜，东高西低；山体表面基岩裸露，仅坡脚和主沟道有覆盖层分布。河谷大体呈东西向展布。由于地壳运动及水流切割，使河谷形成“U”字型。两岸坡发育有一级阶地，阶地地面高程2205.76m-2213.70m，左岸宽约50m-80m，右岸宽约10-20m。沟底地面高程2215.5-2225.03m。左岸坡角一般20-40度，边坡较缓，右岸坡角一般30-50度，边坡稍陡。为软质岩石，抗风化能力弱。该地形条件枢纽布置较为方便，坝轴垂直河道布置，坝轴线较短，为293m；水库上游河道两侧岸坡相对较缓，水库蓄水后不会造成大范围岸坡坍塌；输（泄）隧洞布置于左岸较缓的一级阶地上，由于右岸坝后冲沟影响，溢洪道只能布设于左坝肩。 ⑵坝址二 坝址区属中低山区地貌单元，总体地势由东向西倾斜，东高西低；山体表面基岩裸露，仅坡脚和主沟道有覆盖层分布。河谷大体呈东西向展布。由于地壳运动及水流切割，使河谷形成“U”字型。两岸坡发育有一级阶地，阶地地面高程2205.76m-2213.70m，左岸宽约90m-100m，右岸宽约20-40m。沟底地面高程2195.3-2232.48m。左岸坡角一般20-30度，边坡较缓，右岸坡角一般30-50度，边坡稍陡。为软质岩石，抗风化能力弱。该地形条件枢纽布置较为方便，坝轴垂直河道布置，坝轴线较短，为320m；水库上游河道两侧岸坡相对较缓，水库蓄水后不会造成大范围岸坡坍塌；输（泄）隧洞布置于左岸较缓的一级阶地上，溢洪道能布设于右坝肩。 综上所述，两个坝址枢纽布置都较为方便，坝址一受地形条件限制，溢洪道只能布置于左岸，但坝址二坝轴线长，工程量大，故地形条件坝址一、坝址二相当。 2、地质条件 ⑴坝址一 ①物理地质现象 该坝址区未发现明显的滑坡体存在的迹象，该坝址下游约250m的右岸有一滑坡体，对该水库坝体安全的潜在影响不大。 ②底层岩性 坝址区的地层主要有第四系全新统冲洪积（Q42apl）角砾、壤土；第四系全新统冲积（Q41apl）壤土；第四系全新统冲积（Q41dl）壤土；古近系渐新统清水营组（E3q）泥岩等。 ⑵坝址二 ①物理地质现象 右岸临近坝址区存在一滑坡体，由南向北滑坡方向长约240m，平均宽约400m，滑坡体厚度3.5m-9.8m，体积约为58万m3。土层与基岩的接触部位为滑动面，岩性以粉质粘土夹角砾为主，含水量较高。目前，滑坡体较为稳定，但水库蓄水后，该滑坡体存在进一步滑动的可能性，尤其是在水位骤降及地震工况下，滑动可能性较大，对右坝肩的影响较大。 ②底层岩性 坝址区的地层主要有第四系全新统冲洪积（Q42apl）角砾；第四系全新统冲积（Q41apl）壤土及残积（Q41dl）角砾；古近系渐新统清水营组（E3q）泥岩等。 从地质条件看，坝址一及坝址二地层岩性基本一致，坝址二泥岩以上覆盖层较浅，截渗槽开挖较少，但坝址二右岸临近坝址区存在一大范围滑坡体，若库区蓄水滑坡体坍塌对库容影响较大，滑坡体土料的粘粒含量为30.9~36.3%、天然含水率为22.7~36.5%，不满足筑坝土料要求，所以只能挖出外运。综上分析，坝址一优于坝址二。 3、库容条件 坝址一控制流域面积5.28km2，坝址二控制流域面积8.5km2；在同等坝高下，坝址二的库容优于坝址一的库容。 4、枢纽布置 ⑴坝址一 拟建坝高29.2m，坝顶高程2246.00m，坝长293.0m，坝顶宽6.0m，总库容146.3万m3（淤积库容12.9万m3，兴利库容为120万m3，调洪库容13.4万m3），属小（1）型水库，设计洪水标准30年一遇，校核洪水标准300年一遇，淤积年限取30年。主要由均质土坝、输（泄）水隧洞、溢洪道及道路改线工程四部分组成。 土坝垂直于沟道布置，坝顶高程2246.00m，最大坝高29.2m，坝顶长293.0m，坝顶宽6.0m，坝顶为沥青砼路面，上游坝坡自上而下依次为1：2.75、1：3.0，下游坝坡自上而下依次为1：2.5、1：2.75。下游坝坡在高程2231m处设马道，马道宽2.0m。上游坝坡采用混凝土格条内嵌干砌石砌护，干砌石厚40cm，下垫20cm厚反滤层，下游坝坡采用混凝土格条+生物护坡，坝肩开挖边坡采用生物护坡，坝内排水采用褥垫排水，坝后设贴坡排水体。输（泄）水隧洞位于左岸，主要由进口段、引水涵洞段、引水隧洞段、水塔段、隧洞段、1#压力钢管段、流量控制室、2#压力钢管段、陡坡、消力池、明渠及海漫段组成，总长555.69m，控制泄水流量为10.0m3/s。溢洪道位于左坝肩，主要由进口段、控制段、明渠段、陡坡段、消力池段、出口明渠段及海漫段组成，总长358.08m。水库右岸现有隆泾公路及村道，位于水库淹没区，本次需改线总长度为2.755km，其中隆泾公路改线长度为2.0km，村道改线长度为0.755km。 ⑵坝址二 拟建坝高27.7m，坝顶高程2225.70m，坝长320.0m，坝顶宽6.0m，总库容151.6万m3（淤积库容16.6万m3，兴利库容为118.9万m3，调洪库容16.1万m3），属小（1）型水库，设计洪水标准30年一遇，校核洪水标准300年一遇，淤积年限取30年。主要由均质土坝、输（泄）水隧洞、溢洪道及道路改线工程四部分组成。 土坝垂直于沟道布置，坝顶高程2225.70m，最大坝高27.7m，坝顶长320.0m，坝顶宽6.0m，坝顶为沥青砼路面，上游坝坡自上而下依次为1：2.5、1：2.75、1：3.0，下游坝坡自上而下依次为1：2.25、1：2.5、1：2.75。上、下游坝坡在高程2215.7m、2205.7m处设马道，马道宽2.0m。上游坝坡采用混凝土格条内嵌干砌石砌护，干砌石厚40cm，下垫30cm厚反滤层，下游坝坡采用混凝土格条+生物护坡，坝肩开挖边坡采用生物护坡，坝内排水采用褥垫排水，坝后设贴坡排水体。输（泄）水隧洞位于左岸，主要由进口段、引水隧洞段、水塔段、隧洞段、1#压力钢管段、流量控制室、2#压力钢管段、陡坡、消力池、明渠及海漫段组成，总长522.37m，控制泄水流量为10.0m3/s。溢洪道位于右坝肩，主要由进口段、控制段、明渠段、陡坡段、消力池段、出口明渠段及海漫段组成，总长321.36m。水库右岸现有隆泾公路及村道，位于水库淹没区，本次需改线总长度为1.7km，其中隆泾公路改线长度为1.5km，村道改线长度为0.2km。 坝址一轴线较段，输水隧洞和溢洪道只能布置于同一侧，道路改线较长；坝址二轴线较长，输水隧洞和溢洪道分两侧布置，道路改线较短。因此，从枢纽布置来说两坝址相当。 5、工程占地 ⑴坝址一 工程永久占地395.74亩，其中：乔木林地17.62亩，其他林地42.66亩，人工草地306.00亩，其他草地6.89亩，设施农用地1.16亩，公路用地17.37亩，农村道路4.03亩。工程临时占地592.74亩，其中：其他林地589.29亩，旱地3.45亩。占压、淹没10kV架空输电线路2.3km，通讯线路1.8km，乡镇硬化水泥道路0.5km，隆德—泾源公路1.1km。工程淹没及占地范围内共有坟地120座、输电杆80个。工程占地总投资为934.68万元。 ⑵坝址二 工程永久占地407.54亩，其中：乔木林地9.13亩，其他林地40.00亩，人工草地328.64亩，其他草地10.50亩，公路用地17.16亩，农村道路2.11亩。工程临时占地539.17亩，其中：其他林地538.04亩，农村道路1.13亩。工程淹没及占地范围内占压、淹没10kV架空输电线路2.2km，通讯线路1.6km，乡镇硬化水泥道路0.3km，隆德—泾源公路1.2km。工程淹没及占地范围内共有坟地86座、输电杆71个。工程占地总投资为1023.69万元。 通过比较，坝址一处征占地及移民费用低于坝址二，在工程占地及淹没搬迁方面，坝址一优于坝址二。 6、施工条件 两坝址左岸地形开阔，施工临时道路、施工营地及材料堆放地布置方便；施工用电、用水方便，距离很近，对外交通方便，因此两坝址施工布置条件相当。 7、建筑材料 工程所需的主要材料为筑坝土料，坝址一距离土料场12.0km，坝址二距离土料场11.5km。工程所需的其他建筑材料均需外购，对外交通方便。坝址一的土料运距较坝址二远，因此，建筑材料方面坝址二优于坝址一。 8、工程投资 坝址一工程投资12368.60万元，坝址二工程投资14172.96万元，坝址二比坝址一高1804.36万元。 通过对地形条件、地质条件、枢纽布置、工程占地和移民、施工条件、建筑材料、工程投资及运行条件等影响因素的技术经济比较，选定本阶段的代表性坝址。两坝址综合比较表见表2-6。 表2-6 两坝址综合比较表 序号 比较项目 坝址一 （上游坝址） 坝址二 （下游坝址） 评价 1 地形条件 坝体布置较为方便，坝轴线短，工程量少。受地形条件限制，溢洪道只能布置于左岸。 坝体布置较为方便，坝轴线长，工程量多。溢洪道两岸均能布置。 坝址一、坝址二相当 2 地质条件 地层岩性和坝址二基本一致，泥岩以上覆盖层较深，截渗槽开挖较多，坝址区及库区范围内没有滑坡体及其他不良物理地质现象。 地层岩性和坝址一基本一致，泥岩以上覆盖层较浅，截渗槽开挖较少，但右岸临近坝址区存在一大范围滑坡体，若库区蓄水滑坡体坍塌对库容影响较大，滑坡体土料的粘粒含量为30.9~36.3%、天然含水率为22.7~36.5%，不满足筑坝土料要求，所以只能挖出外运。 坝址一优于坝址二 3 库容条件 同等坝高下库容条件较差 同等坝高下库容条件较好 坝址二优于坝址一 4 枢纽布置 轴线较段，输水隧洞和溢洪道只能布置于同一侧，道路改线较长。 轴线较长，输水隧洞和溢洪道分两侧布置，道路改线较短。 坝址一、坝址二相当 5 工程占地 工程永久占地395.74亩，其中：乔木林地17.62亩，其他林地42.66亩，人工草地306.00亩，其他草地6.89亩，设施农用地1.16亩，公路用地17.37亩，农村道路4.03亩。工程临时占地592.74亩，其中：其他林地589.29亩，旱地3.45亩。占压、淹没10kV架空输电线路2.3km，通讯线路1.8km，乡镇硬化水泥道路0.5km，隆德—泾源公路1.1km。工程淹没及占地范围内共有坟地120座、输电杆80个。 工程永久占地407.54亩，其中：乔木林地9.13亩，其他林地40.00亩，人工草地328.64亩，其他草地10.50亩，公路用地17.16亩，农村道路2.11亩。工程临时占地539.17亩，其中：其他林地538.04亩，农村道路1.13亩。工程淹没及占地范围内占压、淹没10kV架空输电线路2.2km，通讯线路1.6km，乡镇硬化水泥道路0.3km，隆德—泾源公路1.2km。工程淹没及占地范围内共有坟地86座、输电杆71个。 坝址一优于坝址二 6 施工条件 左岸地形开阔，施工临时道路、施工营地及材料堆放地布置方便；施工用电、用水方便，距离很近，对外交通方便。 左岸地形开阔，施工临时道路、施工营地及材料堆放地布置方便；施工用电、用水方便，距离很近，对外交通方便。 坝址一、坝址二相当 7 建筑材料 距离土料场12.0km，工程所需的其他建筑材料均需外购，对外交通方便。 距离土料场11.5km，工程所需的其他建筑材料均需外购，对外交通方便。 坝址二优于坝址一 8 工程投资 12368.60万元 14172.96万元 坝址一优于坝址二 9 综合比较结论 综合上述分析，坝址一优于坝址二，故选定坝址一为设计坝址 综合以上几个方面比较，两个坝址方案在地形条件、枢纽布置及施工条件方面基本相当，坝址一在地质条件、工程占地及工程投资等方面优于坝址二，坝址二仅在库容条件及建筑材料方面优于坝址一，故本阶段推荐坝址为坝址一。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 生态环境现状 生态环境现状 生态环境现状 生态环境现状 | 1、主体功能区划 根据《全国主体功能区划》中“主体功能区与能源和矿产资源开发的关系：能源和矿产资源富集的地区，往往生态系统比较脆弱或生态功能比较重要，并不适宜大规模高强度的工业化城镇化开发。能源和矿产资源开发，往往只是‘点’的开发，主体功能区中的工业化城镇化开发，更多的是‘片’的开发，将一些能源和矿产资源富集的区域确定为限制开发区域，并不是要限制能源和矿产资源的开发，而是应该按照该区域的主体功能定位实行‘点上开发、面上保护’。”本项目属于国家重点生态功能区中的“六盘山南段水源涵养林生态功能区”，属于“点”的开发，符合《全国主体功能区划》要求，项目主体功能区划具体见附图13。 2、生态功能区划 根据《宁夏生态功能区划》，宁夏生态功能区划共划分3个一级区，10个二级区，37个三级区，本项目属于六盘山南段水源涵养林生态功能区，项目与宁夏生态功能区划位置关系见附图14。 3、生态环境现状 ①土地利用类型 工程永久占地包括：水库淹没影响占地、水库枢纽建设占地、连通工程占地和道路改线工程占地。工程永久占地263827.99m2，其中：乔木林地11746.73m2，其他林地28440.14m2，人工草地204001.02m2，其他草地4593.36m2，设施农用地773.34m2，公路用地11580.06m2，农村道路2686.68m2。 施工临时占地主要包括：连通工程占地、取土场占地、弃渣场占地、供电及通讯线路迁移占地、施工生产生活占地和临时道路占地等，临时堆土场在永久占地范围内，不再单独计算。工程临时占地395161.98m2，其中：其他林地392861.96m2，旱地2300.01m2。项目所在区域土地利用现状图见附图15。 ②土壤类型 根据项目所在区域土壤类型图，土壤类型为灰褐土，又称褐色森林土、灰褐色森林土。半干旱、干旱地区，气候较温凉湿润的山地森林灌丛植被下发育的土壤。主要成土过程为腐殖质累积过程、弱粘化过程及弱至中度淋溶作用。土壤剖面由凋落物层(O)-腐殖质层(Ah)-粘化层(Bt)-钙积层(Bk)-母质层或基岩(c或R)构成。Ah层厚20-40厘米，黑褐或棕褐色，粒团粒状结构，有机质含量30-240克/公斤，Bt层厚30-50厘米，浅灰棕色，中至重壤，此层以下有时出现白色菌丝状Bk层，自上而下呈中性(或微酸性)至微碱生。项目所在区域土壤类型图见附图16。 ③植被类型 根据《宁夏植被区划图》，项目所在区域植被区划属于宁南黄土高原南部森林草原化森林草原及栽培植被小区。主要生态系统类型有旱地、稀疏草地、落叶灌木林、裸土地等。其中落叶灌木林包括冷蒿和柠条，草本植被有短花针茅、牛枝子、耆状亚菊、漠蒿。草地有小灌木猫头刺、川青景鸡儿、荒漠景鸡儿等。农田植被类型以春小麦为主，含洋芋、糜谷、豆类、油料三年二熟作物。项目评价区域植被类型现状图见图3-1，项目所在区域植被类型图见附图17。 图3-1 项目所在区域植被现状类型图 ④动物 本项目所在区域无大型野生动物分布，主要为小型爬行类动物、小型哺乳类动物及鸟类。其中爬行类动物主要有沙晰、麻晰、壁虎和蛇类；哺乳类动物主要有田鼠、黄鼠、跳鼠沙鼠、野兔等；鸟类主要有乌鸦、喜鹊、麻雀、燕子等，无国家及地方珍稀保护动物在项目建设区域分布。 ⑤水生生态 本项目边庄水库位于葫芦河一级支流甘渭河上游，本次甘渭河流域水生生物现状调查资料引用《固原市水资源高效利用规划环境影响报告书》中于2020年5月在甘渭河水域边庄水库上游和边庄水库下游的水生生物调查资料。调查结果详见表3-1和图3-2。 表3-1 浮游生物现状调查结果 检测点位 检测结果 浮游动物 浮游植物 主要类型 总数 主要类型 总数 隆德县边庄水库（上游） 双尖钩状狭甲轮虫 30 大螺旋藻、棒状鼓藻 90 隆德县边庄水库（下游） 双尖钩状狭甲轮虫 60 大螺旋藻、棒状鼓藻 120 双尖钩状狭甲轮虫 大螺旋藻 棒状鼓藻 图3-2 浮游生物现状照片 A.浮游植物 项目涉及区域河段的2个代表性河道断面，浮游植物主要类型分为2种，为大螺旋藻、棒状鼓藻。 表3-2 甘渭河流域浮游植物名录 序号 中文名 学名 数据来源 现场调查 文献资料 一、绿藻门 Chlorophyta 1 棒状鼓藻 Gonatozygon aculeatum + + 二、蓝藻门 Cyanophyta 2 螺旋藻 Spirulina + 注：“＋”表示该物种的数据来源（文献资料或现场调查）。 B.浮游动物 项目涉及区域河段的2个代表性河道断面，浮游动物主要类型分为1种，为双尖钩状狭甲轮虫。 表3-3 甘渭河中浮游动物名录 门类 Class 种（或属） Species（or Genus） 数据来源 中文名 拉丁名 现场调查 文献资料 轮虫rotifera 双尖钩状狭甲轮虫 Colurella bicuspidala + + C.鱼类 根据现场踏勘和调查，甘渭河流域水生物较为简单，主要为鲤鱼、鲫鱼、草鱼、鲢鳙鱼等，无珍稀濒危鱼类存在，无鱼类“三场”。 4、环境空气质量现状 本项目位于固原市隆德县山河乡山河村，环境空气质量现状采用据《固原市环境质量报告书（2022年）》中隆德县环境空气监测数据和结论作为本次评价依据，所在区域公布的环境空气质量现状评价具体见表3-4。 表3-4 泾源县空气质量现状评价表（2022年） 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率（%） 达标情况 PM10 年平均质量浓度 37 70 52.86 达标 PM2.5 16 35 45.71 达标 SO2 6 60 10.00 达标 NO2 10 40 25.00 达标 CO 24h平均第95百分位数（mg/m3） 0.9 4 22.50 达标 O3 日最大8h平均值第90百分位数 134 160 83.75 达标 隆德县2022年环境空气中PM10年均质量浓度、PM2.5年均质量浓度、SO2年均质量浓度、NO2年均质量浓度、CO 24h平均第95百分位数、O3指标日最大8小时滑动平均值的第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求，项目所在地属于大气环境达标区。 5、地表水环境质量现状 根据《地表水环境影响专项评价》，本项目边庄水库所在流域甘渭河地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域标准要求，根据项目地表水环境质量现状监测报告，甘渭河所有监测因子中，除TN外，其余指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域标准要求，TN水质现状不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域标准要求，超标原因是因为区域水体TN背景值高导致。 6、声环境质量现状 根据现场勘查，项目占地及施工道路周边50m范围内不存在声环境保护目标，故本项目无需调查声环境质量现状。 7、土壤、地下水质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，项目涉及的水、大气、声、土壤等其他环境要素，应明确项目所在区域的环境质量现状，本项目为水库建设项目，运营期不存在土壤、地下水环境污染途径的建设项目，不需进行地下水与土壤现状评评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 隆德县边庄水库工程属于新建项目，项目属于典型的农村环境，环境空气、声环境和生态环境良好，不存在与本项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 生态环境保护目标 生态环境保护目标 | 经实地调查和查阅文献及走访相关主管部门，本项目不涉及森林公园、自然保护区、地质公园、重要湿地、水源保护区、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等生态敏感区，环境影响评价保护目标一览表见表3-5和图3-3。 表3-5 环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 相对位置及距离 影响形式 及内容 保护要求 大气环境 山河乡山河村 弃土场西侧400m 村民，42户 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 安家岔村 取土场西北侧400m 村民，30户 夏坡村 取土场南侧200m 村民，100户 永丰村 取土场东南侧470m 村民，40户 生态环境 植被、水土保持 水库库区、施工区和坝址下游河段 水库淹没、工程施工 控制建设征地和施工扰动范围，进行植被恢复和水土流失防治 工程区水生生态环境 工程评价区 水库蓄水、废污水排放、工程施工、调 水等 对不利影响采取必要措施，减缓不利影响，确保动植物种类不低于工程建设前，生物多样性不减少 土壤环境 水库淹没及工程占地范围 工程施工、水库蓄水 维护土壤原有生态功能和土壤质量 地表水环 境 甘渭河 水库所在流域 水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求 水库回水长度0.7km 水库回水长度0.7km 淹没区 图3-3 本项目环境保护目标分布图 |
| 评价 标准 评价 标准 评价 标准 | 一、环境质量标准 ⑴环境空气质量标准 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表3-6 环境空气质量评价执行标准 单位：mg/m3 序号 污染物名称 浓度限值 执行标准 小时平均 日平均 年平均 1 SO2 0.50 0.15 0.06 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及2018年修改单 2 NO2 0.20 0.08 0.04 3 CO 10 4 — 4 O3 0.2 0.16 — 5 PM10 — 0.15 0.07 6 PM2.5 — 0.075 0.035 ⑵地表水质量标准 本项目边庄水库水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体见表3-7。 表3-7 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg/L 项目 标准值(单位：pH无量纲，mg/L) Ⅲ类标准 水温（℃） 人为造成的环境水温变化应限制在： 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 pH 6～9 化学需氧量（COD） ≤20 五日生化需氧量（BOD5） ≤4 溶解氧 ≥5 氨氮（NH3-N） ≤1.0 氟化物（以F-计） ≤1.0 总氮（以N计） ≤1.0 总磷（以P计） ≤0.2 （湖、库0.05） 铜 ≤1.0 锌 ≤1.0 硒 ≤0.01 镉 ≤0.005 铅 ≤0.05 汞 ≤0.0001 石油类 ≤0.05 阴离子表面活性剂 ≤0.2 高锰酸盐指数 ≤6 挥发酚 ≤0.005 砷 ≤0.05 六价铬 ≤0.05 氰化物 ≤0.2 粪大肠菌群 ≤10000 硫酸盐 ≤250 氯化物 ≤250 硝酸盐 ≤10 铁 ≤0.3 锰 ≤0.1 二、污染物排放标准 ⑴大气污染物排放标准 本项目施工期产生的粉尘、扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值。混凝土拌合站粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013）表3中颗粒物无组织排放监控浓度限值。 表3-8 大气污染物排放标准 污染物 无组织排放监控浓度限值 标准来源 颗粒物 1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值 颗粒物 0.5mg/m3 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013）表3中颗粒物无组织排放监控浓度限值 ⑵噪声排放标准 施工期间噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准详见下表。 表3-9 建筑施工场界环境噪声排放标准一览表 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 70 55 ⑶固体废物 施工期渣土、建筑垃圾执行按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日实施）相关要求处置。生活垃圾按照环卫部门要求进行处置。 |
| 其它 | 1、总量控制 本项目属于生态类项目，运行期管理人员，采用定期巡查产生，不产生大气污染物，因此，无总量控制指标。 2、排污许可申请 根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）、《排污许可管理办法（试行）》（原环境保护部令2017年第48号）和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令2019年第11号）等规定，本项目不需要申请取得排污许可证。 3、入河排污口设置论证 根据《入河排污口监督管理办法》、《水利部关于进一步加强入河排污口监督管理工作的通知》（水资源[2017]138 号）和《关于做好入河排污口和水功能区划相关工作的通知》（环办水体〔2019〕36号）规定，本项目运行期不外排废污水、不设置排污口，因此，不需要开展入河排污口设置论证。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 | 1、施工期生态环境影响分析 ⑴对植物的影响 ①工程占地对植物的影响分析 工程占地分为永久占地和临时占地，其中：施工活动开挖、填筑以及堆放等临时占地将破坏施工区植被，使得植被失去原有的自然性和生物生产力，降低局部生物量。施工结束后，临时占用草地的生物量可以通过土地平整、水土保持等措施恢复，临时占用耕地的生物量可以通过复耕得到恢复，因此临时占地的生物量和生产力能够得到一定补偿恢复。 坝体及输（泄）水建筑物的永久占地，将压占原有的植被类型，使压占区域植被类型改变，将由原来的耕地、草地、林地转变为无植被的建设用地和水面，从而对植被生物量造成损失。永久占地在工程建成后，将成为人工基底的景观类型，这一部分占压将会造成植物生物量的永久损失。由于工程永久占地范围内植物资源均为常见种，涉及耕地、草地等植被类型，尽管会降低区域植被生物量，但相对整个区域来说，该影响非常小，生态体系可以通过其自身进行调节。随着工程的投运，后期对周边的生态恢复，工程压占损失植被的生产力和生物量相应地将得到一定程度的恢复。 ②施工活动对植物的影响分析 工程沿线主要为农耕区、草丛，无珍稀动植物分布，植被以荒草地和农田植被为主，工程建设期会破坏原有的植被，使生物量减少。由于区域植被类型和植物种类广泛分布，因此工程建设总体上不会影响陆生植物的多样性和分布现状。施工结束后临时占地将进行复耕和植被恢复，且所选树种和灌草种均为当地适生种类，植被恢复后总体不会影响区域植被格局。 ⑵对动物的影响 施工期的永久和临时占地缩小了野生动物的栖息空间，割断了部分陆生动物的活动区域、迁移途径、栖息区域、觅食范围等，从而对动物的生存产生一定的影响。区域内有许多动物的替代生境，动物比较容易找到栖息场所。同时由于工程施工范围小，工程建设对野生动物影响的范围不大且影响时间较短，因此对动物不会造成大的影响，可随植被的恢复而缓解、消失。 ①对爬行类的影响 在评价范围内分布的蜥蜴类及蛇类等爬行动物，由于施工便道的建设，施工人员的进入，必然惊扰这些动物，原分布区被部分破坏会导致这些动物的生活区向上迁移或暂时迁移到工程影响区外生境相似的地区。由于工程建设影响范围有限，只要采取相应的环保措施，工程对爬行动物的影响较小，且主要是在施工期的影响。 工程建设过程中，由于施工车辆产生的噪声及人为活动的干扰等因素，可能导致线路两侧附近的爬行类动物产生回避行为，使其向外围转移，沿线两侧较近范围内爬行类出现的频率会降低，由于数量多、分布广，局部施工时间短，不会对爬行类的总体多样性产生影响。 ②对鸟类的影响 工程在施工过程中，由于车辆噪声、人为活动干扰等所造成的廊道效应可能导致临时施工区域的鸟类密度下降。 本项目不涉及重要鸟类栖息地和繁殖地，考虑鸟类对声音的适应性以及沿线社会和自然活动活动等特点，工程施工活动会对区域鸟类带来一定的惊扰影响，随着施工结束，影响随之消失，不会对保护鸟类栖息繁殖造成长久影响。 ③对哺乳类动物的影响 工程施工中，各临时占地、永久占地会直接破坏原有植被，使在此区域内活动的野生动物觅食地、栖息地减少，导致动物减少。在干渠砌护、管线敷设的建设期，由于人为活动干扰、施工噪声的影响，从而导致野生动物回避施工区域，使沿线野生动物在沿线出现的频率降低。 施工便道、取弃土场等施工区域在一定程度上对野生动物正常活动产生干扰，工程施工便道一般利用既有乡道或村路，可大大降低对生态环境的破坏和对野生动物栖息地的切割。施工机械操作对野生动物的影响主要涉及到施工场地周边的区域，这种影响会波及到线路两侧1km范围内活动的野生动物，由于施工期短，随之施工活动结束，影响也随之消失。 总体分析，工程施工活动会对工程区周边动物带来一定的惊扰影响，但不会造成鸟类、爬行类等动物种群数量下降和灭绝，施工期结束后各种影响也将随之结束。同时，工程施工期间应加强施工人员宣传教育，严格划定施工区域，明确施工活动范围；加强对于区域动物保护力度，避免施工人员对动物的捕杀等行为，最大程度上减轻工程施工期对于各种动物的影响。 ⑶对农田的影响 项目为水库建设项目，工程永久占地包括：水库淹没影响占地、水库枢纽建设占地、连通工程占地和道路改线工程占地。工程永久占地263827.99m2，施工临时占地主要包括：连通工程占地、取土场占地、弃渣场占地、供电及通讯线路迁移占地、施工生产生活占地和临时道路占地等，临时堆土场在永久占地范围内，不再单独计算。工程临时占地395161.98m2。项目永久占地不占用耕地，临时占地占用耕地的，占地面积较小，要求施工结束后恢复耕地，对区域农田影响较小。 ⑷水库库区动植物影响 水库正常蓄水位2243.69m，淹没区长0.7km。库区为高中山地貌单元，两岸边坡基本稳定。两岸坡角约30~50°，水库正常蓄水位2243.69m，库岸在水库蓄水后产生浸没的范围较大，在岸坡高程2244.04～2244.54m范围内的区域将产生浸没。水库淹没的对象主要有林地、草地等。 ①直接影响 直接影响是指被淹没的植物植被及部分迁移能力较弱的动物，因被水淹没而死亡。水库淹没区的生境由陆地变成水域生境，陆生植物将因生境改变而不能生存，部分迁移能力较弱动物，也由于不能及时迁移到适宜生存的陆地环境而死亡。但是淹没直接影响有一定的局限性，所受的直接影响局限在蓄水高程以下，仅仅是以耕地为主的农田植被、草地，并且此类植被类型在本项目评价区仍广泛分布。 ②间接影响 水库蓄水、水位抬升，水域面积增大，减少陆生植物生物量、压缩动物生境；植被和动物受影响较大，以荒坡为主要栖息环境的爬行动物--蛇类，当生境被水淹没后，蛇类必然向库周海拔较高之处转移，其结果是使这些地区蛇类相对增多，人类活动对蛇类的影响以及蛇类取食将受到影响。鸟类和兽类均有较强的迁移能力和较大的活动范围，当水库蓄水后，仅有部分分布在地势较低地动物会失去原来的栖息环境，受影响程度较小。 同时，由于水域面积扩大，将增加库周的相对湿度，有利于水库周围植物、植被的生长，也有利于喜水性动物生存、繁殖，喜水性鸟类将会增加；生活在溪沟、河岸边缘的两栖类，则因为水库水面的扩大，适宜生境扩大，从而为这些动物的生长繁衍创造了良好条件。 ⑸水生生物及鱼类影响 边庄水库营运后，对水生生物的影响主要表现在对其生境的影响，具体为水库库区和坝址下游。坝址下游河段的水资源量虽然减少，但水生生物的种类、数量和分布时间，基本维持现状水平。水库蓄水后，将改善水库库区的水域生境环境，浮游植物、浮游动物的数量和生物量增加，底栖动物有所增加，水生维管束植物在种类组成和群落结构上趋于复杂，但由于水库水位变化幅度较大，难以形成大型维管束植物密丛；同时，水库为鱼类提供了良好的生境环境。边庄水库蓄水后，库区水位线上升，水体扩大，水流变缓，饵料生物的种类和数量增加，为鱼类的生活提供了基础条件。 2、施工期水环境影响分析 ⑴水文要素影响分析 在枯水期以及非雨季先进行输（泄）水建筑物、坝体清基及围堰施工，拟在新建坝轴上游设围堰1座，拦蓄施工期径流，待施工围堰建成后，利用围堰截流，开始坝体工程施工，待工程施工完成后，拆除施工围堰。 ⑵地表水环境质量的影响分析 ①施工废水 施工废水主要为施工设备冲洗废水悬浮物浓度较高，pH呈弱碱性，并带有少量的油污，类比同类工程，其浓度SS约2000~4000mg/L，石油类<10mg/L，废水产生量约为5m3/d。 ②基坑排水 基坑废水产生于水库大坝主体建筑物在基础开挖过程中形成的坑凹渗水、降水等，其主要污染物为SS，产生量相对较小。 此外，建筑材料及施工废弃物的随意堆放也会影响附近水体。因此，评价要求建材堆场应尽量远离水体，确因工程建设需要而临时堆放在水体附近的一些建筑材料，必须加盖遮盖物，必要时设围栏，避免被雨水冲刷或风力作用进入水体，造成水环境污染。 ⑶生活污水 施工期间，工地不设住宿、食堂。根据经验估算，施工场地，施工期高峰日作业人员约50人，以每人每天0.05m3计，则高峰日生活用水量为2.5m3/d，排放系数按0.8计算，则生活污水为2.0m3/d。施工期水环境影响具体内容见地表水环境影响专项评价。 3、施工期大气环境影响分析 ⑴施工扬尘 扬尘通常分为施工扬尘和道路运输扬尘，本项目施工扬尘包括水库工程、连通工程和道路改线工程等工程土方开挖及回填等。 施工扬尘的大小随施工季节，土壤类别情况、土壤颗粒的松散程度、土壤的含水率、施工管理以及运输道路的清洁程度等不同而差异甚大，难以具体计算。施工区扬尘量与泥土含水量、气候干燥程度、风速的相关性较大，通过严格施工管理与洒水措施可以得到有效的抑制。TSP满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 ⑵燃油废气 项目施工期主要的机械设备包括挖掘机、装载机、运输车辆等。燃油废气的主要成份是SO2、CO和NO2，其影响范围是施工现场和运输道路沿途，排放的尾气在施工期间对施工作业点和交通道路附近的大气环境造成污染。 ⑶混凝土拌合系统粉尘 a.筒仓粉尘 本项目共设搅拌站1座，有水泥、粉煤灰、外加剂剂筒仓3个。项目所使用的水泥、粉煤灰等粉料由密封的散装车运至站内，用压缩空气法打料，由于受气体冲击，水泥、粉煤灰在罐装过程中粉尘会随着筒仓内的空气从筒仓顶部的排气孔中排出，筒仓底为密封管道连接，无粉尘产生。 筒仓粉尘产生量类比美国环保局的AP-42手册中推荐的混凝土搅拌站原料库上料时排放系数，每上1t料产生粉尘0.23kg。根据建设单位提供的资料，项目水泥、粉煤灰、外加剂剂上料量约为3121.37t/a,则筒仓产尘量约为0.72t/a。 根据业主提供资料，项目所购买的HZ50搅拌主机的每个筒仓顶均自带一个脉冲布袋仓顶除尘器，一座搅拌主机筒仓共设3套脉冲布袋仓顶除尘器；除尘器除尘效率可达99%，则筒仓粉尘排放量为0.007t/a，经除尘器处理后的含尘废气将在搅拌楼内自然沉降。项目搅拌楼设于封闭式厂房内，搅拌楼无组织粉尘对外环境影响较小。 b.搅拌主机粉尘 混凝土生产过程中，骨料通过料斗落入料斗下方的皮带输送机上，由水平皮带输送机将骨料输送到斜胶带，输送皮带采取封闭措施。本项目在生产线的配料机及搅拌机上部配套安装集气罩同时配套有皮带遮蔽帘，用于收集该过程中产生的粉尘，投料和搅拌过程中产生的粉尘经收集后经布袋除尘器处理（除尘效率99%），经除尘器处理后的含尘废气将在搅拌楼内自然沉降。项目搅拌楼设于封闭式厂房内，搅拌楼无组织粉尘对外环境影响较小。 本次搅拌主机粉尘产生量计算参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3021水泥制品制造行业产排污系数，每吨产品产生粉尘0.13kg，本项目混凝土产品生产量为11940t，则粉尘产生量为粉尘产生量为1.55t/a。通过脉冲布袋除尘器处理后的排放量为0.016t/a，该阶段粉尘在搅拌楼内自然沉降。 表4-1 混凝土拌合系统粉尘产排情况一览表 排放源 污染因子 产生量（t/a） 处理措施 排放方式 排放量（t/a） 原料筒仓 颗粒物 0.72 每个筒仓自带一套脉冲 布袋仓顶除尘器，处理效率 99% 无组织 0.007 搅拌主机 颗粒物 1.55 搅拌主机自带一套脉 冲布袋除尘器，处理效率99% 无组织 0.016 项目投料及搅拌粉尘经布袋除尘器处理、各料仓粉尘通过仓筒顶部的各自自带的仓顶布袋除尘装置处理；处理后的粉尘经自然沉降在搅拌楼内呈无组织排放，颗粒物均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）标准限值（0.5mg/m3）。 4、施工期噪声环境影响分析 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声，噪声源强在75～80dB(A)，根据现场调查，本项目施工场地设置远离居民区，因此用地范围内的施工活动对周围声环境影响相对较小。 5、施工期固体废物 固体废弃物对环境的影响主要包括施工弃渣、建筑垃圾、混凝土拌合系统产生的固废（除尘器收集的粉尘、沉淀池沉渣、砂石分离固废）、施工人员产生的生活垃圾。 弃渣：根据施工组织设计，本项目的最大弃渣量为15.28万m3。弃渣主要造成新的水土流失，改变原来的地形地貌，破坏植被，侵占耕地资源，而且松散的弃渣成为水土流失的发源地，加重区域水土流失程度。 建筑垃圾：主要为施工过程洒落好废弃的砂石料、混凝土块、道路改线工程产生的沥青渣等。 混凝土拌合系统产生的固废：主要为除尘器收集的粉尘、沉淀池沉渣、砂石分离固废，收集后作为原材料回用。 生活垃圾：根据施工组织设计，施工期间施工人员日常生活将产生生活垃圾，施工高峰期人数50人/d，生活垃圾按0.5kg/人•d计算，则施工期生活垃圾产生量为25kg/d，项目施工期12个月，施工期内预计共产生生活垃圾9t。 6、土壤环境影响分析 本项目施工过程中的土方开挖、回填、机械碾压对土壤的理化性质和土壤肥力有不利影响。其中，表土损失，使土壤内有机质含量降低，土壤压实板结，降低土壤的孔隙度，土壤水分下渗和水力保持能力降低，土壤气体和空气交换受阻，土壤含水量下降，其结果不利于植物的重新生长。另外，由于施工破坏和机械挖运，使土地受到扰动，土壤养分富集过程受阻，阻断生物与土壤间的物质交换。 上述过程直接影响到植被的恢复，因此，要求在施工中注意尽量维持土壤现状，剥离表土用于土壤修复与植被恢复。 本项目建设将会对施工区域的土壤理化性质产生一定的影响，工程对临时占地采取了松土及覆盖剥离表土后植被恢复，不足以对整个区域的土壤理化性质产生影响，不会使区域土壤理化性质恶化。 因此，施工期土壤受到的影响是短期暂时的，施工结束后，通过采取工程措施和生态措施，临时占地区域的地表会逐渐恢复，土壤结构和功能逐步回复到自然状态。 7、地下水环境影响分析 ⑴生产废水 施工营地的生产废水主要是施工机械和车辆冲洗废水、施工降排水，分别设置沉淀池，池底及池壁进行防渗设计，不会对地下水造成较大的影响。 ⑵弃土和施工废料等影响 施工期间，弃土、施工废料等随意堆放，经过雨水淋滤可能会对地下水产生污染。 对于施工过程中的弃土在建设过程中土石方量依据各类施工工艺分段进行调配，按照地貌单元及不同施工工艺分别进行平衡，尽量做到各类施工工艺及各标段土石方平衡。根据土石方平衡分析，施工过程中产生的废弃土方运至弃土场，对环境影响较小。 综上所述，各项固体废物得到妥善处理后不会对地下水环境造成影响。 本项目周围无集中式地下水源地、无分散式水源地，周边村庄均接通自来水，无居民饮用水井。本项目施工废水及固体废物均能做到科学处理、妥善处置，对项目所在区域地下水环境影响极小。 8、水土流失影响分析 由于项目所在地为宁夏隆德县，根据《全国水土保持区划图》一级分区大地貌为“西北黄土高原区”、隆德县所在二级分区为“宁南陇东丘陵沟壑蓄水保土区（Ⅳ-5-1xt）”。隆德县在《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》属国家级水土流失重点预防区（子午岭-六盘山国家级水土流失重点预防区），同时属省级水土流失重点预防区（六盘山水蚀预防区），项目具体地处西北黄土高原区半湿润向半干旱过渡区，也属于省级水土流失重点治理区，根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018），项目区为西北黄土高原区一级防治标准。 本工程对水土流失的影响主要表现为工程永久占地、施工临时占地，以及土方开挖、弃渣等施工活动，在施工区域内形成一定面积的剥离裸露面，对地表扰动和再塑，干扰和损坏植被，改变地形坡度和地表组成，建设中产生的废土弃渣，在水力、重力等外应力的作用下，水土资源和土地生产力将受到不同程度的破坏和损失，从而产生的新增水土流失。 工程造成的水土流失主要是在施工期，施工区范围内的原地貌将遭受不同程度的破坏，若不采取强有力的水土保持措施，将在不同的时空范围内造成不同程度的水土流失危害。同时，如果施工组织设计不合理，施工管理不当或者施工人员的水土保持意识、环保意识淡薄，在施工过程中，造成的水土流失不仅只发生在施工区域，还可能对施工区周边一定范围内的水土保持造成破坏，从而造成工程施工区以外不必要的水土流失。工程建设过程中可能造成的水土流失危害表现在： a.对工程本身可能造成的危害：工程施工过程中，扰动了原土层，破坏了土体结构，严重影响其稳定性，加剧了水土流失；特别是大面积的裸露地表，以及土石方倒运的临时堆放边坡，若遇到暴雨，在雨滴溅落和地表径流冲刷下，可能导致严重的水土流失，对工程建设的正常进行造成不利的影响。 b.对周边道路和水系可能造成的危害：工程施工期间导致局部区域水土流失加剧，当挟带泥沙的废水流至周边水系，流速降低时，泥沙就逐渐沉降淤泥。施工开挖形成的松散堆积体，遇暴雨等不良天气极易产生水土流失，淤积项目区周边的排水沟、道路等，给农作物生长带来危害；也可能使项目区周边河流水系、沟渠、坑塘及水库产生淤积，泥沙含量上升，影响行洪排涝，使工程效益降低。因此，施工期间对道路及排水系统不及时疏通，或对土石方不采取及时有效地拦挡防护措施，遇雨天产生的水土流失将会影响道路安全和排水系统正常运行。 c.扰动地表，加剧区域水土流失：工程建设过程中的开挖地表等工程活动扰动地表、破坏植被，导致表土松动，地表蓄水能力降低，在水力侵蚀的作用下，土壤中的营养元素随水流而流失，使土壤有机质含量降低，物理粘粒减少，造成土壤肥力减退，从而加剧项目区周边的土壤侵蚀强度。 9、风险识别 ⑴爆炸、火灾及危险品运输事故源 施工机械用油由专业公司加油车提供，各施工营地范围内不建设油库。因此，本工程不涉及爆炸、火灾及危险品运输的风险源。施工期存在施工机械、施工车辆的溢油风险。 ⑵污废水事故源 工程施工期间将产生一定的废水，机械车辆冲洗废水及施工降排水等正常情况下沉淀处理后回用，不会对地表水体产生影响。在事故情况下，可能发生污废水排入渠道或沟道情况。 ⑶洪水风险 工程部分项目施工期遇丰水期，雨季可能会因暴雨产生的洪水影响工程施工。 ⑷滑坡、溃坝风险 滑坡、溃坝风险主要指由于下雨洪水等灾害，库区截水沟及导流渠没能及时将洪水截留，造成水库围堤溃解。应对溃坝风险应急采取一下措施：精心设计，从设计上把好关，确保处置场的稳定性和安全性。严格按设计图纸要求施工，严禁偷工减料；施工现场监理到位，严格把关，确保施工质量。格进行规范管理，按设计要求设置专人严格管理，落实责任。同时配备必需的通信设施，保持与地方政府的联系，如发现坝体开裂等跨坝征兆，应立即组织力量进行抢修和安全加固。加强日常监控，在库周应设置监视器，并有专人负责巡视，杜绝安全隐患。制定包括监测、报警等措施在内的应急预案。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 运营期生态环境影响分析 运营期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 项目所在流域甘渭河水生生态系统简单，无鱼类三场分布，水库调度运行在一定程度上改变了坝下河段水文情势，本项目运行时考虑优先下放生态下泄量，以水库断面多年平均天然径流量的10%考虑，按全年平均分配到月取定值。边庄水库多年平均天然径流量为72.1万m3，则生态基流为7.21万m3，维护下游生态环境可持续发展，对生态环境影响较小。 2、水文情势影响分析 ⑴生态流量分析 本工程运行时考虑优先下放生态下泄量，以水库断面多年平均天然径流量的10%考虑，按全年平均分配到月取定值。边庄水库多年平均天然径流量为72.1万m3，则生态基流为7.21万m3。为保证生态下泄量下放，维护下游生态环境可持续发展，水库管理人员应定期对生态下泄量下放设施进行检修，保证其畅通，同时运行时应严格遵守优先下放生态下泄量的原则。 ⑵水量及水质影响分析 边庄水库建设，加大了对流域的水能利用，减少了河道内脱水河段，改善河道的生态环境。水库建设后通过水塔向下游下放生态流量，在枯水期某些时段建库后的水量大于建库前的水量，河道水文参数变化不大，对河道水质影响较小。 ⑶库区水文情势影响分析 水库蓄水后，由于大坝的拦蓄，原河流的基本水文特征发生变化，水库水深从坝前至库尾具有不同程度的增加，水面面积和水体体积不断增加，水面比降变缓，使库内流速减小，且水流过程受人为调度的控制，对坝址下游河段的水生生态环境将造成一定的影响。 ⑷坝址下游水文情势影响分析 工程实施后洪水经水库调节，削峰率得到了明显的提高，进一步减轻了下游的防洪压力。边庄水库兴建后不会造成河势游荡，加上枯水期来水量比较恒定，不会造成河道减（脱）水。 ⑸对下游桃山水库供水影响分析 本次拟建边庄水库与桃山水库同属甘渭河流域，边庄水库位于上游，距离下游桃山水库5.5km。桃山水库始建于1968年，由土坝、输水建筑物和泄水建筑物三大件构成，总库容增至557.171万m3，设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为500年一遇，坝顶宽6.0m，坝顶长408m，坝高33m，承担温堡乡1.83万农村居民和1.2万亩农田灌溉任务。2017年实施隆德县城乡供水工程后，人饮用水由地湾水库连通管道向桃山水厂供水（或放水入桃山水库，再进入桃山水厂，用水量与供水量相同，不再占用调节库容），故本次对桃山水库影响径流调节计算不再考虑人饮用水过程，水库成为了温堡乡人饮用水备用水源，目前，桃山水库为甘渭河流域主要灌溉水库。 桃山水库上游为山河乡政府所在地，水库控制流域范围内有王庄、山河和石碑等3个行政村，人口670人，如桃山水库作为人饮水源，水源保护问题无法解决，拟建边庄水库流域范围内无人口居住，水源保护问题可以解决，还可以实现“高水高用，低水低用”。另外，由于桃山水库为灌溉和人饮结合的水源水库，人饮水源位于坝后截潜，供水保证率有限，在遇到干旱年，水量调配经常出现问题，所以近年桃山水库为隆德县城供水水量优先，本次新建边庄水库可以将甘渭河流域的灌溉水源和人饮水源进行分离，可很大程度上提高甘渭河流域为县城供水的供水保证率。 桃山水库流域面积48km2，扣减上游拟建的边庄水库面积后为42.72km2。通过75%保证率下径流调节计算，桃山水库区间天然来水量为370.0万m3，用水量236.50万m3，蒸发、渗漏损失水量28.55万m3，全年弃水量104.95万m3，区间来水能够保证1.2万亩农田的灌溉用水。本次计算的边庄水库兴利库容已考虑对下游桃山水库的影响，且不会对桃山水库用水产生影响。 3、地表水环境影响分析 详见地表水专章。 4、地下水环境影响 本项目运营期管理人员采用定期巡查，无废水产生，另外根据《水库枢纽地下水环境影响评价与保护探讨-以凤凰湖刁旭水库工程为例》（王俊鹏等，2017）中研究发现，库水渗漏补充地下水，能稀释地下水超标指标的浓度，有意于改善地下水水质，因此，运营期对地下水的水质影响较小。 5、土壤环境影响分析 运营期，水库蓄水周边，若在地下水位过高的过饱和水分状态，将引起周边土壤发生潜育化；若在盐碱地区，工程产生渗漏、浸没将使局部区域的地下水位升高，在地表的强烈蒸发作用下，使土壤含盐地区表层聚盐和返盐，使土壤发生盐化和碱化。本项目加强对坝体的防渗，减小水库渗漏使得坝下水位升高，加剧下游的土壤盐渍化问题，本次水库防渗采用塑性混凝土防渗墙，项目渗透系数K≤1×10-7cm/s，深度较深，与下游浅层地下水的交换较少，不会进一步加剧区域盐渍化问题，通过采取以上防渗措施，水库的建设对坝体下游土壤盐渍化不会进一步加剧，另外对坝下土壤进行改良，采用生物改良，种植耐盐碱的植物，尽可能的增加土壤中的有机质含量，改善土壤的理化性质，经过上述措施后，坝体下游的土壤盐渍化会有所改善。 6、固体废弃物 边庄水库运营期的固体废弃物即为水库管理人员定期巡查产生的少量生活垃圾，本水库管理人员5人、生活垃圾产生量1kg/d。 7、景观、气候的影响 进入运营期，随着库区以及弃渣场的水土保持措施实施，项目区域周边会出现水清、岸绿的水库新景观。 水库对局地气候的影响大小取决于水库水面面积、气候、地形等条件。项目建成后，水库水面面积增大，受气温、地形条件等影响，区域蒸发量增大，空气湿度相应有所增加。 8、环境风险 水库蓄水引起地质灾害风险：水库经防渗加固后，水库的水位上升导致周围地下水水位上升引起地质灾害的风险和灌区土壤盐渍化风险。 |
| 选址选线环境合理性分析 选址选线环境合理性分析 选址选线环境合理性分析 | 1、工程坝址选址合理性分析 工程可研阶段，通过对地形条件、地质条件、枢纽布置、工程占地和移民、施工条件、建筑材料、工程投资及运行条件等影响因素的技术经济比较，选定本阶段的代表性坝址。两坝址综合比较表见表4-1。 表4-1 两坝址综合比较表 序号 比较项目 坝址一 （上游坝址） 坝址二 （下游坝址） 评价 1 地形条件 坝体布置较为方便，坝轴线短，工程量少。受地形条件限制，溢洪道只能布置于左岸。 坝体布置较为方便，坝轴线长，工程量多。溢洪道两岸均能布置。 坝址一、坝址二相当 2 地质条件 地层岩性和坝址二基本一致，泥岩以上覆盖层较深，截渗槽开挖较多，坝址区及库区范围内没有滑坡体及其他不良物理地质现象。 地层岩性和坝址一基本一致，泥岩以上覆盖层较浅，截渗槽开挖较少，但右岸临近坝址区存在一大范围滑坡体，若库区蓄水滑坡体坍塌对库容影响较大，滑坡体土料的粘粒含量为30.9~36.3%、天然含水率为22.7~36.5%，不满足筑坝土料要求，所以只能挖出外运。 坝址一优于坝址二 3 库容条件 同等坝高下库容条件较差 同等坝高下库容条件较好 坝址二优于坝址一 4 枢纽布置 轴线较段，输水隧洞和溢洪道只能布置于同一侧，道路改线较长。 轴线较长，输水隧洞和溢洪道分两侧布置，道路改线较短。 坝址一、坝址二相当 5 工程占地 工程永久占地395.74亩，其中：乔木林地17.62亩，其他林地42.66亩，人工草地306.00亩，其他草地6.89亩，设施农用地1.16亩，公路用地17.37亩，农村道路4.03亩。工程临时占地592.74亩，其中：其他林地589.29亩，旱地3.45亩。占压、淹没10kV架空输电线路2.3km，通讯线路1.8km，乡镇硬化水泥道路0.5km，隆德—泾源公路1.1km。工程淹没及占地范围内共有坟地120座、输电杆80个。 工程永久占地407.54亩，其中：乔木林地9.13亩，其他林地40.00亩，人工草地328.64亩，其他草地10.50亩，公路用地17.16亩，农村道路2.11亩。工程临时占地539.17亩，其中：其他林地538.04亩，农村道路1.13亩。工程淹没及占地范围内占压、淹没10kV架空输电线路2.2km，通讯线路1.6km，乡镇硬化水泥道路0.3km，隆德—泾源公路1.2km。工程淹没及占地范围内共有坟地86座、输电杆71个。 坝址一优于坝址二 6 施工条件 左岸地形开阔，施工临时道路、施工营地及材料堆放地布置方便；施工用电、用水方便，距离很近，对外交通方便。 左岸地形开阔，施工临时道路、施工营地及材料堆放地布置方便；施工用电、用水方便，距离很近，对外交通方便。 坝址一、坝址二相当 7 建筑材料 距离土料场12.0km，工程所需的其他建筑材料均需外购，对外交通方便。 距离土料场11.5km，工程所需的其他建筑材料均需外购，对外交通方便。 坝址二优于坝址一 8 工程投资 12368.60万元 14172.96万元 坝址一优于坝址二 9 综合比较结论 综合上述分析，坝址一优于坝址二，故选定坝址一为设计坝址 综合以上几个方面比较，两个坝址方案在地形条件、枢纽布置及施工条件方面基本相当，坝址一在地质条件、工程占地及工程投资等方面优于坝址二，坝址二仅在库容条件及建筑材料方面优于坝址一，故本阶段推荐坝址为坝址一。 从环境保护角度，本项目水库项目属于生态影响型项目，坝址一占地面积为395.74亩，坝址二占地面积为407.54亩，坝址一占地面积小于坝址二，可以减少项目建设对土地利用的影响，进而减少对周围生态环境的影响。且坝址一及库区范围内没有滑坡体及其他不良物理地质现象，投资较低，因此项目选择坝址一基本合理。本项目库区工程新征永久占地主要为库区淹没及永久建筑物占地，工程集中布置，库区周围500m范围无居民，对居民生产生活产生较小影响。工程施工期的生活污水、生产废水、噪声、扬尘等将对局部环境造成一定影响，工程占地将对农业生产造成一定影响和损失，工程开挖、弃渣等将造成库区内的植物生物量损失。上述影响是暂时的，通过严格落实施工期的各项环保措施可以得到有效缓解，对周边环境无明显不利影响。本项目库区不涉及国家级、自治区级的重点环境保护区域，不位于生态保护红线内，项目建设满足项目区三线一单要求，周围无环境影响敏感点。从环境保护角度分析，本项目建设不存在环境制约因素，选址可行。 2、施工布置合理性分析 本工程主要建设内容包括：土坝、输（泄）水建筑物、道路改线。考虑工程规模不大，为了便于各建筑物之间土石方平衡，本工程划分为一个施工分区。工程的料场、砼拌合站、钢筋加工厂、施工机械停放场等生产区均布置在坝址下游左岸滩地上。当钢筋、水泥、砂石料、管材等建筑物材料从场外道路运输至坝址处时，可先存于料场，施工时可通过场内施工临时道路运输至需要地点。考虑工程规模不大，采用集中布置方案。 工程施工临时设施总布置不涉及生态保护红线及生态敏感区，无重大环境制约因素，工程布置充分利用坝址下游沿河缓地进行施工布置，并采取永临结合的方式以减少新增临时占地，尽量减少工程施工占地面积和对原有地貌及原生植被的扰动与破坏，从环境保护角度看，本项目施工布置基本合理。 3、弃渣场设置合理性分析 弃渣场位于坝址下游500m处的河道滩地处，总面积4.12hm2（其中顶面面积2.58hm2，坡面面积1.54hm2，全部为其它林地）。在弃渣场坡顶及与原始地面相交处设置排水沟，排水沟接入弃土场东北侧的沟道中，以免引起冲刷。进入弃渣场的临时道路结合现状村道布置。弃渣场不涉及环境敏感区和生态保护红线，弃渣场占地面积小，对评价区生态系统的影响较轻。弃渣场为河道滩地型弃渣场，无崩塌、滑坡、泥石流等不良物理地质现象发育，场地条件较好；从运距分析，弃渣场和暂存堆料场均距离开挖区较近，弃渣运输相对便利，所需交通道路距离短，减少修建运输道路导致植被的破坏和弃渣因运输而产生的噪声、粉尘等污染；弃渣场下游不涉及公共设施、居民房屋等重要设施，不存在渣场垮塌对基础设施或居民区安全问题。总体而言，弃渣场选址是基本合理的。 4、取土场设置合理性分析 本工程布置1处取土场，土料场位于温堡乡夏坡村，距离坝址约12km，取土场不涉及环境敏感区和生态保护红线；料场占地类型主要是其他林地，取土场距离周围居民最近距离200m，应采取降尘、降噪措施，减少粉尘、噪声对居民的影响。料场不涉及崩塌和滑坡危险区、泥石流易发区，料场开采对周边的水土流失影响较小，不会诱发崩塌、滑坡和泥石流等地质灾害；料场分级开采，利于施工安全，且在道路内侧和开挖边线外侧设置了截水沟，剥离料运送至渣场进行集中堆存，有效抑制了水土流失。 综上所述，从环境保护角度分析，本项目取土场选址不存在环境制约因素，只要做好生态保护和修复措施，做好水土保持工作，料场开挖对周围环境影响较小，因此，料场选址较为合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 施工期生态环境保护措施 施工期生态环境保护措施 施工期生态环境保护措施 施工期生态环境保护措施 施工期生态环境保护措施 施工期生态环境保护措施 施工期生态环境保护措施 施工期生态环境保护措施 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 1.1陆生生态保护措施 为消减工程施工和运行对陆生生态环境及生物多样性的影响，需采取以下措施： ①为减少工程施工对工程区及影响区植被造成的不利影响，工程施工设计中应尽量减少施工占地面积和扰动面积；加强对施工生活营地的管理，在指定位置搭建办公生活设施，尽量减少对植被的侵占面积。 ②在工程施工区设置警示牌标明施工活动区，将施工活动限制在预先划定的区域内。严禁施工人员到非施工区域活动，禁止破坏施工征地范围以外的植被。 ③在施工完成后，应对施工区的植被进行恢复，尽量为陆生动物营造一个较为稳定的栖息环境。 ④加强施工管理，降低施工机械噪声，尽量降低工程施工对陆生动植物的破坏。 ⑤临时占地的绿化恢复过程中应尽量采用当地树种、草种，免外来植物入侵。具体可采取人工栽植幼苗的方式，遵循夹杂混合种植、密度适宜、杜绝纯林的原则。 ⑥在施工期间对施工人员和附近居民加强施工区生态保护的宣传教育，以公告、发放宣传册等形式，教育施工人员，通过制度化禁止施工人员捕食蛙类、蛇类、鸟类、兽类，以减轻施工对当地陆生动物的影响，并采取有效措施抑制鼠类的危害。 1.2植被影响减缓措施 ①施工人员进场后，应立即进行生态保护教育，严格施工纪律，不准踩踏、损毁征地范围之外的树木和草木，要求施工人员在施工过程中文明施工，自觉树立保护生态和保护植被的意识； ②因项目实施而引起的树木移栽和经济补偿工作全部由建设单位配合当地人民政府及园林部门解决； ③依据“适地适树、适地适草”的原则，从当地优良的乡土树种和经过多年种植已经适应当地环境的引进树种和草种中选择，尽量避免外来物种侵入等生物安全问题； ④按照《中华人民共和国森林法》第十八条的要求：“占用或者征用林地的，经县级以上人民政府林业主管部门审核同意后，依照有关土地管理的法律、行政法规办理建设用地审批手续，并由用地单位依照国务院有关规定缴纳森林植被恢复费。森林植被恢复费专款专用，由林业主管部门依照有关规定统一安排植树造林，恢复森林植被，植树造林面积不得少于因占用、征用林地而减少的森林植被面积。”采用经济补偿的方式对减少的林地进行补偿。 1.3水生生态保护措施 加强施工期环境管理。对破坏的植被要尽快回复，建立生态防护体系，防止水土流失，避免和减少泥沙及有害物质进入水库内，影响水域环境。加强宣传，编印施工环境保护手册，增强施工人员的环境保护意识，加强监管，严格按照环保要求施工，避免施工废水、生活污水直接排入水体及周边环境，避免发生水污染事故。 1.4临时工程生态保护措施 ①加强施工管理，认真搞好施工组织设计，科学规划施工场地，合理安排施工进度，将施工措施计划做深做细，尽量减少临时工程占地，缩短临时占地使用时间，及时恢复土地原有功能； ⑵如果临时工程位置需要调整，应明确其位置和范围，在满足就近原则的前提下，尽量利用项目区域的闲置场地，远离村庄、学校、医院等敏感目标； ③筑路材料按照要求堆放在临时用地范围以内，避免对公路用地范围以外的植被及表土产生扰动，临时的堆土随着工程的实施及时的利用，避免长时间暴露； ④施工机械和施工人员要按照施工总体平面布置图进行作业，不得乱占土地，运输车辆沿既定运输道路行驶，严禁穿越或碾压农田，施工机械及其他建筑材料不得乱停乱放，施工作业范围全部控制在本次水库建设的用地范围之内； ⑤施工现场生产、物料的堆放和材料的加工场地等临时生产设施的布置，应做到分布合理，整洁有序； ⑥施工活动结束后立即对临时施工场地上的建筑物进行拆除，及时对临时用地进行清理、平整，用保存的表层耕植土恢复植被，进一步做好水土保持工作。 1.5农业生态保护措施 项目为水库建设项目，项目永久占地不占用耕地，临时占地占用耕地的，占地面积较小，要求施工结束后恢复耕地，为减小对耕地影响，应采取如下措施： ①加强对周边农作物的保护，禁止将施工废水和建筑垃圾直接倒入农田； ②严格按照设计文件确定征占土地范围，加强施工管理，进行地表植被的清理工作； ③对占用的旱地，施工前应进行表土剥离，将表层熟土收集，集中分层对方并采取防护措施，待施工结束后，用于临时占地的绿化恢复。 1.6水土保持措施 1.6.1防治区划分原则 根据实地调查（勘测）结果，在确定的防治责任范围内，依据工程布局、施工扰动特点、建设时序、地貌特征、自然属性、水土流失影响等进行水土流失防治分区。分区应符合下列规定： ①各区之间应具有显著差异性； ②同一区内造成水土流失的主导因子和防治措施应相近或相似； ③根据项目繁简程度和项目区自然情况，防治区可划分一级或多级； ④一级区应具有控制性、整体性、全局性，线性工程应按土壤侵蚀类型、地形地貌、气候类型等因素划分一级区、二级区及其以下分区应结合工程布局、项目组成、占地性质和扰动特点进行逐级分区； ⑤各级分区应层次分明，具有关联性和整体性。 1.6.2措施总体布局 根据项目和项目区水土流失特点，结合对主体工程设计中水土保持工程的分析评价意见，选择适宜的防治措施，科学配置，有机结合，形成综合防治体系，有效控制项目建设区内水土流失，保护项目区的生态环境。在主体工程水土保持分析评价的基础上，通过现场踏勘调查，结合工程地貌、施工分区，借鉴本地区成功经验，确定本工程水土流失防治措施体系、根据“分区控制，分单元治理、分项目实施”的原则构建防治措施体系，以水库枢纽建设区、道路工程区、取土场区、弃渣场区、供电线路迁移区、施工生产生活区、连通工程区及临时道路区8个防治分区进行综合防治。结合各分区总体布局、施工工艺、施工工序，水土流失防治措施总体布局如下： ⑴水库枢纽建设区 工程措施：主体工程对上、下游坝坡与岸坡结合处布设排水沟，上游坝坡为格条+块石护坡，下游坝坡为格条+草皮护坡。水保方案不再新增工程措施。 植物措施：主体工程已对上下游坝坡进行防护，本次新增对坝体及建筑物削坡面采用播撒冰草和狗尾草的方式进行防护。 临时措施：施工期间防尘网苫盖、洒水降尘。 ⑵道路工程区 工程措施：主体设计中道路为沥青混凝土路面，单侧设排水沟。水保方案不再新增工程措施。 植物措施：增加对隆泾公路改线两侧栽植云杉，并对削坡面采用播撒冰草和狗尾草的方式进行防护。 临时措施：新增施工期间防尘网苫盖、洒水降尘。 ⑶取土场区 工程措施：对取土场区新增表土剥离，剥离的表土堆放在取土场扰动范围内，施工结束后将剥离的表土回覆，回覆后进行土地平整，并增施农家肥。 植物措施：取土场范围内其它林地范围内栽植灌木，并播撒冰草和狗尾草。 临时措施：施工期间防尘网苫盖、洒水降尘。 ⑷弃渣场区 工程措施：弃渣场区外围的格宾挡墙防护，并在弃渣场坡顶及与原始地面相交处设置排水沟；对弃渣场原地貌新增表土剥离，剥离的表土堆放在弃渣场扰动范围内，施工结束后将剥离的表土回覆，回覆后进行土地平整，并增施有机肥。 植物措施：弃渣场范围内其它林地范围内栽植灌木，并播撒冰草和狗尾草。 临时措施：施工期间防尘网苫盖、洒水降尘。 ⑸供电线路迁移区 工程措施：迁移供电线路时材料的临时堆放地及临时道路范围内的表土剥离，剥离的表土堆放在供电线路迁移区扰动范围内，施工结束后将剥离的表土回覆，回覆后进行土地平整，并增施有机肥。 植物措施：对迁移供电线路时材料的临时堆放地及临时道路范围内其它林地恢复，其它林地范围内栽植灌木，并播撒冰草和狗尾草。 临时措施：施工期间防尘网苫盖、洒水降尘。 ⑹施工生产生活区 工程措施：施工生产生活区表土剥离与表土回覆，回覆后进行土地平整，并增施有机肥。 植物措施：施工生产生活区范围内其它林地的恢复，其它林地范围内栽植灌木，并播撒冰草和狗尾草。 临时措施：施工期间防尘网苫盖、洒水降尘。 ⑺连通工程区 工程措施：水保设计中增加连通工程区表土剥离与表土回覆，回覆后进行土地平整，并增施农家肥。 植物措施：水保设计中增加连通工程区范围内其它林地的恢复，其它林地范围内栽植灌木，并播撒冰草和狗尾草。 临时措施：水保设计中增加施工期间防尘网苫盖、洒水降尘。 ⑻临时道路区 工程措施：水保设计中增加临时道路区表土剥离与表土回覆，回覆后进行土地平整，并增施农家肥。 植物措施：水保设计中增加临时道路区范围内其它林地的恢复，其它林地范围内栽植灌木，并播撒冰草和狗尾草。 临时措施：水保设计中增加施工期间防尘网苫盖、洒水降尘。 2、水环境保护措施 ⑴施工废水中主要污染物包括石油类和SS，设置1座隔油沉淀池，施工废水经隔油沉淀池沉淀处理后上清液用于洒水降尘或用于冲洗用水，禁止外排； ⑵生活垃圾禁止排入地表水体； ⑶施工人员生活污水经临时旱厕收集后，用作农肥，严禁外排； ⑷划定土石方工程位置、范围，严格限制机械数量和作业方式，禁止超出施工范围作业和违规作业，施工过程中应禁止泥土及砂石入库； ⑸加强机械设备的管理与维护，防止动力燃油或油污通过跑、冒、滴、漏等方式进入地表水； ⑹本项目施工选择枯水期围堰施工。 ⑺开挖料临时集中堆放在临时堆土场，临时堆土场铺垫彩条布，堆放期间采用防尘布遮盖，防止污染地表水环境； ⑻生活垃圾袋装分类收集，定期清运至垃圾处理场集中处理，严禁外排水体，污染地表水环境； ⑼建筑垃圾施工单位分类回收，清运至指定的建筑垃圾堆放处，严禁外排水体，污染地表水环境。 施工期水环境保护措施具体内容详见地表水环境影响专项评价。 3、大气环境影响保护措施 ⑴扬尘 根据本项目施工特点，环评要求建设单位应采取以下措施尽量减少施工期扬尘对周围环境的影响： ①施工标志牌的规格和内容：施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。 ②建设单位应当委托相关专业机构对施工单位扬尘污染防治工作实施监督。防止施工物料、建筑垃圾等外逸或遗撒。围挡与地面结合紧密，禁止渣土外溢和污染工地周边道路。工程围挡外不存放工程渣土，项目渣土须及时进行处理。 ③施工工地内部裸地防尘措施：施工期间，对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：a.覆盖防尘布或防尘网；b.铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料；c.植被绿化；d.晴朗天气时，视情况每周等时间隔洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率。 ④对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应密闭处理。在工地内堆放的应覆盖防尘网或者防尘布等。对于建筑材料、土方等堆料场，必须利用封闭或半封闭堆场等形式，避免作业起尘和风蚀起尘，不得露天堆场，物料装卸作业时，应同时采取洒水等抑尘措施。 ⑤加快工程建设，减少土方裸露时间，严禁大范围、敞开式开挖作业。 ⑥遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方采挖、回填、转运等易产生扬尘的建设作业。 ⑦本项目施工结束后，经及时平整后进行绿化或恢复原有土地功能，因此，根据工程特征，参照执行建筑工地“六个百分百”（施工工地周边100%围挡；物料堆放100%覆盖；出入车辆100%冲洗；施工现场地面100%硬化；拆迁工地100%湿法作业；渣土车辆100%密闭运输）和“六到位”（出土工地和拆迁工地应做到施工围挡到位；出入口道路混凝土路面硬化到位；基坑坡道硬化处理到位；全自动冲洗设备安装和使用到位；建筑垃圾运输车辆密闭到位；拆迁工地拆除过程中使用专业降尘设施湿法作业到位)。 采取以上措施后，施工扬尘对周围大气环境的影响在可接受的范围内。 ⑵施工机械尾气 施工机械和车辆尾气主要含有SO2、CO和NO2等，本项目车辆尾气排放量较小，属于间歇性排放，经扩散稀释后对周围环境影响较小。 为使施工期尾气对周围环境的影响降至最低，应采取如下措施： ①加强对施工机械及车辆使用管理和保养维修，合理降低使用次数，提高使用效率，禁止施工机械超负荷工作和运输车辆超载。 ②施工现场应合理布置运输车辆行驶路线，配合有关部门搞好施工期周围道路的交通组织，保证行驶速度，减少怠速时间，以车辆尾气的排放。 ⑶混凝土拌和系统粉尘 项目投料及搅拌粉尘经布袋除尘器处理、各料仓粉尘通过仓筒顶部的各自自带的仓顶布袋除尘装置处理，处理后的粉尘经自然沉降在搅拌楼内呈无组织排放。 脉冲式布袋除尘器的原理为：根据水泥、粉煤灰等各种粉末状物质的通过孔径，设计收尘器的滤袋，通过最大直径及附着力作用给滤袋孔径的影响作用，满足各粉末状物质过滤要求。除尘器由气体均布室、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入气体均布室，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。清灰过程是先切断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流通过的状态(分室停风清灰)。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。由于清灰技术先进，气布比大幅度提高，故具有处理风量大、占地面积小、净化效率高、工作可靠、结构简单、维修量小等特点。该除尘器经过国内许多水泥厂、预拌混凝土搅拌站试验，效果良好，其除尘效率可以达到 99.7%以上。 本项目在物料的配料、进料、搬运、输送、提升等过程中产生无组织粉尘，无组织排放量与物料的粒径、物料转运的距离和落差、操作管理有关，为了有效地控制各个扬尘点的粉尘，工艺设计中原辅材料应尽量采用密闭设备和密闭式储罐转运，原料库封闭式仓库，皮带运输密闭等、降低物料转运的距离和落差，车间内配备集尘设备，减少无组织粉尘的产生，。 项目应选用稳定成熟的设备、加强操作人员的操作技能并增强环保意识以减少非正常排放。环评要求建设单位落实各项环保措施，保证设备的正常运转，防止人为或设备故障导致事故排放，实现废气达标排放。同时设备的制造和安装应严格进行调试。 施工过程对大气环境的影响将随着施工的结束而终止，因此，在采取上述措施后，本工程施工期大气环境影响较小。 4、声环境污染防治措施 为了将项目施工噪声对周围声环境的影响降至最低，需采取以下防治措施： ⑴设备选型上采用低噪声设备；固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，通过消音器和减振的方法降低噪声。由于机械设备会由于松动部件的振动或消音器的损坏而增加其工作时的声级，因此对动力机械设备应进行定期维修、养护，运输车辆进入现场应减速，并禁止鸣笛。 ⑵合理安排好施工时间，严禁在午间12：00～14：00、夜间22：00～次日6：00期间施工，同时制订科学的施工计划，高噪声设备（如装载机、混凝土泵车、切割机等）的施工时间安排在昼间，施工期禁止夜间（22:00-06:00）施工，如果确需夜间施工，需到生态环境部门办理夜间施工审批手续，同时采取防护措施。 ⑶合理布局高噪声设备，尽量将固定式高噪声设备布置到远离居民聚集区的位置。 ⑷利用施工现场设置的临时围挡作声屏障，减轻噪声，运行过程中应经常对施工机械检查保养，不准带“病”运转。 根据现场踏勘，周边50m范围内无居民，噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 因此，本工程施工期噪声影响较小。 3、地下水环境保护措施 ⑴对施工营地的生产废水进行集中收集处理，各混凝土拌合站冲洗废水、机械车辆冲洗废水沉淀池等应采取满足要求的防渗措施，经处理后的废水全部回用于生产或洒水降尘，不得外排。 ⑵工程施工期，除生活饮用水外，其他施工用水水质要求相对较低。为节约宝贵水资源，在施工过程中产生的上游渗水等，应采用相应措施尽可能回收再利用，用于洒水降尘等。 6、土壤环境污染防治措施 ⑴工程占用农田的耕作层土壤应进行剥离，用作复垦项目的复耕用地、土地整理、开发项目的土层增厚和土壤改良等用途。 ⑵严格按照施工组织设计控制施工范围,最大限度地减少对土壤的破坏，将临时占地控制在最低限度。 ⑶各种施工机械及车辆应定期进行检查维护，尽量减少跑、冒、滴、漏现象。 ⑷施工废水采取合理有效的处理措施，废水处理池根据废水性质采取一定的防渗措施。 7、固体废物污染防治措施 ⑴弃渣场防治措施 本项目弃渣场在堆渣之前，对各渣场表层熟土进行剥离，剥离厚度30cm；表土应单独堆放并采取苫盖措施。按照要求，严格执行“先挡后弃”的原则，挡墙应符合相关设计要求。施工结束后，对渣体进行覆土，覆土厚度按30cm考虑，堆高控制在2m以下，覆土全部来自剥离的渣场原表层土，做到顶面平整，坡面平、顺、直。施工完毕后按照水土保持专章提出的措施复耕并植被恢复。 ①合理安排施工过程，优化工序，减少施工过程中产生的弃土渣量； ②遇到四级以上大风天气应停止土方作业，停止弃土作业； ③进出工地的渣土运输车辆应尽可能采用密闭斗车。若无密闭斗车，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm。车辆应按照批准的路线时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 ④弃土结束后严格落实水土保持方案提出的各项水土保持措施。 ⑵其他污染防治措施 ①建筑垃圾：旧路路面剥离的沥青渣将按照工程需要进行粉碎，回填作为本项目的路基填料。建筑垃圾能综合利用的综合利用，不能综合利用的运至政府指定地点处置。 混凝土拌合系统产生的固废：主要为除尘器收集的粉尘、沉淀池沉渣、砂石分离固废，收集后作为原材料回用。 ②生活垃圾：生活垃圾集中收集后运至附近生活垃圾填埋场处置。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 运营期生态环境保护措施 运营期生态环境保护措施 运营期生态环境保护措施 | 生态环境保护措施 本工程运行时考虑优先下放生态下泄量，以水库断面多年平均天然径流量的10%考虑，按全年平均分配到月取定值。边庄水库多年平均天然径流量为72.1万m3，则生态基流为7.21万m3。为保证生态下泄量下放，维护下游生态环境可持续发展，水库管理人员应定期对生态下泄量下放设施进行检修，保证其畅通，同时运行时应严格遵守优先下放生态下泄量的原则。 2、地表水环境保护措施 根据《地表水环境影响专项评价》，运营期水环境保护措施如下：根据边庄水库所处环境特点，库周无村庄分布，也没有工业企业排放口，因此其污染源主要为农业面源。 ⑴合理规划使用农业用地 应优化作物结构，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，因地制宜大力发展生态农业、高效农业和特色农业。发展无公害粮食、蔬菜等农产品生产；对农林病虫害提倡采用生物防治技术，减少农业环境污染。 ⑵合理施肥 农田肥料流失是农业面源中、以及有机污染物的主要来源之一,主要原因是施肥过量、施肥结构不合理和施肥方法不科学。实践证明，平衡施肥和合理施肥减少施肥量不仅不会影响农业产量，增加肥料利用率，减少农田径流污染负荷，而且能够提高劳动生产率，促进农业持续发展。 ⑶隆泾公路改线后道路雨水 水库建设、淹没范围内有隆泾公路及水泥硬化村道，经现场调查，占压、淹没隆泾公路1.1km、水泥硬化村道0.5km。本次需改线总长度为2.755km，其中隆泾公路改线长度为2.0km，设计路面宽度与原道路相同，为6.5m，路面为沥青混凝土结构；村道改线长度为0.755km，设计路面宽度3.0m，路面为混凝土结构，路基铺设砂砾石垫层。本次隆泾公路改线长度为2km，改线后路线大体方向呈东西走向，改线后隆泾公路不穿越边庄水库，距离边庄水库淹没区最近距离为30m。为减少改线后道路雨水对水库的影响，隆泾公路改线工程设计中充分考虑路基、路面排水设计，对于一般路段设置了土质 40cm×40cm梯形边沟，对边沟较长、纵坡≥3%的路段或汇水面积大的段落设置了50cm×60cmC25砼矩形边沟及排水沟，同时对部分旧有便道阻断了路线排水结构物和原地面排水系网的连通，为使其畅通，增设了矩形边沟带盖板。路面排水主要为路表排水。对于填方路段及弯道超高临崖（沟）路段，设计考虑采用路面集中排水，集中排水由路面横坡、现浇水泥砼拦水带及急流槽组成，全线路段急流槽间距基本按 30-50m左右进行布设，凹曲线底部应适当加密。路面排水主要通过拦水带汇聚到急流槽进口，通过急流槽集中排出路基范围外，流至库区以外的区域。通过以上措施，本项目隆泾公路改线后道路雨水对边庄水库影响较小。 ⑷水库日常清理 在水库蓄水初期，若清库工作不彻底，在水库蓄水后，会有大量漂浮物出现在坝前，当中有植物的残体如枯枝、落叶，也有生活垃圾如塑料包装袋、废纸等杂物，一方面漂浮物在水中释放出有机污染物影响水体水质，另一方面漂浮物的出现也将影响水库的整体景观。应加强库区水面漂浮物的清理工作。搜集的漂浮物运至附近村镇生活垃圾转运站。 ⑸管理措施 为了保证工程安全和水质安全，在管理范围之外划定保护范围，参照有关法规制定保护区管理办法，待工程竣工后由管理单位报同级人民政府批准颁布执行。 按照《饮用水水源地保护划分技术规范》（HJ/T338-2007）规定，水库为开敞式，属水源地保护范畴。保护范围分为一级保护区、二级保护区，各级保护区又分为水域范围和陆域范围。水库一级保护区水域范围为水库正常水位线以下的全部水域面积，陆域范围为正常水位线以上200m范围内的陆域。 水库一级保护区边界外的水域面积均为二级保护区，陆域范围为水库周边山脊线以内（一级保护区以外）及入库河流上溯3000m的汇水区域。一级保护区的保护，依照水污染防治法第二十条的规定执行。保护范围内严禁进行深坑开挖、地下水开采、构筑其它地下工程可能影响本工程建筑物安全的活动。保护范围内的土地不征用，在二级保护区内禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，保护区内改建项目，必须削减污染物排放量，禁止在保护区内排放超过国家规定的或者地方规定的污染物排放标准的污染物。 本项目运营期不产生生活污水，运行期加强管理，设定专职人员定期对库区水文情势的巡查监测。 运营期地表水环境保护措施详见地表水环境影响专项评价。 3、地下水防治措施 在工程运行期间，应定期进行地下水水位、水质监测工作。特别是要在水库上下游附近布设地下水观测点，对地下水水位、水质进行监测，对地下水动态变化进行及时分析。 4、土壤环境防治措施 采取合适灌溉方式，预防土壤盐渍化，针对灌区农田土壤化学成分实际情况采取合适的灌溉方式、灌溉技术和种植方式,加强灌溉用水管理和挂泄通道的维护，确保挂泄通畅等，以降低灌区土地发生次盐碱化问题。另外，工程实施后加强对灌区土壤的监测，为制订土壤环境保护措施提供依据。 固体废物污染防治措施 运营期管理人员定期巡查产生的少量生活垃圾集中收集后，定期运至附近生活垃圾填埋场处置。 |
| 其他 其他 | 环境管理与监测计划 实施建设项目的施工期环境管理是将事后管理变为全过程环境跟踪管理、将政府强制性管理变为政府监督管理和建设单位自律的有效途径。本项目属于生态类项目，环境破坏重点发生在项目施工期管线开挖阶段，对项目施工期进行环境管理可有效避免在建设项目竣工验收时，该建设项目可能对周围环境造成不可逆转破坏情况的出现。 本环评就项目施工期环境管理提出如下要求： ⑴建设单位与施工单位签订项目承包合同中，应包括有关项目施工期间环境保护条款，包括项目施工中生态环境保护（水土保持）、施工期间环境污染控制、污染物排放管理、施工人员环保教育及相关奖惩条款。 ⑵施工单位应提高环保意识，加强驻地和施工现场的环境管理，合理安排施工计划，切实做到组织计划严谨，文明施工。 ⑶施工单位应特别注意项目施工水土保持，尽可能保护好管道沿线土壤植被。 ⑷各施工现场、施工单位驻地及其它施工临时设施，应加强环境管理，施工场地采取降尘措施，项目施工完毕后由施工单位及时清理和恢复施工现场，妥善处理生活垃圾与挖填方，减少扬尘；施工现场应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)和《建筑施工场界噪声测量方法》(GB12524-90)中的有关规定和要求。施工期环境管理措施见下表。 表5-1 施工期环境管理措施一览表 序号 采取管理措施 1 审查施工单位现场管理机构的环境管理体系，检查环境污染防治措施是否落实，评价施工单位是否具备开工条件 2 对施工过程中防治水、气、声、振动污染及生态破坏的工程设施和管理措施进行巡视、检查和旁站 3 落实项目区土石方去向及产生扬尘的治理措施 4 落实项目施工期造成植被破坏等生态补偿、恢复措施 环境监测应按国家和地方的环保要求进行，应采用国家规定的标准监测方法，并应按照规定，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 项目施工及运行期具体监测内容及计划见下表，监测计划布点图见附图19。 表5-2 环境监测内容及计划 阶段 监测 内容 主要技术要求 报告制度 监督机构 施工期 水环境 监测项目：SS、COD、BOD5 监测频率：库区、甘渭河边庄水库坝址上下游 隆德县生态环境局 隆德县生态环境局 环境空气 监测项目：TSP 监测频率：不定期 监测点：施工现场 噪声 监测项目：施工噪声 监测频率：不定期 监测点：施工现场 固体废物 监测项目：固体废物排放量及处置方式 监测频率：不定期 监测点：施工现场 运营期 水环境 按照地表水环境影响专项评价中监测计划要求进行监测 生态环境 临时用地生态恢复 |
| 环保投资 | 本项目总投资为12368.60万元，其中环保投资为446.53万元，占总投资额3.61%，环保投资具体见表5-3。 表5-3 环保投资估算表 时段 项目 保护措施具体内容 环保投资(万元) 施工期 生态环境保护（含水土保持） 施工作业带临时占地平整、恢复，水土流失防治（包括临时措施、工程措施、植物措施等）。 334.53 废气污染防治 加强施工管理，优先选择先进、低尘施工工艺；加强路面养护，控制车速；多尘物料运输时需密闭、加湿或苫盖；根据天气情况，进行路面洒水抑尘；选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输车辆；混凝土拌合系统粉尘：项目投料及搅拌粉尘经布袋除尘器处理、各料仓粉尘通过仓筒顶部的各自自带的仓顶布袋除尘装置处理，处理后的粉尘经自然沉降在搅拌楼内呈无组织排放；加强施工区及道路两侧绿化；对施工人员加强个人保护措施，发放佩带防尘口罩等；实施环境监测。 15 废水处理 生活污水经临时旱厕收集处置，不外排。 2 施工机械及车辆冲洗废水设临时隔油、沉淀池处理后回用。 5 噪声污染防治 选用低噪声的设备，施工机械和设备必须符合国家相关标准；加强施工管理，合理安排高噪声设备施工作业时间，做好施工人员的劳动保护工作。 5 固体废物处置 施工期建筑垃圾能综合利用的综合利用，不能综合利用的运至政府指定地点处理；混凝土拌合系统产生的固废主要为除尘器收集的粉尘、沉淀池沉渣、砂石分离固废，收集后作为原材料回用；生活垃圾集中收集送附近生活垃圾填埋场处理；弃土运至弃渣场处理。 5 环境监理、监测 施工期环境监理及污染源监测。 15 运营期 生态环境保护 水库绿化维护及预留生态恢复、补偿费用。 20 固体废物 运行期管理人员期巡查产生的少量生活垃圾，集中收集后运至附近生活垃圾填埋场处置。 5 环境监测 运营期污染源监测、环境风险事故应急监测等。 20 竣工环境保护验收。 20 合计 446.53 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | ①优化施工布置，合理规划占地，严格控制占地面积；施工占地周围设置5m宽的作业范围，施工车辆、人员必须在作业带内活动，严禁随意扩大扰动范围。 ②对于临时占用耕地，应保留30cm的表土层，施工结束后，及时采取土地平整+ 表层土填埋+植被恢复；植物种类以当地乡土物种为主，采用玉米等当地农作物进行复耕，恢复农田群落。对于临时占用草地，应对表土剥离，表土剥离厚度30cm，通过人工种草措施进行原有植被恢复，草种选用当地常见草种； ③弃渣场的堆放遵循“先挡后弃”的原 则，同时根据工程水土保持方案，以植物措施与工程措施配套，提高水保效果，减少工程施工带来的新增水土流失量； ④对施工人员和附近居民加强生态保护的宣传教育，在各施工区设置野生动植物 保护警示牌或宣传栏，严禁施工人员非法猎捕野生动物； ⑤加强施工期的环境监理工作，保护好 沿线两侧其它区域现有的植被。 | 在选用先进的施工工艺，选取科学的施工方式的前提下，施工单位加强施工管理，合理规划占地，合理安排施工时间，对施工过程采取有效的控制及影响减缓措施后，可将项目实施对所在区域生态的影响降至最低程度。 | 施工结束后及时恢复植被绿化、水土保持工程措施；开展运营期生态恢复监测。 | 减少临时占地对生态环境的影响，确保生态环境的恢复。 |
| 水生生态 | 加强宣传管理，增强当地居民及施工人员环境保护意识，优化工艺设计及施工组织设计。 | 加强宣传管理；施工期水生生态监测。 | 进行水库环保调蓄；下泄生态流量：以水库断面多年平均天然径流量的10%考虑，按全年平均分配到月取定值。边庄水库多年平均天然径流量为72.1万m3，则生态基流为7.21万m3。 | 进行水库环保调蓄；下泄生态流量：以水库断面多年平均天然径流量的10%考虑，按全年平均分配到月取定值。边庄水库多年平均天然径流量为72.1万m3，则生态基流为7.21万m3。 |
| 地表水环境 | 施工期间需加强环境管理，生产废水经沉淀池处理后可综合利用，生活污水经临时旱厕收集处置，不外排； | 废水不外排。 | 蓄水前对库底进行清理；加强水土流失防治、加强水库运行管理及控制上游及库区污染源；预防水库富营养化 。 | 落实库区及库周水污染防治措施。 |
| 地下水及土壤 环境 | 可能产生废污水的地方采取地面硬化、防渗处理；施工期加强对项目区的环境监测和管理，控制施工期“三废”排放。 | 地面硬化、落实施工期“三废”处理措施。 | / | / |
| 声环境 | 选用低噪声的设备，施工机械和设备必须符合国家相关标准；加强施工管理，合理安排高噪声设备施工作业时间，做好施工人员的劳动保护工作。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 加强施工管理，优先选择先进、低尘施工工艺；加强路面养护，控制车速；多尘物料运输时需密闭、加湿或苫盖；根据天气情况，进行路面洒水抑尘；选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输车辆；混凝土拌合系统粉尘：项目投料及搅拌粉尘经布袋除尘器处理、各料仓粉尘通过仓筒顶部的各自自带的仓顶布袋除尘装置处理，处理后的粉尘经自然沉降在搅拌楼内呈无组织排放；加强施工区及道路两侧绿化；对施工人员加强个人保护措施，发放佩带防尘口罩等；实施环境监测。 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放标准。 | / | / |
| 固体废物 | 施工期建筑垃圾能综合利用的综合利用，不能综合利用的运至政府指定地点处理；混凝土拌合系统产生的固废主要为除尘器收集的粉尘、沉淀池沉渣、砂石分离固废，收集后作为原材料回用；生活垃圾集中收集送附近生活垃圾填埋场处理；弃土运至弃渣场处理。 | 固废得到妥善处置，施工现场无堆存。 | 生活垃圾集中收集送附近生活垃圾填埋场处理。 | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 加强防护措施，落实各项防护措；加强施工管理，杜绝出现质量事故。 | 加强防护措施，落实各项防护措；加强施工管理，杜绝出现质量事故。 | 落实水污染防治措施；编制建设项目环境突发事件应急预案并报送当地生态环境部门进行备案。 | 落实水污染防治措施；编制建设项目环境突发事件应急预案并报送当地生态环境部门进行备案。 |
| 环境监测 | 大气、噪声、水。 | 满足相关标准 值。 | 水。 | 满足相关标准值。 |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目边庄水库的建设对改善隆德县水资源开发利用现状，工程施工、水库淹没、占地等活动会对水环境产生一定的不利影响，但除水库淹没、占地为不可逆影响外，其它不利影响多为暂时、可逆的，通过采取相应的环境保护措施，大多可以得到预防和削减。水库淹没、占地虽为不可逆影响，但其影响较小，未超过环境承受限值。 总之，边庄水库工程有利影响时间长、累计效应强，不利影响多为暂时的、可逆的，不存在制约本项目建设的环境敏感要素。因此，从环境保护角度来说，本项目的建设是可行的。

# Text boxes

本项目

施工准备

施工放样

路面起刨

废

渣装车

起

刨机就位

地面处理

N、S

N、G、S

N、G

N、G

图例：

S--表示有固废产生

G--表示有废气产生

N--表示有噪声产生

L--表示有废水产生

施工放样

原路面掘除清理

整平、地表压实

借土填筑

土场取样作标准

击实试验

摊铺、整平、洒水

测含水量

合格

先振动压路机碾压、后重型压路机碾压

压实度检测

合格

不合格

补压

转入下一道工序

图例：

S--表示有固废产生

G--表示有废气产生

N--表示有噪声产生

L--表示有废水产生

N、S

N、S

N

N、S

N、G、S、L

N、G

N、G

施工放样

上料

推土机摊铺

平地机初平

洒水

一次找平

平地机精平

挂线施工

图例：

S--表示有固废产生

G--表示有废气产生

N--表示有噪声产生

L--表示有废水产生

N、S

N、S、G

N、G

N、S、G

N、G、L

设置高程标志

N、S、G

二次找平

N、S、G

设置高程标志

平地机配合人工找平

挂线施工

N、S、G

碾压

N、G

整体检测

压实度检测

标高检测

路拱检测

宽度检测

平整度检测